Экз.№

Инв. №         от

ПОС. ЗАПАДНЫЙ

КРЕМЕНКУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОСНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ 1

Заказчик                                                       Администрация Сосновского муниципального

района Челябинской области

Проектная организация                                                                            ООО «ТехПроект»

Управляющий ООО «ТехПроект»   _______________________                Медведев А.В.

Главный архитектор проекта           _______________________                 Катаева А.Ю.

г. Челябинск

2014 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ООО «ТехПроект», принимавших участие в выполнении комплекса работ, предусмотренных Распоряжением Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области по разработке проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки п. Западный.

| Главный архитектор проекта |  | Катаева Анна Юрьевна |
| --- | --- | --- |
| Архитектор |  | Панкова Любовь Анатольевна |
| Инженер (теплоснабжение, газоснабжение) |  | Тюкаева Евгения Борисовна |
| Инженер (водоснабжение, водоотведение) |  | Журавлева Татьяна Георгиевна |
| Инженер (ливневая канализация) |  | Ступак Ольга Николаевна |
| Инженер (электроснабжение) |  | Черняков Я.В. |

Состав проекта.

А. Пояснительная записка

Том 1. п. Западный, Сосновский муниципальный район Челябинской области. Корректировка Генерального плана. Пояснительная записка.

Том 2. п. Западный, Сосновский муниципальный район Челябинской области. Корректировка Генерального плана.

Раздел 6. «Мероприятия по охране окружающей среды»

Раздел 7. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»

Раздел 8. «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Том 3. П.Западный, Сосновский муниципальный район Челябинской области. Корректировка Генерального плана.

Раздел 9. «Организация транспортных связей»

Б. Графические материалы:

Чертежи и схемы разделов проекта:

- Общий заголовок для всех чертежей: п.Западный, Сосновский муниципальный район Челябинской области. Корректировка Генерального плана.

- Подзаголовки чертежей и схем:

- План современного использования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:5000.

- Генеральный план (основной чертеж) М 1:5000;

- Функциональное зонирование территории, М 1:5000.

- Сводный план инженерных сетей, М 1:5000

- Схема транспортной инфраструктуры, М 1:5000.

Оглавление.

Исходные данные. Нормативная база.	5

Общая часть.	7

1. Природные условия	8

1.1. Климатическая характеристика.	8

1.2. Рельеф, геологическое строение и гидрогеологическая характеристика.	10

1.3. Гидрология и гидрография.	11

1.4. Инженерно-геологическое районирование.	12

2. Населенный пункт в системе расселения.	14

3.Экономическая база развития населенного пункта.	15

3.1 Градообразующие отрасли.	16

3.2 Обслуживающая отрасль.	17

3.3 Население	19

4.Основные направления градостроительного развития п.Западный.	21

4.1.Территория населенного пункта.	21

4.2 Комплексная оценка, выбор территории для развития поселка.	22

4.3 Черта населенного пункта	30

4.4. Планировочная и архитектурно- пространственная структура поселка.	30

4.5 Развитие природного комплекса.	33

4.6 Развитие жилищного фонда.	34

4.7 Развитие системы культурно-бытового обслуживания.	37

4.8 Организация производственных территорий.	47

4.9. Водоснабжение.	48

4.10. Водоотведение.	56

4.11. Теплоснабжение.	60

4.12. Газоснабжение.	68

4.13.Электроснабжение, телефонизация.	80

4.14.Инженерная подготовка территории.	83

4.15. Функциональное зонирование территории п.Западный.	101

5. Предложения по внесению изменений в документы территориального планирования.	104

6.Основные технико-экономические показатели проекта.	108

ПРИЛОЖЕНИЯ	112

# Исходные данные. Нормативная база.

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Распоряжение Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области о разработке проекта корректировки Генерального плана и Правил землепользования и застройки п.Западный №1536 от 27.09.12 года;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ПОТ Р М-016-2001-РД 153-34.0-03.15000 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования»;

- Решение Совета безопасности Челябинской области от 17.03.2011;

- Постановление Совета Министров РСФСР от 02.09.1977 № 465 о установлении ЗСО 1-го и 2-го поясов Шершневского водохранилища на р.Миасс;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Работа опирается на ранее утвержденные документы прогнозного, проектного, законодательного характера.

Основные из них:

- проект планировки микрорайона «Залесье», (ООО «ТехПроект» ,2012г.);

- проект планировки микрорайонов «Женева» и «Женева-2», (ООО «ТехПроект» 2012г.);

- проект планировки микрорайона «Белый Хутор», (ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»);

- проект планировки ЗУ 162,7 га (74:19:1203 001:0083) (ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 2011г.);

- проект планировки ЗУ 58 га («Залесье-2»), (ООО «ТехПроект» ,2014г.);

- проект планировки ЗУ 16,9 га (ООО «ЕСК-ПРОЕКТ», 2013г.);

- проект планировки ЗУ с кадастровым номером 74:19:1203 001:92 (ООО «ЕСК-ПРОЕКТ», 2014г.);

- схема автомобильных дорог, разработанная  ООО «ЧТПП»;

- материалы Генерального плана Кременкульского сельского поселения, выполненного ООО «Предприятие Проект Плюс» в 2010 г.;

- материалы Генерального плана п. Западный, разработанного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г., содержащие климатическую, геологическую, гидрогеологическую, гидрографическую характеристику проектируемой территории, сведения о существующем жилищном фонде, объектах социального обслуживания недвижимости, действующих на исходный год промышленных и коммунально-складских объектах, современном состоянии инженерной и транспортной инфраструктур, сведения о демографической ситуации, в т.ч. динамику убыли/прироста населения, возрастной состав населения;

- данные о численности и возрастном составе населения г. Челябинска за 2012-2013 г.г. (предоставлены РОССТАТ Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (ЧЕЛЯБИНСКСТАТ));

- данные о численности населения, данные по показателям рождаемости и смертности на территории поселка Западный Сосновского муниципального района Челябинской области за 2008-2012 г.г. (предоставлены Администрацией Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области);

- данные о местоположении, границе и площади населённого пункта;

- граница проектирования - черта населенного пункта определенная Генеральным планом п.Западный, разработанным ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г.;

- единая цифровая картографическая основа п. Западный в масштабе 1:2000, актуализированная по состоянию на 2013 год, в формате электронной базы ГИС ИнГЕО;

- данные о границах оформленных отводов территорий для всех видов пользования.

# Общая часть.

Данный проект выполнен по заказу Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области в соответствии с следующими документами:

- муниципальным контрактом № ГП/39 от 15.06.2012 г.;

- техническим заданием на корректировку Генерального плана и Правил землепользования и застройки п. Западный Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

Настоящий проект корректировки генерального плана служит основой для разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений между административными органами и частными субъектами в сфере использования недвижимости и строительства, ведения градостроительного кадастра.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития населённого пункта;

- освоение территорий населённого пункта с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса поселка; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (за расчетный срок Генерального плана);

- меры по защите от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основная цель работы – корректировка Генерального плана – документа, определяющего стратегию градостроительного развития населенного пункта и условия формирования среды жизнедеятельности – реализация положений которого позволит создать благоприятную структуру жизнедеятельности. В проекте представлены пути обеспечения архитектурно-планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния населённого пункта, а также улучшения экологической ситуации.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2013 г.

1 очередь – 2020 г.

Расчетный срок – 2033 г.

Материалы Генерального плана разработаны в программе ГИС ИнГео и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории п. Западный по мере реализации положений Генерального плана.

Проект разработан ООО «ТехПроект» в 2014 году.

# 1. Природные условия

# 1.1. Климатическая характеристика.

Климат умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к резко континентальному). Отличается значительными колебаниями сезонных месячных и суточных температур, холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом.  П.Западный находится в лесостепной зоне Челябинской области.

Средняя температура января -15,4оС, абсолютный минимум -52оС.

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Средняя температура июля +23,8оС, абсолютный максимум +39оС. Лето характерно солнечной теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи.

Весна начинается в конце марта и заканчивается в середине мая, при

этом на фоне общего потепления наблюдаются возвраты холодов, обусловленные влиянием арктических циклонов, последние заморозки могут наблюдаться в конце мая. Продолжительность безморозного периода – 125 дней.

Осенний период начинается в середине сентября, характеризуется понижениями температуры, первыми заморозками. Осадки в осенний период имеют обложной характер и малую интенсивность.

Первое появление снежного покрова приходится на начало октября. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, разрушается – во второй декаде апреля.

Высота снежного покрова достигает 0,46 м, запас воды в снежном покрове – 72 мм.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее многолетнее количество осадков составляет 436 мм, из них 30% приходится на зимний период. Максимум осадков наблюдается в июле, минимум – в феврале.

Максимальная глубина промерзания почвы 190 см.

Таблица 1.1.1.

Климат г. Челябинск и прилегающих территорий*

| Показатель | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, 0С | 4,1 | 8,0 | 15,3 | 30,5 | 35,7 | 37,3 | 41,0 | 36,0 | 32,5 | 25,5 | 16,1 | 6,5 | 41,0 |
| Средний максимум, 0С | -10,8 | -8,1 | -0,6 | 10,2 | 18,4 | 22,8 | 24,5 | 21,5 | 17,5 | 8,5 | 1,6 | -7,7 | 7,5 |
| Средняя температура, 0С | -14,1 | -12,5 | -4,8 | 4,7 | 12,1 | 18,3 | 19,3 | 17,1 | 10,9 | 4,1 | -5,2 | -11,1 | 3,2 |
| Средний минимум, 0С | -21 | -19,3 | -12,2 | -0,8 | 6,2 | 11,5 | 14,2 | 11,4 | 6,4 | -1 | -9,3 | -16,9 | -2,5 |
| Абсолютный минимум, 0С | -48,1 | -45 | -36 | -26,3 | -11,1 | -2,9 | 3,3 | 0,2 | -10,1 | -24 | -36,4 | -42,6 | -48,1 |
| Норма осадков, мм | 19 | 16 | 18 | 27 | 47 | 58 | 87 | 43 | 41 | 30 | 26 | 21 | 429 |

Таблица 1.1.2.

| Год | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютного максимума | 1948 | 1973 | 1978 | 2012 | 1952 | 1948 | 1952 | 1937 | 1936 | 1936 | 1937 | 1947 | 1952 |
| Абсолютного минимума | 1979 | 1976 | 1971 | 1971 | 1952 | 1933 | 1972 | 1969 | 1955 | 1976 | 1953 | 1955 | 1979 |

*Источник – Челябинский Гидрометеоцентр.

Челябинская область расположена почти в центре громадного материка Евразия. Особенности ветрового режима связаны с характером общей циркуляции атмосферы, в котором преобладает западное направление переноса воздушных масс. Также на формирование розы ветров п.Западный оказывают существенную роль Уральские горы, находящиеся в западной части области. Расположение Урала поперек пути основных переносов воздушных масс вызывает деформацию потоков и ослабляет скорость ветра. Горная система влияет и на направление воздушных масс, движущихся под небольшим углом к ней: она заставляет воздушные массы течь вдоль одного из склонов гор, меняя направление на меридиональное. В целом за год в розе ветров г.Челябинск и прилегающих территорий, в т.ч. п.Западный, преобладают ветра южного, юго-западного и северо-западного направления. Наименьшая повторяемость у ветров восточного северо-восточного направления. В течение года распределение меняется. Зимой преобладают юго-западные и южные ветра, что связано влиянием азиатского антициклона. Летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью направлений, в основном преобладают ветры западные, северо-западные и северные. Средняя скорость ветра составляет 2-5 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются ежегодно, чаще в мае месяце, в среднем в году отмечается 14-16 дней с сильным ветром. По данным городской метеостанции 24% дней в году наблюдается штиль.

Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных ветров в летний период и юго-западных ветров в зимний период. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с.

По схеме климатического районирования для градостроительства, территория пос.Западный расположена в IВ климатическом подрайоне.

Средняя скорость ветра за год – 1,9 м/сек. Скорость ветра (И*), повторяемость превышения которой в году составляет 5% - 6 м/с.

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы - А=160.

Раздел подготовлен по данным Челябинского Гидрометеоцентра, Генерального плана Кременкульского сельского поселения (выполнен ООО «Предприятие Проект Плюс», г. Челябинск, 2010 г.), Генерального плана пос. Западный (корректировка) (выполнен ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», г. Челябинск, 2011 г.).

# 1.2. Рельеф, геологическое строение и гидрогеологическая характеристика.

В геоморфологическом отношении проектируемая территория представляет собой пенепленизированную холмисто-увалистую равнину. Разделяющие холмы и увалы пространства имеют характер пологих ложбин, которые местами заболочены. Наиболее возвышенные участки сложены габбро, гранитами, а мелкосопочный рельеф приурочен к вулканогенно-осадочным породам.

Подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам пород осадочного, метаморфического и вулканогенного генезиса, начиная от палеозоя, кончая четвертичными отложениями.

Глубина залегания изменяется от 0,3 до 3,3 м. Воды безнапорные. Питание их происходит за счет атмосферных осадков.

По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные со смешанным составом катионов.

Подземная вода, используемая в настоящее время в питьевых целях в населенных  пунктах западных территорий г. Челябинска, Сосновского муниципального района и, в частности, Кременкульского сельского поселения, характеризуется повышенном содержании радионуклидов. По данным лабораторных исследований, выполненных аккредитованными лабораториями радиационного контроля Челябинского отделения филиала «Уральский  территориальный  округ» ФГУП «РосРАО» и ФБУЗ «Центр гигиены  и эпидемиологии в Челябинской области», средние значения показателей в пробах питьевой воды превышают санитарный регламент: по суммарной альфа-активности в  85  раз, по содержанию радона-222 в 12-13 раз. Кроме того, в отдельных частных скважинах зафиксированы  превышения по содержанию полония-210 тория-230, радия-228, урана-238. В связи с высокой природной радиоактивностью питьевой  воды в 2002 г. постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Челябинской  области  было запрещено использование подземных источников для питьевого водоснабжения.

Результаты радиологических исследований подземной воды приведены в табл. 1.1.2.

Таблица 1.1.2

Результаты радиологических исследований питьевой воды из подземных скважин, расположенных на территории Сосновского муниципального района и западных территорий г. Челябинска (2008-2012 гг.)

| Населенный пункт | Количество проб | Суммарная альфа-активность, Бк/л | Суммарная бета-активность, Бк/л | Радон-222, Бк/л | Радий-228, Бк/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее значение | Максимальное значение | Среднее значение | Максимальное значение | Среднее значение | Максимальное значение | Среднее значение | Максимальное значение |
| п. Кременкуль (Новый Кременкуль) | 22 | 7,2 (21) | 96,09 | 0,87 (20) | 26,4 | 668 | 5003 | 0,1(5) | 0,21 |
| д. Малиновка | 21 | 0,99(20) | 1,76 | 0,3(20) | 0,99 | 374(20) | 626 | 0,08(4) | 0,13 |
| п. Западный | 18 | 0,58 | 1,55 | 0,24 | 0,53 | 169 | 368 | 0,043 (3) | 0,06 |
| п. Западный-2 | 7 | 0,35 (6) | 0,68 | 0,27 (6) | 0,39 | 112 | 196 | - | - |
| п. Западные Холмы | 7 | 0,54 | 0,54 | 0,24 | 0,24 | 252 | 252 | 0,05 | 0,05 |
| п.Сосновка | 1 | 2,36 | 2,36 | 0,63 | 0,63 | 202 | 202 | 0,07 | 0,07 |
| СНТ Заречный | 2 | 0,575 | 0,58 | 0,72 | 0,76 | 147 | 206 | - | - |
| Станция 18 | 1 | 0,52 | 0,52 | 0,25 | 0,25 | 8 | 8 | - | - |
| п. Ольгино | 1 | 0,52 | 0,52 | 0,13 | 0,13 | 8 | 8 | - | - |
| с.Тимофеевка | 1 | 0,14 | 0,14 | 0,34 | 0,34 | 10 | 10 | - | - |
| СНТ Урал | 1 | 0,41 | 0,41 | 0,27 | 0,27 | 501 | 501 | - | - |
| д. Ужевка | 2 | 1,21 | 1,41 | 0,29 | 0,32 | 514 | 560 | 0,055 | 0,06 |
| уч.Газовик | 1 | 1,02 | 1,02 | 0,36 | 0,36 | 264 | 264 | 0,09 | 0,09 |
| д. Альмеева | 2 | 0,197 | 0,203 | 0,1 | 0,13 | 6(1) | 6 | - | - |
| Харлуши | 2 | 0,172 | 0,217 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| Северный | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 630 | 630 | - | - |

Подземные воды не могут полностью удовлетворить поселок водой хозпитьевого назначения, в связи с чем в дальнейшем водообеспечение планируется за счет вод поверхностных источников.

Рельеф участка проектирования спокойный, участок не имеет выраженного уклона.

В разделе использованы материалы Генерального плана Кременкульского сельского поселения (проект выполнен ООО «Предприятие Проект Плюс», г. Челябинск в 2010 г.); материалы Генерального плана пос. Западный (корректировка) (выполнен ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», г. Челябинск, 2011 г.).

# 1.3. Гидрология и гидрография.

Гидрографическая сеть района представлена р. Миасс с притоками (бассейн р. Тобол) и Шершневским водохранилищем.

Река Миасс. Река на Южном Урале, правый, самый крупный приток реки Исе́ть (бассейн р. Иртыш).

Длина реки составляет 658 км. Площадь бассейна - 21 800 км², средний расход воды около устья 15,4 м³/с. Исток Миасса находится в Башкирии, на восточном склоне хребта Нурали на высоте 700 м над уровнем моря. Миасс впадает в реку Исеть в 20 км к северу от поселка городского типа Каргаполье, падение высоты от истока до устья составляет 508 м.

Основные притоки: Атля́н, Большой Киали́м, Бишкиль, Зю́зелга, Биргильда.

Преобладающая ширина долины реки по дну до 1,0 км. Склоны пологие высотой 40-70 м, местами покрыты лесом. Пойма заболоченная, покрыта порослью кустарника, шириной до 1 км. Пойма затапливается весной слоем воды до 1 м и более. Русло умеренно извилистое, шириной 25-50 м, летом частично зарастает водной растительностью. Дно реки песчано-гравелистое, берега обрывистые, высотой 2 м, местами имеются обнажения глин, высота берегов в этих местах 8-12 м. Скорости течения 0,1-0,8 м/с.

Сток р. Миасс полностью зарегулирован Аргазинским и Шершневским водохранилищами, являющимися источниками водоснабжения г. Челябинск и Челябинского пром. узла.

Река Миасс, как и другие реки района, является не только источником водоснабжения, но и приемником сточных вод и повсеместно загрязнена. В районе Челябинска в воде регистрируется серьёзное превышение предельной допустимой концентрации азота аммонийного (до 30 ПДК), фосфатов (до 8 ПДК), железа (до 11 ПДК), нефтепродуктов (до 7 ПДК) и др. Экологическая обстановка на притоке Миасса реке Сак-Елга соответствует параметрам зоны экологического бедствия. В отчёте Министерства природных ресурсов и экологии за 2007 год река названа одной из наиболее загрязнённых в России за последние 15-20 лет.

Участок проектирования – территория п. Западный – расположена на левом берегу Шершневского водохранилища.

Шершнёвское водохранилище  — искусственный водоём, созданный в 1963—1969 годах на реке Миасс на территории города Челябинск и Сосновского района Челябинской области России между посёлками Полетаево и Шершни. Используется как основной источник водоснабжения города Челябинск, а также его городов-спутников: Копейска, Коркино, Еманжелинска.

Длина водохранилища 18 км; ширина: наибольшая - 4 км, средняя - 1,6 км; площадь водного зеркала 39 км²; объём воды 176 млн. м³; глубина: максимальная - 14 м, средняя - 4,5 м; площадь водосбора 5460 км². Минерализация воды — до 400—500 мг/л. Грунты дна — илы, пески, затопленные луговые и чернозёмные почвы. Береговая линия Шершневского водохранилища в целом имеет плавные очертания, имея равнинный микрорельеф берегов. Вдоль восточного берега слабо изрезана, с юга и запада характеризуются холмистой местностью с обрывистыми берегами с исчерченной береговой линией, имеются заводи.

Грунт вдоль берега на 2 м от уреза воды представляет собой суглинок практически на всем протяжении берега. В воде наблюдаются илистые наносы, местами — песок, камни. Место впадения реки Серазак отделено искусственной насыпью из валуна, гравия, гальки и песка.

Растительность прибрежной полосы представлена в основном различными видами ив, березой, кленом, ивой, тополем. Кустарники наиболее разнообразно и обильно представлены в районе восточного берега (местами плотно — шиповник, ива, бузина черная и акация — разбросано).

Восточный берег (в особенности, его северная часть, граничащая с Городским бором) используется как место массового отдыха горожан. На Восточном берегу расположена часть Советского района города Челябинск, поселки АМЗ и Сосновка. Восточный берег частично входит в границы города Челябинск.

Западный берег находятся вне территориальных границ города Челябинска, где расположен п. Западный.

В разделе использованы материалы Генерального плана пос. Западный (корректировка) (выполнен ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», г. Челябинск, 2011 г.), данные Государственного водного реестра Российской Федерации.

# 1.4. Инженерно-геологическое районирование.

В инженерно-геологическом отношении территория изучена слабо.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

Территория поселка расположена на предгорной равнине восточного склона Урала, представляющей собой пенепленизированную холмисто-увалистую равнину.

В геологическом строении принимают участие осадочные метаморфические и интрузивные породы палеозоя, перекрытые с поверхности четвертичными элювиально- делювиальными осадками мощностью, редко превышающей 10 метров.

Элювиальные дресвяные суглинки способны в значительной степени снижать свои прочностные свойства под влиянием агентов физического выветривания и являются сильноразмокаемыми и размываемыми, в силу чего в бортах незакрепленных откосов подвержены оплыванию и обрушению.

Грунтовые воды залегают на глубине более 4,0 м от поверхности земли, однако в понижениях рельефа на отдельных участках отмечается высокое стояние уровня грунтовых вод (менее 2,0 м).

По показателю рН грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности к бетону марки W4 по проницаемости и средней степенью агрессивности по отношению к металлическим конструкциям.

Основанием фундаментов сооружений будут служить элювиально-делювиальные суглинки, супеси, щебень, дресва и различные коренные породы – граниты, гранодиориты, известняки и др.

Указанные выше грунты основания обладают высокой несущей способностью, вполне достаточной для любого вида гражданского строительства.

В целом территория благоприятна для градостроительного освоения.

В разделе использованы материалы Генерального плана пос. Западный (корректировка) (выполнен ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», г. Челябинск, 2011 г.).

# 2. Населенный пункт в системе расселения.

Поселок Западный расположен в юго-западной части Сосновского муниципального района Челябинской области на берегу Шершневского водохранилища, в 40 км к югу от районного центра – с. Долгодеревенское, в 2 км к западу от областного центра – г. Челябинск. Поселок является частью Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района. Административный центр поселения – п. Кременкуль, расположенный в 35 км к юго-востоку от районного центра – с. Долгодеревенское, в 6 км к западу от  областного центра - г. Челябинск.

Площадь п. Западный в границах, установленных Генеральным планом, разработанным ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект» в 2011 г., составляет 1225,4 га.

Население на исходный год проектирования (2014) – 136 человек. Протяженность территории населенного пункта с севера на юг составляет 7,0 км, с запада на восток – 4,0 км. С северной и восточной стороны поселок граничит с землями г.Челябинск, с западной стороны - охранной зоной ЛЭП; с юга – землями Сосновского муниципального района. Вблизи западной границы участка проходят ЛЭП 500 кВ (6 проводов), 220 кВ (6 проводов) и 110 кВ (6 проводов). К востоку от поселка расположено Шершневское водохранилище. С севера непосредственно к землям поселка примыкают территории садоводческих товариществ СНТ «Петушки», «Вишневый» и «Заречный». В центральной и западной части поселок граничит с землями Лесного фонда.

Ближайшая ж/д станция – ст. «Полетаево» на двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Уфа – Челябинск, которая является звеном Транссибирской магистрали Москва – Владивосток.  Воздушное сообщение осуществляется через ближайший аэропорт  Баландино, расположенный в областном центре – г. Челябинск.

Севернее поселка проходит территориальная автодорога «Западное шоссе».

Расстояние от поселка Западный до близлежащих населенных пунктов:

- г. Челябинск (до автомобильного кольца на плотине) – 2,0 км;

- п. Северный – 5,0 км;

- с. Кременкуль – 16,3 км;

- п.Полетаево – 32,3 км.

# 3.Экономическая база развития населенного пункта.

Приоритетным фактором для экономического развития поселка Западный является непосредственное соседство с областным центром – г.Челябинск. Настоящим проектом развитие п.Западный рассматривается, в первую очередь, в качестве площадки для застройки жилищным фондом социального типа для удовлетворения потребностей жителей г.Челябинск и улучшения жилищных условий жителей п.Западный.

Производственная база поселка представлена на исходный год следующими предприятиями:

- участок учебно-тренировочного центра ОМОН УВДТ ОАО «РЖД»;

-участок радиоконтрольного пункта ФГУП «Радиочастотный центр Уральского федерального округа».

Основная часть населения в трудоспособном возрасте трудоустроена на предприятиях г.Челябинск и близлежащих населенных пунктов Кременкульского сельского поселения.

Собственная градообразующая база в настоящее время в п.Западный отсутствует.

Социальная инфраструктура поселка представлена на исходный год магазином смешанного ассортимента, отсутствуют такие социально-гарантированные учреждения, как учреждения образования, здравоохранения, объекты физкультуры и спорта, досуга, внешкольного дополнительного образования, коммунального обслуживания, отсутствуют пожарная часть и объекты охраны правопорядка.

Состояние жилого фонда поселка в целом удовлетворительное, жилая застройка представлена усадебными жилыми домами. Жилой фонд частично газифицирован, распределительные газопроводы проложены до коттеджного поселка «Настина деревня».	Для укрепления экономической базы поселка, его устойчивого социально- экономического развития и, как следствие, улучшения уровня жизни населения, необходимо развитие производственной и обслуживающей отрасли, что позволит организовать конкурентноспособные места приложения труда.

Предпосылками развития экономики поселка служат:

- выгодное географическое положение в пригородной зоне г.Челябинск, наличие устойчивых автомобильных связей;

- широкие территориальные возможности для развития селитебных территорий, в т.ч. дачного и коттеджного строительства;

- природно-рекреационный потенциал, возможности для развития сферы отдыха населения, в т.ч активного.

Сдерживающими факторами развития экономики поселка являются:

- необходимость реконструкции и развития инженерной инфраструктуры, работ по инженерной подготовке территории, в первую очередь понижения уровня грунтовых вод, строительство набережной Шершневского водохранилища, строительство очистных сооружений и т.д.;

-отсутствие на исходный год градообразующей отрасли, собственной производственной базы;

- низкий социально- культурный факториал населенного пункта.

Исходя из современного уровня развития  п.Западный, его экономического потенциала, общая концепция укрепления и развития экономики представляется следующей:

- развитие производственной базы:

- развитие предприятий пищевой индустрии, обеспечивающей потребности жителей п.Западный в свежих продуктах ежедневного рациона (хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукция);

- масштабное жилищное малоэтажное и многоэтажное строительство;

- развитие системы учреждений отдыха и спорта (строительство аквапарка, трех физкультурно-оздоровительных комплексов, яхт-клуба, детского парка развлечений, благоустройство пляжных зон, организация мест отдыха у воды, в т.ч. площадок для пикников и занятий спортом и т.д.);

- развитие объектов коммунального хозяйства, в первую очередь объектов инженерной инфраструктуры и дорожного сервиса, в т.ч. мест хранения и обслуживания автотранспорта;

- создание развитой сферы учреждений обслуживания населения всех уровней от  микрорайоного до внепоселкового.

# 3.1 Градообразующие отрасли.

В настоящее время в п.Западный отсутствует градообразующая отрасль. Развитие поселка, а именно  масштабное освоение территорий под жилищное строительство, в последние годы привычно связано с устойчивым спросом на усадебные и коттеджные индивидуальные жилые дома. Проектом предусмотрено развитие п.Западный в качестве города-спутника областного центра, и соответственно основным местом приложения труда станут предприятия г.Челябинск, однако для полноценного развития любого населенного пункта необходима своя собственная экономическая база, в первую очередь ориентированная на ежедневные потребности населения. Создание экономической базы п.Западный  планируется за счет организации предприятий пищевой индустрии и сельскохозяйственной отрасли, развития сферы обслуживания населения всех уровней, развития объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также строительства объектов рекреации, ориентированных как на жителей п.Западный так и на жителей г.Челябинск. Областной центр, как и большинство крупных городов, испытывает острый дефицит рекреационных пространств, в частности благоустроенных мест отдыха у воды, актуальность которых в жаркие летние месяцы невозможно переоценить. Исходя из вышеизложенного проектом предусмотрено строительство на территории п.Западный объектов для отдыха населения, в т.ч. активного, ориентированного, в первую очередь, на летний период. На расчетный срок Генерального плана градообразующей отраслью п.Западный станет сфера отдыха и туризма, а также предприятия пищевой индустрии.

Промышленность. На территории поселка расположены склады, овощехранилище и тепличное хозяйство ГНУ ЮУНИИПОК.  Территория складов частично захламлена, сами постройки ветхие. В настоящее время участки проданы частным лицам, на одном из них планируется строительство торгового комплекса (проект согласован), на другом – индивидуальное жилищное строительство. Проектом предусмотрена производственная площадка для развития предприятий пищевой индустрии, которые будут удовлетворять ежедневные потребности жителей п.Западный в свежих хлебобулочных, молочных и мясных продуктах. Участок расположен в западной части поселка в районе проектируемого автомобильного кольца по ул.Челябинская (рабочее название), проектом предусмотрена организация СЗЗ=50м. На первую очередь реализации Генерального плана количество работающих предусмотрено – 50 человек, на расчетный срок – 150 человек.

Сфера отдыха,  спорта и туризма.  Проектом предусмотрено строительство аквапарка, яхт-клуба, клуба дельтапланеризма, вейк-клуба, лодочных станций, детского парка развлечений, в т.ч. контактного зоопарка, организация пляжей, площадок для активного отдыха, зон для барбекю, строительство летних кафе и ресторанов – все в комплексе позволит создать зону отдыха, учитывающую потребности практически всех социальных и возрастных групп населения. Количество рабочих мест в сфере отдыха населения принимается на первую очередь равным 50 работникам, на расчетный срок – 100.

К расчетному сроку настоящего Генерального плана - 2033 г. - численность градообразующих кадров, трудоустроенных непосредственно в п.Западный, составит 250 работающих, основная часть трудоспособного населения будет занята на предприятиях г.Челябинск.

Создание новых конкурентноспособных рабочих мест направлено на укрепление экономической базы и приведет к оптимизации среды жизнедеятельности в п.Западный. Общая численность градообразующих кадров по всем отраслям приведена в таблице 3.1.1.

Численность градообразующих кадров.

таблица 3.1.1

| Наименование | Исходный 2013 год | I очередь 2020 год | Расчетный срок 2033 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Промышленность, всего в т.ч.: |  | 10 050 | 29 150 |
| Пищевая промышленность | - | 50 | 150 |
| Предприятия г.Челябинск | нет данных | 10 000 | 29 000 |
| Сфера отдыха и туризма, всего | - | 50 | 100 |
| Итого градообразующая группа: |  | 10 100 | 29 250 |

Анализ данных, представленных в сводной таблице градообразующих кадров п.Западный позволяет сделать выводы:

- основная часть жителей будет трудоустроена в г.Челябинск, п.Западный станет своеобразным «спальным» районом для областного центра, непосредственно в поселке будут трудоустроены жители, обеспечивающие комфортную среду жизнедеятельности в населенном пункте;

- производственная база получит развитие за счет новых отраслей: предприятия пищевой промышленности, сферы отдыха и туризма;

Таким образом, на расчетный срок Генплана структура градообразующих групп будет следующей:

- пищевая  отрасль– 0,5%

- сфера отдыха и туризма – 0,3%

- предприятия г.Челябинск – 99,2%.

# 3.2 Обслуживающая отрасль.

Развитие социальной инфраструктуры предусмотрено проектом исходя из перспективной  численности населения (строительства объектов социально – гарантированного уровня), а также необходимости роста социально - культурного потенциала п.Западный, а именно строительства новых объектов культуры, досуга, дополнительного образования, физкультуры и спорта, бытового обслуживания.

Проектом предусмотрено полномасштабное освоение территории п.Западный с целью малоэтажного, среднеэтажного и многоэтажного жилого строительства социального типа, ориентированного на потребности жителей г.Челябинск и улучшение жилищных условий жителей п.Западный. В связи с этим перспективная численность населения поселка принципиально увеличиться по сравнению с исходным годом, поселок приобретет статус города-спутника областного центра, что влечет за собой необходимость строительства большого количества учреждений обслуживания населения.

Проектом предусмотрено строительство одинадцати общеобразовательных школ, тридцати одного детского сада, трех ФОКов, двух из них с бассейном, двух стационаров с поликлиникой, медицинского центра, пяти кабинетов врача общей практики, двух станций скорой помощи, двух пожарных частей, досуговых центров, объектов торговли и общественного питания, бытового обслуживания населения.

В настоящее время учреждения обслуживания в п.Западный представлены несколькими небольшими  магазинами, а кроме того в микрорайоне Залесье построено здание для детского сада. Рекомендуемый нормативом процент трудоустроенного населения в обслуживающей сфере, отражающий устойчивое социально-экономическое развитие населенного пункта, составляет 15-20% от общей численности населения. В связи с принципиальным развитием социальной инфраструктуры удельный вес трудящихся в учреждениях обслуживания составит: на первую очередь – 10% от перспективной численности жителей, на расчетный срок – 15%.  Часть рабочих мест предусмотрена проектом в учреждениях обслуживания социально-гарантированного уровня исходя из действующих нормативов СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), остальные рабочие места предусмотрены на предприятиях малого бизнеса, работающих в сфере обслуживания и предоставления услуг населению. В настоящее время для городских населенных пунктов характерно значительное превышения нормативов по торговым площадям, учреждениям общественного питания, досугово-развлекательным комплексам, в связи с этим проектом предусмотрено трудоустройство в учреждениях социально-гарантированного уровня 6755 работников (50%) и на предприятиях малого бизнеса 6355 работников (50%).

Таким образом, численность работников обслуживающей отрасли по этапам реализации Генерального плана в п.Западный составит:

2013 г.- 5 человек;

- – 3000 человек;

2033– 13 110 человек.

Рабочие места в учреждениях социально-гарантированного уровня распределены следующим образом:

- образовательные учреждения (детские сады, школы) – 2200 рабочих мест;

- дополнительное школьное образование (спортивная школа, школа искусств, музыкальная школа, танцевальные классы, кружки и секции) – 100 рабочих мест;

- здравоохранение (больничный комплекс, станция скорой помощи, аптеки, приемные врачей общей практики) – 1200 рабочих мест;

- спортивные учреждения (ФОК с бассейном, лыжная база) – 50 рабочих мест;

- бытовое обслуживание населения (ремонт техники, парикмахерские, химчистки, прачечные, ремонт обуви, ателье и т.д.) – 830 рабочих мест;

- досуговые комплексы (клубы) – 100 рабочих мест;

- административные учреждения – 50 работающих;

- юридические услуги (адвокаты, нотариусы, мировые судьи) – 15 рабочих мест;

- социальные работники – 100 рабочих мест;

- коммунальные службы (газовая служба, электросети, узел связи и т.д.) – 600 рабочих мест;

- охрана порядка – 200 рабочих мест;

- гостиницы – 50 рабочих мест;

- жилищно-эксплуатационные компании – 50 рабочих мест;

- банковские служащие – 30 рабочих мест;

- пожарные части – 80 рабочих мест;

- объекты торговли – 500 рабочих мест;

- предприятия общественного питания – 200 рабочих мест.

# 3.3 Население

В настоящее время население п.Западный  составляет 136 жителей, количество жителей за последние 5 лет увеличилось на 12 жителей. Численность населения поселка относительно стабильна, с 2007 г. сохраняется положительная динамика показателей рождаемости.

Динамика движения населения п.Западный за последние 5 лет представлена в таблице 3.3.1.

таблица 3.3.1.*

| годы | население всего, чел. | естественное движение, чел. | естественный прирост, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | родилось | умерло |  |
| 2008 | 124 | 0 | 1 | -0,8 |
| 2009 | 117 | 0 | 2 | -1,7 |
| 2010 | 120 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | 132 | 1 | 0 | +0,75 |
| 2012 | 136 | 1 | 1 | 0 |

* Данные предоставлены Администрацией Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

Учитывая современный уровень занятости населения и структуру трудовых ресурсов, можно сделать вывод о том, что перспективное развитие п.Западный напрямую связано с развитием г.Челябинск и потребностями его жителей, так как собственной производственной базы поселок в настоящее время не имеет. Как уже упоминалось выше развитие п.Западный напрямую связано с освоением его земель под жилищное строительство социального типа. Перспективная численность населения принята проектом из объемов индивидуального и многоквартирного жилищного строительства, предусмотренного согласованными и находящимися в стадии разработки  проектами планировки. Основными инициаторами и инвесторами комплексной застройки территории п.Западный выступает ООО «ГринПарк» и ЮУ КЖСИ, кроме того на территории поселка в настоящее время поставлено на кадастровый учет, но пока не застроено около 300 участков под индивидуальное жилищное строительство, ведется строительство поселков «Холмс», «Просторы», «Женева», «Белый хутор» и «Залесье», проектом предусмотрено включение в границы п.Западный территории СНТ «Заречный», где в настоящее время расположены несколько улиц коттеджной застройки и около шестисот участков с дачными и садовыми домами. Основной застройщик – ООО «Грин Парк» - планирует строительство на земельных участках, находящихся в собственности у Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Структура трудовых ресурсов по расчетным срокам проекта принята с учетом организации новых мест приложения труда, в градообразующей и обслуживающей сферах, непосредственно в п.Западный, а также, исходя из того, что подавляющая часть перспективного населения поселка сохранит рабочие места в г.Челябинск. Строительство объектов обслуживания населения обеспечит непосредственное трудоустройство на территории поселка, в первую очередь, женщинам, работающим учащимся, студентам и пенсионерам.

Проектная структура трудовых ресурсов

таблица 3.3.2.

|  | Показатели | I очередь 2020г.(%) | Расчетный срок 2033г.(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего трудоустроенного населения: В т.ч. | 43,0 | 48,4 |
|  | -градообразующие отрасли (п.Западный) | 0,4 | 0,3 |
|  | - обслуживающая отрасль (п.Западный) | 10,0 | 15,0 |
|  | - предприятия г.Челябинск | 32,6 | 33,1 |
| 2. | Население трудоспособного возраста не занятое в экономике поселка | 10,0 | 2,6 |
| 3. | Несамодеятельное население | 47,0 | 49,0 |

Расчет перспективной численности населения.

Интенсивный путь развития.

Произведем расчет по формуле, учитывающей трудовую структуру населения (СНиП «Планировка и застройка поселков, городов и сельских поселений» Н-60-75*)

Где:

А – абсолютная численность градообразующих кадров;

а – численность населения трудоспособного возраста неработающих, %; в т.ч. население, занятое в подсобном хозяйстве; население, обучающееся с отрывом от производства; инвалиды трудоспособного возраста;

Б – численность обслуживающей группы населения в трудоспособном возрасте, %;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте, %;

Н – проектная численность населения.

А = 29 250 чел. (см табл. 3.1.1.)

а = 2,6% (см табл. 3.3.2.)

Б = 15% (см. табл.3.3.2.)

Т = 51% (см табл. 3.3.2.)

Таким образом, перспективная численность населения п.Западный  принимается на первую очередь Генерального плана – 2020 г.- 74,0 тыс.жителей, на расчетный срок – 2033 г.-  84,0-88,0 тыс.жителей.

# 4.Основные направления градостроительного развития п.Западный.

# 4.1.Территория населенного пункта.

Поселок Западный в границах черты населенного пункта, установленной Генеральным планом ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2012 г., занимает 1225,4 га. Большую часть земель поселка – 84,0% - занимают природные территории: леса, луга, пойменные, заболоченные территории. Средневзвешенная плотность населения в селитебной зоне составляет 1,0 чел/га, что является крайне низким показателем, характерным для малых сельских населенных пунктов. Для п.Западный характерно отсутствие четкого функционального зонирования территории - размещение объектов промышленности и коммунального хозяйства непосредственно в жилой застройке. Современный баланс территории поселка по функциональному использованию приведен в таблице 4.1.1 (расчет выполнен в электронной базе ГИС ИнГЕО).

Баланс территории по функциональному использованию (в границах существующей черты населенного пункта)

таблица 4.1.1

|  | Наименование | Площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона*, всего: в т.ч - усадебная застройка (в т.ч. отводы под застройку) - малоэтажная многоквартирная застройка | 131,5 126,5 5,0 | 10,7 10,3 0,4 |
| 2 | Общественно - деловая зона, всего: в т.ч. участки - административных, торговых, культовых, обслуживающих, досуговых учреждений - учреждений спорта, физкультуры и отдыха | - | - |
| 3 | Производственная зона, всего: в т.ч. участки - сельскохозяйственные предприятия - коммунально – складских объектов | 4,4 3,9 0,5 | 0,4 0,3 0,1 |
| 4 | Зона земель сельскохозяйственного использования, всего: в т.ч. - огородов и хозпостроек - пашни | 91,1 84,9 6,2 | 7,4 6,9 0,5 |
| 5 | Природная зона, всего: в т.ч. - реки и водоемы - леса, лесопосадки - луга - озеленение общего пользования | 975,2 7,4 50,2 917,6 - | 79,6 0,6 4,1 74,9 - |
| 6 | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего: в т.ч. - зона автодорог, улиц, площадей -участок объектов связи | 21,8 21,0 0,8 | 1,76 1,7 0,06 |
| 7 | Зона специального назначения, всего в т.ч. участки -объектов обороны и безопасности | 1,4 1,4 | 0,1 0,1 |
|  | Итого | 1225,4 | 100,0 |

*в расчетную территорию жилых зон включены участки учреждений обслуживания. Вывод:

Анализ современного использования земель поселка свидетельствует, в первую очередь, о необходимости упорядочения застройки с формированием четких функциональных зон, в т.ч. формирования общепоселкового центра, подцентров обслуживания населения в жилых районах. Функциональное зонирование позволит выделить территории для принципиального развития селитебной и производственной зон поселка.

# 4.2 Комплексная оценка, выбор территории для развития поселка.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» на территории п.Западный были определены следующие проектные ограничения:

- СЗЗ промышленных предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- охранные зоны ЛЭП;

-береговая полоса, прибрежная защитная и водоохранная зоны Шершневского водохранилища;

-территории первого и второго пояса ЗСО Шершневского водохранилища;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зон подтопления, подтопления – затопления грунтовыми водами, нарушенные, заболоченные территории);

-противопожарные разрывы от лесных массивов.

Размеры СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства, были приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция), поскольку проекты СЗЗ на предприятиях п.Западный отсутствуют.

Размеры санитарно – защитных зон основных, планируемых к размещению, предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице 4.2.1.

таблица 4.2.1.

| № | Предприятия, объекты коммунального хозяйства | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хлебопекарный цех (проект) | 50 |
| 2 | Мясо-молочный цех (проект) | 50 |
| 3 | АЗС (проект) | 50 |
| 4 | Пожарная часть (проект) | 15-30 |

Согласно главе 5 пункт 5.1 и 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в границах СЗЗ не допускается размещать:

- жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Охранные зоны ЛЭП (по обе стороны от крайних проводов) установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и составляют для линий напряжением:

- до 20 кВ – 10 м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

- 220 кВ – 20 м;

- 550 кВ – 30 м.

Водоохранная зона, прибрежная защитная и береговая полоса Шершневского водохранилища определены согласно Водного кодекса РФ (№74 – ФЗ от 03.06.2006г.), и составят:

после строительства капитальной набережной:

- - водоохранная зона – 200 м от парапета проектируемой набережной;

- -прибрежная защитная полоса –совпадает с парапетом проектируемой набережной;

- - береговая полоса – 20м.

Пункт 14 ст.65: «на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной»

до строительства капитальной набережной:

- - водоохранная зона – 200 м от уреза воды;

- -прибрежная защитная полоса – 50 м;

- - береговая полоса – 20м.

Согласно статье 27 п. 8 Земельного кодекса РФ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в границах территорий общего пользования.

В границах водоохранных зон запрещается ( п.15 ст.65 Водного кодекса РФ):

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускается (п.16 ст.65 Водного кодекса РФ):

проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными п.15 ст.65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещается ( п.17 ст.65 Водного кодекса РФ):

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения – Шершневского водохранилища установлены в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

ЗСО поверхностного источника должна быть представлена первым, вторым и третьим поясами. Граница I пояса зоны поверхностного источника должна устанавливаться от водозабора:

- для водоемов (водохранилища, озера) в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%.

Границы ЗСО II пояса на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км при наличии нагонных ветров до 10% и на 5 км при наличии нагонных ветров более 10% и не менее, чем на 500 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне (для равнинного рельефа местности).

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Границы ЗСО III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

На территории ЗСО должны выполняться мероприятия предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 465 от 2 сентября 1977 г. размеры зоны санитарной охраны II пояса ЗСО Шершневского водохранилища составляют 500-5000 м и вся территория пос. Западный находится во II поясе ЗСО. Соответственно на всей территории поселка необходимо выполнение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны...».

Мероприятия на территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды, акватория первого пояса ограждается буями и предупредительными знаками;

Мероприятия на территории второго и третьего поясов  ЗСО поверхностного источника водоснабжения:

- выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

- все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

Мероприятия на территории второго пояса  ЗСО поверхностного источника водоснабжения:

- не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

- запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

- использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

- в границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

- границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения (водозаборных скважин) определяются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (п. 2.2.1.1. и п. 2.2.2.2):

«Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора

- при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемио-логического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т. е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

• гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора»

Противопожарные разрывы. Согласно п. 4.14  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» необходимо предусматривать противопожарные расстояния между застройкой и лесными насаждениями в лесничествах (лесопарках), которые должны обеспечивать нераспространение пожара.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории садовых, дачных и приусадебных земельных участков до лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) - не менее 30 м.

До момента строительства систем централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков и, соответственно, подключения к этим системам всех объектов капитального строительства, на территории п.Западный действует решение Совета безопасности Челябинской области от 18.03.11 о запрещении отведения новых земельных участков под строительство  в пределах 500-метровой зоны от уреза воды Шершневского водохранилища.

Указанные ограничения приведены на чертежах «План современного использования территории. Схема комплексной оценки территории» и «Генеральный план. Основной чертеж»  М 1:5000 и занесены в электронную базу ГИС ИнГЕО.

Дифференцированное изучение территории является основой для ее комплексной градостроительной оценки, в результате которой выявляются участки, пригодные для дальнейшего освоения; участки, на которых регламентируется их использование, либо требующие инженерно-технических мероприятий; участки, исключаемые из застройки или других видов функционального использования.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и спрогнозировать возможное улучшение условий при застройке и эксплуатации территории. Результатом комплексной оценки является Схема анализа возможности градостроительного освоения территории п.Западный (выполнена в составе чертежа «План современного использования территории. Схема комплексной оценки»).

На карте-схеме выделяются следующие категории территорий:

- благоприятные;

- условно благоприятные, в том числе:

- по инженерно - строительным условиям:

- территории с высоким уровнем стояния грунтовых вод, подтопляемые территории;

- в связи с регламентами использования территории:

- СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства;

- прибрежные защитные зоны водоемов;

- неблагоприятные (не подлежащие застройке), в том числе:

- по инженерно - строительным условиям:

- водные объекты, болота;

- в связи с регламентами использования территории:

- береговые полосы водоемов;

- охранные зоны ЛЭП;

- охранная зона газопроводов;

- лесные массивы;

- противопожарные разрывы от лесных массивов.

При принятии градостроительных решений по освоению территории поселка следует руководствоваться материалами чертежа «План современного использования территории. Схема границ зон с особым режимом использования территории».

Баланс территории по результатам комплексной оценки представлен в таблице  4.2.2.

таблица 4.2.2.

|  | наименование | площадь, га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории, не подлежащие застройке, всего: в том числе: в связи с регламентами использования территории: - охранные зоны ЛЭП; -противопожарные разрывы от лесных массивов; - защитные леса; | 144,2 12,0 73,2 59,0 | 11,9 1,0 6,0 4,9 |
| 2. | Территории условно благоприятные для застройки, всего: в том числе: в связи с регламентами использования территории: -СЗЗ предприятий и объектов коммунального хозяйства; - 500-метровая зона запрещения отведения новых земельных участков под строительство, согласно решению Совета безопасности Челябинской области; | 226,6 22,9 203,7 | 18,6 1,9 16,7 |
| 3. | Территории благоприятные для застройки, всего: в том числе: - застроенные | 845,3 112,6 | 69,5 9,3 |
|  | Итого: | 1216,1 | 100,0 |

Выбор территории для развития поселка.

В настоящее время застройкой занято около 10 % территории поселка в границах существующей черты населенного пункта, остальная часть земель представляет собой естественный ландшафт. Проектные ограничения принципиально не влияют на перспективное освоение территорий поселка, за исключением заболоченных территорий, которые требуют инженерной подготовки – подсыпки, организации дренажа – перед началом строительства. П.Западный расположен на землях, характеризующихся относительно пологим рельефом, с общим уклоном в сторону Шершневского водохранилища. Масштабное жилищное строительство в п.Западный, предусмотренное настоящим Генеральным планом, возможно только после устройства капитальной набережной и прокладки магистрального канализационного коллектора вдоль береговой полосы Шершневского водохранилища, вышеуказанные мероприятия необходимы для предотвращения попадания неочищенных хозяйственно-бытовых и производственных стоков в акваторию водохранилища.

Основными площадками для индивидуальной застройки станут:

- участок в западной части поселка, граничащий с землями Лесного фонда;

- участки вдоль берега водохранилища восточнее проектируемых микрорайонов «Женева» и «Женева-2»;

- участок, граничащий с микрорайоном «Холмс»;

- коттеджный квартал в северной части поселка, граничащий с микрорайоном «Залесье»;

- часть застройки проектируемых микрорайонов «Женева», «Женева-2»;

- территория СНТ «Заречный»;

-западная часть участка 162,7 га ООО «Речелстрой».

Основными площадками для малоэтажной (3-4 этажа) секционной застройки станут:

- территории микрорайона «Залесье», участки западнее и южнее проектируемого микрорайона «Белый Хутор» – часть микрорайона «Просторы»;

- восточная часть участка 162,7 га ООО «Речелстрой».

Основными площадками для среднеэтажной (4-7 этажей) секционной застройки станут:

-участок 16,9 га, граничащий с СНТ «Вишневый»;

-участок между проектируемой ул.Технологическая и ул.Западная в южной части проектируемой территории;

- территория проектируемого микрорайона «Белый Хутор»;

Основными площадками для многоэтажной (8-10 этажей) секционной застройки станут:

- микрорайон «Залесье-2»;

- проектируемые микрорайон «Просторы» и микрорайон на участке 121,6 га в центральной части поселка.

В настоящее время эти участки заняты лугом и кустарником и свободны от застройки.

Развитие общественного центра предусмотрено полицентричным, что связано с большой протяженностью поселка и некоторой разобщенностью жилых районов. В каждом жилом районе предусмотрены подцентры обслуживания населения, которые будут размещены, учитывая рекомендуемые радиусы пешеходной доступности.

Развитие производственной зоны предусмотрено в западной части поселка на периферии селитебной зоны. Коммунально-складские объекты, в том числе объекты по обслуживанию автотранспорта, предусмотрены к размещению вдоль основных магистралей, с соблюдением санитарных разрывов до жилой и общественной застройки.

Рекреационная зона получит развитие вдоль берега Шершневского водохранилища, кроме того проектом предусмотрена организация бульваров на центральных улицах, скверов на территориях общественных центров, парков и скверов в жилых кварталах.

# 4.3 Черта населенного пункта

При определении черты п.Западный была принята трассировка, предусмотренная Генеральным планом ПО ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАН ПРОЕКТ», разработанным в 2012 г, однако была произведена корректировка черты населенного пункта по границам земель Лесного фонда, по материалам кадастрового деления на 2014 г. и с учетом границы г.Челябинск. Также в проектируемую границу включается лесной участок Лесного фонда площадью 60,72 га в кадастровом квартале 74:19:1202003 с переводом в категорию «защитные леса», расположенный в центральной части поселка. В границах указанного лесного массива в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 2505.2011 № 26 Правительству Челябинской области переданы полномочия по управлению и распоряжению 14 земельными участками, общей площадью 5,88 га, которые планируется использовать под индивидуальное жилищное строительство и строительство малоэтажного жилья.   Учитывая коллективное письмо, территория СНТ «Заречный» - около 600 участков в кадастровом квартале 74:19:1202008 -  площадью 89,0 га также включается в границу п.Западный, а участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 74:19:1202002:6, северо-восточнее существующей застройки, площадью 65,0 га исключается из черты населенного пункта.

Данный проект разработан в электронной базе ГИС ИнГЕО в МСК 74, материалы настоящего Генерального плана являются основой для дальнейшей постановки черты населенного пункта п.Западный на кадастровый учет.

Площадь п.Западный в границах проектируемой черты составит 1162,3 га.

# 4.4. Планировочная и архитектурно- пространственная структура поселка.

В настоящее время застройка п.Западный представляет собой достаточно компактное жилое образование, расположенное в центральной части населенного пункта. Застройка представлена усадебным жилым фондом по у.Набережная, Лесная, Новая, а также современной коттеджной застройкой по ул.Цветочный бульвар, Сиреневый бульвар, Кленовая, Рябиновая, Березовая, коттеджным поселком Холмс. Кроме того  активно застраивается коттеджный поселок в северной части населенного пункта, на въезде со стороны г.Челябинск, ведется строительство 3-4 этажных жилых домов микрорайонов «Залесье» и «Просторы», застройка поселков «Белый хутор», «Женева» и «Женева-2». На кадастровый учет поставлено около трехсот участков для индивидуального жилищного строительства, расположенных, в основном, вдоль берега Шершневского водохранилища. Производственная зона расположена на периферии существующей застройки, общественный центр не сформирован, отсутствуют зоны отдыха населения и территории озеленения общего пользования.

Проектом предусмотрено полномасштабное освоение земель поселка в границах проектируемой черты населенного пункта, а именно формирование единого жилого образования – города-спутника областного центра -  с развитой системой обслуживания населения, характеризующиеся высоким природно-рекреационным потенциалом. Основной целью проекта является создание комфортной среды обитания, чему способствует расположение поселка в экологически благоприятном районе, кроме того, немаловажную роль играет непосредственное соседство с областным центром и возможность создания развитой инженерной и транспортной инфраструктуры. Обязательным условием для полномасштабного освоения земель поселка является строительство капитальной набережной в комплексе с коллектором ливневой канализации вдоль берега Шершневского водохранилища. Кроме того необходимо произвести процедуру передачи в аренду участков Лесного фонда для строительства линейных объектов – в первую очередь участков проектируемых улиц Челябинская, Технологическая, Садовая, Большая Лесная, а также проектируемой автодороги с выходом на Западное шоссе в северной части поселка.

Основной природной доминантой, формирующей застройку п.Западный, является Шершневское водохранилище, кроме того планировочное решение северной и центральной части поселка обусловлено расположением лесных участков Лесного фонда. Основными планировочными осями являются существующие и проектируемые магистрали – ул.Технологическая с выходом на Западное шоссе, Садовый проспект (рабочее название), ул.Набережная, по которой в настоящее время осуществляется основной въезд в поселок, ул. Новая Набережная (рабочее название).

При разработке Генерального плана были учтены решения проектов планировок, выполненные для жилых районов п.Западный:

- проект планировки микрорайона «Залесье», (ООО «ТехПроект» ,2012г.);

- проект планировки микрорайонов «Женева» и «Женева-2», (ООО «ТехПроект» 2012г.);

- проект планировки микрорайона «Белый Хутор», (ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»);

- проект планировки ЗУ 162,7 га (74:19:1203 001:0083) (ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 2011г.);

- проект планировки ЗУ 58 га («Залесье-2»), (ООО «ТехПроект» ,2014г.);

- проект планировки ЗУ 16,9 га (ООО «ЕСК-ПРОЕКТ», 2013г.);

- проект планировки части (40,1 га) ЗУ с кадастровым номером 74:19:1203 001:92 (ООО «ЕСК-ПРОЕКТ», 2014г.);

Архитектурно-планировочная композиция застройки строится на формировании единого жилого образования с  развитым двухчастным общественным центром и системой подцентров обслуживания, объединенных рекреационными пространствами.  Связность всех жилых образований поселка предусмотрена за счет развития улично-дорожной сети, каркас которой образуют проектируемые магистрали общегородского и районного значения, а также за счет системы благоустроенных пешеходных и велосипедных маршрутов.

Преобразование и развитие планировочной структуры предполагает:

- строительство кварталов жилой застройки:

- 3-4 этажные многоквартирные дома социального и массового типа, формирующие достаточно изолированные кварталы с периметральной застройкой в северной и южной части поселка;

- основной тип жилых домов - многоэтажное ядро застройки формируется микрорайонами 5-10 этажных жилых домов в центральной части поселка и непосредственно примыкает к лесным массивам, здесь расположены основные учреждения здравоохранения и спорта, микрорайоны расположены по ул.Западная (рабочее название) и имеют выходы на две центральные улицы поселка – Центральный и Воскресный бульвары (рабочее название);

- индивидуальное жилищное строительство предусмотрено как на проектируемых участках, так и на уже сформированных, размеры проектируемых участков приняты от 300 м2 с возможностью блокировки, размеры существующих участков варьируются от 1000 до 5000 м2, коттеджное строительство предусмотрено вдоль берега Шершневского водохранилища по ул. Песчаная (рабочее название) на уже сформированных земельных участках, а также в проектируемых микрорайонах Женева и Женева – 2, на территории СНТ «Заречный», включаемого в границы населенного пункта;

- строительство двухчастного общественного центра по улицам Центральный и Воскресный бульвар (рабочие названия):

- по ул. Центральный бульвар планируется разместить основные административные и финансовые учреждения, офисные, торговые центры, на завершении улицы – больничный и оздоровительный комплексы, таким образом,  формируется административно-деловой общепоселковый центр;

- по ул. Воскресный бульвар, имеющий непосредственный выход к основной зоне отдыха на берегу водохранилища, планируется разместить ФОК с бассейном, аквапарк, развлекательные комплексы, кинотеатр, центры обслуживания населения, магазины, кафе и рестораны, таким образом,  будет сформирован общепоселковый общественный центр;

- создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня (детские сады, школы, приемные врачей общей практики, магазины и т.д.) для каждого жилого района поселка;

- создание развитой системы зеленых насаждений и благоустройства, различного назначения:

- общего пользования - от внутриквартальных скверов до парково – пляжной рекреационной зоны вдоль берега водохранилища, рассчитанной на отдых жителей поселка и г.Челябинск;

- ограниченного пользования – благоустройство и озеленение участков школ, детских садов, больничного комплекса, ФОКа, административных и офисных центров;

- специального назначения – санитарное, в т.ч. шумозащитное озеленение вдоль общегородских и районных магистралей ( Садовый проспект, ул.Челябинская, ул.Западная, ул.Светлая, ул.Южная, ул.Большая Лесная, ул.Колоритная (рабочие названия), ул.Технологическая, ул.Набережная), озеленение вдоль жилых улиц в кварталах многоквартирной застройки, санитарно-защитное озеленении для организации СЗЗ существующих и проектируемых производственных, коммунальных и инженерных объектов;

- производственного характера - земли, занятые огородами, тепличными хозяйствами, парниками и т.д.

- зоны естественного ландшафта – лесные массивы, являющиеся экологическим каркасом территории поселка, на их территории не допускается строительство, предназначены для пеших, велосипедных и лыжных прогулок;

- улучшение условий передвижения населения между планировочными районами и устойчивых внешних транспортных связей путем создания четкой структуры магистралей общегородского, районного значения и системы улиц в жилой застройке;

- четкое функциональное зонирование территории поселка с целью наиболее планомерного градостроительного развития.

Проектом принято следующие деление территории п.Западный на планировочные районы:

-Северный планировочный район, ограниченный ул.Технологическая, ул.Светлая и ул.Новая Набережная (рабочие названия);

- Южный планировочный район, ограниченный ул.Технологическая, ул.Светлая, Садовым проспектом и ул.Южная (рабочие названия).

Проектом предусмотрено формирование основной производственной и коммунальной зоны в западной части поселка путем организации нового участка для строительства пекарни и мясо-молочного цеха по ул.Челябинская (рабочее название), с организацией СЗЗ равной 50 м. Кроме того проектом предусмотрены участки для размещения объектов автодорожного сервиса по ул.Технологическая – на пересечении с ул.Южная и Западная (рабочие названия), по Садовому проспекту – в районе пересечения с ул.Светлая и Челябинская (рабочие названия) – планируется строительство пожарных частей.

Территории предприятий, коммунально-складских зон поселка, непосредственно граничащих  с жилой застройкой, будут упорядочены из условия соблюдения нормативных санитарных разрывов, проектом предусмотрена посадка санитарно – защитного озеленения.

Вышеперечисленные мероприятия позволят сформировать и определить развитие п.Западный в качестве единого планировочного образования, сформированного четкой структурой транспортных магистралей, основной природной композиционной доминантой – Шершневским водохранилищем в увязке с системой озеленения и благоустройства, с ядром композиции, представленными общепоселковым центром и кварталами многоэтажной застройки.

# 4.5 Развитие природного комплекса.

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие  от производственных процессов, движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

П.Западный расположен в равнинной местности на берегу водохранилища, на проектируемой территории расположены участки леса, большая часть участка покрыта луговой растительностью. В целом участок характеризуется спокойным рельефом с общим уклоном к воде, наиболее активный рельеф в центральной части поселка между ул.Светлая и Колоритная (рабочие названия).

Озеленение общего пользования, благоустроенные площадки для отдыха населения в настоящее время в п.Западный отсутствуют, также отсутствуют благоустроенные пляжные зоны, площадки для отдыха у воды, не организованы места проведения массовых праздничных мероприятий.

Проектом предусмотрено создание единой системы озеленения, включающей в себя систему озеленения общего и ограниченного пользования, специальное озеленение и участки естественного ландшафта.

Основная зеленая рекреационная зона будет сформирована вдоль берега Шершневского водохранилища и представлена следующими участками:

-главный пляж, расположенный в южной части поселка на мысу, предусмотрено строительство летних кафе, водных аттракционов, яхт-клуба, лодочных станций, вейк-клуба, благоустройство береговой полосы, подсыпка песчаного пляжа и организация зон для барбекю;

-пляж для активного отдыха, расположенный севернее главного пляжа вдоль проектируемой автомобильно-пешеходной набережной, предусмотрено строительство аквапарка, летних кафе, станций проката спортивного инвентаря, в т.ч. винд-серфинга и  кайтов, лодочных станций, благоустройство площадок для активного отдыха и занятий спортом (пляжный волейбол, бадминтон), вдоль набережной предусмотрены беговые и велодорожки;

-прогулочная зона в центральной части поселка между ул. Пляжная и ул.Новая Набережная (рабочие названия), предусмотрены места отдыха у воды, в т.ч. небольшие песчано-галечные пляжи, площадки для барбекю, спортплощадки, беговые и велосипедные дорожки.

Все три зоны отдыха связаны между собой полосами водоохранного озеленения. Строительство габионной набережной предполагает спрямление некоторых участков береговой полосы водохранилища, берегоукрепительные работы, организацию пешеходных переходов и спусков к воде, чистку прибрежной полосы, подсыпку галечником и песком берегов и пляжных зон. Все вышеперечисленные сооружения спорта и отдыха – аквапарк, яхтклуб и т.д., расположенные в пределах водоохраной зоны Шершневского водохранилища,  планируются для сезонной, летней, эксплуатации и не являются капитальными.

Проектом предусмотрено размещение объектов здравоохранения и спорта в непосредственной близости от лесных массивов, участки школ также по возможности расположены около леса.

Проектируемые микрорайоны Залесье, Женева, Женева-2, микрорайоны на участках 58, 16,9 и 121 га имеют изолированные озелененные дворовые пространства и непосредственно примыкают к лесному массиву Лесного фонда в северной части поселка. Планировочное решение жилых кварталов, расположенных в центральной и южной части поселка, южнее ул.Светлая (рабочее название), предполагает периметральную застройку кварталов с организацией внуриквартальных скверов, а также строительство двух основных бульваров  с небольшими скверами перед общественными зданиями.

Лесные участки Лесного фонда, расположенные на проектируемой территории, полностью сохраняются и не предназначены для застройки. Проектом предусмотрено использования лесных участков для прогулок населения, а также для занятий физкультурой школьников, в т.ч. в зимнее время организация лыжни, проведение местных соревнований. Таким образом проектируемая система озелененных территорий формируется из:

- территорий рекреационного назначения общего и ограниченного пользования;

- зон естественного ландшафта;

- озеленения производственного характера;

- озелененных территорий специального назначения.

Таким образом, площадь озелененных территорий общего пользования и благоустроенных мест отдыха на расчетный срок составит 135,1 га или 16,6 м2 на человека.

# 4.6 Развитие жилищного фонда.

В настоящее время жилой застройкой занято 131,5 га (10,0% территории поселка), размещено на этой территории 16,3 тыс. м² общей жилой площади, кроме того ведется строительство микрорайона Залесье, в последние пять лет на территории поселка ведется активное коттеджное строительство, данные по общей жилой площади коттеджей отсутствуют. Данные о состоянии индивидуального жилого фонда отсутствуют.

Средняя обеспеченность жилым фондом в п.Западный составляет 119,8 м²/чел.

Удовлетворение растущих потребностей населения в качественном жилье с учетом перспективной численности населения предусматривается за счет нового малоэтажного  (3-4 эт.), многоэтажного (5-10 эт.)  и коттеджного строительства, а именно:

Северный планировочный район:

- строительства 65 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ (государственный кадастровый учет), в квартале «Настина деревня» на въезде в поселок со стороны г.Челябинск, средний размер участка – 1200 м2, общая расчетная жилая площадь – 7,8 тыс. м2 , средняя площадь коттеджа – 120 м2, расчетная численность населения – 195 человек (первая очередь);

- строительства индивидуальных жилых домов на 14 участках в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 2505.2011 № 26  переданных  Правительству Челябинской области, следует отметить, что строительство на данных участках возможно только после проведения мероприятий по соблюдению противопожарных разрывов от лесных массивов, в соответствии с п. 4.14  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- строительства микрорайона малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. жилых домов -  Залесье, общая жилая площадь – 110,7 тыс.м2, обеспеченность жилым фондом – 22,5 м2/чел., плотность населения – 170 чел./га, расчетная численность жителей – 4900 человек (по материалам проекта планировки, выполненного ИП Ермаковой в 2011 г.) (первая очередь);

- строительства микрорайона  многоэтажных жилых домов 9-10 эт. на участке 58,8 га – Залесье-2, общая жилая площадь – 258,8 тыс.м2, обеспеченность жилым фондом – 30 м2/чел., плотность населения – 146 чел./га, расчетная численность жителей – 8630 человек (по материалам проекта планировки, выполненного ООО «ТехПроект» в 2014 г.) (первая очередь);

- строительства микрорайона индивидуальной, блокированной и многоквартирной малоэтажной застройки – Женева-2, общая расчетная жилая площадь – 60,6 тыс. м2 (блокировка – 28,8 тыс.м2, коттеджи средней площадью 150 м2 – 112 шт. – 16,8 тыс.м2, многоквартирные дома – 15,0 тыс.м2), обеспеченность жилым фондом – 40,4 м2/ чел., плотность населения – 34 чел./га, расчетная численность жителей – 1420 человек (по материалам проекта планировки, выполненного ООО «ТехПроект» в 2012 г.)  (первая очередь);

- строительства  240 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в кварталах между ул.Набережная и ул.Песчаная (рабочее название), средний размер участка – 1000 м2, общая расчетная жилая площадь – 28,8 тыс.м2 , средняя площадь коттеджа – 120 м2, расчетная численность жителей, с учетом существующего жилого фонда  - 1600 человек (первая очередь);

- строительства микрорайона индивидуальной, блокированной и многоквартирной малоэтажной застройки – Женева, общая расчетная жилая площадь – 64,2 тыс. м2 (блокировка – 25,2 тыс.м2, коттеджи средней площадью 150 м2 – 110 шт. – 16,5 тыс.м2, многоквартирные дома – 22,5 тыс.м2), обеспеченность жилым фондом – 37,7 м2/ чел., плотность населения – 48 чел./га, расчетная численность жителей – 1700 человек (по материалам проекта планировки, выполненного ООО «ТехПроект» в 2012 г.)  (первая очередь);

- строительства микрорайона  многоквартирных 4-7 эт. жилых домов на участке 16,9 га, общая жилая площадь – 94,6 тыс.м2, обеспеченность жилым фондом – 24,5 м2/чел., плотность населения – 230 чел./га, расчетная численность жителей – 3860 человек; (по материалам проекта планировки, выполненного ООО «ЕСК-ПРОЕКТ» в 2013 г.)  (первая очередь);

-  строительства микрорайона  многоэтажных 10-ти эт. жилых домов на участке 121,6 га, общая жилая площадь – 535,5 тыс.м2 обеспеченность жилым фондом – 30,0 м2/чел., плотность населения – 150 чел./га, расчетная численность жителей – 17800 человек (первая очередь);

-  строительства квартала коттеджной застройки – 30 индивидуальных жилых домов -   на участках 1,6га, 3,1 га и 1,6 га по Садовому проспекту (рабочее название), общая жилая площадь – 3,6 тыс.м2, средний размер участка – 1000 м2, расчетное количество жителей – 90 человек; (расчетный срок);

- индивидуальное жилищное строительство на свободных участках территории СНТ «Заречный» - 30 коттеджей средней площадью 120 м2 – 3,6 тыс. м2 общей площади, расчетное количество жителей с учетом существующей застройки – 2000 человек (первая очередь);

-строительство жилого района индивидуальной, блокированной и мнгоквартирной малоэтажной застройки на участке ООО «Речелстрой» 162,7 га, общая жилая площадь коттеджной и блокированной застройки – 151,2 тыс.м2, 3-4 эт. жилых домов – 108,1 тыс. м2, средняя обеспеченность жилым фондом – 38,7 м2/чел., плотность населения – 42 чел./га, расчетное количество жителей – 6700 человек (по материалам проекта планировки выполненного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г.) (расчетный срок).

Южный планировочный район

- строительство кварталов малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. и многоэтажных 10-ти эт. жилых домов на участке 115 га – Просторы, общая жилая площадь – 699,0 тыс.м2 (малоэтажный жилой фонд – 110,0 тыс. м2, многоэтажный – 589,0 тыс. м2), обеспеченность жилым фондом – 30,0 м2/чел., плотность населения – 203 чел./га, расчетное количество жителей – 23300 человек (первая очередь).

- строительства  37 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в квартале по ул.Западной (рабочее название) в центральной части поселка, средний размер участка – 1200 м2, общая расчетная жилая площадь – 4,4 тыс.м2, расчетное количество жителей – 110 человек (первая очередь);

-  строительства микрорайона  многоэтажных 4-7 эт. и блокированных жилых домов на участке 40,1 га между ул.Технологическая и ул.Западная (рабочее название), общая жилая площадь  жилых домов 4-7 эт. – 134,4 тыс.м2, блокированных – 5,3 тыс. м2,  обеспеченность жилым фондом – 30,0 м2/чел., плотность населения – 115 чел./га, расчетное количество жителей – 4600 человек ( по материалам проекта планировки выполненного ООО «ЕСК ПРОЕКТ» в 2014 г.) (первая очередь);

-  строительства микрорайона многоэтажных 7-8 эт. жилых домов – Белый Хутор, общая жилая площадь – 135,4 тыс.м2, обеспеченность жилым фондом – 30,0 м2/чел., плотность населения – 133 чел./га, расчетное количество жителей – 4500 человек (по материалам проекта планировки, разработанного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2013г.) (первая очередь).

Средневзвешенная  обеспеченность жилищным фондом на одного жителя составит 29,5 м2, средневзвешенная плотность населения в селитебной зоне – 86 чел./га.

Снос существующего жилищного фонда проектом не предусмотрен.

Движение жилого фонда п.Западный на расчетный период.

Табл. 4.6.1.

| № | показатели, единицы измерения | планировочные районы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северный (севернее проектируемой ул.Светлая) | Южный (южнее проектируемой ул.Светлая) | Итого по поселку |
| 1. | Жилищный фонд поселка, тыс м². общей жилой площади. |
| 1.1 | Наличие на исходный год (2013), всего: | 16,3 | - | 16,3 |
|  | в т.ч. 3 – 4 этажный многоквартирный | - | - | - |
|  | 9-10 этажный | - | - | - |
|  | 1-2 этажный индивидуальный | 16,3 | - | 16,3 |
| 1.2 | Объем нового строительства, всего: | 1427,5 | 978,5 | 2406,0 |
|  | в т.ч. 3-4 этажный многоквартирный | 256,3 | 110,0 | 366,3 |
|  | 5-10 этажный | 888,9 | 858,8 | 1747,7 |
|  | 1 – 2 этажный индивидуальный и блокированный | 282,3 | 9,7 | 292,0 |
| 1.3 | Из общего объема строительства на первую очередь, всего: | 1164,6 | 978,5 | 2143,1 |
|  | в т.ч. 3-4 этажный многоквартирный | 148,2 | 110,0 | 258,2 |
|  | 5-10 этажный | 888,9 | 858,8 | 1747,7 |
|  | 1 – 2 этажный индивидуальный и блокированный | 127,5 | 9,7 | 137,2 |
| 1.4 | Убыль жилого фонда | - | - | - |
| 1.5 | Жилищный фонд на первую очередь, всего | 1180,9 | 978,5 | 2159,4 |
|  | в т.ч. 3-4 этажный многоквартирный | 148,2 | 110,0 | 258,2 |
|  | 5-10 этажный | 888,9 | 858,8 | 1747,7 |
|  | 1 – 2 этажный индивидуальный и блокированный | 143,8 | 9,7 | 153,5 |
| 1.6 | Жилищный фонд на расчетный срок, всего: | 1443,8 | 978,5 | 2422,3 |
|  | в т.ч. 3-4 этажный многоквартирный | 256,3 | 110,0 | 366,3 |
|  | 5-10 этажный | 888,9 | 858,8 | 1747,7 |
|  | 1 – 2 этажный индивидуальный и блокированный | 298,6 | 9,7 | 308,3 |
| 2. | Население, тыс.жит.: |
|  | Население на первую очередь: | 42,105 | 32,510 | 74,615 |
|  | Население на расчетный срок: | 48,895 | 32,510 | 81,405 |

Вывод:

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- увеличение жилищного фонда поселка в 130 раз: с 16,3 тыс. м² до 2159,4 тыс. м² общей жилой площади –п.Западный приобретает качественно другой статус населенного пункта и становится одним из ключевых элементов расселения в составе агломерации г.Челябинск;

- развитие территорий жилых кварталов в 6,3 раза: с 131,5 га до 840,9 га.

# 4.7 Развитие системы культурно-бытового обслуживания.

На текущий год учреждения обслуживания в п.Западный представлены магазином, в микрорайоне «Залесье» построено здание детского сада.

Настоящим Генеральным планом предусмотрено создание развитой системы учреждений обслуживания с целью формирования в пределах каждого жилого образования (планировочного района) комфортной среды, связанной с зонами отдыха и центрами обслуживания населения.

Развитие социальной инфраструктуры поселка предусматривается с тем, чтобы способствовать:

- созданию дополнительных, доступных для населения мест приложения труда за счет расширения, в т. ч. нового строительства, предприятий и учреждений обслуживающей сферы;

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы, бытовое обслуживание, оздоровительные и спортивные учреждения и т.д.);

- повышению уровня здоровья и культуры населения и, как следствие, повышению качества трудовых ресурсов;

- повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации и, в конечном итоге, повышению качества жизни и развитию человеческого потенциала.

Образование.

Расчет потребности мест в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен, исходя из 85% охвата детей дошкольного возраста и 100% охвата детей школьного возраста, в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция).

Так как подавляющею часть проектного населения п.Западный на расчетный срок будут составлять люди, переехавшие из г.Челябинск, то при определения расчетного количества мест на 1000 жителей в учреждениях образования для п.Западный учитывались положения Генерального плана г.Челябинск («ЮЖУРАЛАКАДЕМЦЕНТР», 2002 г.), а также  данные о демографической ситуации в г.Челябинск на исходный год. (предоставлены РОССТАТ Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (ЧЕЛЯБИНСКСТАТ)).

Возрастно-половой состав населения г.Челябинск по состоянию на 1 января 2012 года

| Все население | 1143458 человек |
| --- | --- |
| В том числе по возрастным группам: |  |
| 0-6 (дети дошкольного возраста) | 13915 человек |
| 7-18 (дети школьного возраста) | 124093 человека |
| Из общей численности: |  |
| Жители трудоспособного возраста | 713480 человек |
| Старше трудоспособного возраста | 256528 человек |

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что в настоящее время на 1000 жителей г.Челябинск приходится 12 детей дошкольного возраста и 109 школьников. Учитывая некоторую положительную динамику в демографической ситуации г.Челябинск, а именно постепенный рост рождаемости за последние десять лет (по данным РОССТАТ Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (ЧЕЛЯБИНСКСТАТ)), проектом принимается расчетное количество в учреждениях образования, принятое Генеральным планом г.Челябинск, а именно:

- 40 мест в детских общеобразовательных учреждениях и 140 мест в общеобразовательных учреждениях (таблица 5.11.1 ОПЗ Генеральный план г.Челябинск).

Размещение проектируемых детских садов произведено с учетом нормативных пешеходных радиусов доступности: для детских садов - 500 м (таблица 5 СП 42.13330.2011).

Расчеты по обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях и школах приведены в таблицах 4.7.2. и 4.7.3.

Расчет мест в детских дошкольных учреждениях.

таблица 4.7.2.

| № | Показатели | Планировочные районы | итого по поселку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северный (севернее проектируемой ул.Светлая) | Южный (южнее проектируемой ул.Светлая) |  |
| 1. | Исходный год (2013г.), мест: | - | - | - |
|  | процент обеспеченности: | - | - | - |
| 2. | 1 очередь (2020 г.) наличие, мест: | - | - | - |
|  | Потребность по норме*, мест: | 1690 | 1300 | 2990 |
|  | Новое строительство, мест: | 1690 | 1330 | 3020 |
|  | процент обеспеченности: | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Расчетный срок (2031г.) наличие, мест: | 1690 | 1330 | 3020 |
|  | Потребность по норме, мест: | 1960 | 1300 | 3260 |
|  | Новое строительство, мест: | 290 | - | 290 |
|  | Наличие на конец расчетного периода, мест: | 1980 | 1300 | 3280 |
|  | процент обеспеченности: | 100% | 100% | 100% |

*в т.ч. с учетом потребностей существующего населения

На первую очередь предусматривается строительство:

- в Северном планировочном районе:

- двух детских садов на 100 мест каждый в микрорайоне Залесье;

- двух детских садов на 175 мест каждый в микрорайоне Залесье-2;

- детского сада на 160 мест на участке 16,9 га;

- пяти детских садов на 120 мест каждый, детских садов на 140 мест и на 220 мест на участке 121,6 га;

- двух детских садов на 40 и 80 мест на участке СНТ «Заречье».

- в Южном планировочном районе:

- детского сада на 180 мест по ул.Ландшафтная (рабочее название) в микрорайоне «Белый Хутор»;

- восьми детских садов на 100 мест в микрорайонах 9-10 эт. жилых домов и двух детских садов на 80 мест каждый в кварталах 3-4 эт. жилых домов в микрорайоне Просторы;

-детского сада на 190 мест в микрорайоне между проектируемыми улицами Технологическая и Западная.

На расчетный срок предусмотрено строительство:

- в Северном планировочном районе:

- двух детских садов на 40 мест и трех детских садов на 70 мест в проектируемом жилом районе на участке ООО «Речелстрой»;

Расчет мест в общеобразовательных школах.

таблица 4.7.3.

| № | Показатели | Планировочные районы | итого по поселку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Северный (севернее проектируемой ул.Светлая) | Южный (южнее проектируемой ул.Светлая) |  |
| 1. | Исходный год (2013г.), мест: | - | - | - |
|  | процент обеспеченности: | - | - | - |
| 2. | 1 очередь (2020 г.) наличие, мест: | - | - | - |
|  | Потребность по норме*, мест: | 5900 | 4550 | 10450 |
|  | Новое строительство, мест: | 6000 | 5000 | 11000 |
|  | процент обеспеченности: | 100% | 109% | 105% |
| 3. | Расчетный срок (2031г.) наличие, мест: | 6000 | 5000 | 10700 |
|  | Потребность по норме, мест: | 6845 | 4550 | 11395 |
|  | Новое строительство, мест: | 1000 | - | 1000 |
|  | Наличие на конец расчетного периода, мест: | 7000 | 5000 | 12000 |
|  | процент обеспеченности: | 102% | 109% | 105% |

*в т.ч. с учетом потребностей существующего населения

На первую очередь предусматривается строительство:

- в Северном планировочном районе:

- общеобразовательной  школы на 2100 учащихся по ул.Большая Лесная (рабочее название) в микрорайоне Залесье-2;

- двух общеобразовательных школ на 2000 и 1000 учащихся на участке 121,6 га;

- общеобразовательной школы на 600 учащихся на участке соседнем с участком 16,9га;

-общеобразовательной школы на 300 учащихся на территории СНТ «Заречье».

- в Южном  планировочном районе:

- общеобразовательной школы на 1200 учащихся по ул.Ландшафтная (рабочее название), и трех школ на 1000 учащихся в кварталах 9-10 эт. застройки в микрорайоне Просторы;

-общеобразовательной школы на 800 учащихся в микрорайоне между проектируемыми улицами Технологическая и Западная.

На расчетный срок предусмотрено строительство:

- в Северном планировочном районе:

- общеобразовательной  школы на 1000 учащихся в проектируемом жилом районе на участке ООО «Речелстрой»;

Здравоохранение.

В настоящее время в поселке учреждения здравоохранения отсутствуют.

Учитывая принципиальное увеличение численности жителей и как следствие,  трансформацию малого сельского населенного пункта в поселок городского типа, проектом предусмотрено строительство в п.Западный двух больничных комплексов: в Северном планировочном районе на завершении ул.Воскресный бульвар (рабочее название) в окружении лесного массива, в Южно планировочном районе по ул.Центральный бульвар (рабочее название), а также приемных врачей общей практики в центрах обслуживания жилых районов.

Проектируемый больничный комплекс в Северном планировочном районе будет включать в себя:

- поликлинику на 1900 посещений в смену (расчетный показатель на 1000 жителей принят согласно табл.5 ОПЗ Генерального плана г.Челябинск);

-стационар на 850 коек (расчетный показатель на 1000 жителей принят согласно табл.5 ОПЗ Генерального плана г.Челябинск);

-станцию скорой медицинской помощи на 5 автомобилей (согласно приложению Ж  СП 42.13330.2011).

Проектируемый больничный комплекс в Южном планировочном районе будет включать в себя:

- поликлинику на 1250 посещений в смену (расчетный показатель на 1000 жителей принят согласно табл.5 ОПЗ Генерального плана г.Челябинск);

-стационар на 550 коек (расчетный показатель на 1000 жителей принят согласно табл.5 ОПЗ Генерального плана г.Челябинск);

-станцию скорой медицинской помощи на 3 автомобиля (согласно приложению Ж  СП 42.13330.2011).

Приемные врачей общей практики предусмотрены проектом в кварталах «Женева», «Залесье-2» и в жилом районе на участке ООО «Речелстрой» из условий соблюдения рекомендуемой пешеходной доступности и повышения комфорта проживания на проектируемой территории.

Кроме того проектом предусмотрено строительство оздоровительного центра в составе больничного комплекса Северного планировочного района, включающего в себя массажные, процедурные кабинеты, залы для занятий лечебной физкультурой и косметические кабинеты.

Строительство аптек предусмотрено в каждом жилом районе в составе торговых комплексов.

Учреждения внешкольного образования.

В настоящее время в п.Западный нет учреждений внешкольного дополнительного образования.

Учитывая актуальность организации детского и юношеского досуга в небольших населенных пунктах, проектом предусмотрены, во всех проектируемых общеобразовательных школах, места для создания кружков и секций, из расчета минимум 10% от общего количества учащихся (приложение Ж СП 42.13330.2011).

Кроме того проектом предусмотрено строительство центра семейного досуга по ул. Воскресный бульвар (рабочее название), где предусмотрены помещения для кружков авиамоделирования, конструирования, компьютерной графики, дизайна, студии современного танца, фотостудии и т.д.

Физическая  культура и спорт.

Спортивные учреждения в п.Западный на исходный год отсутствуют.

Проектом предусмотрено строительство ФОКа с плавательным бассейном на пересечении ул.Светлая и пр.Садовый (рабочие названия), включающего в себя плавательный бассейн – 1250 м2 зеркала воды, спортивные залы общего пользования – 2500 м2 , а также ФОКа по ул.Большая Лесная (рабочее название)в квартале «Женева-2», включающего в себя детский бассейн – 400 м2 зеркала воды и спортивные залы общего пользования – 1900 м2 (согласно приложению Ж СП 42.13330.2011).

Проектом предусмотрено размещение спортивных, тренажерных залов, залов для занятия фитнесом, аэробикой, спортивными танцами общей площадью 500 м2 в проектируемом центре семейного досуга на завершении  ул.Центральный бульвар (рабочее название). Кроме того, проектом планировки жилого района на участке ООО «Речелстрой» предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайонного значения.

Генеральным планом предусмотрена организация площадок для спортивных игр на территории пляжной зоны, а также в скверах внутри кварталов Южного планировочного района. На участках всех проектируемых школ предусмотрены стадионы, в т.ч. для проведения местных соревнований. В летний период для организации активного отдыха на воде проектом предусмотрено строительство яхт-клуба, вейк-клуба, лодочных станций и проката винд-серфинга и кайтов.

В Северном и Южном планировочных районах на территории лесных массивов предусмотрена организация беговых дорожек и лыжни, в т.ч. для проведений уроков физкультуры.

Учреждения культуры и искусства.

Проектом предусмотрено строительство центра семейного досуга по ул.Воскресный бульвар (рабочее название), включающего:

-зал детских игровых автоматов на 100 единовременных посетителей;

-детскую игровую комнату на 50 единовременных посетителей;

-зал для деловых встреч, лекций, презентаций, выставочный зал;

-кружковые помещения, клубы по интересам;

-спортивные, тренажерные залы общей площадью 500 м2;

-магазины общей торговой площадью 2500 м2;

-ресторан, кафе на 400 посадочных мест;

-предприятия бытового обслуживания на 150 рабочих мест.

Кроме того проектом предусмотрено строительство кинотеатра на 1000 мест и ночного клуба на 500 единовременных посетителей по ул.Воскресный бульвар (рабочее название), а также кинотеатра на 1000 мест в торгово-досуговом комплексе в микрорайоне «Залесье-2.»

Коммерческо -деловая и обслуживающая сферы.

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, малый бизнес и предпринимательство, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию и укреплению экономики поселка, созданию дополнительных мест приложения труда.

Проектом предусмотрено размещение на центральных улицах поселка – Воскресном и Центральном бульварах торговых центров, в т.ч. специализированных магазинов, ресторанов, детского кафе, бара общей вместимостью 2500 посадочных мест, салона красоты, солярия, фитнес-центра, предприятий обслуживания, приемных пунктов прачечной и химчистки. Кроме того подцентры обслуживания населения (отделение связи, магазин, парикмахерская, кафетерий, ателье, прокат техники, банкомат и т.д.) предусмотрены в каждом планировочном районе поселка.

Проектом предусмотрено строительство центра товаров для дома и сада по Садовому проспекту, на въезде в поселок со стороны г.Челябинск, а также строительство торгового комплекса «Белый Хутор» 5500 м2 торговой площади по ул.Светлая (рабочее название). Предусмотрено строительство гостиницы на 490 мест по ул. Центральный бульвар (рабочее название). Размещение магазинов, кафе, небольших предприятий обслуживания предусмотрено в первых этажах многоквартирных домов в квартале «Женева», «Женева-2», в микрорайоне «Залесье-2» и жилом районе на участке ООО «Речелстрой».

В соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 на расчетный срок в п.Западный необходимо предусмотреть не менее:

- 24 500 м2 торговых площадей;

- 3250 мест предприятий общественного питания;

- 750 рабочих мест предприятий бытового обслуживания населения;

- восьми операционных касс отделения банков;

- 9 рабочих мест юристов-адвокатов и 3 рабочих мест нотариусов;

- 490 гостиничных мест.

Предприятия коммунального обслуживания.

Учреждения жилищно – коммунального обслуживания, охраны порядка и безопасности в п.Западный на исходный год отсутствуют.

Проектом предусмотрено строительство двух пожарных частей на 6 и 8 автомашин: по ул.Летняя на пересечении с ул.Светлая (рабочие названия) (согласно проекту планировки на участок ООО «Речелстрой») и по пр.Садовый на пересечении с ул.Челябинская (рабочие названия). Расположение пожарных частей предусмотрено с учетом нормативного радиуса обслуживания, требований  123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) и НБП 101-95. Пункты охраны порядка предусмотрены в каждом планировочном районе, по два в Южном и Северном планировочном районе. В административно-деловом центре поселка по ул.Центральный бульвар (рабочее название) проектом предусмотрено строительство отделения полиции, прокуратуры, паспортно-визовой службы, миграционной и налоговой служб.

Обслуживающие жилищно-эксплуатационные компании предусмотрены к размещению в первых этажах многоквартирных жилых домов,  два объекта в Южном и Северном районах.

Проектом предусмотрено строительство четырех АЗС в комплексе с шиномонтажными мастерскими.

На расчетный срок предусмотрено  формирование общественно – деловой зоны поселка площадью 44,0 га.

Предусмотренные Генеральным планом мероприятия по развитию социальной  инфраструктуры будут способствовать качественному улучшению условий жизнедеятельности населения, в т. ч. увеличению коммерческой активности, пополнению бюджета поселка, созданию новых конкурентоспособных мест приложения труда.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на первую очередь и расчетный срок проекта произведен по показателям СП 42.13330.2011 (приложение Ж), для учреждений здравоохранения приняты нормативы, заложенные Генеральным планом г.Челябинск. Расчет приведен в таблице 4.7.4.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания

таблица 4.7.4

| № | Учреждения и предприятия обслуживания, единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность по норме | Наличие на исходный 2013 г. | Новое строительство, всего, в т.ч. на 1 очередь. | Распределение объектов по планировочным районам поселка (всего/ на 1 очередь) | Итого по поселку, всего, в т.ч. на 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Северный (севернее проектируемой ул.Светлая) | Южный (южнее проектируемой ул.Светлая) |  |
| Образование |
| 1. | Учреждения дополнительного внешкольного образования: детские школы искусств, мест | 10% от общего числа школьников | 1200 | - | 1200/ 1100 | 700/ 600 | 500/ 500 | 1200/ 1100 |
| Здравоохранение |
| 2. | Стационары всех типов, коек | 16,6 | 1350 | - | 1400/ 1400 | 850/ 850 | 550/ 550 | 1400/1400 |
| 3. | Поликлиники, посетителей в смену | 38,3 | 3118 | - | 3150/ 3150 | 1900/ 1900 | 1250/ 1250 | 3150/3150 |
| 4. | Станции скорой помощи, машин | 1 на 10 тыс.жит | 8 | - | 8/ 8 | 5/5 | 3/3 | 8/8 |
| 5. | Аптечный пункт, объект | не нормируется | - | - | 7/6 | 4/3 | 3/3 | 7/6 |
| 6. | Врачебный пункт (приемная врача общей практики), объект | не нормируется | - | - | 5/4 | 3/2 | 2/2 | 5/4 |

| № | Учреждения и предприятия обслуживания, единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Потребность по норме | Наличие на исходный 2013 г. | Новое строительство, всего, в т.ч. на 1 очередь. | Распределение объектов по планировочным районам поселка (всего/ на 1 очередь) | Итого по поселку, всего, в т.ч. на 1 очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Северный (севернее проектируемой ул.Светлая) | Южный (южнее проектируемой ул.Светлая) |  |

| Культура и спорт |  |
| --- | --- |
| 7. | Клубы, досуговые комплексы, посетительское место | 80 | 6510 | - | 6500/ 6000 | 3900/ 3400 | 2600/2600 | 6500/6000 |
| 8. | Танцевальные залы, мест | 6 | 488 | - | 500/450 | 290/240 | 210/210 | 500/450 |
| 9. | Кинотеатры, место | 25-35 | 2035-2850 | - | 2000/1000 | 1000/1000 | 1000/- | 2000/1000 |
| 10. | Спортивные залы общего пользования, м² площади пола | 60-80 | 4890-6512 | - | 4900/ 2400 | 1900/ 1900 | 3000/500 | 4900/2400 |
| 11. | Бассейны, м² зеркала воды | 20-25 | 1628-2035 | - | 1650/ 400 | 400/400 | 1250/- | 1650/400 |
| 12. | Плоскостные спортивные сооружения, площадки, стадионы, га * | 0,7-0,9 | 57,0-73,3 | - | 60,0/50,0 | 34,2/ 25,0 | 25,8/25,0 | 60,0/50,0 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |
| 13. | Магазины, м² торговой площади | 300 | 24 420 | 100 | 24 500/ 18 000 | 15 000/ 12 000 | 9 500/6 000 | 24 600/18 100 |
| 14. | Предприятия общественного питания, мест | 40 | 3256 | - | 3250/ 2500 | 2000/ 1600 | 1250/900 | 3250/2500 |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 9 | 732 | - | 750/600 | 440/350 | 310/250 | 750/600 |
| 16. | Прачечная, кг белья в смену | 60 | 4890 | - | 4900/ 2500 | 3000/ 2000 | 1900/500 | 4900/2000 |
| 17. | Химчистка, кг вещей в смену | 3,5 | 285 | - | 300/150 | 170/100 | 130/50 | 300/150 |
| 18. | Гостиницы, мест | 6 | 488 | - | 490/- | 490/- | -/- | 490/- |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения. |
| 19. | Отделения банков, операционная касса | касса на 10-30 тыс.жит. | 9-3 | - | 9/4 | 5/3 | 4/1 | 9/4 |
| 20. | Юридические консультации, рабочее место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс.жит. | 9 | - | 9/3 | 5/2 | 4/1 | 9/3 |
| 21. | Нотариальная контора, рабочее место | 1 нотариус на 30 тыс.жит. | 3 | - | 3/- | 2/- | 1/- | 3/- |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 22. | ЖЭО, объект | 1 объект на 20 тыс.жит. | 5 | - | 5/3 | 3/2 | 2/1 | 5/3 |

* в расчет включены площади спортивных площадок на участках общеобразовательных школ и спортплощадки в пляжной зоне.

# 4.8 Организация производственных территорий.

Основными задачами Генерального плана по организации производственной зоны п.Западный на расчетный срок станут:

- упорядочение промплощадок поселка, в т.ч. посадка полос санитарно-защитного озеленения;

- определение территорий для размещения новых производств, в основном в пределах существующих промплощадок;

- организация площадок для объектов инженерной и транспортной инфраструктур – существующих и проектируемых ГРП, котельных, пожарных частей, открытых и многоуровневых парковок, автомастерских, АЗС и т.д.

Основные мероприятия по развитию и организации промышленной, сельскохозяйственной и коммунально – складской зоны п.Западный:

-выделение участков под развитие новых производств по ул.Челябинская (рабочее название): под строительство молочного цеха, пекарни, цеха по переработке мясной продукции, с обязательной посадкой полос санитарно-защитного озеленения по периметру граничащему с проектируемыми кварталами жилой застройки;

- строительство двух пожарных частей:

- на шесть автомашин – пересечение Садового проспекта и ул.Челябинская (рабочие названия), площадь участка 1,3га;

- на восемь автомашин – пересечение ул.Светлая и ул.Летняя (рабочие названия), площадь участка 1,5га;

* размещение пожарных частей предусмотрено в соответствии с НБП 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

-строительство четырех АЗС на восемь колонок каждая, размеры участка для одной АЗС – 0,3 га:

- на пересечении ул.Южной и ул.Технологическая;

- на примыкании ул.Западная к ул.Технологическая;

- на пересечении Садового проспекта и ул.Челябинская;

- на въезде в поселок – начало Садового проспекта.

*размещение и размер участков АЗС принято в соответствии с п.11.27 СП 42.13330.2011.

Организация и упорядочение производственных и коммунально – складских зон имеет целью повышение экологической безопасности и более эффективное использование градостроительного потенциала этих зон в интересах развития поселка.

На расчетный срок Генерального плана площадь участков промышленных предприятий и коммунальных объектов  составит 3,6 га, участков объектов инженерной и транспортной инфраструктур –  7,5 га.

# 4.9. Водоснабжение.

В настоящем разделе выполнена корректировка раздела «Водоснабжение» Генерального плана пос. Западный, разработанного ПК ГПИ «ЧелябинскГражданпроект» в 2012 г. Корректировка включает уточнение расходов питьевой воды в связи с принципиальным увеличением численности населения, а также внесение некоторых изменений в схему водоснабжения.

Раздел выполнен на основании архитектурно-планировочных решений, письма №337 от 19.03.2014 г. Отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления и в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 31.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»);

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Все расчеты в проекте выполнены на следующие сроки:

исходный год – 2010 год;

1 очередь строительства – 2020 год;

расчетный срок – 2025-2030 год.

Общее водопотребление поселка складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В районах нового строительства предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Проектируемая многоэтажная жилая застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением. Проектируемые блокируемая и усадебная застройки принимаются с местными водонагревателями.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости от степени благоустройства жилой застройки в соответствии с табл. 1 раздела 5 СП 31.13330.2012. Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято:

– для зданий с централизованным горячим водоснабжением – 280 л/сут;

– для зданий с местными водонагревателями – 230 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2 (п. 5.2 СП 31.13330.2012).

Согласно прим. 2 табл. 1 СП 31.13330.2012 удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Результаты расчетов расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды по планировочным районам на 1 очередь строительства и на расчетный срок приведены в табл. 4.9.1и 4.9.2.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по жилым районам с учетом степени благоустройства. 1 очередь строительства

таблица 4.9.1

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел | Норма водопотребления л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут | Расчетный часовой расход м3/ч | Расчетный секундный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный планировочный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 5,95 | 230 | 1368 | 1642 | - | - |
| Застройка с централизованным горячим водоснабжением | 36,12 | 280 | 10114 | 12137 | - | - |
| итого | 42,07 | - | 11482 | 13779 | - | - |
| Неучтенные расходы 10% | - | - | 1180 | - | - | - |
| Итого по Северному планировочному району | 42,07 | - | 12631 | 15157 | 952 | 264,5 |
| Южный планировочный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 0,228 | 230 | 66 | 79,5 | - | - |
| Застройка с централизованным горячим водоснабжением | 32,26 | 280 | 9031 | 10838 | - | - |
| итого | 32,54 | - | 9098 | 10917,5 | - | - |
| Неучтенные расходы 10% | - | - | 869 | - | - | - |
| Итого по Южному планировочному району | 32,54 | - | 10008 | 12009 | 768 | 213,2 |
| ВСЕГО по п. Западный на 1 очередь | 74,6 | - | 22639 | 27166 | 1633 | 453,7 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по жилым районам с учетом степени благоустройства. Расчетный срок

таблица 4.9.2

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел | Норма водопотребления л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный суточный расход, м3/сут | Расчетный часовой расход м3/ч | Расчетный секундный расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный планировочный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 9,95 | 230 | 2288 | 2742 | - | - |
| Застройка с централизованным горячим водоснабжением | 38,92 | 280 | 10896 | 13075 | - | - |
| итого | 48,86 | - | 13184 | 15820 | - | - |
| Неучтенные расходы 10% | - | - | 1318 | - | - | - |
| Итого по Северному планировочному району | 48,86 | - | 14502 | 17403 | 1088 | 302,2 |
| Южный планировочный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 0,228 | 230 | 66 | 79,5 | - | - |
| Застройка с централизованным горячим водоснабжением | 32,26 | 280 | 9031 | 10838 | - | - |
| итого | 32,54 | - | 9098 | 10917,5 | - | - |
| Неучтенные расходы 10% | - | - | 869 | - | - | - |
| Итого по Южному планировочному району | 32,54 | - | 10008 | 12009 | 768 | 213,2 |
| ВСЕГО по п. Западный на расчетный срок | 81,4 | - | 24510 | 29412 | 1855 | 515,4 |

Сводная таблица расчетных расходов воды по п. Западный

таблица 4.9.3

| № п/п | Показатель | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | 27166 | 29412 |
| 2 | Среднесуточный расход, м3/сут | 22639 | 24510 |
| 3. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления, м3/ч | 1633 | 1855 |
| 4 | Среднечасовой расход в сутки максимального водопотребления, | 1132 | 1226 |
| 5 | Максимальный секундный расход, л/с | 453,7 | 515,4 |

Расход воды на полив

Централизованная поливка предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. В целях рационального использования водных ресурсов предусмотрены сбор и использование на полив условно-чистой части поверхностного стока от ливневых дождей (см. п. 4.14 «Инженерная подготовка территории). Расходы воды на поливку приняты в соответствии с прим.2 к табл. 3 СП 31.13330.2012 в пересчете на 1 жителя, составляют 70 л/сут на 1 чел. и приводятся для определения объемов накопительных емкостей для переливного дождевого стока при дальнейшем проектировании.

таблица 4.9.4

| Водопотребитель | Численность населения, тыс. чел | Норма на полив, л/чел | Расход на полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Западный 1 очередь строительства | 74,62 | 70 | 5223 |
| п. Западный расчетный срок | 81,41 | 70 | 5698 |

Пожаротушение

В пос. Западный проектируется объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод.

Расчетное количество пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение принимаются в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ (табл. 7) и СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»  (табл. 1):

- расчетное к-во пожаров – 2

- расчетный расход на наружное пожаротушение – 35 л/с

Расход воды на внутреннее пожаротушение из пожарных кранов принимается в соответствии с СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (табл.2) равным 10 л/с (2 струи по 5 л/с) по проектируемым зданиям торгово-досуговых комплексов.

Расход воды  для автоматического пожаротушения принимается в соответствии НПБ 88-2001* и составляет 9,4 л/с.

Объем воды необходимый для тушения пожара составит:

2 х [(35+10) х 3 х 3,6+9,4х3,6/2] = 1005м3.

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*. Внутреннее пожаротушение предусматривается от внутренних пожарных кранов, располагаемых в зданиях. Для гарантированного обеспечения необходимый расхода на пожаротушение в водопроводной сети создается неприкосновенный противопожарный запас воды, хранящийся в резервуарах чистой воды (см. ниже). Объём противопожарного запаса определяется из условия обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов, а также максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд за весь период пожаротушения в течении 3-х часов и составит:

1005+(1712 х 3) = 6141 м3 – на 1 очередь

1005+(1946 х 3) = 6843 м3 – на расчетный срок.

Резервуары чистой воды

Резервуары чистой воды предназначены для регулирования неравномерности подачи воды потребителям и работы насосных станций, а также для хранения пожарного и регулирующего объема воды. Объем резервуаров при подаче воды по двум водоводам рассчитывается на хранение пожарного и регулирующего объема воды, а также 3-х часового запаса максимального часового расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 	Регулирующий объем воды определен в соответствии п.9.2 СНиП 2.04.02-84*.

Требуемый объем резервуаров чистой воды

Таблица 4.9.5

| Наименование | Противопожарный запас, м3 | Регулирующий объем, м3 | Общий объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок | 6843 | 3157 | 10000 |

Проектные предложения

Основными направлениями перспективного развития системы водоснабжения пос. Западный являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

- 100% обеспечение жителей водой питьевого качества;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Источники водоснабжения

Как отмечалось в разделе 1 «Природные условия» (см. п. 1.2 «Рельеф, геологическое строение и гидрогеологическая характеристика»), подземные воды на рассматриваемой территории имеют повышенное содержании радионуклидов и не могут быть использованы в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения (в том числе и для полива).  Постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  Челябинской  области от 2002 г. запрещено использование подземных источников для питьевого водоснабжения.

Кроме того, в связи с многократным проектным увеличением численности населения и, соответственно, увеличением водопотребления, покрытие потребностей поселка в воде с помощью подземных источников невозможно из-за отсутствия необходимого количества запасов подземных вод.

В качестве источника водоснабжения проектом предусматривается использование поверхностных вод Шершневского водохранилища.

Шершневское водохранилище расположено на главной водной артерии Челябинской области – реке Миасс и является единственным источником питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Челябинска. Шершневское водохранилище работает в каскаде с вышерасположенным Аргазинским водохранилищем. Оба водоема проводят многолетнее регулирование стока реки Миасс.

Преимуществами варианта водоснабжения из Шершневского водохранилища является высокая надежность обеспечения водой, а также возможность организации водоснабжения из данного источника не только пос. Западный, но и других населенных пунктов Кременкульского сельского поселения (Осиновка, Малиновка, Северный и др.).

Так как отделом водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления согласован забор воды на нужды п. Западный в объеме 27397 м3/сут, к 1 очереди строительства намечены те участки застройки, суммарное водопотребление которых не превышает данный объем и составляет 27166 м3/сут.

В соответствии с письмом №337 от 19.03.2014 г. в ООО «ЮжУралВодоканал» после завершения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Тракт водоподачи части стока р. Уфа в р. Миасс на участке от Кыштымского водохранилища до Аргазинского водохранилища в обход озера Увильды» возможно увеличение объемов забора воды из водохранилища для обеспечения водопотребления территорий п. Западный, застройка которых отнесена на расчетный срок (2033 год).

Существующая схема водоснабжения

В 2012 году на левом берегу Шершневского водохранилища построена и введена в эксплуатацию  (разрешение на ввод в эксплуатацию №138 от 03 декабря 2013 года выданное Администрацией Сосновского района) водоочистная станция производительностью 5000 м3\сутки данная станция предназначена для водоснабжения Кременкульского сельского поселения. В настоящий момент к централизованному водоснабжению, от станции водоподготовки, подключены поселки  – Просторы, Женева, Белый хутор, Залесье.

Также в период с 2012 по 2013 год была построена и введена в эксплуатацию (разрешение на ввод в эксплуатацию №137 от 03 декабря 2013 года выданное Администрацией Сосновского района) магистральная централизованная сеть водоснабжения по территории поселка Западный (протяженностью 20 км) представляющие из себя магистральные сеть в двухтрубном исполнении диаметром 2ду400мм, к которой подключены выше вышеперечисленные поселки (2ду200мм). На данный момент нагрузка, проходящая через сеть, составляет 5-10% от проектной мощности. На данный момент объем водопотребления и водоотведения для мкрн. Залесье, Женева, Белый хутор, Просторы составляет порядка 300-400 м3.

*Схема, правоустанавливающие документы, акты ввода в эксплуатация, договора на технологическое  присоединения в Приложении №2

Проектируемая схема водоснабжения

Проектируемая схема водоснабжения принята централизованной. Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Поселковый водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях, а также тушение пожаров.

В соответствии со СП 31.13330.2012 и этажностью проектируемой застройки свободные напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м, для пятиэтажной – 26 м.

Водоснабжение предусматривается осуществить по следующей схеме: вода от проектируемого водозабора на Шершневском водохранилище забирается насосами  насосной станции I подъема и подается на проектируемые очистные сооружения. Вода проходит реагентную очистку и обеззараживание на очистных сооружениях и поступает в проектируемые резервуары чистой воды. Из резервуаров чистой воды вода забирается насосами насосной станции II подъема и по проектируемому водоводу в две нитки подается в насосную станцию III подъема и далее подается через проектируемые водопроводные сети к потребителям.

1 очередь реализации решений настоящего Генерального плана предполагает строительство, прежде всего, водопроводных сооружений и системы внутрипоселкового водопровода для подачи питьевой воды к селитебной застройке, предусмотренной на 1 очередь. Состав сооружений, предусмотренных к строительству на 1 очередь:

- водозабор на Шершневском водохранилище южнее пос. Западный с насосной станцией I подъема;

- водопроводные очистные сооружения в районе нового водозабора на берегу Шершневского водохранилища (смеситель, осветлители со взвешенным осадком, фильтры с песчаной загрузкой, реагентное хозяйство, обеззараживающие установки);

- резервуары чистой воды;

- насосная станция II подъема;

- водоводы в две нитки от насосной станции II подъема до резервуаров на площадки проектируемых водопроводных сооружений в пос. Западный протяженностью 5 км;

- поселковые водопроводные сооружений в составе: резервуары чистой воды (2 шт.) и водопроводная насосная III подъема.

Водоснабжение на 14 участках в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 2505.2011 № 26  переданных  Правительству Челябинской области для индивидуального и малоэтажного жилого строительства  предусмотрено централизованное с подключением к магистральным проектируемым водоводам  по ул. Большая Лесная и Северная (рабочие названия), необходимый суммарный объем водопотребления составит – 13,8 м3/сут.

На расчетный срок предполагается строительство системы внутрипоселкового водопровода для подачи питьевой воды к селитебной застройке, предусмотренной на расчетный срок.

Общая производительность водозабора и ВОС, состав сооружений, диаметры трубопроводов, емкость резервуаров и другие показатели проектируемой групповой системы водоснабжения из Шершневского водохранилища будут определятся на последующих стадиях проектирования. В данной работе рассмотрены только вопросы, относящиеся к водоснабжению пос. Западный.

Ситуационная схема расположения проектируемого водозабора представлена на рис. 4.9.1.

Рис. 4.9.1. Ситуационная схема расположения проектируемого водозабора на Шершневском водохранилище (без масштаба)

Водопроводные сооружения

Водопроводные сооружения предназначены для обеспечения регулирования неравномерностей водопотребления в течении суток, обеспечения потребных напоров в поселковых водопроводных сетях, а также для хранения регулирующего и противопожарного запасов воды. В составе поселковых водопроводных сооружений предусматривается строительство водопроводной насосной станции III подъёма, а также резервуаров чистой воды. В насосной станции предлагается установить две группы насосов – хозяйственные и противопожарные. В каждой группе должны быть рабочие насосы и резервные. Хозяйственные насосы оборудуются регулируемым электроприводом. Марки насосов, их количество определяются на последующих стадиях проектирования. Для хранения регулирующего объема и противопожарного запаса воды предусматривается строительство резервуаров чистой воды общим объемом 10700м3 (2х5000м3, их объем и количество уточняется при дальнейшем проектировании). Резервуары предусматриваются железобетонные из сборных элементов, полузаглубленные в земляной обсыпке, оборудованные фильтрами-поглотителями.

Расположение водопроводных сооружений предусматривается в Северном районе поселка в зоне зеленых насаждений.

Водоводы

Магистральный водовод

При проектировании сетей водоснабжения предусмотрено использование существующих сетей водоснабжения. Магистральный водовод в две нитки: сущ. 2Ду400 водовод и проектируемый  диаметром 2х630 мм длиной ≈ 5 км из полиэтиленовых питьевых труб марки ПЭ100 ГОСТ 18599-2001 предназначен для транспортировки воды от насосной станции II подъема до резервуаров чистой воды проектируемых поселковых водопроводных сооружений. Диаметр водовода, материал труб уточняется на последующих стадиях проектирования. Протяженность водоводов будет уточняться при дальнейшем проектировании после окончательного определения мест расположения площадок насосной станции II подъема и  поселковых водопроводных сооружений.

Сети поселкового водопровода

Предназначены для подачи воды к потребителям и обеспечения пожаротушения. Поселковая сеть запроектирована кольцевой из полиэтиленовых питьевых труб марки ПЭ80-100 ГОСТ 18599-2001 диаметрами 225-400 мм. Диаметр кольцевой сети рассчитан на пропуск максимального хозяйственно-питьевого расхода и противопожарного расхода.

Установка арматуры предусмотрена в сборных железобетонных водопроводных колодцах и камерах. В повышенных точках сети предусмотрена установка вантузов, в пониженных точках – выпуски. Для обеспечения промывки сети и ее опорожнения при ремонтных работах на сети предусмотрены «мокрые» колодцы. Для обеспечения наружного пожаротушения на сети предусмотрена установка пожарных гидрантов.

Детальная разработка водопроводных сетей и сооружений на них будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Зоны санитарной охраны

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

ЗСО поверхностного источника должна быть представлена первым, вторым и третьим поясами. Граница I пояса зоны поверхностного источника должна устанавливаться от водозабора:

- для водоемов (водохранилища, озера) в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Границы ЗСО II пояса на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км при наличии нагонных ветров до 10% и на 5 км при наличии нагонных ветров более 10% и не менее, чем на 500 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне (для равнинного рельефа местности).

Границы ЗСО III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

На территории ЗСО должны выполняться мероприятия предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения почв и подземных вод.

В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР № 465 от 2 сентября 1977 г. размеры зоны санитарной охраны II пояса ЗСО Шершневского водохранилища составляют 500-5000 м и вся территория пос. Западный находится во II поясе ЗСО. Соответственно на всей территории поселка необходимо выполнение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны...».

Перечень проектируемых объектов системы водоснабжения

таблица 4.9.6

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружения |
| 1 | Поселковые водопроводные сооружения, в составе: | объект | 1 |
| 1.1 | Водопроводная насосная станция III подъема, | объект | 1 |
| 1.2 | Резервуар чистой воды емкостью 5000м3 | объект | 2 |
| Сети |
| 3 | Водовод от насосной станции II подъема до водопроводных очистных сооружений диаметром 2х630 мм | км | 5,0 |
| 4 | Магистральные поселковые сети водоснабжения Д=110-500 мм | км | 41,3 |

Примечания.

- Диаметры сетей уточняются при дальнейшем проектировании.

- Водозаборные сооружения на Шершневском водохранилище в перечень не включены.

# 4.10. Водоотведение.

Существующее положение

Также в период 2012-2014 год построена и запущенна (разрешение на ввод в эксплуатацию №138 от 03 декабря 2013 года выданное Администрацией Сосновского района) централизованная сеть водоотведения от поселков жилой застройки по территории Кременкульского сельского поселения (протяженностью  более 30 км). В состав сети включены и функционируют три канализационные напорные станции.

В 2012 году построена и введена в эксплуатацию  (разрешение на ввод в эксплуатацию №139 от 03 декабря 2013 года выданное Администрацией Сосновского района) станция очистки хозяйственно-бытовых стоков в 6 км севернее п. Кременкуль, производительностью 5000 м3\сутки. В данный момент водоотведение от поселков подключенных к водоснабжению  в поселке Западный осуществляется в городской коллектор МУП ПОВВ ду-800мм. Договор № 12119 от 01.01.2014 г.

В заселенных поселках построена и функционирует внутриквартальная распределительная сеть водоснабжения и водоотведения. На данный момент объем водопотребления и водоотведения для мкрн. Залесье, Женева,Белый хутор составляет порядка 300-400 м3. Очистные сооружения готовы к вводу в эксплуатацию, что и будет осуществлено при достижении нормативных объемов стока от застройки п.Западный.

*Схема, правоустанавливающие документы, акты ввода в эксплуатация, договора на технологическое  присоединения в Приложении №2

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные суточные расходы определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые  согласно СП 31.13330.2012.

Расчетные часовые (секундные) расходы сточных вод определяются как произведение  среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85.

Расчетные расходы стоков, сбрасываемых промышленными предприятиями в систему канализации, в связи с отсутствием данных по перспективному развитию, приняты равными расходам по водопотреблению.

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых районов сведены в табл. 4.10.1

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых районов с учетом степени благоустройства

таблица 4.10.1

| Степень благоустройства | Численность населения, тыс. чел | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел | Среднесуточный расход стоков, м3/сут | Максимальный суточный расход стоков, м3/сут | Расчетный часовой/секундный расход стоков, м3/ч / л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Северный планировочный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 9,95 | 230 | 2288,5 | 2746,2 | - |
| Застройка с централизован-ным горячим водоснабжением | 38,91 | 280 | 10897,6 | 13077,1 | - |
| итого |  |  | 13186,1 | 15823,3 |  |
| Неучтенные расходы 5% | - | - | 653 |  | - |
| Итого | 48,86 |  | 13845 | 16614 | 911/253,2 |
| Южный планировочный район |
| Застройка с внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением от местных водоподогревателей | 0,228 | 230 | 66,24 | 79 | - |
| Застройка с централизован-ным горячим водоснабжением | 32,312 | 280 | 9031,68 | 10838 | - |
| итого |  |  | 9097,92 | 10918 |  |
| Неучтенные расходы 5% | - | - | 455 |  | - |
| Итого | 32,54 | - | 9553 | 11463,4 | 633/175,8 |
| Всего по пос. Западный | 81,4 | - | 23398 | 28078 | 1544/429 |

Сводная таблица расчетных расходов сточных вод по населенному пункту

таблица 4.10.2

| № п/п | Показатель | Ед. измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточный расход, м3/сут. | м3/сут | 23398 |
| 2. | Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | м3/сут | 28078 |
| 3. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления, м3/ч | м3/ч | 1544 |
| 4. | Максимальный секундный расход, л/с | л/с | 429 |

Проектные предложения

Основными направлениями перспективного развития системы водоотведения пос. Западный являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водосборной площади Шершневского водохранилища;

- достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых и производственных стоков;

- 100% охват жилого фонда поселка централизованной канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы системы водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Проектируемая схема водоотведения

Проектом предусматривается оборудование централизованной канализацией всей существующей и проектируемой застройки. Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хоз-бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения канализации.

Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается осуществлять по следующей схеме: сточные воды от кварталов проектируемой застройки пос. Западный собираются самотечными коллекторами и далее перекачиваются системой последовательно расположенных канализационных насосных станции в групповую канализационную систему с едиными канализационными очистными сооружениями, расположить которые предполагается в урочище «Сорочий лог» со сбросом очищенного стока в р. Зюзелга в соответствии с письмом №337 от 19.03.2014 г. Отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления.

Сброс стоков в размере 3500м3/сут предусмотрен в существующие сети МУП ПОВВ по техническим условиям №0-38 от 22 июля 2011г.

Для обеспечения водоотведения от кварталов проектируемой застройки пос. Западный предусматривается строительство следующих объектов:

- поселковые самотечные канализационные сети;

- сборный самотечно-напорный коллектор с последовательно расположенными канализационными насосными станциями;

- напорные канализационные коллекторы подачи стоков в групповую систему канализации;

- очистные сооружения канализации.

Общая производительность очистных сооружений канализации, состав сооружений, диаметры трубопроводов, производительность КНС и другие показатели проектируемой групповой системы канализации будут определятся на последующих стадиях проектирования.

1 очередь реализации решений настоящего Генерального плана предполагает строительство очистных сооружений в урочище Сорочий лог, системы канализационных насосных станций и напорных коллекторов для перекачки стоков на ОС и системы самотечных коллекторов для сбора и подачи в КНС, и далее – на очистку, стоков от селитебной застройки, предусмотренной на 1 очередь.

Водоотведение на 14 участках в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 2505.2011 № 26  переданных  Правительству Челябинской области для индивидуального и малоэтажного жилого строительства  предусмотрено централизованное со сбором стоков самотечной сетью в проектируемые коллекторы по ул. Большая Лесная и Северная (рабочие названия), суммарный объем стоков составит – 11,5 м3/сут.

На расчетный срок предполагается строительство системы самотечных коллекторов для сбора и передачи на очистку стоков от селитебной застройки, предусмотренной к строительству на расчетный срок.

Предлагаемая схема позволяет ликвидировать сброс неочищенных сточных вод в водосборной площади Шершневского водохранилища и канализовать полностью жилой фонд посёлка, но необходимо отметить, что ее реализация требует значительных единовременных капиталовложений в связи с обязательным строительством в 1 очередь очистных сооружений, и лишь затем – системы канализации п. Западный.

Канализационные насосные станции

Для канализования районов нового строительства и существующей застройки при невозможности отвода стоков самотеком проектом предусматривается строительство канализационных насосных станций. Проектируемые КНС - комплектные, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами, работающими в автоматическом режиме. На расчетный срок предусмотрено строительство четырех КНС, производительность которых определяется при дальнейшем проектировании, предварительная расчетная производительность которых приведена в таблице 4.10.3. При дальнейшем проектировании производительность КНС должна быть уточнена.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций

таблица 4.10.3

| № п/п | Наименование КНС | Производительность, м3/ч |
| --- | --- | --- |
| 1. | КНС № 1 | 350 |
| 2. | КНС п. Просторы | 757 |
| 3. | КНС п. Западный | 1149 |
| 4 | КНС ЛИК | 1544 |

Сети хозяйственно-бытовой канализации

Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации предназначены для отведения сточных вод в канализационные насосные станции. Самотечные коллекторы запроектированы подземной прокладки из пластиковых труб Ду150-700мм. Колодцы и камеры на сети из сборных железобетонных элементов.

Напорные коллекторы запроектированы в две нитки из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001, Дн160-400 мм. Сброс стоков в самотечные сети осуществляется через колодцы-гасители.

Трассы и диаметры проектируемых самотечных и напорных коллекторов, места расположения и производительность канализационных насосных станций уточняются на последующих стадиях проектирования.

Перечень проектируемых объектов системы водоотведения.

таблица 4.10.4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Сооружения |
| 1. | Канализационная насосная станция (КНС) | шт | 4 |
| Канализационные сети |
| 2. | Самотечные коллекторы Ø150 – 700 мм | км | 29,3 |
|  | Напорные коллекторы (в пересчете на 1 нитку) Ø200-630 мм | км | 9,7 |
| Итого протяженность проектируемых сетей: | км | 39 |

# 4.11. Теплоснабжение.

4.11.1. Общая часть

Раздел разработан на основе анализа ранее утвержденных документов прогнозного, проектного, законодательного характера:

- материалов раздела «Теплоснабжение» Генерального плана Кременкульского сельского поселения, выполненного ООО «Предприятие Проект Плюс» в 2010 г.;

- материалов раздела «Теплоснабжение» Генерального плана п. Западный, разработанного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г.,

- данных раздела «Теплоснабжение» проекта планировки микрорайона «Залесье», (ООО «ТехПроект», 2012 г.);

- геодезической съемки участка М 1:5000;

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- пособие к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», разделы Теплоснабжение и Газоснабжение;

- СП 124.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

4.11.2. Климатологические данные для проектирования

Климатическая характеристика Сосновского муниципального района Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология» относительно г. Челябинск РФ:

- климатический район 									  - IВ

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции (температура наиболее холодной пятидневки)                                                                 -34 ºС;

-средняя температура наружного воздуха за отопительный период                             -6,5 оС;

- продолжительность отопительного периода –                                                          218 суток.

4.11.3. Существующее положение

В настоящее время поселок Западный застроен одно-двухэтажными домами индивидуальной застройки. Теплоснабжение существующей жилой застройки и отдельных объектов соцкультбыта осуществляется от встроенных автономных источников тепла, работающих на твердом и газовом топливе (поселок газифицирован).

Централизованный источник тепла, централизованное теплоснабжение и тепловые сети в поселке отсутствуют. Эксплуатационно-ремонтная база тепловых сетей отсутствует.

Тепловые сети, находящиеся в стадии строительства отсутствуют.

Комплекс зданий ФГУП «Радиочастотный центр УрФО» имеет собственную котельную и тепловые сети, обеспечивающую потребность в тепле (данных нет). Обслуживание организовано собственными силами.

Теплоснабжение квартир малоэтажной застройки строящегося микрорайона «Залесье» (сданной в эксплуатацию части) осуществляется от встроенных автономных источников тепла, работающих на газовом топливе.

Потребность в тепле населенного пункта по состоянию на отчетный период (2013год):

таблица 4.11.1.

| № п/п | Наименование потребителей | Жилой фонд, тыс.м2 | Численность населения, чел. | Расход тепла, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопле-ние | Вентиля-ция | ГВС | Итого |
| Исходный год |
| Северный планировочный район. Существующая жилая застройка |
| 1. | 1-2 эт. усадебного типа | 16,3 | 136 | 3,810 | - | 0,046 | 3,856 |
| 2. | Соцкультбыт | - | - | 0,954 | - | - | 0,954 |
| 3. | Всего по району | 16,3 | 120 | 4,764 | - | 0,046 | 4,810 |
| Итого с учетом потерь, к=1,03 | 4,954 |

    - 4.11.4. Проектные решения. Расчетное  теплопотребление

Разделом «Теплоснабжение» Генерального плана п. Западный, разработанным ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г. предусматривался централизованный источник тепла – котельная на 40 Гкал/час.

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Тепловые нагрузки жилых домов на отопление и ГВС рассчитаны по укрупненным показателям в зависимости от года постройки (для зданий нового строительства после 2010 года), величины общей площади, численности населения в соответствии с требованиями приложения В СП 124.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»,

Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Расчет потребности в тепле на первую очередь строительства и расчетный срок по поселку Западный сведён в таблицы 4.11.2., 4.11.3.

| таблица 4.11.2. № п/п Наименование потребителей Жилой фонд, тыс.м2 Численность населения, чел. Расход тепла, МВт Отопле-ние Вентиля-ция ГВС Итого Iая очередь строительства. Новое строительство |
| --- |
| Северный планировочный район |
| Микрорайон на 65 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в квартале на въезде в поселок со стороны г. Челябинска («Настина деревня) |
| 1.1 | 1-2 эт. усадебного типа (83 Вт/м2) | 7,8 | 195 | 0,750 | - | 0,073 | 0,823 |
| 1.2 | Соцкультбыт | - | - | 0,188 | 0,075 | 0,0 | 0,263 |
| 1.3 | Всего по району | 7,8 | 195 | 0,938 | 0,075 | 0,073 | 1,086 |
| Итого с учетом потерь к=1,03 | 1,119 |
| Микрорайон «Залесье» малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. жилых домов |
| 2.1 | 3-4 эт (59 Вт/ м2) | 110,7 | 4900 | 6,532 | - | 1,842 | 8,374 |
| 2.2 | Соцкультбыт | - | - | 1,633 | 0,650 | 0,010 | 2,293 |
| 2.3 | Всего по району | 110,7 | 4900 | 8,165 | 0,650 | 1,852 | 10,667 |
| Итого с учетом потерь, к=1,03 | 10,987 |
| Микрорайон «Залесье-2» многоэтажных многоквартирных 9-10 эт. на участке 58,8 га |
| 3.1 | Жилая часть (50 Вт/ м2) | 258,8 | 8630 | 12,940 | - | 3,160 | 16,100 |
| 3.2 | Соцкультбыт | - | - | 3,235 | 1,294 | 0,187 | 4,716 |
| 3.3 | Всего по району | 258,8 | 8630 | 16,175 | 1,294 | 3,347 | 20,816 |
| Итого с учетом потерь, к=1,03 | 21,440 |
| Микрорайон «Женева-2» |
| 4.1 | малоэтажная многоквартирная 3-4 эт; (59 Вт/ м2) | 15,0 | 370 | 0,885 | - | 0,150 | 1,035 |
| 4.2 | блокированная 1-2 эт (69 Вт/ м2) | 28,8 | 700 | 1,987 | - | 0,288 | 2,275 |
| 4.3 | 1-2 эт. усадебного типа (коттеджи) (83 Вт/м2) | 16,8 | 350 | 1,394 | - | 0,126 | 1,520 |
| 4.4 | Соцкультбыт | - | - | 1,067 | 0,426 | 0,000 | 1,493 |
| 4.5 | Всего по району | 60,6 | 1420 | 5,333 | 0,426 | 0,564 | 6,323 |
| Итого с учетом потерь, к=1,03 | 6,513 |
| Микрорайон «Женева» |
| 5.1 | малоэтажная многоквартирная 3-4 эт; (59 Вт/ м2) | 22,5 | 600 | 1,328 | - | 0,226 | 1,554 |
| 5.2 | блокированная 1-2 эт (69 Вт/ м2) | 25,2 | 770 | 1,739 | - | 0,290 | 2,029 |
| 5.3 | 1-2 эт. усадебного типа (коттеджи) (83 Вт/м2) | 16,5 | 330 | 1,353 | - | 0,124 | 1,477 |
| 5.4 | Соцкультбыт | - |  | 1,105 | 0,442 | 0,000 | 1,547 |
| 5.5 | Всего по району | 64,2 | 1700 | 5,525 | 0,442 | 0,640 | 6,607 |
| Итого с учетом потерь, к=1,03 | 6,805 |
| Микрорайон на 240 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в кварталах между ул.Набережная и ул.Песчаная (проектное название) |
| 6.1 | 1-2 эт. усадебного типа (83 Вт/м2) | 28,8 | 1600 (с учетом существующего жилого фонда) | 2,390 |  | 0,230 | 2,620 |
| 6.2 | Соцкультбыт | - | - | 0,600 | 0,240 | - | 0,840 |
| 6.3 | Всего по району | 28,8 | 1600 | 2,990 | 0,240 | 0,230 | 3,460 |
| Итого с учетом потерь к=1,03 | 3,564 |
| Микрорайон многоэтажных многоквартирных 4-7 эт. жилых домов на участке 16,9 га |
| 7.1 | Жилая часть; (59 Вт/ м2) | 94,6 | 3860 | 5,580 | - | 1,410 | 6,990 |
| 7.2 | Соцкультбыт | - | - | 1,395 | 0,558 | 0,00 | 1,953 |
| 7.3 | Всего по району | 94,6 | 3860 | 6,975 | 0,558 | 1,410 | 8,943 |
| Итого с учетом потерь, к=1,03 | 9,211 |
| Микрорайон многоэтажных многоквартирных 10 эт. домов на участке 121,6 га |
| 8.1 | Жилая часть; (50 Вт/ м2) | 535,5,0 | 17800 | 26,775 | - | 6,533 | 33,308 |
| 8.2 | Соцкультбыт | - | - | 6,694 | 2,677 | 0,664 | 10,035 |
| 8.3 | Всего по району | 535,5,0 | 17800 | 33,469 | 2,677 | 7,197 | 43,343 |
| Итого с учетом потерь, к=1,03 | 44,643 |
| индивидуальное жилищное строительство на свободных участках территории СНТ «Заречный» - 30 коттеджей |
| 3.1 | 1-2 эт. усадебного типа (83 Вт/м2) | 3,6 | 2000 (с учетом существующего жилого фонда) | 0,300 |  | 0,032 | 0,332 |
| 3.2 | Соцкультбыт | - | - | 1,494 | 0,600 | 0,050 | 2,144 |
| 3.3 | Всего по району | 3,6 | 2000 | 1,794 | 0,600 | 0,082 | 2,476 |
| Итого с учетом потерь к=1,03 | 2,550 |
| Итого по Северному планировочному району (с учетом потерь) | 106,862 |
| Южный планировочный район |
| Микрорайон на 37 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в квартале по ул. Западной (проектное название) в центральной части поселка |
| 1.1 | 1-2 эт. усадебного типа (83 Вт/м2) | 4,4 | 110 | 0,365 | - | 0,041 | 0,406 |
| 1.2 | Соцкультбыт | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Всего по району | 4,4 | 110 | 0,365 | - | 0,041 | 0,406 |
| Итого с учетом потерь, (к=0 для ИЖС) | 0,406 |
| Микрорайон «Белый Хутор» – многоэтажных 7-8 эт. жилых домов |
| 2.1 | Жилая часть (50 Вт/м2) | 135,4 | 4500 | 6,770 | - | 1,690 | 8,460 |
| 2.2 | Соцкультбыт | - |  | 1,693 | 0,677 | 0,0 | 2,370 |
| 2.3 | Всего по району | 135,4 | 4500 | 8,463 | 0,677 | 1,690 | 10,830 |
| Итого с учетом потерь (к=1,03) | 11,155 |
| Микрорайон «Просторы» – кварталы многоквартирных жилых домов на участке 115 га |
| 3.1 | малоэтажная многоквартирная 3-4 эт (59 Вт/м2); | 110,0 | 3700 | 6,490 | - | 1,390 | 7,880 |
| 3.2 | многоэтажная многоквартирная 10 эт (50 Вт/м2); | 589,0 | 19600 | 29,450 | - | 7,350 | 36,800 |
| 3.3 | Соцкультбыт | - |  | 8,985 | 3,594 | 0,0 | 12,579 |
| 3.4 | Всего по району | 699,0 | 23300 | 44,925 | 3,594 | 8,740 | 57,259 |
| Итого с учетом потерь (к=1,03) | 58,977 |
| Микрорайон многоэтажных 4-7 эт. и блокированных жилых домов на участке 40,1 га между ул. Технологическая и ул.Западная (рабочее название) |
| 4.1 | Жилая часть многоэтажных 4-7 эт. (59 Вт/м2) | 134,4 | 4420 | 7,930 | - | 1,660 | 9,590 |
| 4.2 | блокированная 1-2 эт (69 Вт/ м2) | 5,3 | 180 | 0,366 | - | 0,068 | 0,434 |
| 4.3 | Соцкультбыт | - |  | 2,074 | 0,830 | 0,0 | 2,904 |
| 4.4 | Всего по району | 139,7 | 4600 | 10,370 | 0,830 | 1,728 | 12,928 |
| Итого с учетом потерь (к=1,03) | 13,316 |
| Итого по Южному планировочному району (с учетом потерь) | 83,854 |
| Итого на I-ую очередь строительства (с учетом потерь) | 190,716 |

таблица 4.11.3.

| № п/п Наименование потребителей Жилой фонд, тыс.м2 Численность населения, чел. Расход тепла, МВт Отопление Вентиляция ГВС Итого II - ая очередь строительства. Новое строительство |
| --- |
| Северный планировочный район |
| квартал коттеджной застройки – 30 индивидуальных жилых домов - на участках 1,6га, 3,1 га и 1,6 га по Садовому проспекту (рабочее название) |
| 1.1 | Жилая часть (83 Вт/м2) | 3,6 | 90 | 0,300 | - | 0,034 | 0,334 |
| 1.2 | Соцкультбыт | - |  | 0,075 | 0,030 | 0,000 | 0,105 |
| 1.3 | Всего по району | 45,0 | 90 | 0,375 | 0,030 | 0,034 | 0,439 |
| Итого с учетом потерь (к=1,03) | 0,452 |
| жилой район индивидуальной, блокированной и многоквартирной малоэтажной застройки на участке ООО «Речелстрой» 162,7 га |
| 2.1 | малоэтажная многоквартирная 3-4 эт(59 Вт/м2); | 108,1 | 2800 | 6,378 | - | 1,028 | 7,406 |
| 2.2 | 1-2 эт. усадебного типа (коттеджи) + блокированные (83 Вт/м2) | 151,2 | 3900 | 12,550 | - | 1,454 | 14,004 |
| 2.3 | Соцкультбыт | - | - | 4,732 | 1,893 | - | 6,625 |
| 2.4 | Всего по району | 259,3 | 6700 | 23,660 | 1,893 | 2,482 | 28,035 |
| Итого с учетом потерь (к=1,03) | 28,876 |
| Итого по Северному планировочному району (с учетом потерь) | 29,328 |
| Итого по Южному планировочному району (с учетом потерь) | 0,0 |
| Итого на II-ую очередь строительства (с учетом потерь) | 29,328 |
| Итого по пос. Восточный - новое строительство | 220,044 |

Сводная таблица потребности в тепле поселка Западный, МВт в час.

таблица 4.11.4.

| № | Потребители тепла | планировочные районы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северный | Южный | Итого | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Исходный год (2013г), всего МВт: | 4,954 | - | 4,954 |  |
|  | в т.ч. застройка 1-2 эт. усадебного типа (включая соцкультбыт) | 4,954 | - | 4,954 |  |
| 1.2 | I очередь строительства (2013 - 2020г), всего МВт: | 106,862 | 83,854 | 190,716 |  |
|  | в т.ч.: многоквартирная застройка (включая соцкультбыт) | 86,798 | 83,001 | 169,799 |  |
|  | Индивидуальное жилищное строительство (1-2 эт, коттеджи) и блокированные | 20,064 | 0,853 | 20,917 |  |
| 1.3 | II очередь строительства (2020 - 2033г), всего МВт: | 29,328 | 0 | 29,328 |  |
|  | в т.ч. многоквартирная застройка (включая соцкультбыт) | 14,560 | 0 | 14,560 |  |
|  | Индивидуальное жилищное строительство и блокированные | 14,768 | 0 | 14,768 |  |
| 1.4 | Расчетный срок (2033г), всего МВт: | 141,144 | 83,854 | 224,998 |  |
|  | в т.ч. многоквартирная застройка (включая соцкультбыт) | 101,358 | 83,001 | 184,359 |  |
|  | Индивидуальное жилищное строительство и блокированные | 39,786 | 0,853 | 40,639 |  |

    - 4.11.5. Источники теплоснабжения

Существующее положение

- Источниками теплоснабжения существующей жилой застройки и отдельных объектов соцкультбыта являются встроенные автономные источники тепла, работающие на твердом и газовом топливе (поселок газифицирован).

- Комплекс зданий ФГУП «Радиочастотный центр УрФО» имеет собственную котельную, обеспечивающую потребность в тепле.

- По теплоснабжению тепличного хозяйства нет данных.

- Строящийся микрорайон «Залесье».

«Проектом планировки и межевания земельного участка площадью 330 844.96 кв.м. примерно в 1390 м. по направлению на северо-запад от ориентира п. Западный Сосновского района», выполненного проектной организацией ИН Ермакова Е.А. (заказчик: Администрация Сосновского муниципального района; инвестор: ООО «СтройГрад+» предусматривается следующее:

- Теплоснабжение жилых зданий и объектов соцкультбыта, включая ГВС и отопление, предусматривается за счет локального котельного оборудования. Все многоквартирные и блокированные  здания оборудуются двухконтурными котлами поквартирного отопления, работающими на природном газе. Прокладка наружных сетей теплоснабжения, устройство отдельно стоящих котельных – не предусмотрена.

- Так как установка «локального котельного оборудования» в зданиях детских садов и медицинском центре не разрешается, данным проектом предлагается установка транспортабельных котельных установок (ТКУ) на территориях 2х детских садов и медпункта. Тепловая мощность ТКУ будет определяться на стадии детального проектирования (рабочий проект). ТКУ работают на газовом топливе низкого давления, без присутствия персонала, т.к. полностью автоматизированы.

Проектные решения.

Потребность в тепле на расчетный срок многоквартирной застройки (включая объекты соцкультбыта) составила 184,359 МВт в час.

Потребность в тепле на расчетный срок индивидуального жилищного строительства и блокированной застройки составила 40,639 МВт в час, в том числе нового строительства 35,685 МВт в час.

Теплоснабжение объектов строительства - жилых кварталов многоквартирной (3-4, 7-8, 10 эт) и объектов соцкультбыта предусматривается от блочно-модульных автоматизированных котельных установок (ТКУ и АБМКУ-П), расположенных в жилых кварталах или на территории коммунально-бытовых комплексов и предприятий с учетом охранных зон, сократив протяженность тепловых сетей до минимума. Исключение составляет микрорайон «Залесье», который уже запроектирован и строится.

С целью совершенствования системы теплоснабжения необходимо внедрение следующих мероприятий по энергосбережению:

- установка приборов учета тепла;

- устройство встроенных котельных небольших мощностей для предприятий коммунально-бытового назначения;

- погодо-зависимая автоматизация котельных;

- снижение тепловых потерь при транспортировке тепла от источника теплоснабжения до потребителей за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных материалов при прокладке новых тепловых сетей, а также своевременного устранения утечек теплоносителя.

Система теплоснабжения предусматривается закрытая, двухтрубная, с устройством теплообменников ГВС в тепловых пунктах потребителей.

Параметры теплоносителя:

- от котельных небольшой мощности – 95-70оС;

-от котельных большой мощности – 105-70оС.

Индивидуальное жилищное строительство.

Теплоснабжение жилых домов усадебного типа (коттеджи), блокированных 2х-квартирных, блокированных типа «таунхаус» и небольших отдельно-стоящих зданий коммунально-бытового назначения проектируется от индивидуальных источников тепла – бытовых отопительных газовых аппаратов и газовых котлов.

Кварталы малоэтажных многоквартирных жилых домов (3-4 эт).

Теплоснабжение жилых домов в 3-4 этажа предусматривается как централизованное, от квартальных (или пиковой) котельных, так и от индивидуальных источников тепла – бытовых 2х-контурных отопительных газовых котлов, установленных в каждой квартире.

Кварталы многоэтажных жилых домов (7-8 эт  и 9-10 эт),

Теплоснабжение жилых многоэтажных домов предусматривается только централизованное, от квартальных (или пиковой) котельных.

Объекты соцкультбыта.

Теплоснабжение объектов образования (детские сады и школы), расположенные в кварталах домов многоэтажной застройки, предусматривается централизованное от квартальных (или пиковых) котельных. Отдельно-стоящие детские сады, расположенные в кварталах домов индивидуальной застройки, снабжаются теплом от отдельно стоящих источников тепла – ТКУ малых мощностей. ТКУ закладывать в проекты строительства самих объектов социально-бытового назначения.

Теплоснабжение крупных торговых, развлекательных, спортивных, оздоровительных и больничного комплексов предусматривается от индивидуальных, отдельно стоящих источников тепла – ТКУ большой мощности. ТКУ закладывать в проекты строительства самих объектов социально-бытового назначения.

Выводы:

- Теплоснабжение проектируемых микрорайонов предусматривается от локальных котельных, расположенных в данном проектируемом микрорайоне. Такое проектное решение принято ввиду того, что застройка поселка Западный будет вестись неравномерно, разными инвесторами.

- Строительство одного единого источника тепла на 185 МВт (159,1 Гкал/час) нецелесообразно по следующим причинам;

- кварталы многоквартирной застройки перемежаются с кварталами индивидуального жилищного строительства;

- большой протяженности поселка с севера на юг. Протяженные трассы тепловых сетей ведут к удорожанию строительства и неэффективны в эксплуатации.

- Основным видом топлива будет являться газовое топливо.

- Проектом предлагаются к установке автоматизированные транспортабельные котельные установки, работающие в автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала. Котельные установки выпускаются промышленностью разных модификаций и тепловых мощностей. ТКУ выполнены как единый блок полной заводской готовности, укомплектованы системой газоходов, котловым и насосным оборудованием, узлом учета и редуцирования газа, КИПиА; работают на природном газе.  Необходимость резервного топлива устанавливается проектами детального проектирования. Помещение котельной по взрывопожарной и пожарной опасности относится к категории «Г»; по огнестойкости к II-III степени с классом конструктивной пожарной опасности С0, что соответствует требованиям органов Ростехнадзора.

- Тепловые сети небольшой протяженности будут проложены внутриквартально, детальная разработка сетей решается на стадии рабочих проектов.

- Теплоснабжение жилых домов усадебного типа (коттеджи), блокированных 2х-квартирных, блокированных типа «таунхаус» и небольших отдельно-стоящих зданий коммунально-бытового назначения проектируется от индивидуальных источников тепла – бытовых отопительных газовых аппаратов и газовых котлов, имеющих два контура: отопительный и ГВС.

# 4.12. Газоснабжение.

    - Общая часть

Раздел разработан на основе анализа ранее утвержденных документов прогнозного, проектного, законодательного характера:

- материалов раздела «Газоснабжение» Генерального плана Кременкульского сельского поселения, выполненного ООО «Предприятие Проект Плюс» в 2010 г.;

- материалов раздела «Газоснабжение» Генерального плана п. Западный, разработанного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г.,

- данных раздела «Газоснабжение» проекта планировки микрорайона «Залесье», (ООО «ТехПроект»,2012 г.);

- геодезической съемки участка М 1:5000;

Проектные решения приняты в соответствии с нормативными документами:

- пособие к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», раздел «Теплоснабжение и Газоснабжение населенных пунктов»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» + актуализированная редакция СП 62.13330-2011

- Постановление правительства РФ от 20.11.2000г. № 848 «Правила охраны газораспределительных сетей».

- «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" № 870 от 19.10.2010г.

4.12.2. Климатологические данные для проектирования

Климатическая характеристика Сосновского муниципального района Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология» относительно г. Челябинск РФ:

- климатический район 									  -IВ

-расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции (температура наиболее холодной пятидневки)                                                                 -34ºС;

-средняя температура наружного воздуха за отопительный период                  -6,5оС;

- продолжительность отопительного периода –                                                          218 суток.

4.12.3. Краткая характеристика и анализ современного состояния системы газоснабжения пос. Западный.

Поселок Западный входит в состав Кременкульского сельского поселения. Источником газоснабжения Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района является система газопроводов Бухара-Урал.

Источником газоснабжения поселка Западный является ГРС с-з «Митрофановский» (расположена у пос. Садовый). В настоящий момент существующая ГРС полностью загружена, т.е. работает на максимальной нагрузке.

По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

                - -теплота сгорания – 8029 ккал/нм3;

-плотность газа – 0,6863 кг/км.

Поселок Западный.

В настоящее время поселок Западный застроен одно-двухэтажными домами индивидуальной застройки.

Теплоснабжение существующей жилой застройки и отдельных объектов соцкультбыта осуществляется от встроенных автономных источников тепла, работающих на твердом (уголь, дрова) и на газовом топливе (поселок газифицирован).

Комплекс зданий ФГУП «Радиочастотный центр УрФО» имеет собственную котельную, обеспечивающую потребность в тепле.

По газоснабжению тепличного хозяйства нет данных.

На текущий момент пос. Западный газифицирован. Существующая схема газоснабжения 2х-ступенчатая: имеется подводящий газопровод высокого 0,6 МПа давления и 3 газораспределительных пункта (ГРПШ, по производительности регуляторов нет данных). Системой газораспределительных газопроводов низкого давления газ подается потребителям. Расчетный максимальный часовой расход природного газа (без учета промпредприятий) на исходный год по имеющимся данным на жилой фонд (усадебная  застройка) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и на объекты соцкультбыта составил – 645,0 нм3/час.

Характеристика существующего газопровода:

- Категория газопровода (табл. 1 СНиП 42-01-2002)		II

- Давление газа на выходе с ГРС – проектное			1,2 МПа;

– фактическое				0,6 МПа;

- Диаметр газопровода на выходе с ГРС				Ду150;

- Материал труб 							сталь.

Квартал «Настина деревня».

В настоящее время к кварталу жилых домов усадебного типа «Настина деревня» подведен газопровод среднего давления и установлен ГРПШ (по характеристике ГРПШ нет данных). Источником газоснабжения служит существующий газопровод среднего 0,3 МПа давления Ду500 от улицы Энтузиастов г. Челябинска до временной котельной от  ГРС №3. Системой газораспределительных газопроводов низкого давления газ подается потребителям.

Микрорайоны «Залесье» и «Белый Хутор» малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. жилых домов

В настоящее время микрорайоны «Залесье» и «Белый Хутор» частично застроены и заселены. Теплоснабжение квартир малоэтажной застройки осуществляется от локальных газовых котельных, запитанной от газопровода высокого давления ДУ 225-160 мм от ГРС С/Х Митрофановский.

4.12.4. Проектные решения.

Задача настоящей работы заключается в проработке системы газоснабжения поселка с учетом принципиального увеличения количества жителей, предусмотренных проектом Генерального плана п.Западный, разработанного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г., для осуществления полной газификации существующей жилой застройки и проектируемой застройки (включая объекты соцкультбыта) до расчетного срока строительства – 2033 года.

Для улучшения существующей системы газоснабжения и в связи с проектируемым увеличением потребителей газового топлива Северо-Западного района г. Челябинска и Сосновского района ОАО «Газпром» предусматривает реконструкцию ГРС с-з «Митрофановский» в три этапа.

По проектам ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», выполненным в 2008-09 гг. построен газопровод высокого давления Рраб = 0,6МПа (Рпроект.= 1,2 МПа после реконструкции ГРС) от ГРС до границы г. Челябинска и далее до потребителей Северо-Западного района.

Дальнейшее газоснабжение населенных пунктов Кременкульского сельского поселения, в том числе поселка Западный, возможно после вывода ГРС с-з «Митрофановский» на проектные параметры (Рраб=1,2 МПа) и увеличение мощности до 90000 нм3/час согласно ТУ ОАО «Газпром» №б/н от 28.03.13. А также после проведения реконструкций, связанных с изменениями в схеме газоснабжения Челябинской области, разработанных ОАО «Промгаз», а именно:

- строительство газопровода высокого давления Ду500 от ГРС-2 «Глинка» до ГРС с-з «Смолинский» (пос. Саргазы);

- демонтаж ГРС с-з «Смолинский»;

- строительство газопровода-закольцовки пос. Полетаево – д. Малиновка.

Проектом Генерального плана п. Западный, разработанного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 раздел «Газоснабжение» максимальный расчетный часовой расход газа на поселок составил – 25156,8 нм3/час.

Данным проектом корректировки Генерального плана поселка Западный предусмотрено увеличение количества жилой площади застройки с 776,8 тыс.кв.м до 2422,3 тыс.кв.м.; увеличение числа проживающих планируется с 18,48 тыс. человек до 81,405 тыс. В связи с этим возрастает потребность в газовом топливе на отопление и приготовление пищи. Максимальный расчетный часовой расход газа на поселок составит – 30101,6 нм3/час.

4.12.5. Система газоснабжения.

4.12.5. Система газоснабжения.

Направление использования газа.

Природный газ используется для приготовления пищи и сжигания в топках газового оборудования – котлов – для нужд теплоснабжения и ГВС жилых и общественных зданий поселка. Направление промышленного использования газа как топлива не рассматривается данным проектом планировки.

Проектом планировки не предусматривается строительства автозаправочной газовой станции. Потребность в сжатом природном газе не предусматривается.

Потребность в сжиженном углеводородном газе СУГ может быть удовлетворена индивидуально на газонаполнительной станции, расположенной на АМЗ города Челябинска.

В жилых домах улучшенной планировки 7-8 и 9-10 этажей для приготовления пищи планируется использование электрической энергии.

Схема газоснабжения

Схема газоснабжения пос. Западный разработана, исходя из характера планировки, застройки, расположения объектов соцкультбыта и отопительных котельных.

В поселениях (сельских и городских) следует предусматривать сети газораспределения категорий I - III по давлению с пунктами редуцирования газа (ГРПШ) у потребителя. Допускается подача газа от одного ГРПШ по распределительным газопроводам низкого давления ограниченному количеству потребителей - с общим количеством квартир не более 150. При газификации одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома (п.4.2..СП 62.13330.2011).

Схема газоснабжения пос. Западный предусмотрена 3хступенчатая:

- 1я ступень.

Подача природного газа от источника газоснабжения - ГРС с-з «Митрофановский» до головного газораспределительного пункта блочного типа ГРПБ-1 производительностью 15 тыс. н.куб.м./час осуществляется по 2м трубопроводам – сохраняемому существующему газопроводу Ду225* и проектируемому газопроводу Ду300 мм высокого давления I категории рабочим давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме. Головной газораспределительный пункт ГРПБ-1 предусматривается с единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу связи GSM.

Подача природного газа от источника газоснабжения – ГРС-2 «Глинка» деревня Малиновка до головного газораспределительного пункта блочного ГРПБ-2 производительностью 20 тыс. н.куб.м./час осуществляется по проектируемому газопроводу Ду200* мм высокого давления I категории рабочим давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме. Головной газораспределительный пункт ГРПБ-2 предусматривается с единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу связи GSM.

* диаметры подводящих газопроводов рассчитаны только для потребности в газе поселка Западный. При необходимости перепуска газа на нужды города Челябинска от ГРС «Глинка» по системе распределительных газопроводов среднего давления необходима корректировка гидравлических расчетов газопроводов высокого и среднего давлений.

- 2я ступень.

ГРПБ-1,2 имеют две линии редуцирования – основную и резервную, в которых давление газа снижается до среднего (Ру 0,3 МПа) давления и по сети распределительных газопроводов среднего давления доставляется к проектируемым котельным; промежуточным газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ) и индивидуальным ПРГ застройки коттеджного типа. Распределительная сеть газопроводов среднего давления проектируется кольцевой, объединяя оба головных ГРПБ, 3 существующих ГРПШ существующей застройки в центральной части поселка, 1 ГРПШ существующей застройки поселения «Настина деревня» и сети газоснабжения города Челябинска.

Данная схема предполагает более надежное снабжение газом потребителей, имеющих категорию по теплоснабжению II (котельных школ и лечебных учреждений).

- 3я ступень.

В ГРПШ давление газа снижается до низкого давления и по сети распределительных внутриквартальных газопроводов низкого давления доставляется к существующим и проектируемым объектам (конкретным потребителям). Количество ГРПШ и их местоположение будет выбрано из условия подключения не более 150 квартир и равномерного распределения газовых потоков.

Газопроводы низкого давления могут быть как кольцевыми, так и тупиковыми. Квартальные ГРПШ могут быть закольцованы сетью распределительных газопроводов низкого давления. Для закольцованных сетей низкого давления при подборе газораспределительных устройств (ГРПШ) производительность ГРПШ рекомендуется увеличить на 30-40% от расчетных нагрузок.

Диаметры газопроводов всех давлений определяются в процессе проектирования (рабочие проекты) гидравлическим расчетом с уточнением нагрузок.

Покрытие сезонной неравномерности потребления газа решается путем закольцовки газораспределительной сети газопроводов среднего и низкого давлений, выбора оптимальных диаметров сети и производительности ГРПШ. Кроме того, поселок Западный будет иметь 3 источника газоснабжения: ГРС с-з «Митрофановский», ГРС-2 «Глинка» и газораспределительная сеть среднего давления города Челябинска (ГРС 3).

Материал труб для газопроводов.

Газопроводы среднего давления III категории и газопроводы низкого давления проектируются из полиэтиленовых труб и прокладываются подземно. Надземная прокладка стальными трубами разрешается только внутри кварталов многоквартирной жилой застройки. Подводящие газопроводы высокого 1,2 МПа давления предусматриваются из стальных труб или из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 (по согласованию с ГРО). При прокладке распределительных сетей предпочтение отдается полиэтиленовым трубам по следующим причинам:

- срок службы ПЭ труб определен 50 лет;

- не требуют антикоррозийной защиты и установок электрохимической защиты от вредных воздействий блуждающих токов и почвенной коррозии;

- резко сокращаются сроки монтажа и как следствие затраты на строительство;

- не нарушают эстетический вид поселка в сравнении с надземной прокладкой из стальных труб.

Эксплуатирующая организация (ОАО «Челябинскгоргаз», Сосновский филиал).

Строительство базы для обслуживания системы газоснабжения поселка будет решаться ГРО – газораспределительной организацией, эксплуатирующей существующую сеть газопроводов высокого и низкого давлений, включая межпоселковые. Эксплуатация вновь построенных ГРП и сетей газораспределения может быть предоставлена любой эксплуатирующей организации, имеющей соответствующую лицензию и материальную ремонтную базу.

    - Определение объемов газопотребления.

Максимальный часовой расход газа на бытовые нужды рассчитан по формуле 1

СП 42-101-2003:

Вчас=Вгод*Кmax, н. м3/час

где Вгод= b *N,– суммарный годовой расход газа; н.м3/год.

b, м3/год – укрупненный показатель потребления газа на 1 жителя (СП 42-101-2003 п. 3.12)

N, чел – расчетное количество жителей.

Кmax– коэффициент часового максимума, принят по таблице 2 СП 42-101-2003.

Расчет годовых расходов газа на бытовые нужды сведен в таблицу 4.12.1.

таблица 4.12.1.

| Наименование использования газа | показатель удельного годового расхода газа, куб. м/год | Расчетное количество потребителей, чел. | Расход газа, куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-ая очередь строительства | II-ая очередь строительства | Расчетный срок | Приме-чание |
| Северный планировочный район. Существующая жилая застройка |
| Приготовление пищи | 220 | 136 | 66000 | - | 66000 |  |
| приготовление кормов для животных: - коров—30голов - свиней—30голов | 126,58253,6 | - | 3797,4 7608,0 | - | 3797,4 7608,0 |  |
| Подогрев воды для питья и санитарных целей животных | 12,66 | - | 759,6 | - | 759,6 |  |
| Итого , н. м3/год |  |  | 78165,0 | - | 78165,0 |  |
| Северный планировочный район. Новое строительство |
| Микрорайонна 65 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в квартале на въезде в поселок со стороны г.Челябинска |
| Приготовление пищи | 300 | 195 | 50500 | - | 50500 |  |
| *приготовление кормов для животных: - коров—20голов - свиней—20голов | 126,58253,6 | - | 2531,6 5072,0 | - | 2531,6 5072,0 |  |
| *Подогрев воды для питья и санитарных целей животных | 12,66 | - | 506,4 | - | 506,4 |  |
| Итого , н. м3/год |  |  | 58610,0 | - | 58610,0 |  |
| Микрорайон «Залесье» малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. жилых домов |
| Приготовление пищи многоквартирная 3-4 эт | 120 | 4900 | 588000 | - | 588000 |  |
| Микрорайон «Залесье-2»многоэтажных многоквартирных 9-10эт. на участке 58,8 га |
| Приготовление пищи многоквартирная 8-10эт | электроплиты | 8630 | 0 | - | 0 |  |
| Микрорайон «Женева-2» |
| Приготовление пищи многоквартирная 3-4 эт | 120 | 370 | 44400 | - | 44400 |  |
| Приготовление пищи блокированные | 300 | 700 | 210000 | - | 210000 |  |
| Приготовление пищи ИЖС – 112 шт | 300 | 350 | 105000 | - | 105000 |  |
| Итого , н. м3/год |  | 1420 | 359400 | - | 359400 |  |
| Микрорайон «Женева» |
| Приготовление пищи многоквартирная 3-4 эт | 120 | 600 | 72000 | - | 72000 |  |
| Приготовление пищи блокированные | 300 | 770 | 231000 | - | 231000 |  |
| Приготовление пищи ИЖС – 110 шт | 300 | 330 | 99000 | - | 99000 |  |
| Итого , н. м3/год |  | 1700 | 402000 | - | 402000 |  |
| Микрорайон на 240 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в кварталах между ул. Набережная и ул. Песчаная (проектное название) |
| Приготовление пищи ИЖС – 240шт (новое стр-во) | 300 | 720 | 216000 | - | 216000 |  |
| Приготовление пищи (сущ. Жилой фонд) | 180 | 880 | 158400 |  | 158400 |  |
| Итого , н. м3/год |  | 1600 | 374400 | - | 374400 |  |
| Микрорайон многоэтажных многоквартирных 4-7эт. жилых домов на участке 16,9 га |
| Приготовление пищи многоквартирная 4-7эт | 120 | 3860 | 463200 | - | 463200 |  |
| Микрорайон многоэтажных многоквартирных 10 эт. домов на участке 121,6 га |
| Приготовление пищи многоквартирная 8-10эт | электроплиты | 17800 | - | - | - |  |
| индивидуальное жилищное строительство на свободных участках территории СНТ «Заречный» - 30 коттеджей |
| Приготовление пищи ИЖС – 30 шт (новое стр-во) | 300 | 100 | 30000 | - | 30000 |  |
| Приготовление пищи (сущ. Жилой фонд) | 180 | 1900 | 342000 | - | 342000 |  |
| Итого , н. м3/год |  | 2000 | 372000 | - | 372000 |  |
| квартал коттеджной застройки – 30 индивидуальных жилых домов - на участках 1,6га, 3,1 га и 1,6 га по Садовому проспекту (рабочее название) |
| Приготовление пищи | 300 | 90 | - | 27000 | 27000 |  |
| жилой район индивидуальной, блокированной и многоквартирной малоэтажной застройки на участке ООО «Речелстрой» 162,7 га |
| Приготовление пищи многоквартирная 3-4эт | 120 | 2800 | - | 336000 | 336000 |  |
| Приготовление пищи ИЖС+блокированные | 300 | 3900 |  | 1170000 | 1170000 |  |
| Итого , н. м3/год |  | 6700 |  | 1506000 | 1506000 |  |
| Итого по Северному планировочному району, тыс.н. м3/год |  |  | 2695,775 | 1533,000 | 4228,775 |  |
| Южный планировочный район |
| Микрорайон на 37 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в квартале по ул. Западной (проектное название) в центральной части поселка |
| Приготовление пищи | 300 | 110 | 33000 | - | 33000 |  |
| Микрорайон «Белый Хутор» – многоэтажных 7-8 эт. жилых домов |
| Приготовление пищи многоквартирная 8-10эт | электроплиты | 4500 | 0 | - | 0 |  |
| Микрорайон «Просторы» – кварталы многоквартирных жилых домов на участке 115 га |
| Приготовление пищи многоквартирная 3-4 эт | 120 | 3700 | 444000 | - | 444000 |  |
| Приготовление пищи многоквартирная 8-10эт | электроплиты | 19600 | - | 0 | 0 |  |
| Итого , н. м3/год |  | 23300 | 444000 | 0 | 444000 |  |
| Микрорайон многоэтажных 4-7 эт. и блокированных жилых домов на участке 40,1 га между ул. Технологическая и ул. Западная (рабочее название) |
| Приготовление пищи многоквартирная 3-4эт | 120 | 4420 | 530400 |  | 530400 |  |
| Приготовление пищи блокированные | 300 | 180 | 54000 |  | 54000 |  |
| Итого , н. м3/год |  | 4600 | 584400 |  | 584400 |  |
| Итого по Южному планировочному району, тыс.н. м3/год |  | 4 | 1061,400 | 0 | 1061,400 |  |
| Итого по поселку Западный, тыс.н. м3/год |  |  | 3757,175 | 1533,000 | 5290,175 |  |

*количество голов скота взято условно в количестве 30% от числа домов усадебного типа за отсутствием данных.

Расчет часовых расходов газа на бытовые нужды сведен в таблицу 4.12.2.

таблица 4.12.2.

| Наименование потребителя | Численность населения, чел | Коэффиц. Часового максимума | Расход газа, куб. м/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I-ая очередь строительства (2013 -2020гг) | II -ая очередь строительства (2020 -2033гг) |
|  |  |  | год | час | год | час |
| Северный планировочный район. |
| Существующая жилая застройка | 136 | 1/1800 | 78165,0 | 43,4 | - | - |
| Микрорайон на 65 домов ИЖС | 195 | 1/1800 | 58610,0 | 32,6 | - | - |
| Микрорайон «Залесье» | 4900 | 1/2100 | 588000,0 | 280,0 | - | - |
| Микрорайон «Женева-2» | 1420 | 1/1900 | 359400,0 | 189,2 | - | - |
| Микрорайон «Женева» | 1700 | 1/2080 | 402000,0 | 193,3 | - | - |
| Микрорайон на 240 домов ИЖС | 1600 | 1/1920 | 374400,0 | 195,0 | - | - |
| Микрорайон 4-7эт. жилых домов на участке 16,9 га | 3860 | 1/2070 | 463200 | 223,8 |  |  |
| Территория СНТ «Заречный» | 2000 | 1/2000 | 372000 | 186,0 | - | - |
| Квартал ИЖС 30 коттеджей - на участках 1,6га, 3,1 га и 1,6 га по Садовому проспекту | 90 | 1/1800 | - | - | 27000 | 15,0 |
| Жилой район на участке 162,7 га , ООО «Речелстрой» | 6700 | 1/2135 | - | - | 1506000 | 705,4 |
| Итого по Северному планировочному району | 22601 чел. | - | 2695775 | 1343,3 | 1533000 | 720,4 |
| Южный планировочный район |
| Микрорайон на 37 ИЖС | 110 | 1/1800 | 33000,0 | 18,3 | - | - |
| Микрорайон «Просторы» – 3-4 эт. жилых домов на участке 115 га | 3700 | 1/2067 | 444000,0 | 214,8 | - | - |
| Микрорайон 4-7 эт. и блокированных жилых домов на участке 40,1 га между ул. Технологическая и ул. Западная | 4600 | 1/2090 | 584400 | 279,6 |  |  |
| Итого по Южному планировочному району | 8410 | - | 1061400 | 512,7 | 0 | 0 |
| Итого по поселку Западный, | 31011 | - | 3757175 | 1856,0 | 1533000 | 720,4 |

Максимальный часовой расход газа на бытовые нужды по поселку Западный на расчетный срок строительства (2033г) составит 2576,4  н. м3/час.

Максимальный часовой расход газа на отопление, вентиляцию и ГВС рассчитан по формуле:

В= Qo*106/8029*0,92*1,163, н.м3

Где Qo – потребность в тепле на отопление, вентиляцию и ГВС, МВт в час; (смотри раздел «Теплоснабжение);

1,163 – коэффициент перевода;

8029 ккал/нм3 - теплота сгорания газа, (ккал/м3);

0,92 – КПД котлов, работающих на газовом топливе.

Расчет часовых расходов газа на нужды отопления, вентиляции и ГВС сведен в таблицу 4.13.3.

таблица 4.12.3.

| Наименование потребителя, жилой микрорайон | Численность населения, чел | Потребность в тепле на микрорайон, МВТ в час | Расход газа, куб. м/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Индивидуальное жилищное строительство и блокированная застройка | Многоквартирная застройка и соцкультбыт (котельные) |
|  |  |  | I-ая очередь строительства (2013 -2020гг) | II -ая очередь строительства (2020 -2033гг) | I-ая очередь строительства (2013 -2020гг) | II -ая очередь строительства (2020 -2033гг) |
| Северный планировочный район. |
| Существующая жилая застройка | 136 | 4,954 | 601,4 | - | - | - |
| Микрорайон на 65 домов ИЖС | 195 | 1,119 | 98,7 | - | 31,5 | - |
| Микрорайон «Залесье» | 4900 | 10,987 | 1006,3 | - | 275,0 | - |
| Микрорайон «Залесье-2» | 8630 | 21,440 | нет | - | 2495,7 | - |
| Микрорайон «Женева-2» | 1420 | 6,513 | 455,0 | - | 303,2 | - |
| Микрорайон «Женева» | 1700 | 6,805 | 420,3 | - | 371,8 | - |
| Микрорайон на 240 домов ИЖС | 720 | 3,564 | 314,2 | - | 100,7 | - |
| Микрорайон многоквартирных жилых домов 4-7эт. на участке 16,9 га | 3860 | 9,211 | нет | - | 1072,2 | - |
| Микрорайон многоквартирных жилых домов 10 эт на участке 121,6 га | 17850 | 44,643 | нет | - | 5196,7 | - |
| Территория СНТ «Заречный» - 30 коттеджей + объекты соцкультбыта | 100 | 2,550 | 39,8 | - | 258,1 | - |
| Квартал ИЖС 30 коттеджей - на участках 1,6га, 3,1 га и 1,6 га по Садовому проспекту | 90 | 0,452 | - | 40,0 | - | 12,6 |
| Жилой район на участке 162,7 га , ООО «Речелстрой» | 6700 | 28,876 | - | 1679,0 | - | 1682,3 |
| Итого по Северному планировочному району | 46301 | 141,144 | 2935,7 | 1719,0 | 10104,9 | 1694,9 |
| Южный планировочный район |
| Микрорайон на 37 ИЖС | 110 | 0,406 | 47,3 | - | нет | - |
| Микрорайон «Белый хутор» 7-8 эт | 4500 | 11,155 | нет | - | 1298,5 | - |
| Микрорайон «Просторы» – 3-4 эт. на участке 115 га | 23300 | 58,977 | нет | - | 6865,2 | - |
| Микрорайон 4-7 эт. и блокированных жилых домов на участке 40,1 га между ул. Технологи ческая и ул. Западная | 4600 | 13,316 | 52,0 | - | 1498,0 | - |
| Итого по Южному планировочному району | 32510 | 83,854 | 99,3 | 0 | 9661,7 | 0 |
| Итого по поселку Западный, | 81405 | 224,998 | 3035,0 | 1719,0 | 19766,6 | 1694,9 |

Сводная таблица потребности в газе поселка Западный, куб. м/час.

таблица 4.12.6.4.

| № | Потребители газа | планировочные районы |
| --- | --- | --- |
|  |  | Северный | Южный | итого | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Исходный год (2013г), всего куб. м/час: | 645,0 | - | 645,0 |  |
|  | В т.ч. застройка 1-2 эт. усадебного типа (включая соцкультбыт) от встроенных котлов | 645,0 | - | 645,0 |  |
| 1.2 | I очередь строительства (2013 - 2020г), всего куб. м/час, в т.ч.: | 14359,1 | 10273,7 | 24657,3 |  |
|  | Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий от котельных | 10104,9 | 9661,7 | 19766,6 |  |
|  | Отопление и горячее водоснабжение жилых домов индивидуального жилищного строительства и блокированных от встроенных котлов | 2935,4 | 99,3 | 3034,7 |  |
|  | Индивидуально-бытовые нужды населения | 1343,3 | 512,7 | 1856,0 |  |
| 1.3 | II очередь строительства (2020 - 2033г), всего куб. м/час, в т.ч.: | 4134,3 | 0 | 4134,3 |  |
|  | Отопление, вентиляция и горячее водоснабжение жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий от котельных | 1694,9 | 0 | 1694,9 |  |
|  | Отопление и горячее водоснабжение жилых домов индивидуального жилищного строительства и блокированных от встроенных котлов | 1719,0 | 0 | 1719,0 |  |
|  | Индивидуально-бытовые нужды населения | 720,4 | 0 | 720,4 |  |
| 1.4 | Итого на расчетный срок - 2033г, всего куб. м/час, в т.ч.: | 18517,9 | 10273,7 | 28791,6 |  |

Неучтенные расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома и составили 1310 куб. м./час.

Таким образом, суммарный часовой расход газа на расчетный срок строительства 2033 год на поселок Западный составит 30101,6 н.куб.м.

4.12.7. Проектные решения

Потребность в газовом топливе на первую очередь строительства составила 24632,8 нормальных куб .м. в час (включая существующую нагрузку), что составило 82% от общей потребности в газе. Производительность существующих ГРПШ не сможет удовлетворить реализации плана первой очереди строительства. Таким образом необходимо строительство головных ГРПБ, подводящих газопроводов высокого давления и распределительных газопроводов среднего давления в первую очередь строительства до начала массового строительства жилых и общественных зданий (нулевой цикл инфраструктуры).

Проектом Генерального плана предусматривается:

- 100%ная газификация существующих и проектируемых жилых зданий индивидуальной застройки (ИЖС) с установкой индивидуальных двухконтурных газовых котлов на нужды отопления, горячего водоснабжения и газовых плит для приготовления пищи;

- газификация проектируемых многоквартирных жилых зданий 3-4-7 этажной застройки с установкой газовых плит для приготовления пищи. Газификации жилых домов повышенной комфортности 7-8 и 9-10 этажей не предусматривается. Приготовление пищи предполагается на электрических плитах;

- перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на природный газ;

- строительство и ввод в эксплуатацию автономных квартальных котельных, работающих на природном газе.

Проектом Генерального плана предлагается следующее:

На I очередь строительства (2013 - 2020г):

- Техническое перевооружение (реконструкция) существующего редуцирующего оборудования ГРС с-з «Митрофановский» с переводом регуляторов на выходное давление 1,2 МПа. Предлагается на территории ГРС установка современной автоматической газораспределительной станции. Производительность АГРС предусмотреная выданными ТУ ОАО «Газпром» №б/н от 28.03.13 на 90000 нм3/час.

- Техническое перевооружение существующего редуцирующего оборудования ГРС-2 «Глинка» с переводом регуляторов на выходное давление 1,2 МПа.

- Строительство второй нитки подводящего газопровода Ду300мм Ру=1,2 МПа с сохранением существующего газопровода Ду225.

- Установка на границе селитебной зоны головного газораспределительного пункта №1 производительностью 15 тыс.н.куб.м/час, выходное давление Ру=0,3 МПа.

- Строительство подводящего газопровода Ду200 мм высокого Ру1,2 МПа давления от второго источника газа – ГРС-2 «Глинка», расположенного у деревни Малиновка.

- Установка второго головного газораспределительного пункта №2 производительностью 20 тыс.н.куб.м/час, выходное давление Ру=0,3 МПа. Место установки на пересечении улиц Технологическая и Светлая.

- Перевод существующего подводящего стального газопровода Ду150 с режима Ру=0,6 МПа на расчетный режим Ру=1,2 МПа.

- Перевод существующей газораспределительной сети с рабочего давления Ру=0,6 МПа на среднее, Ру=0,3 МПа.

- Строительство сети распределительных газопроводов среднего давления с закольцовкой с существующим газопроводом среднего давления, подведенного к «Настиной деревне» от города Челябинска.

- Строительство подводящих газопроводов среднего давления к квартальным котельным и бытовым ГРПШ.

- Строительство поквартальных сетей распределительных газопроводов низкого давления (по мере застройки жилых кварталов) и установки ГРПШ. Местоположение и количество ГРПШ с выходным рабочим давлением Ру=3 кПа для газоснабжения потребителей и гидравлические расчеты сетей будут определяться рабочим проектом на стадии разработки генеральной схемы газоснабжения поселка. Один ГРПШ должен быть рассчитан на обслуживание не более 150 абонентов.

- Газоснабжение 30 коттеджей и котельных объектов соцкультбыта (2 детских сада и школы), расположенных на свободных местах на территории СНТ «Заречный», решается газом среднего давления с установкой индивидуальных ПГР (пунктов редуцирования газа) у каждого абонента.

- Газоснабжение коттеджей на 14 участках в соответствии с протоколом Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства от 2505.2011 № 26  переданных  Правительству Челябинской области для индивидуального и малоэтажного жилого строительства также решается газом среднего давления с установкой индивидуальных ПГР (пунктов редуцирования газа) у каждого абонента. Потребность в газе составит – 35 м3/час.

На II очередь строительства (2020 - 2033г):

- Строительство внутриквартальных распределительных сетей газопроводов среднего давления с подключением к существующим газопроводам среднего давления первой очереди.

- Строительство поквартальных сетей распределительных газопроводов низкого давления (по мере застройки жилых кварталов) и установки ГРПШ.

Схема трассы распределительных газопроводов среднего давления приведена на чертеже «Сводный план инженерных сетей» М 1:5000.

# 4.13.Электроснабжение, телефонизация.

Данной частью проекта рассматриваются вопросы электроснабжения и сетей связи поселка Западный Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Схема сетей электроснабжения разработана на основании чертежей марки «ГП»

Краткая характеристика потребителей.

Потребители электрической энергии системы электроснабжения: жилые дома с электрическими плитами, магазины, детские дошкольные учреждения, школы, административно-бытовые здания. Электроприемники по степени надежности электроснабжения в соответствии с СП31-110-2003 п5.1 относятся: жилые дома с электрическими плитами – II, III категории,  магазины, детские дошкольные учреждения, школы, административно-бытовые здания – ко II категории, противопожарные устройства жилых и общественных зданий, аварийное освещение, встроенные ИТП – к I категории.

Решения по электроснабжению

Электроснабжение потребителей электроэнергии п. Западный выполнить от существующих и вновь проектируемых трансформаторых подстанций, запитанных от существующих и новых  ПС. Для нагрузок нового строительства построить 66 блочных комплектных двухтрансформаторных  подстанций (ТП) разной мощности на напряжение 10/0,4кВ и 5 распределительных пунктов совмещенных с трансформаторной подстанцией (РТП). РТП располагаются со стороны внешней сети 10кВ и запитывается от ПС «Новая-I» ТП-110/10кВ 2х40 мВА,  ПС «Шершневская» 110/10 кВ, 1х10 мВА  двумя кабельными линиями с разных секций шин РУ-10кВ. Проектируемые трансформаторные подстанции располагают как можно ближе к центру нагрузок, что позволяет приблизить высокое напряжение к центру потребления электрической энергии и сократить протяженность распределительных  сетей низкого напряжения, уменьшить расход цветного материала и снизить потери электрической энергии.

Питание ТП осуществляется от проектируемых РТП по двухлучевой схеме с разных секций  кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвП-10-3(1х240), связанные в треугольник.

Электроснабжение проектируемых зданий от трансформаторных подстанций выполняется кабелями АПвБбШв-1кВ. Сечение выбирается с учетом расчетных нагрузок.

Кабели на напряжение 10 и 0,4 кВ прокладываются в земле на глубине 0,7 и 1 м с защитой полиэтиленовыми трубами при пересечении с инженерными коммуникациями.

Учет электроэнергии

Учет электроэнергии осуществляется счетчиками активной энергии типа Меркурий- 230ART-03, PQRSIDN, 380/220В, класс точности 1,0…7,5А. Счетчики установлены на отходящих линиях 0,4кВ в трансформаторных подстанциях и подключены через трансформаторы тока серии ASK 41.4.

Основными потребителями электроэнергии являются:

- жилые дома;

- административно-бытовые здания;

- наружное освещение.

Основные электротехнические показатели:

| Наименование | Кол. ТП | Сущ. ТП/проект. ТП | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Северный планировочный район |  |  |  |
| Категория надежности электроснабжения |  |  | II, I |
| Напряжение установки, В |  |  | 380В |
| Расчетная мощность, кВт: |  |  |  |
| Микрорайон из 65 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в квартале на въезде в поселок со стороны г.Челябинска (первая очередь) | 3 | Сущ. | 435,5 |
| Микрорайон «Залесье» из малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. жилых домов (первая очередь) | 5 | Проект. | 3612 |
| Микрорайон многоэтажных 9-10 эт. жилых домов на участках 1,6га, 3,1 га и 1,6 га РЖС по Садовому проспекту (рабочее название) (расчетный срок) | 1 | Проект. | 850 |
| Микрорайон «Залесье-2»малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. и блокированных жилых домов на участке 58,8 га (первая очередь) | 9 | Проект. | 7138 |
| Микрорайон «Женева-2» (первая очередь) | 5 | Проект. | 2800 |
| Микрорайон «Женева-1» (первая очередь) | 5 | Проект. | 2000 |
| Микрорайонна 240 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в кварталах между ул.Набережная и ул.Песчаная (рабочее название) (первая очередь) | 1 | Сущ. | 624 |
| Микрорайон малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. и блокированных жилых домов на участке 16,9 га (первая очередь) | 2 | Проект. | 1700 |
| Микрорайон малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. и 50 индивидуальных жилых домов на участке 121,6 га (первая очередь) | 18 | Проект. | 16200 |
| Южный планировочный район |  |  |  |
| Микрорайон«Просторы» – кварталы малоэтажных многоквартирных 3-4 эт. жилых домов на участке 115 га (расчетный срок) | 14 | Проект. | 8190 |
| Микрорайон на 37 индивидуальных жилых домов на участках, поставленных на ГКУ, в квартале по ул.Западной (рабочее название) в центральной части поселка(первая очередь) | 3 | Проект. | 2750 |
| Микрорайон «Белый Хутор» – многоэтажных 7-8 эт. жилых домов (первая очередь) | 4 | Проект. | 2890 |
| Микрорайон многоэтажных 9-10 эт. жилых домов на участке между ул.Технологическая и ул.Западная (рабочее название) (расчетный срок) | 3 | Проект. | 2750 |
| Прибрежный планировочный район |  |  |  |
| Микрорайон индивидуальной (1100 шт) и малоэтажной многоквартирной 3-4 эт. застройки между Садовым проспектом и ул.Пляжная (рабочее название) (первая очередь) | 2 | Проект. | 950 |
| Первая очередь строительства | 53 | Проект. | 40040 |
| Расчетный срок | 18 | Проект. | 11790 |
| Общая расчётная мощность | 71 | Проект. | 51830 |

Общая расчётная мощность составляет Ррасч.= 51830 кВт по таблице 2.4.2. РД34.20.185-94.

При расчетах использовалась литература: СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Телефонизация.

Информация по существующим сетям связи отсутствует.

Для обеспечения п.Западный телефонией, кабельным телевидением и широкополосным доступом в сеть Интернет предусматривается строительство  телефонной канализации волоконно-оптическим кабелем. В проекте предусматривается прокладка сетей телефонизации, охранно-пожарной сигнализации, сетей видеонаблюдения и канала МЧС. Сети связи прокладываются в земле в полиэтиленовых трубах с установкой. В проектной документации на подключение поселка к сетям связи предусматривается следующее:

- помещение для расположения узла связи разместить в радиочастотном центре;

- в многоквартирных жилых домах и в нежилых зданиях разместить помещения/выгородку/ телекоммуникационный антивандальный шкаф для размещения телекоммуникационного оборудования;

- коммутационные шкафы для подключения индивидуальных жилых домов

Количество абонентов на первую очередь составляет 12 000 абонентов, на расчетный период составляет 32 000 абонентов.

# 4.14.Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- организация мест массового отдыха.

Приведенные выше инженерные мероприятия разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

Графическое решение предлагаемых мероприятий представлено на чертеже «Схема инженерной подготовки территории», М 1:10 000.

Организация стока поверхностных вод.

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети  дождевой канализации в поселке.

В настоящее время водоотвод с территории поселка не организован и осуществляется естественным путем во все водотоки.

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка

В основу вертикальной планировки планируемой территории положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных территорий и нормальные условия для движения транспорта;

- максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть.

Схема водостоков разработана с учетом особенностей рельефа, принятого планировочного решения и дает принципиальное решение поверхностного отвода с планируемой  и прилегающих территорий.

При принятии проектных решений учитывались рекомендации по устройству очистных сооружений и сбросу поверхностного стока ниже Шершневского гидроузла, данные в письмах №1348 от 15.11.2011 г. отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления и №05/21-14523-11 от 22.12.2011 г. Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

Предлагаемая в настоящем проекте схема поверхностного водоотвода следующая.

Поверхностный сток с территории поселка собирается системой дождевой канализации закрытого типа и отводится самотечным коллектором, прокладываемым по ул. Набережная до северной границы поселка. Далее сток передается в магистральный самотечный коллектор, выполняемый по отдельному проекту и прокладываемый вне территории поселка до проектируемых очистных сооружений (ОС), строительство которых намечено в районе моста на развязке Университетской набережной с ул. Худякова (выполняются также по отдельному проекту). На ОС отводится так называемый «грязный сток» - весь объем от выпадающих на территории поселка малоинтенсивынх и моросящих дождей, а также первые, наиболее загрязненные порции стока от ливневых дождей, «Грязный» сток составляет, в соответствии с нормами, 70% годового объема всего поверхностного стока. Чистая же (переливная) часть поверхностного стока от ливневых дождей (30% годового объема) отводится в водоем через разделительные камеры по каскадным водостокам, которые являются архитектурными элементами территории, что позволяет сохранить естественное питание реки с территории водосбора и предотвратить истощение водных запасов.

В качестве вариантов можно также рассмотреть следующие решения:

– прокладка коллектора до пересечения Университетской набережной и ул. Академика Королева и строительство в этом месте очистных сооружений; до завершения строительства ОС магистральный коллектор подключается в существующий выпуск по ул. Академика Королева по согласованию со службой ЛЭРУ;

– прокладка коллектора до пересечения улиц Чичерина и Университетской Набережной и строительство там очистных сооружений ОС-1, предусмотренных Схемой дождевой канализации г. Челябинска (1/06/180-Ч, разработана ЗАО ДАР/ВОДГЕО в 2006 г.) в коммунальной зоне на существующем выпуске коробчатого сечения, приходящим с ул. Чичерина. До строительства ОС-1 магистральный коллектор подключается в этот выпуск по согласованию со службой ЛЭРУ;

– отведение поверхностных сточных вод с территории поселка в урочище Сорочий лог со строительством там очистных сооружений дождевого стока (вариант, предложенный ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект» при корректировке Генерального плана п. Западный в 2012 г.).

Необходимо отметить, что при любых вариантах необходимо получить разрешение на сброс стока в водоток, на подключение к существующим ливневым выпускам, а также осуществить выбор площадки под строительство ОС. Решение, где именно будут построены очистные сооружения, принимается на дальнейших стадиях проектирования после технико-экономического сравнения вариантов с учетом экологических требований.

В целях рационального использования дождевого стока возможно широкое применение резервуаров для аккумуляции стока с поверхности кровель (дождевой сток наименее загрязнен) с дальнейшим использованием воды на нужды полива зеленых насаждений и дорог. Данные резервуары размещаются равномерно по территории поселка в непосредственной близости от застройки, что позволит с наименьшими затратами осуществлять полив.

В зависимости от рельефа местности, а также специфики развития поселка вся его территория разбита на 7 водосборных бассейнов, отведение вод с которых осуществляется в магистральный коллектор.

Подключение открытых водоотводных лотков к коллекторам дождевой канализации предусматривается через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные воды с территорий автостоянок и производственно-коммунальных объектов, входящих в состав поселковых бассейнов водосбора, перед сбросом в коллекторы дождевой канализации должны быть очищены на локальных очистных сооружениях до требуемых ПДК.

Территория поселка условно разделена на следующие бассейны водосбора:

Бассейн 1 – территория Южного планировочного района.

Бассейн 2 – территория Прибрежного планировочного района.

Бассейн 3 – юго-западная часть Северного планировочного района

Бассейн 4 – юго-восточная часть Северного планировочного района.

Бассейн 5 – центральная часть Северного планировочного района.

Бассейн 6 – северо-восточная часть Северного планировочного района.

Бассейн 7 – северо-западная часть Северного  планировочного района.

Территории бассейнов водосбора отличаются структурой застройки.

Баланс территории поселка по функциональному назначению приведен в табл. 4.14.1.

таблица 4.14.1

| № | наименование | Исходный год , (2013 г.) площадь, га | Исходный год, % к итогу | Расчетный срок (2033 г) площадь, га | Расчетный срок (2033 г), % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона*, всего: В т.ч. территории - усадебная и коттеджная застройка(в т.ч. существующие земельные отводы) - блокированная застройка - многоквартирная застройка не выше 5-ти этажей - многоквартирная застройка выше 5-ти этажей -участки детских садов и школ | 131,5 126,5 - 5,0 - - | 10,7 10,3 - 0,4 - - | 840,9 396,4 41,0 73,1 277,3 53,1 | 72,4 34,1 3,5 6,3 23,9 4,6 |
| 2. | Общественно - деловая зона, всего: В т.ч. территории - административных, торговых, обслуживающих, досуговых учреждений - учреждения здравоохранения - учреждения спорта, физкультуры и отдыха | - | - | 44,0 26,1 4,5 13,4 | 3,8 2,2 0,4 1,2 |
| 3. | Производственная зона, всего: В т.ч. территории -сельскохозяйственных предприятий -склады | 4,4 3,9 0,5 | 0,4 0,3 0,1 | 3,6 3,6 - | 0,3 0,3 - |
| 4. | Зона земель сельскохозяйственного использования, всего: В т.ч. территории - огородов и хозпостроек -пашни | 40,5 34,3 6,2 | 3,3 2,8 0,5 | - | - |
| 5. | Природная зона, всего: В т.ч. территории: - рек и водоемов - защитных лесов - лугов - озеленения общего пользования -пляжи -рекреационные зоны отдыха у воды | 1025,8 7,4 50,2 968,2 - - - | 83,7 0,6 4,1 79,0 - - - | 135,1 - 43,9 - 15,0 - 76,2 | 16,5 - 3,8 - 1,3 - 6,5 |
| 6. | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего: В т.ч. территории - участков объектов связи - коридоры красных линий основных магистралей; - участков пожарных депо; - участков АЗС. | 21,8 0,8 21,0 - - - | 1,8 0,1 1,7 - - - | 137,3 1,0 129,8 3,6 2,9 | 11,8 0,1 11,2 0,3 0,2 |
| 7. | Земли специального назначения, всего: В т.ч. территории -обороны и безопасности | 1,4 1,4 | 0,1 0,1 | 1,4 1,4 | 0,1 0,1 |
|  | Итого | 1225,4 | 100,0 | 1162,3 | 100,0 |

Площади водосборных бассейнов сведены в таблицу 4.14.2.

таблица 4.14.2

| № бассейна | Наименование бассейна | Площадь водосбора, га, |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Б - 1 | Южный планировочный район | 253,596 |
| Б - 2 | Прибрежный планировочный район | 152,247 |
| Б - 3 | Юго-западная часть Северного планировочного района | 176,477 |
| Б - 4 | Юго-восточная часть Северного планировочного района | 68,219 |
| Б - 5 | Центральная часть Северного планировочного района | 270,687 |
| Б - 6 | Северо-восточная часть Северного планировочного района | 219,415 |
| Б - 7 | Северо-западная часть Северного планировочного район | 154,988 |
| Итого: |  | 1295,629 |

Примечание: В расчет принимаются площади водосборных бассейнов с учетом прилегающих территорий.

Размещение бассейнов водосбора приведено на рис. 4.14.1.

Рис. 4.14.1 Бассейны водосбора пос.Западный.

Расчет водосточной сети:

Данные расчеты проведены в соответствии с нормативной документацией, регламентируемой для исполнения Распоряжением Правительства РФ №1047-р от 21.06.2010г.:

1. «Очистка поверхностного стока с территорий городов и промышленных площадок» . М.В. Молоков, В.Н. Шифрин. М.1977г.

2. «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО», М. 2006г.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

Отведение ливневых вод поселка предусмотрено на очистные сооружения поверхностного стока напорно-самотечной сетью с одной или несколькими насосными станциями.

Исходные данные для расчетов.

Исходные данные для определения объемов и расходов поверхностных вод сведены в табл. 4.14.3  Расчеты сети ливневой канализации выполнены  по методу предельных интенсивностей на основании рекомендаций /2/ и СНиП 2.04.03-85 /3/.

Наименования показателей и их значений, принятых в формулах

таблица 4.14.3.

| № п/п | Наименование показателя | Обозначе-ние в формулах | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднемноголетний слой суточных осадков | __ Н | мм | 31,1 |
| 2 | Среднее количество дождей или дней с осадками за теплый сезон | mг |  | 80 |
| 3 | Показатель степени в зависимости от периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р | n |  | 0,58 |
| 4 | Показатель степени | γ |  | 1,54 |
| 5 | Интенсивность дождя 20-минутной продолжительности при Р=1 год | q20 | л/(с.га) | 62 |
| 6 | Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя | Р | лет | 0,5 |
| 7 | Коэффициент стока талых вод | Ψт |  | 0,5 |
| 8 | Слой суточных осадков заданного периода однократного превышения Р=0,5 | Н | мм | 21,5 |

Для расчета сети период однократного превышения расчетной интенсивности дождя в соответствии с п. 3.13 СНиП 2.04.03-85  принят Р=0,5год

Основные формулы, принятые для расчетов дождевой канализации.

Расходы дождевых вод, отводимых системой дождевой канализации  определялись по методу предельных интенсивностей в соответствии со СНиП 2.04.03-85.  Наиболее интенсивным стоком является ливневой сток. Сеть ливневой канализации рассчитывается по максимально-интенсивному стоку.

1) Расход дождевых вод с площади стокообразования:

qr = Zmid A1.2F / tr1.2 n - 0.1 л/с, где

Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стокообразования, см. табл. 4.14.3-5;

F – расчетная площадь стока, га;

tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания поверхностных вод по поверхности территории и трубам до расчетного участка, мин;

tr = tcon +tcan+ tp , где

tcon – время поверхностной концентрации, 5-10 мин , в расчет принято 5 мин;.

tcan – время протекания дождевых вод по лоткам,

tcan = 0,021 (lcan /vcan);

lcan    - длина участков лотков,м;

vcan     - расчетная скорость протекания вод на участке, принимаем 0,7 м/с;

tp      - время протекания дождевых вод по трубам до расчетного участка,

tр = 0,017 (lр /vр);

lр    - длина участков коллекторов,м;

vр     - расчетная скорость протекания вод на участке, принимаем 0,7 м/с;

А – параметр, определяемый по формуле

А = q20 20n (1 +  lgP / lg mг) γ

При Р=0,5 год:

А = 62 * 200,58.(1+lg 0,5/lg80)1.54 =270,288

2).Годовые расходы дождевых вод за теплый период, определяется по формуле:

Wд = 10х Нг х F х , где:

Нг – слой осадков за теплый период, для г.Челябинска равен равен 335мм /Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 9. Гидрометеоиздат,Л.1990г/.

F   - площадь стокообразования, га.

- усредненный коэффициент поверхностного стока., см табл.баланса поверхностей и определение усредненного коэффициента

3). Годовой объем талого стока определяется по формуле:

Wт = 10х Нсн max х Ψт х F , где

Ψт – коэффициент стока талых вод, принимается 0,5;

Нсн max – запас воды в снеге на момент начала снеготаяния, равен 33мм /Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 9. Гидрометеоиздат,Л.1990г/.

Общий объем поверхностных вод с территории благоустройства составит:

Wгод. общ = Wд + Wт .

4).Расчет  максимальных суточных расходов сточных вод

а) Талый сток.

Определение расхода талого стока:

Максимально часовой  W Тср.сут = 10 Ψт Ку  F hc,  где

hc – слой талого стока за 10 дневных часов,мм, 25мм для 2 района[1]

F – площадь стокообразования;

Ку   - коэффициент, учитывающий частичный вывоз снега окучивания снега, 0,4

Ψт – общий коэффициент стока талых вод, 0,5 – 07, принимаем 0,5

2).Дождевой сток

Wсут = 10х Нр х F х Ψmid , где:

Ψmid - коэффициент дождевого стока;

Нр – слой суточных осадков различной обеспеченности, при периоде однократного превышения Р=0,5 год, равен 21,5мм.

Расчет ливневой сети.

Расчет ливневой сети уточняется на последующих стадиях проектирования, уточнения вертикальной планировки, характеристик застройки

Расчет параметров ливневой сети

Баланс территорий пос. Западный  и определение усредненных коэффициентов приведены в табл. 4.14.5., по бассейнам водосбора в табл.4.14.6, по коллекторам в табл. 4.14.7.

Средние значения коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока в      зависимости от типа и плотности застройки, приведены ниже в таблице 4.14.4.

Средние значения коэффициентов Z mid , ψ mid .

таблица 4.14.4.

| Тип застройки | Усадебная застройка | 2-4-эт. застройка | Многоэтаж. застройка | Производственная застройка | Природная зона, с/х. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| Z mid | 0,1 | 0,128 | 0,24 | 0,224 | 0,038 |
| ψ mid | 0,33 | 0,39 | 0,74 | 0,60 | 0,1 |

Баланс поверхностей для расчета расходов ливневого стока

и определения усредненного коэффициентов Ψi , Zi по территории пос. Западный

таблица 4.14.5.

|  | Вид поверхности | Площадь, га | Коэффициент стока, Ψi | Коэффициент поверхности, Zi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зона спецназначения | 1,4 | 0,6 | 0,2240 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 152,5 | 0,74 | 0,2400 |
|  | Промзона | 3,6 | 0,6 | 0,224 |
|  | Общественно-деловая зона | 97,1 | 0,74 | 0,24 |
|  | Многоэтажная застройка | 277,3 | 0,74 | 0,24 |
|  | Малоэтажная зпстройка, 2-3этажа | 114,1 | 0,39 | 0,128 |
|  | Коттеджная застройка | 390,5 | 0,33 | 0,1 |
|  | С/х назначения | 54,629 | 0,1 | 0,038 |
|  | Природная зона, озеленение, прилегающие территории | 204,5 | 0,1 | 0,038 |
|  | Итого: | 1295,63 |  |  |
|  | Среднее значение, Ψmid |  | 0,4571 |  |
|  | Среднее значение, Zmid |  |  | 0,1475 |

Для бассейнов водосбора произведен расчет усредненных коэффициентов поверхности и стока, данные сведены в табл. 4.14.6.

Баланс поверхностей и определение усредненного коэффициентов Ψi , Zi по бассейнам водосбора.

таблица 4.14.6.

| Бассейна стокообразования | Структура застройки,га | Среднее значение, Ψmid | Среднее значение, Zmid | общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоэтажная | 3-4 этажа | Промзона | Коттеджи | Природная и с/х назначения |  |  |  |
| Б-1 | 182,845 | 58,156 | 1 | 0 | 11,595 | 0,632 | 0,205 | 253,596 |
| Б-2 | 0 | 0 |  | 0 | 152,247 | 0,100 | 0,038 | 152,247 |
| Б-3 | 46 | 5 | 1 | 95 | 29,477 | 0,404 | 0,132 | 176,477 |
| Б-4 | 0 | 0 |  | 59,5 | 8,719 | 0,301 | 0,101 | 68,219 |
| Б-5 | 135,08 | 8,653 | 1 | 107,5 | 18,454 | 0,524 | 0,171 | 270,687 |
| Б-6 | 100 | 16,491 | 1,532 | 67,755 | 33,637 | 0,491 | 0,160 | 219,415 |
| Б-7 | 62,975 | 25,8 | 0,468 | 60,745 | 5 | 0,501 | 0,164 | 154,988 |
|  |  |  |  |  |  | 0,459 | 0,150 | 1295,629 |

Для расчета расходов по коллекторам выполнен расчет площадей водосбора и усредненных коэффициентов, данные сведены в табл. 4.14.7.

Баланс поверхностей и определение усредненного коэффициентов Ψi , Zi по основным коллекторам.

таблица 4.14.7

| Номер коллектора | Площади бассейнов | Среднее значение, Ψmid | Среднее значение, Zmid | Длина коллектора, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Б-1 | Б-2 | Б-3 | Б-4 | Б-5 | Б-6 | Б-7 | всего |  |  |  |
| 1 | 101,438 | 38,062 |  |  |  |  |  | 139,500 | 0,487 | 0,159 | 620 |
| 2 | 76,079 | 38,062 |  |  |  |  |  | 114,141 | 0,455 | 0,149 | 650 |
| 3 | 76,079 | 30,449 |  |  |  |  |  | 106,528 | 0,480 | 0,157 | 631 |
| 4 | 0,000 | 45,674 | 123,534 |  |  |  |  | 169,208 | 0,322 | 0,107 | 1179 |
| 5 |  |  | 52,943 | 20,466 |  |  |  | 73,409 | 0,375 | 0,124 | 1031 |
| 6 |  |  |  | 47,753 | 189,481 |  |  | 237,234 | 0,479 | 0,157 | 2256 |
| 7 |  |  |  |  | 81,206 | 54,854 |  | 136,060 | 0,511 | 0,166 | 1144 |
| 8 |  |  |  |  |  | 164,561 |  | 164,561 | 0,491 | 0,160 | 1078 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 154,988 | 154,988 | 0,501 | 0,164 | 2680 |
|  | 253,596 | 152,247 | 176,477 | 68,219 | 270,687 | 219,415 | 154,988 | 1295,629 |  |  |  |

Определяем расчетные расходы воды по коллекторам, наполнение, диаметр и скорости методом последовательного приближения. Данные расчетов сведены в таблицы 4.14.8 и 4.14.8а:

Расчетные данные по основным коллекторам ливневой канализации

таблица 4.14.8.

| № участка / номер колодца | длина труб на участка, м | Площадь участка, S, га | t con | Длина лотка, м | Vл скорость воды в лотке, м/с | t can- время проиекания по лоткам | V в трубах прин, м/с | tp время протекания по трубам | Расчетная продолжительность протекания дождевых вод tr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-1а | 620 | 139,500 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,35 | 7,81 | 13,51 |
| 2-2а | 650 | 114,141 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,30 | 8,50 | 14,20 |
| 3-3а | 631 | 106,528 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,32 | 8,13 | 13,83 |
| 4-4а | 1179 | 169,208 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,18 | 16,99 | 22,69 |
| 5-5а | 1031 | 73,409 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,00 | 17,53 | 23,23 |
| 6-6а | 2256 | 237,234 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,31 | 29,28 | 34,98 |
| 7-7а | 1144 | 136,060 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,21 | 16,07 | 21,77 |
| 8-8а | 1078 | 164,561 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,17 | 15,66 | 21,36 |
| 9-9а | 2680 | 154,988 | 5 | 20 | 0,6 | 0,7 | 1,17 | 38,94 | 44,64 |

Продолжение таблицы 4.14.8

| № участка / номер колодца | tr степ(1.2 n - 0.1) tr степ 0,596 | параметр А=372,494 в степени 1,2 | Zmid | Расход дождевых вод qr, л/сек, q cal - л/сек | диаметр трубопровода, мм | уклон сети, i | скорость, м/с | Наполнение трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1-1а | 4,7187 | 828,309 | 0,1594 | 3903,1 | 2000 | 0,0008 | 1,46 | 0,8 |
| 2-2а | 4,8614 | 828,309 | 0,1493 | 2903,0 | 1800 | 0,0008 | 1,36 | 0,8 |
| 3-3а | 4,7848 | 828,309 | 0,1572 | 2899,4 | 1800 | 0,0008 | 1,36 | 0,8 |
| 4-4а | 6,4273 | 828,309 | 0,1070 | 2333,1 | 1600 | 0,0008 | 1,24 | 0,9 |
| 5-5а | 6,5183 | 828,309 | 0,1237 | 1153,5 | 1300 | 0,0008 | 1,05 | 0,95 |
| 6-6а | 8,3194 | 828,309 | 0,1567 | 3700,8 | 1900 | 0,0008 | 1,36 | 0,95 |
| 7-7а | 6,2719 | 828,309 | 0,1664 | 2989,9 | 1800 | 0,0008 | 1,36 | 0,82 |
| 8-8а | 6,2013 | 828,309 | 0,1599 | 3515,0 | 1900 | 0,0008 | 1,36 | 0,95 |
| 9-9а | 9,6214 | 828,309 | 0,1637 | 2183,7 | 1600 | 0,0008 | 1,21 | 0,95 |

Расчетные данные по магистральному коллектору ливневой канализации.

таблица 4.14.8a

| № участка / номер колодца | q рег.расх л/сек, на участке | q рег.расх л/сек, в расчетной точке | длина труб на участка, м | диаметр трубопровода, мм | уклон сети, i | скорость, м/с | Наполнение трубопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-2 | 1386,9 | 1386,9 | 709 | 2000 | 0,0003 | 0,82 | 0,55 |
| 2-3 | 1031,5 | 2418,4 | 772 | 2000 | 0,0003 | 0,89 | 0,82 |
| 3-4 | 1030,2 | 3448,6 | 1367 | 2300 | 0,0003 | 0,98 | 0,82 |
| 4-5 | 829,0 | 4277,6 | 656 | 2400 | 0,0003 | 0,97 | 0,95 |
| 5-6 | 409,9 | 4687,5 | 1016 | 2500 | 0,0003 | 1,00 | 0,94 |
| 6-7 | 1315,0 | 6002,5 | 490 | 2х2100 | 0,0003 | 0,89 | 0,95 |
| 7-8 | 1062,4 | 7064,8 | 968 | 2х2300 | 0,0003 | 0,98 | 0,84 |
| 8-9 | 1248,9 | 8313,8 | 1122 | 2х2400 | 0,0003 | 1,00 | 0,88 |
| 9-КНС | 775,9 | 9089,7 | 20 | 2х2500 | 0,0003 | 1,02 | 0,88 |

Примечания:

- Допустимая скорость движения ливневых вод в сети 0,6-7,0м/с  в соответствии п.5.4.2 СП 32.13330.2012;

- Расчетные уклоны сети определяются при последующем проектировании. Трассировка самотечной сети в условиях значительных уклонов дневной поверхности производится принятыми в расчете уклонами  с выполнением перепадных колодцев.

- Диаметры труб соответствует диаметру в конце расчетного участка. Начальные диаметры труб – 300мм.

- Сточные воды с рассматриваемых участков поселка поступают в разделительные камеры и далее в самотечный магистральный коллектор(необходимость подкачки сточных вод определяется при дальнейшем проектировании). Наиболее грязная часть стока поступает в магистральный коллектор (или приемный резервуар насосной станции) и далее по напорно-самотечной сети поступает на очистные сооружения ОС-1, см. Схему ДК г.Челябинска. Наименее грязная часть стока через разделительную камеру отводится в водоем. Расход стоков , поступающий в коллектор. и отводимый в водоем см. табл. 4.14.10

- Трассировка, уклоны магистрального коллектора определяются на последующих стадиях проектирования, при уклоне 0,0003 перепад сети на всем протяжении будет составлять 2,5м, предположительное заглубление у приемного резервуара насосной станции составит 5,5м

Определение объёмов ливневого и талого стока

1). Определение объёма дождевого стока от расчётного дождя (Wоч,) в м3,  отводимого на очистные сооружения с территории поселка, определяется по формуле (8) п. 5.2.1 рекомендаций /2/:

Wоч = 10×hа×F×ΨД , м3

Где:

hа - максимальный слой осадков за дождь, в мм, сток от которого подвергается очистке в полном объёме;

ΨД  - средний  коэффициент стока для расчетного дождя, определяется как средневзвешенная величина для каждого участка по данным  табл.4.14.6;

F - общая площадь стока, F = 1310,30 га

Величина hа определяется в соответствии с п. 5.2.2 рекомендаций при помощи соответствующей функции распределения вероятности (ФРВ) суточного слоя жидких осадков для данной местности в период с положительными среднемесячными температурами воздуха и периодом однократного превышения расчётной интенсивности Р = 0,05 - 0,1 года.

Для г. Челябинска величина hа для дождей с периодом однократного превышения Р = 0,075 года принимается 10,0 мм в соответствии с данными Схема Дк и «Рекомендаций …»/2/).

Таким образом:

таблица 4.14.9

| № участка | Среднее значение, Ψmid | F уч, га | Wсут, м3/сут | Wоч , м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-1а | 0,487 | 139,500 | 14543 | 6796 |
| 2-2а | 0,455 | 114,141 | 11111 | 5192 |
| 3-3а | 0,480 | 106,528 | 10948 | 5116 |
| 4-4а | 0,322 | 169,208 | 11657 | 5447 |
| 5-5а | 0,375 | 73,409 | 5893 | 2754 |
| 6-6а | 0,479 | 237,234 | 24310 | 11360 |
| 7-7а | 0,511 | 136,060 | 14871 | 6949 |
| 8-8а | 0,491 | 164,561 | 17306 | 8087 |
| 9-9а | 0,501 | 154,988 | 16633 | 7772 |
| Итого: |  | 1295,629 | 127272 | 59473 |

Расчет  максимальных суточных расходов сточных вод

1).Дождевой сток

Wсут = 10х Нр х F х Ψmid , где:

Ψmid - коэффициент дождевого стока;

Нр – слой суточных осадков различной обеспеченности, при периоде однократного превышения Р=0,5 год, равен 21,5мм.

Wсут = 127272 м3/сут, см. табл.4.14.9, графа 4, из них 59473м3/сут поступает на очистку

1.1).Годовые расходы дождевых вод за теплый период, определяется по формуле:

Wд = 10х Нг х F х , где:

Нг – слой осадков за теплый период, для г.Челябинск равен 335мм /Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 9. Гидрометеоиздат,Л.1990г/.

F   - площадь стокообразования, га.

- усредненный коэффициент поверхностного стока., см табл.4.14.5 баланса поверхностей и определение усредненного коэффициента,

Wд = 10х 335 х1295,629 х 0,457 = 1983543м3, из них 70% поступают на очистные сооружения – 1388480м3( 10мм слой осадков) и 30% отводятся в водоем без очистки – 595063м3.

2)Талый сток.

Определение расхода талого стока:

Суточный талый сток  W Тср.сут = 10 Ψт Ку  F hc,  где

hc – слой талого стока за 10 дневных часов,мм, 25мм для 2 района[6]

F – площадь стокообразования;

Ку   - коэффициент, учитывающий частичный вывоз снега окучивания снега, 0,4

Ψт – общий коэффициент стока талых вод, 0,5 – 07, принимаем 0,5

W Тср.сут = 10 *0.5 *0.4*1295,629*25=64781м3/сут

2.1). Годовой объем талого стока определяется по формуле:

Wт = 10х Нсн max х Ψт х F  = 10*33*0,5*1295,629 = 213779м3, где

Ψт – коэффициент стока талых вод, принимается 0,5;

Нсн max – запас воды в снеге на момент начала снеготаяния, равен 33мм /Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 9. Гидрометеоиздат,Л.1990г/.

Талый сток весь направляется на очистку.

Общий объем поверхностных вод с территории поселка поступающий на очистку составит:

Wгод. оч = Wдос + Wт . = 1388480+213779 = 1602259 м3

Максимальный расход дождевых стоков  направляемых на очистку

Максимальный расход дождевых стоков Qрег.расх, прошедших разделительную камеру 8 (регулирование стока по расходу), см. рис.4.14.1. и направляемых в аккумулирующий резервуар для последующей очистки, рассчитывается по формулам раздела «Определение количественных характеристик поверхностного стока»

рекомендаций /2/, принимая величину периода однократного превышения расчётной интенсивности дождя Р равной 0,075 (средняя величина из рекомендуемого диапазона 0,05-0,1):

q рег.расх  = z mid  ×A1,.2 × F / tr 1,.2n - 0,1

А = q20×20n×(1+ lg P/lg mr)γ =62*200,58 *(1+ lg 0,075/lg 80)=144,116

q рег.расх = zmid  ×[q20×20n×(1+ lg P/lg mr)γ]1,.2×F/tr 1,.2×n - 0,1

где:

| Qреграсх | ( | максимальный расход стока от расчётного дождя, зарегулированного по расходу и направляемого самотёком непосредственно в аккумулирующий резервуар или в насосную станцию с последующей перекачкой в аккумулирующий резервуар, л/с. |
| --- | --- | --- |

Расчетные данные q рег.расх для участков сведены в таблицу 4.14.10.

Расчетные данные по коллекторам ливневой канализации.

Таблица 4.14.10

| № участка | F уч, га | q рег.расх л/сек На очистные сооруж | Расход дождевых вод qr, л/сек | Qсбр.расх , л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1а | 139,500 | 1386,9 | 3903,1 | 2516,3 |
| 2-2а | 114,141 | 1031,5 | 2903,0 | 1871,5 |
| 3-3а | 106,528 | 1030,2 | 2899,4 | 1869,2 |
| 4-4а | 169,208 | 829,0 | 2333,1 | 1504,1 |
| 5-5а | 73,409 | 409,9 | 1153,5 | 743,7 |
| 6-6а | 237,234 | 1315,0 | 3700,8 | 2385,8 |
| 7-7а | 136,060 | 1062,4 | 2989,9 | 1927,5 |
| 8-8а | 164,561 | 1248,9 | 3515,0 | 2266,0 |
| 9-9а | 154,988 | 775,9 | 2183,7 | 1407,8 |
| Итого | 1295,629 | 9089,7 | 25581,5 | 16491,8 |

q рег.расх  = 9090л/с

Максимальный расход дождевых стоков Qсбр.расх, отводимых из разделительной камеры 8 (регулирование стока по расходу), рассчитывается по формуле (4) Приложения 7 рекомендаций /2/.

Qсбр.расх = Qr – Qрег.расх , л/с

где:

| Qсбр.расх | ( | максимальный избыточный расход стока от расчётного дождя, зарегулированного по расходу и отводимого в водный объект, минуя очистные сооружения, л/с. |
| --- | --- | --- |

Выводы:

Ливневой сток с территории 1295,629 га суммарным расходом  25581,5л/с поступает в серию разделительных камер с которых суммарный расход 9089,7л/с поступает в приемный резервуар главной насосной станции, 16491,8л/с отводится каскадным переливом.

Производительность главной насосной станции, заглубление, диаметры ливневой сети уточняется на последующих стадиях проектирования.

Определение количественных характеристик поверхностного стока

1).Годовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на территории водосбора, определяется как сумма поверхностного стока за теплый (апрель-октябрь) и холодный (ноябрь-март) периоды года с общей площади водосбора объекта по формуле:

Wг = WД + WТ + WМ

где    WД , WТ   и WМ - среднегодовой объем дождевых, талых и поливо-моечных  вод, в м3.

Среднегодовой объем дождевых (WД ) и талых (WТ ) вод,  в м3, определяется по формулам:

WД  = 10×hД×(Д×F = Wд = 10х 335 х1295,629 х 0,457 = 1983,543м3 тыс.м3/год

WТ  = 10×hТ×(Т×F  = 10*33*0,5*1295,629 = 213,779м3 тыс. м3/год

Определение расчётных объёмов поверхностных сточных  вод  при отведении их на очистку

Общий объем поверхностных вод с территории поселка поступающий на очистку составит:

Wгод. оч = Wдос + Wт . = 1388,480+213,779 = 1602,259 м3

где    F      -          расчетная площадь стока, в га;

hД     -          слой осадков за теплый период года, hД = 335 мм (определяется по

таблице 2 СНиП  23-01-99 «Строительная климатология»);

h Т     -          слой осадков за холодный период года, hТ или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния;

(Д   и (Т   -  общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно;

определяется как средневзвешенная величина

Общий годовой объем поливо-моечных вод  (WМ), в м3, стекающих с площади водосбора определяется по формуле:

WМ  = 10×m×k×Fм ×(м   = 10×1,2×0,5×100×152,5 = 91,5 тыс. м3/год

где   m  -  удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий;  при механизированной уборке территории принимается 1,2 -1,5  л/м2,  ручной - 0,5 л/м2;

(М  -  коэффициент стока  для поливо-моечных вод; принимается  равным 0,5;

k   -  среднее количество моек в году  составляет  100 - 150;

FМ   -   площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, 152,5га.

Тогда средний годовой объем поверхностных сточных вод с территории поселка составляет:

Wг = WД + WТ + W М = 1388,480+213,779 + 91,5  = 1693,759 тыс.м3/год

Объём дождевого стока от расчётного дождя (Wоч,) в м3,  отводимого на очистные сооружения с территории поселка, определяется по формуле:

Wоч = 10×hа×F×Ψmid , м3

| где: | hа - | максимальный слой осадков за дождь, в мм, сток от которого подвергается очистке в полном объёме; |
| --- | --- | --- |
|  | Ψmid | средний коэффициент стока для расчетного дождя, Ψmid =0,377 (определяется как средневзвешенная величина) общая площадь стока, F = 1295,629 га. |

Для г. челябинска величина hа для дождей с периодом однократного превышения Р = 0,075 года принята 10 мм.

Максимальный суточный объём талых вод (W т сут), отводимых на очистные сооружения в середине периода снеготаяния, определяется по формуле:

Wт.сут = 10×(т ×КУ × F×hс =. 10 *0.5 *0.4*1295,629*25=64,781 тыс.м3/сут

| где | ( Т | - | общий коэффициент стока талых вод, принимается 0,5; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F | - | общая площадь стока, га; |
|  | КУ | - | коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется по формуле КУ = 1 ( FУ/F = 0,4; где FУ – площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками); |
|  | hС | - | слой талых вод за 10 дневных часов, принимается 25мм (определяются по карте районирования снегового стока). |

Определение расчетных расходов поверхностных сточных вод при отведении на очистку и в водные объекты (определение производительности очистных сооружений).

1). Расчетный расход дождевых вод  Q оч, направляемых на очистку при регулировании по схемам 1-3 (производительность очистных сооружений при очистке дождевого стока), определяется по формуле:

Qоч = (Wоч + Wтп )/[3,6× (Точ –  Тотст – Ттп)], л/с,

где:

| Qоч | ( | производительность сооружений глубокой очистки поверхностных сточных вод, л/с; |
| --- | --- | --- |
| Wоч, | ( | объём дождевого стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий городов и предприятий, 59473м3; |
| Wтп | ( | суммарный объём загрязнённых вод, образующихся от операций обслуживания технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма дождевого стока от расчётного дождя, м3; |
| Точ | ( | нормативный период переработки объёма дождевого стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий городов и предприятий, ч; |
| Тотст | ( | минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в аккумулирующем резервуаре, ч; |
| Ттп | ( | суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма дождевого стока от расчётного дождя, ч. |

Загрязнённые воды, образующиеся от операций обслуживания технологического оборудования очистных сооружений, представляют собой, главным образом, стоки от промывки механических фильтров (а также периодической промывки адсорбционных фильтров с фильтрующей загрузкой из гранулированной активированного угля). Их суммарный объём Wтп для стандартных зернистых загрузок, продолжительности фильтроцикла и параметрах промывки составляет, как правило, не более 10 -12% от объёма очищенного стока.

Технологические перерывы в работе очистных сооружений также связаны, главным образом, с проведением штатных операций промывки зернистых и адсорбционных фильтров, а их суммарная продолжительность Ттп в стандартных условиях составляет 3 - 4% от суммарной продолжительности непрерывной работы очистных сооружений.

Величина Точ принимается равной 72 ч, то есть трем суткам.

Величина Тотст в зависимости от режима работы аккумулирующего резервуара.

При использовании аккумулирующего резервуара только в качестве буферной ёмкости для регулирования расхода сточных вод величина Тотст принимается в пределах 0,05 - 0,1 ч. Этот период времени от начала поступления стоков в резервуар необходим для его минимального заполнения из условия устойчивой работы откачивающих насосов.

При дополнительном использовании аккумулирующего резервуара в качестве сооружения для предварительной механической очистки сточных вод величина Тотст принимается в пределах 2-4 ч, исходя из величины гидравлической крупности частиц, выделяемых в аккумулирующем резервуаре, и гидравлической глубины резервуара при его максимальном расчётном заполнении.

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке дождевого стока составляет:

Qоч = (59473+ 0,1×59473)/[3,6×(72 – 1 – 0,03×72)] = 264 л/с

2). Расчетный расход талых вод  Qоч, направляемых на очистку (производительность очистных сооружений при очистке талого стока), определяется по формуле:

Qочт = (Wтмакс. сут.+ Wтп )/[3,6×(Точт – Тотст – Ттп)], л/с

где:

| Qочт | ( | максимальная производительность очистных сооружений при очистке талых вод, л/с; |
| --- | --- | --- |
| Wтмакс сут | ( | максимальный суточный объём талых вод в середине периода снеготаяния, м3; |
| Wтп | ( | суммарный объём загрязнённых вод, образующихся от операций обслуживания технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма талого стока, м3; |
| Точт | ( | нормативный период переработки объёма талого стока, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и предприятий, ч; |
| Тотст | ( | минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в аккумулирующем резервуаре, ч; |
| Ттп | ( | суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма талого стока, ч. |

Величина Точт принимается не менее 14 ч, что соответствует суммарной продолжительности периода в течение суток с отсутствием поступления талого стока (вечерние, ночные и утренние часы суток). Однако, учитывая, что расход талого стока, поступающего в аккумулирующий резервуар в период максимальной интенсивности снеготаяния, как правило, в 10 - 20 раз меньше максимального расхода от расчётного дождя, работа очистных сооружений может быть начата с момента поступления первых порций талого стока в аккумулирующий резервуар и продолжаться вплоть до момента опорожнения резервуара перед поступлением в него новых порций талого стока на следующие за расчётным периодом сутки. Таким образом, величина Точт в данном случае может быть принята равной 24 ч.

Величина Тотст при этом определяется как период времени от начала поступления стоков в резервуар, необходимый для его минимального заполнения из условия устойчивой работы насосов, подающих стоки на очистные сооружения. Степень минимального заполнения аккумулирующего резервуара и величина Тотст зависит от конструктивных особенностей резервуара, однако для предварительных расчётов может быть принята равной 1 ч.

Таким образом, производительность очистных сооружений при очистке талого стока составляет:

Qочт = (64781 + 0,1×64781)/[3,6×(24 – 1 – 0,03×24)] = 888,4 л/с.

Принимается наибольшая из производительностей очистных сооружений, т.е.    Qочт =888,4 л/с .

Производительность очистных сооружений уточняется на дальнейших стадиях проектирования.

*Схема, Задание Администрации на Разработку проекта планировки береговой полосы, техническое задание, письмо-запрос на согласование в Администрацию №ТП4/25 от 14.08.14, 56ЧИГПТ/12  от 07.11.2012 на проектирование магистрального коллектора дождевой канализации поселка Западный в Сосновском районе, Проектировщик ООО «ЧИГПиТ»  в приложении №2

# 4.15. Функциональное зонирование территории п.Западный.

Основные понятия, используемые в разделе:

Зонирование – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

Функциональное использование (назначение) территории – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

Режим использования территории – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с ее функциональным назначением.

Инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

Типы функционального назначения, принятые в проекте.

Зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами; по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны. На территории п.Западный устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

- Природные территории, в том числе:

- природоохранные:

защитные леса, луга, озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных зон

- природно-рекреационные:

озеленение общего пользования (парки, скверы, бульвары).

- Жилые территории *, в том числе:

- усадебной, коттеджной и блокированной застройки;

- зоны многоквартирной застройки не выше 5-ти этажей;

- зоны многоквартирной застройки 5-ти этажей и выше.

- Общественно-деловые территории, в том числе:

- административно деловые, торгово-бытовые, культурно-просветительные, общественно-коммерческие

- объектов здравоохранения и социальной защиты (лечебные)

- объектов физкультуры, спорта и отдыха (учреждения отдыха)

- Производственные территории, в том числе:

- коммунально-складские (участки пожарного депо и АЗС)

- Территории инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

- связи (TV, радио, телефон,МАТС)

- коридоры красных линий основных  улиц и дорог

- Территории специального назначения, в том числе:

- участки обороны и безопасности.

- Территории сельскохозяйственного использования, в том числе:

- питомники, теплицы, оранжереи;

* в территории жилых зон включены участки детских садов и школ, учреждений обслуживания внутримикрорайонного значения.

Деление территории на зоны отражено на «Схеме функционального зонирования территории», а также занесено в электронную базу ГИС ИнГЕО, исходя из проектных решений по преобразованию планировочной  и архитектурно – пространственной структуры поселка.

При определении границ зон учтены:

- основные структурные элементы поселка (главные улицы, улицы в жилой застройке, коридоры магистральных инженерных коммуникаций, естественные границы);

- границы и характер землепользования;

- категории земель и связанных с землепользователями природных ресурсов и недвижимости.

Вывод.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана п.Западный являются основой для последующей разработки «Правил землепользования и застройки п.Западный» – базового юридического инструмента регулирования отношений в сфере использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана п.Западный  позволяют, путем разработки нормативно-правовых документов, обеспечить:

- условия формирования территории п.Западный в соответствии с перспективами его развития;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- сохранение природной среды и поддержание здоровья населения.

В результате осуществления архитектурно-планировочных решений структура использования территории поселка претерпит следующие изменения:

- увеличение территории селитебной зоны в 6,3 раза;

- увеличение производственных и инженерно-транспортных территорий в 6,9 раза.

Показатели использования территории поселка  определены по данным электронной базы ГИС ИнГЕО для чертежей «План современного использования территории» и «Функциональное зонирование территории» и приведены в таблице 4.15.1.

Сводный баланс территории п.Западный по функциональному зонированию.

таблица 4.15.1.

| № | наименование | Исходный год , (2013 г.) площадь, га | Исходный год, % к итогу | Расчетный срок (2033 г) площадь, га | Расчетный срок (2033 г), % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилая зона*, всего: В т.ч. территории - усадебная и коттеджная застройка(в т.ч. существующие земельные отводы) - блокированная застройка - многоквартирная застройка не выше 5-ти этажей - многоквартирная застройка выше 5-ти этажей -участки детских садов и школ | 131,5 126,5 - 5,0 - - | 10,7 10,3 - 0,4 - - | 840,9 396,4 41,0 73,1 277,3 53,1 | 72,4 34,1 3,5 6,3 23,9 4,6 |
| 2. | Общественно - деловая зона, всего: В т.ч. территории - административных, торговых, обслуживающих, досуговых учреждений - учреждения здравоохранения - учреждения спорта, физкультуры и отдыха | - | - | 44,0 26,1 4,5 13,4 | 3,8 2,2 0,4 1,2 |
| 3. | Производственная зона, всего: В т.ч. территории -сельскохозяйственных предприятий -склады | 4,4 3,9 0,5 | 0,4 0,3 0,1 | 3,6 3,6 - | 0,3 0,3 - |
| 4. | Зона земель сельскохозяйственного использования, всего: В т.ч. территории - огородов и хозпостроек -пашни | 40,5 34,3 6,2 | 3,3 2,8 0,5 | - | - |
| 5. | Природная зона, всего: В т.ч. территории: - рек и водоемов - защитных лесов - лугов - озеленения общего пользования -пляжи -рекреационные зоны отдыха у воды | 1025,8 7,4 50,2 968,2 - - - | 83,7 0,6 4,1 79,0 - - - | 135,1 - 43,9 - 15,0 - 76,2 | 16,5 - 3,8 - 1,3 - 6,5 |
| 6. | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего: В т.ч. территории - участков объектов связи - коридоры красных линий основных магистралей; - участков пожарных депо; - участков АЗС. | 21,8 0,8 21,0 - - - | 1,8 0,1 1,7 - - - | 137,3 1,0 129,8 3,6 2,9 | 11,8 0,1 11,2 0,3 0,2 |
| 7. | Земли специального назначения, всего: В т.ч. территории -обороны и безопасности | 1,4 1,4 | 0,1 0,1 | 1,4 1,4 | 0,1 0,1 |
|  | Итого | 1225,4 | 100,0 | 1162,3 | 100,0 |

*в расчетную территорию жилых зон включены участки  учреждений обслуживания внутримикрорайонного значения.

# 5. Предложения по внесению изменений в документы территориального планирования.

Данный проект выполнен по заказу Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области в соответствии с следующими документами:

- муниципальным контрактом № ГП/39 от 15.06.2012 г.;

- техническим заданием на корректировку Генерального плана и Правил землепользования и застройки п. Западный Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

Работа опирается на ранее утвержденные документы прогнозного, проектного, законодательного характера.

Основные из них:

- материалы Схемы территориального планирования Сосновского муниципального района, выполненной ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2014 г.

- материалы Генерального плана Кременкульского сельского поселения, выполненного ООО «Предприятие Проект Плюс» в 2010 г.;

- материалы Генерального плана п. Западный, разработанного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г., содержащие климатическую, геологическую, гидрогеологическую, гидрографическую характеристику проектируемой территории, сведения о существующем жилищном фонде, объектах социального обслуживания недвижимости, действующих на исходный год промышленных и коммунально-складских объектах, современном состоянии инженерной и транспортной инфраструктур, сведения о демографической ситуации, в т.ч. динамику убыли/прироста населения, возрастной состав населения;

- проект планировки микрорайона «Залесье», (ООО «ТехПроект» ,2012г.);

- проект планировки микрорайонов «Женева» и «Женева-2», (ООО «ТехПроект» 2012г.);

- проект планировки микрорайона «Белый Хутор», (ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»);

- проект планировки ЗУ 162,7 га (74:19:1203 001:0083) (ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ», 2011г.);

- проект планировки ЗУ 58 га («Залесье-2»), (ООО «ТехПроект» ,2014г.);

- проект планировки ЗУ 16,9 га (ООО «ЕСК-ПРОЕКТ», 2013г.);

- проект планировки ЗУ с кадастровым номером 74:19:1203 001:92 (ООО «ЕСК-ПРОЕКТ», 2014г.);

- схема автомобильных дорог, разработанная  ООО «ЧТПП»;

Согласно материалам Генерального плана Кременкульского сельского поселения п.Западный относится к группе развиваемых населенных пунктов, которые получают значительное территориальное развитие за счет прилегающих территорий. В этих населенных пунктах намечается концентрация жилищного строительства с развитием сферы культурно-бытового обслуживания, развитием инженерного обеспечения и размещением новых объектов промышленности и рекреации. В настоящее время территория п.Западный активно застраивается, показатели современного использования территории неуклонно приближаются к показателям, заложенным на расчетный срок ГП Кременкульского СП, что, собственно и послужило основанием для корректировки проекта Генерального плана п.Западный, разработанного ПК ГПИ «ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 2011 г.

Настоящим проектом приняты объемы жилищного строительства и расчетная численность населения, исходя из инициатив основных инвесторов, учтено современное состояние инженерной и транспортной инфраструктур с учетом введенных в эксплуатацию магистральных инженерных сетей и инженерных головных сооружений. Расчетная численность населения принимается на первую очередь – 74,6 тыс.жителей, на расчетный срок – 81,4 тыс.жителей, т.е. в 5 раз больше, чем предусмотрено проектом ГП Кременкульского СП и Схемой территориального планирования Сосновского МР. В связи с этим возникает необходимость внесения изменений в документы территориального планирования, а именно:

- расчетная численность населения

|  | Схема террпланирования СМР | Генеральный план КСП | Генеральный план п.Западный (данный проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчетная численность населения | 16,2 | 15,7 | 81,4 |

-жилищный фонд

|  | Схема террпланирования СМР | Генеральный план КСП | Генеральный план п.Западный (данный проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, всего на расчетный срок тыс. м² общей жилой площади в том числе: | нет данных в разрезе населенных пунктов | 422,0 | 2422,3 |
| Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
| В многоэтажных домах (5-10 эт.) |  | - | 1747,7 |
| В малоэтажных домах, в том числе: |  | 422,0 | 674,6 |
| 3-4 этажных многоквартирных домах |  | - | 366,3 |
| 1-2 этажных индивидуальных и блокированных домах с приусадебными участками |  | 422,0 | 308,3 |

- развитие социальной инфраструктуры

|  | Схема террпланирования СМР | Генеральный план КСП | Генеральный план п.Западный (данный проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, всего, мест | нет данных в разрезе населенных пунктов | 1256 | 3280 |
| Общеобразовательные школы, всего, мест |  | 2512 | 12000 |
| Учреждения среднего профессионального образования, учащихся |  | - | - |
| Высшие учебные заведения, студентов |  | - | - |
| Больницы, всего, коек |  | - | 1400 |
| Поликлиники, всего, посещений в смену |  | 550 | 3150 |
| Предприятия розничной торговли, всего, м² торговой площади. |  | 4396 | 24500 |
| Предприятия общественного питания, всего, посадочных мест |  | 300 | 3250 |
| Бытового обслуживания, всего, рабочих мест |  | 32 | 750 |
| Учреждения культуры и искусства, всего, мест |  | 1100 | 6500 |
| Физкультурно-спортивные учреждения, всего, м² площади пола/зеркала воды |  | 3140 - | 4900 1650 |
| Танцевальные залы, всего, мест |  | - | 500 |
| Врачебные пункты (приемная врача ОП), всего |  | - | 5 |
| Гостиницы , всего, мест |  | - | 490 |
| Учреждения дополнительного образования, 10% от числа школьников, всего, мест |  | - | 1200 |
| Аптеки, всего |  | - | 7 |
| Кинотеатры, всего, мест |  | - | 2000 |
| Отделения банков, всего |  | - | 9 |
| Нотариальные конторы, всего |  | - | 9 |
| Жилищно-эксплуатационные объекты, всего |  | - | 5 |
| Пожарные части |  | 1 | 2 |

-развитие транспортной инфраструктуры: Схемой террпланирования Сосновского муниципального района предусмотрено строительство основной территориальной дороги Челябинск-Кулуево-Костыли-Малышево-Западный-Западное шоссе, Генеральным планом КСП  предусматривается создание новых направлений основных автодорог местного значения, развитие сети дорог сельского поселения в предстоящий период будет проводиться в направлении их качественного улучшения совершенствования технического состояния и обустройства. Расхождение показателей и запланированных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры настоящего Генерального плана и документов территориального планирования составляет разница в расчетном количестве транспортных средств личного пользования, обусловленная увеличением расчетной численности населения : ГП  КСП – 9420, из них 6300 а\м  в усадебном жилом фонде и соответственно хранятся на участках; ГП п.Западный – 48840, из них 5300 а/м в индивидуальном и блокированном жилом фонде. Расчеты произведены в обоих документах, исходя из перспективного уровня автомобилизации 600 а/м на 1000 жителей.

-развитие инженерной инфраструктуры

|  | Схема террпланирования СМР | Генеральный план КСП | Генеральный план п.Западный (данный проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| Водопотребление, м3/сут. | 4980 | 3754 | 30 929 |
| Источник водоснабжения | водозабор на Шершневскм водохранилище | водозабор на Шершневскм водохранилище | водозабор на Шершневскм водохранилище |
| Производительность водозаборных сооружений, м3/сут. | 22 400 | 28 600 | 27 400 |
| Среднесуточное водопотребление, л сут./чел. | 300 | 300 | 255 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| Общее поступление сточных бытовых вод , м3/сут | нет данных | 5652 | 29 523 |
| Производительность очистных сооружений бытовых стоков, м3/сут. | 20 000 | 24 370 | 30 000 |
| Сброс стоков хоз-бытовой канализации | КОС «Сорочий лог» | КОС «Сорочий лог» | Городские сети (Челябинск) – 3,5 тыс.м3 КОС «Сорочий лог» - 26,0 тыс.м3 |
| Сброс стоков ливневой канализации | нет данных | КОС «Сорочий лог | Проектируемые очистные по ул.Худякова |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| Расчетная электрическая нагрузка, кВт | 16 346 | 17 943 | 51830 |
| Источники покрытия электрических нагрузок | ПС «Харлуши» с заменой трансформаторов на 2Х16 МВА | ПС «Новая-1» с 2Х16 МВА | ПС «Шершневская», ПС «Новая-1» 2Х40МВА |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление тепла, всего, МВт/час | нет данных в разрезе населенных пунктов | 137,0772 | 224,998 |
| Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего, МВт/час | 30,0 | не предусмотрено проектом | 184,259 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| Потребление газа, всего, нм3/час. | 24 787,1 | 30 690,1 | 35 565,8 |
| Источники газоснабжения | ГРС «Митрофановская» | ГРС «Митрофановская» | ГРС «Митрофановская» ГРС «Глинка» |
| Производительность ГРС «Митрофановская», после реконструкции, предусмотренной ТУ ОАО «Газпром», всего, нм3/час. | 90 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 |

# 6.Основные технико-экономические показатели проекта.

| № | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель поселка в установленных границах | га/м² на чел. | 1225,4/ 90 955 | 1162,3/ 142,7 |
|  | В том числе территории: |  |  |  |
|  | Жилых зон Из них: | га/% | 131,5/10,7 | 840,9/72,4 |
|  | - многоэтажная застройка (7-10 эт.) | га/% | - | 277,3/23,9 |
|  | - малоэтажная застройка | га/% | 131,5/10,7 | 563,6/48,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | 3-4 этажных многоквартирных домов | га/% | 5,0/0,4 | 73,1/6,3 |
|  | Индивидуальных и блокированных жилых домов с приусадебными участками | га/% | 126,5/10,3 | 490,3/42,2 |
|  | Общественно-деловых зон, участков учреждений обслуживания | га/% | - | 44,0/3,8 |
|  | Производственных зон (агропромышленные предприятия) | га/% | 4,4/0,4 | 3,6/0,3 |
|  | Зон инженерной и транспортной инфраструктур (включая коридоры красных линий дорог, улиц, участки пожчасти, АЗС, объектов связи) | га/% | 21,8/1,8 | 137,3/11,8 |
|  | Природных зон, из них: | га/% | 975,2/79,6 | 135,1/11,6 |
|  | - защитные леса | га/% | 967,8/79,0 | 43,9/3,8 |
|  | - зеленые насаждения общего пользования, благоустроенные места отдыха | га/% | - | 91,2/7,8 |
|  | - водоемы | га/% | 7,4/0,6 | - |
|  | Зон сельскохозяйственного использования (пашни, огороды) | га/% | 91,1/7,4 | - |
|  | Зон специального назначения | га/% | 1,4/0,1 | 1,4/0,1 |
|  | Режимных зон | га/% | - | - |
|  | Иных зон | га/% | - | - |
| 1.2 | Из общей площади земель поселка территории общего пользования, из них: | га/% | 28,4/2,3 | 221,0/19,0 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования, благоустроенные места отдыха | га/% | - | 91,2/7,8 |
|  | Улицы, дороги, проезды, площади, автостоянки (в коридорах красных линий) | га/% | 21,0/1,7 | 129,8/11,2 |
|  | Водоемы | га/% | 7,4/0,6 | - |
| 1.3 | Из общей площади земель поселка территории, требующие специальных инженерных мероприятий (территорий с высоким уровнем стояния грунтовых вод, заболоченные территории) | га/% | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель поселка территории резерва для развития населенного пункта, из них: | га/% | 760,0/62,7 | - |
|  | Для развития селитебной зоны | га/% | 760,0/62,7 | - |
|  | Для развития производственной зоны | га/% | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м² | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения поселка | тыс. чел. | 0,136 | 81,405 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | тыс. чел. |  |  |
|  | Прирост (среднегодовой) |  | 0,003 |  |
|  | Убыль (среднегодовая) |  | 0,005 |  |
| 2.3 | Показатели миграции населения | тыс. чел. | нет данных |  |
|  | Прирост (среднегодовой) |  |  |  |
|  | Убыль (среднегодовая) |  |  |  |
| 2.4 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | Дети до 15 лет | тыс. чел./% | нет данных | 20,35/25,0 |
|  | Население трудоспособного возраста | тыс. чел./% | нет данных | 41,51/51,0 |
|  | Население старше трудоспособного возраста | тыс. чел./% | нет данных | 19,545/24,0 |
| 2.5 | Численность занятого населения – всего, из них: | тыс. чел. | нет данных | 42,35 |
|  | Промышленность, строительство | тыс. чел./% численности занятого населения |  | 0,15/0,35 |
|  | Предприятия г.Челябинск |  |  | 29,0/68,5 |
|  | Обслуживающая сфера |  |  | 13,1/30,9 |
|  | Учреждения внепоселкового значения |  |  | 0,1/0,25 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс. м² общей жилой площади | 16,3 | 2422,3 |
|  | Государственной муниципальной собственности | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему жилищного фонда | нет данных |  |
|  | Частной собственности | –//– | нет данных |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | В многоэтажных домах (5-10 эт.) | –//– | - | 1747,7/72,1 |
|  | В малоэтажных домах, в том числе: | –//– | 16,3/100,0 | 674,6/27,9 |
|  | 3-4 этажных многоквартирных домах | –//– | - | 366,3/15,1 |
|  | 1-2 этажных индивидуальных и блокированных домах с приусадебными участками | –//– | 16,3/100,0 | 308,3/12,8 |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 65% | –//– | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда, всего В том числе: | –//– | - | - |
|  | Государственной муниципальной собственности | –//– | - | - |
|  | Частной собственности | –//– | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда, убыль по: |  | - | - |
|  | Техническому состоянию | тыс. м² общей жилой площади/ % к объему убыли жилищного фонда | - | - |
|  | Реконструкции | –//– | - | - |
|  | Организации санитарно-защитных зон | –//– | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м² общей жилой площади |  | 16,3 |
| 3.7 | Новое жилищное строительство, всего в том числе: | тыс. м² общей жилой площади | - | 2406,0 |
|  | За счет средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м² общей жилой площади/ % к общему объему нового жилищного строительства | - | -/- |
|  | За счет внебюджетных средств | –//– | - | 2406,0/100 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности в том числе: |  |  |  |
|  | Малоэтажное, из них: | –//– | - | 658,3/27,3 |
|  | 3-4 этажные многоквартирные дома | –//– | - | 366,3/15,2 |
|  | 1-2 этажные индивидуальные и блокированные дома с приусадебными участками | –//– | - | 292,0/12,1 |
|  | Многоэтажные (5-10 эт.) | –//– | - | 1747,7/72,7 |
| 3.9 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | На свободных территориях | –//– | - | 2406,0/100 |
|  | За счет реконструкции существующей застройки | –//– | - | - |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
|  | Водопроводом | % общего жилищного фонда | 75,0 | 100,0 |
|  | Канализацией | –//– | 10,0 | 100,0 |
|  | Электроплитами | –//– | 50,0 | 15,0 |
|  | Газовыми плитами | –//– | 50,0 | 85,0 |
|  | Теплом | –//– | 10,0 | 95,0 |
|  | Горячей водой | –//– | 10,0 | 95,0 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей жилой площадью | м²/чел. | 119,8 | 29,5 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел. | мест | - | 3280/40 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего/1000 чел. | мест | - | 12000/140 |
| 4.3 | Учреждения среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5 | Больницы, всего/1000 чел. | коек | - | 1400/16,6 |
| 4.6 | Поликлиники, всего/1000 чел. | пос./день | - | 3150/38,3 |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, всего/1000 чел. | м² торговой площади | - | 24500/300 |
| 4.8 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | посадочных мест | - | 3250/40 |
| 4.9 | Бытового обслуживания, всего/1000 чел. | рабочих мест | - | 750/9 |
| 4.10 | Учреждения культуры и искусства, всего/1000 чел. | мест | - | 6500/80 |
| 4.11 | Физкультурно-спортивные учреждения, всего/1000 чел. | м² площади пола/зеркала воды | -/- | 4900/60 1650/20 |
| 4.12 | Танцевальные залы, всего/1000 чел. | мест | -/- | 500/6 |
| 4.13 | Врачебные пункты (приемная врача ОП), всего | объект | - | 5 |
| 4.14 | Гостиницы , всего/ 1000 чел. | мест | -/- | 490/6 |
| 4.15 | Учреждения дополнительного образования, 10% от числа школьников, всего | мест | -/- | 1200 |
| 4.16 | Аптеки, всего | объект | -/- | 7 |
| 4.17 | Кинотеатры, всего/на 1000 жит. | мест | -/- | 2000/25 |
| 4.18 | Отделения банков, всего | объект | -/- | 9 |
| 4.19 | Нотариальные конторы, всего | объект | -/- | 9 |
| 4.20 | Жилищно-эксплуатационные объекты, всего | объект | -/- | 5 |
| 5. | Транспортная инфраструктура (ТЭП в разделе 9) |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 6.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | м3/сут. | нет данных | 30929 |
| 6.1.2 | Источник водоснабжения |  | индивидуальные скважины | проектируемы йводозабор на Шершневскм водохранилище |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л сут./чел. | нет данных | 255 |
| 6.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных бытовых вод | м3/сут. | нет данных | 29523 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений бытовых стоков | м3/сут. | - | 30 000 |
| 6.2.3 | Производительность очистных сооружений ливневой канализации (максимальная для дождевого и талого стока) | л/с | - | 888,4 |
| 6.3 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, | кВт*час | нет данных |  |
| 6.3.2 | Удельная электрическая нагрузка | кВт | нет данных | 51830 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электрических нагрузок |  | ПС «Шершневская» | ПС «Шершневская», ПС «Новая-1» |
| 6.4 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.4.1 | Потребление тепла, всего, в том числе: от централизованных котельных от индивидуальных источников | МВт/час | нет данных | 224,998 184,259 40,629 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения, всего: | МВт/час | - | 184,259 |
| 6.5 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |
| 6.5.1 | Потребление газа, всего | нм3/час. | 645 | 35565,8 |
| 6.7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |
| 6.7.1 | Полигоны ТБО | ед. | - | 1 |
| 6.8 | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
| 6.8.1 | Общее количество кладбищ (в границах поселка) | га | - | - |

# ПРИЛОЖЕНИЯ