ПОСЕЛОК САДОВЫЙ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ТОМ I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Материалы по обоснованию проекта Генерального плана)

Челябинск

2014 г.

Авторский коллектив:

| Руководитель проекта | Епимахова Е.А. |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные разделы | Бреусова Е.С. |
| Градостроительная экономика | Певзнер Л.С. |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | Бреусова Е.С.,Ахметгалина Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | Певзнер Л.С.,Долгих.С.В. Темников А.С. |
| Инженерная инфраструктура |  |
| ГИС-технологии | Дологих С.В. |

Состав материалов по обоснованию проекта Генерального плана

| № | Наименование документа | Содержание документа |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка ,Том 1(Материалы по обоснованию принимаемых решений) |  |
|  | Графические материалы |
| 2 | Опорный план с границами зон с особыми условиями использования территорий. Комплексная оценка территории. | Карта объектов, границ зон, оказывающих влияние на размещение планируемых объектов местного, регионального, федерального значения и на установление функциональных зон |
| 3 | Планировочная структура населенного пункта | Карта границ населенного пункта, Карта использования территории с отображением границ земель различной категории |
| 4 | Схема функционального зонирования территории | Карта функциональных зон населенного пункта |
| 5 | Схема транспортной инфраструктуры | Карта планируемого размещения объектов местного значения |
| 6 | Схема развития инженерной инфраструктуры и благоустройства | Карта инженерного благоустройства территории |
| Текстовые материалы |
| 7 | Пояснительная записка, Том2(Правила землепользования и застройки) |  |
|  | Графические материалы |
| 8 | Карта градостроительного зонирования территории. Схема границ зон с особыми условиями использования |  |
|  | Дополнительные материалы |
| 9 | Электронные материалы проекта на компакт-диске: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |
| 2.1. | ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |
| 2.2. | ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ |  |
| 3. | АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ |  |
| 3.1. | СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |
| 3.2. | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ |  |
| 3.3. | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ |  |
| 3.3.1. | Экономическая база |  |
| 3.3.2. | Население |  |
| 3.3.3. | Жилищный фонд |  |
| 3.3.4. | Учреждения и предприятия обслуживания |  |
| 3.4. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 3.5. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 3.5.1. | Водоснабжение |  |
| 3.5.2. | Водоотведение |  |
| 3.5.3. | Электроснабжение |  |
| 3.5.4. | Теплоснабжение |  |
| 3.5.5. | Газоснабжение |  |
| 3.5.6. | Связь |  |
| 3.5.7. | Инженерная подготовка территории |  |
| 3.6. | СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |
| 3.7. | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |
| 3.7.1. | Опасные процессы и явления природного характера |  |
| 3.7.2. | Опасные процессы и явления техногенного характера |  |
| 4. | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| 4.1. | РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 4.2. | ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ |  |
| 4.2.1. | Прогноз демографического и социально-экономического развития |  |
| 4.2.2. | Новое жилищное строительство |  |
| 4.2.3. | Развитие учреждений и предприятий обслуживания |  |
| 4.3. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |
| 4.4. | РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| 4.5. | РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| 4.5.1. | Водоснабжение |  |
| 4.5.2. | Система водоотведения |  |
| 4.5.3. | Электроснабжение |  |
| 4.5.4. | Теплоснабжение |  |
| 4.5.5. | Газоснабжение |  |
| 4.5.6. | Связь |  |
| 4.5.7. | Инженерная подготовка территории |  |
| 4.6. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |
| 5. | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ |  |
| 5.1. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ |  |
| 5.2. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 5.3. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
| 5.4. | РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| 5.5. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 5.6. | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |
| 5.7. | МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |
| 6. | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ |  |

Список используемых сокращений:

| а/д – автомобильная дорога | н/д – нет данных |
| --- | --- |
| АТС – автоматическая телефонная станция | оз. – озеро |
| АХОВ – аварийно химически опасное вещество | ООПТ – особо охраняемая природная территория |
| в. – век | п. – поселок |
| вв. – века | ПДВ – предельно-допустимые выбросы |
| ВЛ – воздушная линия электропередачи | посещ. – посещение |
| ВОС – водоочистные сооружения | пр. – прочее |
| г. – год | привед. – приведенных |
| гг. – годы | сек. – секунда |
| г.п. – городской поселок | СЗЗ – санитарно-защитная зона |
| ГРП – газорегуляторные пункты | ст. – статья |
| ГСМ – горюче-смазочные материалы | СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество |
| д. – дом | СТП – схема территориального планирования |
| др. – другой | сут. – сутки |
| ед. – единица | р. – река |
| ж. – женщина | ред. – редакция |
| ж/д – железная дорога | руч. – ручей |
| ЖКС – жилищно-коммунальная система | ТБО – твердые бытовые отходы |
| ЗСО – зона санитарной охраны | т.н. – так называемый |
| и т.п. – и тому подобное | техн. – технический |
| кол-во-количество | тв. – твердое |
| КНС – канализационная насосная станция | грунт. – грунтовое |
| КОС – канализационные очистные сооружения | тыс. – тысяча |
| м. – мужчина | ул. – улица |
| мес. – месяц | чел. – человек |
| мкр. – микрорайон | эт. – этаж |
| а/д – автомобильная дорога | ж/д – железная дорога |
| авт. – автомобилей | ед. – единиц |
| АЗС – автозаправочная станция | СТО – станция технического обслуживания автомобилей |
| пр. – прочее | УДС – улично-дорожная сеть |
| МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. | п. – поселок |
| р. – река | г. – год |
| гг. – годы | ºС – градусы Цельсия |
| дБА – децибел | мм – миллиметр |
| м – метр | м БС метры Балтийской системы |
| м/с – метр в секунду | л/с – литры в секунду |
| мг/л – миллиграмм на литр | мкг/л – микрограмм на литр |
| ккал/кв. см – килокалории на один квадратный сантиметр | кг/кв. см – килограмм на один квадратный сантиметр |
| кв. м – квадратный метр | кв. км – квадратный километр |
| га – гектар | куб. м – кубический метр |
| тыс. – тысяча | млн – миллион |
| СанПиН – санитарные правила и нормы | СНиП – строительные нормы и правила |
| ГОСТ – государственный стандарт | СП – строительные правила |
| ХПК – химическое потребление кислорода | БПК5 – биохимическое потребление кислорода |
| ТКБ – термотолерантные колиформных бактерий | ОКБ – общие колиформных бактерий |
| БГКП – бактерии группы кишечной палочки | ТБО – твердые бытовые отходы |
| ООО – общество с ограниченной ответственностью | ОАО – открытое акционерное общество |
| ФГУ – федеральное государственное учреждение | ДРСУ – дорожно-строительное управление |
| ГП – государственное предприятие | СТО – станция технического обслуживания |
| АЗС – автозаправочная станция | ул. – улица |
| др. – другое | шт. – штука |

# Общие положения

Проект Корректировки Генерального плана поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области выполнен ООО «ЧИГПТ» по заказу администрации Сосновского муниципального района.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 федерального закона Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.) и заданием на подготовку проекта Генерального плана .

Корректировка Генерального плана поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципальный район Челябинской области велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

Лесной кодекс Российской Федерации от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 19.07.2011 г.);

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.08.2011 г.);

Федеральный закон Российской Федерации «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ (ред. 19.07.2011 г.);

Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 8.10.2007 г. № 257-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности дорожного движения» 10.12.1995 г. № 196-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11.01.2011 г.);

Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 01.07.2011 г.);

Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ;

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ. (ред. 23.12.2010 г.).

Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ;

Федеральный закон Российской Федерации «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ;.

с учетом следующих нормативных документов:

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 г.;

СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 г.;

СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Генеральный план поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области учитывает основные положения:

Проекта «Схемы территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области» (разработана институтом «Челябинскгражданпроект», 2008 г., утверждена решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района № 747 от 15.10.2008 г.);

Проекта «Генерального плана Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (разработан ООО «Предприятия Проект Плюс», 2010 год).

Проекта «Генерального плана поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области»(разработан НПИ «ЭНКО» 2012г;

Генеральный план поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области разработан на следующие проектные периоды:

первая очередь – 2020 гг.,

расчетный срок – 2035 гг.

Проектные решения Генерального плана поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

документации по планировке территории;

правил землепользования и застройки поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

# Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области:

обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области;

планировочная организация территории с учетом особенностей ее специфики: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий и планировочных ограничений;

качественное улучшение состояния поселковой среды в целом и всех функциональных типов территорий за счет проведения комплекса мероприятий по территориальному планированию;

повышение уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенного пункта;

развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

учет интересов Российской Федерации, Челябинской области, муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

## Задачи территориального планирования

Основными задачами территориального планирования поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области остаются те же задачи, что  стояли при разработке предыдущего генерального плана:

1.Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории:

установление границ функциональных зон и их параметров;

планировочная организация и развитие жилых зон, в том числе с учетом значительного спроса населения города Челябинск как на малоэтажное строительство, так и на строительство многоэтажное на экологически более привлекательных территориях в пределах Сосновского муниципального района и на территории поселка Садовый в частности;

развитие системы общественных центров на территории поселения – туристско-рекреационных различных видов, транспортно-обслуживающих, производственно-деловых, спортивно-оздоровительных;

развитие рекреационных и спортивных зон на территории поселка Садовый – благоустройство береговой зоны оз. Большой Кременкуль; организация парковых зон;

благоустройство и развитие территории поселка Садовый.

Задачи по учету интересов Российской Федерации, Челябинской области, муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории поселка Садовый, выделение территории для размещения учреждений и предприятий обслуживания федерального, регионального и местного значения муниципального района;

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения:

размещение площадок нового жилищного строительства;

своевременная реконструкция изношенного жилищного фонда поселка Садовый;

достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 30 кв. м на человека;

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры;

строительство улично-дорожной сети на площадках нового жилищного строительства;

обеспечение парка транспортных средств;

100% обеспечение населения водоснабжением питьевого качества, основными энергоносителями: электроэнергией и газом, устойчивое и бесперебойное обеспечение теплоснабжением и электроснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса

Задачи по охране окружающей среды и санитарной очистке территории:

обеспечение здоровой среды для проживания населения;

соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

обеспечение подачи качественной питьевой воды населению;

сохранение водных ресурсов;

организация планово-регулярной санитарной очистки территории;

развитие системы озеленения и мест отдыха.

Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности:

размещение объектов пожарной безопасности;

осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

планирование мероприятий по защите населения.

# Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## Современное использование территории. Объекты культурного наследия

Поселок Садовый расположен в 7,3 км от западной границы города Челябинск, на северо-восточном берегу озера Большой Кременкуль, в центральной части Кременкульского сельского поселения поблизости от центра поселения с. Кременкуль. Площадь в границах составляет 391,94га. С северной и восточной стороны поселок ограничен землями Кременкульского лесничества; с восточной стороны его развитие ограничено охранной зоной магистрального газопровода «Бухара – Урал». С юга – территорией коллективных садов.

Население поселка, по материалам утвержденного Генерального плана п.Садовый, составляло на 2011год- 826 чел.С учетом динамики численности населения, где естественный прирост составляет 8чел в год, на период 2014г. Население п.Садовый  составляет 890чел.(соответствующих данных не было представлено).

В системе расселения Кременкульского сельского поселения поселок Садовый относится к группе населенных пунктов, расположенных вдоль Кременкульского тракта. Представляет собой компактное жилое образование, сформированное несколькими улицами широтного направления и соединенное с внешней магистралью улицей Трактовой. Застройка вдоль этой улицы сформирована.

Основными планировочными осями являются улицы Трактовая и Мичурина. Центр формируется в районе их пересечения. Здесь расположены магазины и детское дошкольное учреждение, совмещенное с начальной школой.

Большую часть населенного пункта в соответствии с имеющимися правовыми документами, занимают территории жилой застройки.

К территориям жилой застройки относится застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

Индивидуальная жилая застройка покрывает практически всю территорию поселка. Территория малоэтажной жилой застройки представлена двумя двухэтажными жилыми домами, расположенными в восточной части поселка. На периферийных селитебных территориях преобладает индивидуальная жилая застройка.

К территориям общественно-делового назначения относятся следующие предприятия обслуживания: детское дошкольное учреждение, фельдшерско-акушерский пункт, предприятия торговли. Они сконцентрированы в центре поселка.

Территории коммунально-складского назначения расположены в восточной части населенного пункта. Здесь находятся гаражи для хранения сельскохозяйственной техники и индивидуального транспорта, хозяйственные сооружения жителей секционных домов.

Производственные территории находятся южнее жилой застройки. Здесь расположены: деревообрабатывающее производство, стоянка сельскохозяйственной техники, котельная, теплицы, овощехранилища.

Рассматриваемая территория характеризуется достаточно  высоким рекреационным потенциалом за счет наличия озера Большой Кременкуль .

Выводы

1. Территория населенного пункта имеет следующие особенности местоположения:

расположение внутри внешнего автомобильного обхода города Челябинск;

близость к основным транспортным направлениям (Кременкульский тракт, Западное шоссе), транспортных связей с этими дорогами недостаточно.

2. Поселок Садовый по существу является пригородным жилым районом города Челябинск. Прилегающие территории поселка пользуются стабильным спросом. Территориальные ресурсы для развития селитебных зон в границах населенного пункта имеются.

3. Поселок Садовый обладает потенциалом для развития рекреационных зон и объектов местного и районного значения. Ландшафтные особенности расположения поселка необходимо использовать для развития населенного пункта.

Технико-экономические показатели  территории на момент проектирования

| № поз. | Категория земель | фактически | %к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь в проектируемых границах населенного пункта | 391,94 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Жилые территории | 208,48 | 53,19 |
|  | индивидуальная застройка с приусадебными участками, в т.ч.: | 204,02 |  |
|  | фактическая застройка | 60,87 |  |
|  | по документам на перспективу | 143,13 |  |
|  | застройка многоквартирными домами до 5этажей | 4,46 |  |
|  | застройка многоквартирными домами в 5этажей и выше | 0,00 |  |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 0,53 | 0,14 |
|  | образовательная | 0,46 |  |
|  | коммерческая и административно-деловая | 0,07 |  |
|  | спортивная | 0,00 |  |
| 1.3 | Зона производственная и коммунально-складская | 15,38 | 3,92 |
|  | Производственных предприятий V класса опасности | 10,36 |  |
|  | коммунально-складского назначения и объектов транспорта | 5,02 |  |
| 1.4 | Природные территории | 113,35 | 28,92 |
|  | озеленение общего пользования | 86,28 |  |
|  | озеленение водоохранных зон | 15,66 |  |
|  | рекреационные | 5,85 |  |
|  | озеленения специального назначения | 0,00 |  |
|  | садов и сельскохозяйственной деятельности | 5,56 |  |
| 1.5 | Территории транспортной инфраструктуры | 54,20 | 13,83 |

Объекты культурного наследия

По данным Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Министерства культуры Челябинской области на территории поселка Садовый расположены 2 выявленных объекта археологического наследия, представляющих собой историко-культурную ценность. Объекты выявлены разведочным отрядом ООО «Археологический научный центр» в 2007 году в ходе историко-культурной экспертизы земельного участка. Объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения на территории поселка не имеется.

Проекты зон охраны для объектов культурного наследия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 года №315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» к настоящему времени не разрабатывались. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории п. Садовый представлен в таблице ниже.

Перечень объектов культурного наследия п. Садовый, подлежащих государственной охране

| №№ | Наименование объекта | Местоположение | Акт органа государственной власти о постановке объекта на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могильник Кременкуль I | Челябинская область, Сосновский район, на юго-восточном берегу оз. Большой Кременкуль в 50-60 м. от автодороги « п. Садовый – перекресток с автодорогой на п. Северный Шершни», в 400 м. к югу от въезда в пионерский лагерь и садовое товарищество. | Акт постановки на учет от 2007 г. |
| 2 | Поселение Малый Кременкуль I | Челябинская область, Сосновский район, п. Садовый (Малый Кременкуль), на территории участков Чистякова О.А. и Чистякова К.А., к югу от автодороги «пос. Садовый – п. Большой Кременкуль» | Акт постановки на учет от 2007 г. |

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Министерства культуры Челябинской области (Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области).

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия должным образом не установлены. В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселка, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия:

- при наличии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия в соответствии с предложениями указанных проектов по согласованию с госорганов охраны объектов культурного наследия.

- при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения.

Выводы

Культурно-историческое наследие п. Садовый представлено двумя выявленными объектами археологического наследия. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. Объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории не имеется.

## Природные условия и ресурсы

При разработке раздела «Природные условия» были использованы материалы проекта «Инженерно-геологические работы для застройки жилого квартала «Дарьино» посёлка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области», выполненных институтом ОАО «АГРО-ПРОМПРОЕКТ» в 2008 г.

Климат

Климат территории посёлка Садовый континентальный.

Средняя температура июля +18,4 °С, средняя температура января – 15,8 °С. Абсолютный минимум -48 °С, абсолютный максимум +39 °С. Период активной вегетации со среднесуточными температурами выше 10 (С длится 120 дней.

Среднегодовое количество осадков 500-550 мм. Большая их часть выпадает в теплый период года. Снежный покров образуется в начале ноября и держится от 150 до 170 дней. Высота снежного покрова достигает 0,4-0,6 м. Территория относится к зоне достаточного увлажнения.

В течение зимних месяцев преобладают юго-западные ветра, в течение летних – северо-западные. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с.

По климатическому районированию согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» относится к климатическому подрайону I В, характеризуемому как относительно благоприятный.

Выводы

согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория посёлка по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне I В;

климатические условия территории не вызывают ограничения для гражданского, промышленного строительства, а также хозяйственного освоения территории;

при размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели и др.).

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть посёлка Садовый представлена бессточным озером Большой Кременкуль. Озеро относится к котловинному типу. Озера данного типа отличаются округлой формой , незначительной глубиной, пологими, часто заболоченными берегами. Дно озерной котловины имеет блюдцеобразную форму с постепенным понижением к середине.

Озеро имеет площадь водной поверхности более 3 кв. км. Водоохранная зона составляет 50 м. Во время прохождения весенних половодий и осенних паводков возможно поднятие уровня воды.

В 2008 г. ООО «НИЭП» был выполнен рабочий проект «Строительство сооружений по понижению уровня озер Большой и Малый Кременкуль в Сосновском муниципальном районе Челябинской области».

По результатам гидрологических и воднобалансовых расчетов был установлен режим работы озера Большой Кременкуль в современных условиях и на перспективу после осуществления проектируемых мероприятий по понижению уровней.

Основные морфометрические показатели озера Большой Кременкуль:

современный уровень Н = 260,75 м БС W = 14,87 млн. куб. м F = 4,4 кв. км;

проектный уровень Н = 258,70 м БС W = 7,18 млн. куб. м F = 3,12 кв. км.

Проектом предусматривается проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

подсыпка территории затапливаемых участков до незатапливаемых отметок;

берегоукрепление подпорной стенкой;

строительство набережных.

Выбор способа защиты территории, а иногда и сочетания нескольких из них  следует производить для каждого населенного пункта в отдельности, исходя из условий инженерно-геологических изысканий и гидрологических наблюдений затопляемой территории на основе разработки вариантов и их технико-экономического сравнения.

Грунтовые воды расположены на глубине 0,4-2,0 метров. Водовмещающими породами являются четвертичные отложения: глины, суглинки, пески среднезернистые, крупнозернистые, гравелистые, палеогеновые отложения: глины опоковидные. Питание подземных вод происходит за счет озера Большой Кременкуль. Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод связана с колебаниями уровня воды в озере и составляет 0,5 метра.

Вывод

гидрографическая сеть посёлка представлена озером Большой Кременкуль;

во время прохождения весенних половодий и осенних паводков возможно поднятие уровня воды в озере.

Геолого-геоморфологическая характеристика. Инженерно-строительные условия.

В геоморфологическом отношении п. Садовый расположен на Восточно-Уральской равнине, занимающей переходное положение от Уральских гор к Западно-Сибирской низменности. Территория посёлка является частью пенепленизированной холмисто-увалистой равнины. Абсолютные отметки поверхности составляют 259-269 м. Территория посёлка имеет незначительный уклон в направлении береговой линии озера Большой Кременкуль.

В геологичнском отношении территория посёлка расположена в геосинклинальной области герцинского орогенеза. По данным отчета об инженерно-геологических изысканиях, выполненного ОАО «АГРОПРОМПРОЕКТ» в 2008 году, в геологическим строении принимают участие позднепалеозойские граниты, покрытые мезозойскими, палеогеновыми и четвертичными отложениями. Граниты выветрелые до состояния щебенистого грунта, песка дресвянистого и среднезернистого, элювиональной супеси и суглинка мезозойского возраста. Палеогеновые отложения представлены трещиноватыми опоками и опоковидными глинами, с поверхности перекрытые песками крупнозернистыми, гравелистыми и среднезернистыми, а также аллювиальными глинами, суглинками и почвенно-растительным слоем четвертичного возраста.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Большая часть территории посёлка характеризуется как благоприятная для градостроительного освоения.

Территории, ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:

прибрежные территории, подверженные риску затопления и подтопления;

низменности, подверженные риску подтопления грунтовыми водами.

В случае освоения территории посёлка необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий, а также осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Вывод

рельеф территории посёлка Садовый равнинный, абсолютные отметки поверхности составляют 259-269 метров;

в геологическим строении принимают участие позднепалеозойские граниты, покрытые мезозойскими, палеогеновыми и четвертичными отложениями;

большая часть территории посёлка характеризуется как благоприятная для градостроительного освоения.

Опасные физико-геологические процессы

Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории посёлка Садовый, следует отметить: подтопление, затопление, переработка берегов.

Процессы затопления связаны с подъемом уровня вод озера Большой Кременкуль. Подтопление территорий связано в основном с близким залеганием грунтовых вод (0,4-2 м, колебание уровня – 0,5 м). Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах.

Полезные ископаемые

Согласно заключения Управления по недропользованию по Челябинской области (ЧЕЛЯБИНСКНЕДРА) на территории посёлка Садовый и прилегающих к нему территорий, месторождений твердых полезных ископаемых не установлено.

## Социально-экономическая ситуация

### 3.3.1. Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов, определяющих потенциал развития территории.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию поселка Садовый, относятся следующие:

расположение в пригородной зоне города Челябинск, влияние которого сказывается во многих отношениях (рынок сбыта производимой продукции, сезонное увеличение численности населения и другие);

благоприятное транспортное положение в зоне получасовой транспортной доступности от г. Челябинск.

Отрицательными факторами являются монопрофильность экономики поселка и недостаток благоприятных для строительства территорий вследствие достаточно сложных инженерно-строительных условий и необходимости максимального сохранения лесов, окружающих застройку п. Садовый.

В настоящее время в экономике п. Садовый сельское хозяйство занимает ведущее место. Здесь находятся:

Площадка государственного научного учреждения «Южно-Уральский научно-исследовательский институт плодоовощеводства и картофелеводства» (далее ГНУ ЮУНИИПОК), включающая машинно-тракторную мастерскую, овощехранилища, лабораторию селекции картофеля. Численность занятых составляет 70 человек.

На территории ГНУ ЮУНИИПОК находится деревообрабатывающее предприятие (аренда части площадки ГНУ ЮУНИИПОК).

Предприятия обслуживания населения (2 магазина, фельдшерско-аккушерский пункт, почтовое отделение, МОУ «Садовая школа-сад»). Суммарная численность работающих – не более 30 человек.

Важную роль в экономике п. Садовый играет развитие малого и среднего бизнеса. Наиболее распространенными видами деятельности малого предпринимательства являются торговля и сфера услуг. По оценке авторского коллектива, в сфере малого и среднего бизнеса занято около 20-40 человек.

Таким образом, количество рабочих мест на территории п. Садовый – 100-150 мест. Часть населения, находящегося в трудоспособном возрасте работает на предприятиях и в учреждениях г. Челябинск, а также Сосновского муниципального района.

Выводы

Поселок Садовый обладает выгодным экономико-географическим положением. По числу занятых и объему производства в экономике поселка лидирует сельское хозяйство.

### 3.3.2. Население

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

Ниже приведены показатели по населению всего Кременкульского сельского поселения, предоставленные Администрацией .

Таблица 4

| 1.1 | Численность населения, человек | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Рождение | 72 | 82 | 77 | 59 | 105 | 90 |
| 1.2.2 | Смертность | 33 | 55 | 51 | 58 | 81 | 72 |
| 1.2.3 | Прибыли | 370 | 317 | 348 | 458 | 486 | 738 |
| 1.2.4 | Убыли | 259 | 193 | 137 | 191 | 162 | 205 |
| 1.2.5 | Все население | 5921 | 5958 | 5972 | 6114 | 6185 | 6729 |
| 1.3 | Возраст(2013) | От 0-до 3лет | От 3-х-до 7ми | От 7-ми до 16-ти | От 16-ти до 60 | Старше 60-ти |  |
|  |  | 247 | 306 | 735 | 4591 | 850 |  |

Вывод: из данной таблицы следует следующее:

- количество детей дошкольного возраста 6%, т.е. на 1000жителей 60 детей дошкольников

- количество детей школьного возраста 10,9%, т.е. на 1000жителей 109 детей -школьников

На основании данных, приведенных  в текстовых материалах предыдущего Генплана, численность постоянного населения поселка Садовый составит на 2013 год порядка 854 человека

Учитывая, что данных по движению населения предоставлено не было, авторы проекта руководствовались расчетной плотностью застройки по рекомендуемому приложению 5 СНиП .2.07.01-89*, в результате чего численность населения на момент проектирования на 2014год составляет 890чел.

В последние годы естественный прирост населения положительный. Миграция в последнее время характеризуется положительными величинами.

Половая структура населения поселения характеризуется преобладанием женщин, что характерно для большинства территорий страны.

Возрастная структура населения муниципального образования в целом незначительно отличается от общероссийской: численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность молодежи.

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.

Таблица 6

Возрастная структура населения

| Возрастная группа | % | человек |
| --- | --- | --- |
| Все население | 100 | 890 |
| Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 22 | 196 |
| В трудоспособном возрасте (ж. 16-54/ м. 16-59 лет) | 60 | 534 |
| Старше трудоспособного возраста (ж. от 55/ м. от 60 лет) | 18 | 160 |

(данные  вычислены пропорционально  в соответствии с предоставленными данными по Кременкульскому поселению в целом)

Выводы

Для населения поселка Садовый характерна стабилизация численности населения на уровне 0,89 тысячи человек.

### 3.3.3. Жилищный фонд

По данным Генерального плана Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (ООО «Предприятие Проект-Плюс», 2010 год) жилищный фонд поселка Садовый составляет 15 тыс. квадратных метров общей площади. В среднем приходится 19,3 квадратных метров жилищного фонда на одного жителя, что примерно соответствует показателю в целом по Сосновскому муниципальному району (19,8 квадратных метров жилищного фонда на одного жителя).

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности и благоустройству в целом по поселку приводится в таблицах 7.

Таблица 7

Характеристика существующего фонда по этажности

| Этажность | Тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома с участками (размер приусадебного участка – 12 соток) | 13 |
| Малоэтажная секционная жилая застройка 1-2 этажа | 2,4 |
| Всего | 15,4 |

Более 80 % жилищного фонда поселка Садовый составляют индивидуальные жилые дома с участками. Удельный вес малоэтажных секционных домов – около 15 %, он представлен  двумя многоквартирными домами, оборудованными централизованным водопроводом, отоплением, электроснабжением и газоснабжением.

Основная часть индивидуальных жилых домов оборудована централизованным газоснабжением, электроснабжением и водоснабжением.

По данным Управления архитектуры и строительства администрации Сосновского муниципального района Челябинской области за последние 5 лет ввод в эксплуатацию жилых домов в поселке Садовый не осуществлялся.

Выводы

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя по поселку Садовый составляет 18,2 м2. В структуре жилищного фонда преобладают индивидуальные жилые дома с участками.

### 3.3.4. Учреждения и предприятия обслуживания

В настоящее время в поселке Садовый сеть учреждений обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов, но уровень обеспеченности ими жителей поселения различен.

Таблица 9

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения поселка Садовый на начало 2012 года

| Наименование учреждения; единица измерения | Адрес | Емкость | Доля от проекта, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | Фактич. |  |
| Дошкольные образовательные учреждения; число мест | МОУ «Садовая школа-сад» | п. Садовый, ул. Ленина, д. 5 | 180 | 65 | 35 |
| Общеобразовательные учреждения; число мест | МОУ «Садовая школа-сад» | п. Садовый, ул. Ленина, д. 5 | - | 33 | - |
| Учреждения здравоохранения, посещений в смену | ФАП п. Садовый МУЗ «Сосновская центральная районная больница» | п. Садовый, ул. Мичурина, д. 38 | 16 | 19 | 118 |
| Учреждения культуры, тыс. томов | Библиотеки п. Садовый МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» | п. Садовый, ул. Трактовая, д. 14 | - | 2,0 | - |
| Спортивные сооружения; кв. м | Плоскостные сооружения | п. Садовый, ул. Ленина, д. 5 | 600 | 600 | - |
| Предприятия торговли; кв. м торговой площади | Магазин Митрофановского потребительского общества | п. Садовый, ул. Мичурина, д. 21 | - | 100 | - |
|  | Магазин частный | п. Садовый, ул. Мичурина, д. 19 | - | 40 | - |

Уровень обеспеченности населения услугами детских дошкольных учреждений превышает нормативные значения. Жители поселка недостаточно обеспечены школами, спортивными сооружениями, учреждениями культуры, предприятиями торговли и общественного питания.

Работа с молодежью в настоящее время осуществляется на базе библиотеки и школы-сада.

Захоронения осуществляются на кладбище, находящемся севернее поселка (площадь 2,5 га, резерв для захоронений есть).

## Транспортная инфраструктура

Проектируемая территория расположена всего 7,3 км от города Челябинск и является, по сути, его ближним пригородом. Внешние транспортные связи осуществляются автомобильным транспортом по автодорогам регионального (межмуниципального) и местного значения.

### Внешние автомобильные дороги

Основными автодорогами являются:

автодорога регионального или межмуниципального значения Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского муниципального района (Кременкульский тракт), проходящая в 1,5 км севернее п. Садовый. Техническая категория – II.

автодорога регионального или межмуниципального значения Шершни – Северный – автодорога "Обход города Челябинска", проходящая в 2,0 км южнее п. Садовый. Техническая категория – II.

автодороги местного значения Челябинск – Садовый, Садовый – Кременкуль, Садовый – Малышево. Техническая категория – IV-V.

По данным направлениям осуществляется сообщение с городом Челябинск и соседними населенными пунктами. Следует отметить, что транспортные связи с основным объектом тяготения – областным центром недостаточно прямолинейны, а выезд на Кременкульское шоссе затруднен и связан с перепробегом автотранспорта.

### Улично-дорожная сеть и транспорт

Каркас улично-дорожной сети (здесь и далее УДС) представляет прямоугольную структуру. Основу УДС поселка составляют улицы Трактовая и Мичурина, которые по своей трассировке совпадают с подходящими внешними автомобильными дорогами и являются путями пропуска основных потоков автотранспорта (в т.ч. транзитных). Их дополняют улицы Лесная, Первомайская, Луговая. Характеристика УДС поселка представлена в таблице 11.

Таблица 11

Основные характеристики улично-дорожной сети поселка Садовый

| Наименование улицы | Протяженность, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| Трактовая | 0,7 | а/б |
| Мичурина | 1,0 | а/б |
| Луговая | 0,5 | грунтовое |
| Лесная | 0,4 | грунтовое |
| Первомайская | 1,0 | а/б |
| Окружная | 0,7 | грунтовое |

Общая протяженность УДС составляет 5,7 км. Из них основных поселковых дорог – 1,7 км. Общая протяженность улиц и дорог с асфальтобетонным покрытием составляет – 1,8 км или 31,5%. Плотность основных поселковых дорог по территории поселка, при его площади 0,77 кв.км, составляет 2,2 км/кв.км.

Поездки населения осуществляются пригородными автобусными маршрутами, принадлежащими частным автовладельцам. Остановочные павильоны на территории поселка отсутствуют. В целом перевозки общественным транспортом развиты слабо. Этим объясняется высокий уровень автомобилизации населения. В поселке зарегистрировано 344 ед. транспортных средств, в том числе 317 легковых автомобилей и 27 грузовых автомобилей. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями составляет 392 ед./1000 жителей.

Хранение легковых автомобилей жителей индивидуальной застройки осуществляется на приусадебных участках, жителей малоэтажной (многоквартирной) застройки – в гаражах боксового типа.

Хранение грузовых автомобилей осуществляется на территории МТМ, а также на территории организаций, имеющих свой транспорт.

Выводы

Проектируемая территория занимает достаточно удобное транспортно-географическое положение, в зоне получасовой транспортной доступности от г. Челябинск;

Сложившаяся сеть поселковых дорог и улиц жилой застройки не обеспечивает прямолинейных транспортных связей с областным центром;

Пассажирские перевозки развиты слабо – сказывается отсутствие муниципального автобусного сообщения;

Для повышения качества транспортного обслуживания пассажиров требуется строительство новой современной автостанции и остановочных павильонов.

## Инженерная инфраструктура

### 3.5.1. Водоснабжение

В настоящее время в поселке Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района существует централизованная система водоснабжения. Снабжение водой осуществляется от водопроводной системы города Челябинск с водозабором из Шершневского водохранилища на реке Миасс. Проложен водовод диаметром 300-160 мм. Водопроводные сети, проложенные в поселке, достаточно изношены, требуется их реконструкция.

Потребление воды в поселке Садовый составляет 29,3 тыс.куб.м/год (около 100 куб.м/сут).

### 3.5.2. Водоотведение

Централизованная система канализации в поселке отсутствует. Канализационные стоки собираются в выгреба, с последующим вывозом ассенизационным транспортом.

### 3.5.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области осуществляется от сетей филиала ОАО «МРСК Урала – «Челябэнерго»». Центром питания является ПС 110/10 кВ «Кременкуль» (2•10 МВ•А).

Распределение электроэнергии по потребителям посёлка осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах поселка планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160) охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ составляет: 10 метров по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 3.5.4. Теплоснабжение

В настоящее время, на территории поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области работают 2 газовые блочно-модульные котельные.

От котельной №1 снабжается теплом здание детского сада-школы. Мощность котельной – 300 кВт (установленная мощность 0,25 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,1 Гкал/ч). Потребление природного газа – 55 тыс. куб.м/год.

От котельной №2 снабжаются теплом 2 многоквартирных двухэтажных дома (18 квартир и 24 квартиры). Мощность котельной – 250 кВт (установленная мощность – 0,21 Гкал/час, присоединенная нагрузка – 0,2 Гкал/час). Потребление природного газа – 67 тыс. м.куб./год.

На территории поселка находится ещё 1 котельная, в настоящее время законсервирована.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от автономных источников теплоты (газовых котлов), устанавливаемых в каждом доме.

### 3.5.5. Газоснабжение

Газоснабжение поселка Садовый осуществляется от газопровода высокого давления – 1,2 МПа (фактически – 0,6 МПа).

После снижения давления в газорегуляторном пункте (ГРПБ) до заданного уровня газ подается потребителям.

Газ используется для бытовых потребностей населения (приготовление пищи и горячей воды) и в качестве топлива для котельных.

### 3.5.6. Связь

Территория поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории поселка имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

### 3.5.7. Инженерная подготовка территории

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий. Основными из них являются равнинный рельеф, наличие озера Большой Кременкуль и колебания его уровня, высокий уровень грунтовых вод.

В соответствии с Генеральным планом Кременкульского сельского поселения и инженерно-строительными условиями, настоящим проектом намечаются следующие мероприятий по инженерной подготовке территории п. Садовый:

организация стока поверхностных вод;

мероприятия по защите от затопления;

понижение уровня грунтовых вод;

благоустройство берега озера Большой Кременкуль.

## Состояние окружающей среды

Важной составляющей благополучного проживания человека является чистый атмосферный воздух, задачи по его защите можно назвать одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатические показатели; выбросы от промышленных объектов, инженерных и отопительных объектов, транспорта.

В соответствии с классификацией Государственной гидрометеорологической обсерватории им. А.И. Воейкова территория посёлка Садовый по метеорологическим параметрам относится к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). Данный показатель характеризуется повторяемостью неблагоприятных природных условий, способствующих скоплению примесей в приземном слое атмосферы. В случае посёлка Садовый такими условиями являются приземные инверсии, туманы, метели, а также штиль и слабый ветер. Потенциал загрязнения атмосферы уменьшается в летний период в связи с увеличением количества атмосферных осадков.

Согласно данным Государственного учреждения «Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: диоксид азота – 0,025 мг/куб.м, оксида углерода – 0,75 мг/куб.м. Фон определен согласно Временным методическим рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и посёлков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы», разработанным Главной Геофизической обсерваторией им. Воейкова, Санкт-Петербург, 2005 год.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха посёлка являются автотранспорт и отопительные объекты. Промышленные предприятия – загрязнители атмосферного воздуха – отсутствуют.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к улицам Мичурина и Трактовой. Нефтепродукты от автотранспорта также являются ведущими источниками загрязнения почвы посёлка.

Из отопительных объектов на территории п. Садовый работают 2 газовые блочно-модульные котельные. Газовое топливо оказывает наименьшее негативное влияние на состояние окружающей среды. Кроме этого, на территории посёлка Садовый находится ещё 1 котельная, в настоящее время законсервированная.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в соответствии с Федеральным законом от 22.05.1998 года «Об отходах производства и потребления» (в редакции Федеральных законов от 18.12.2006 года №232-ФЗ) относится к полномочиям органов местного самоуправления поселений. Санкционированные объекты размещения отходов потребления в пределах посёлка отсутствуют. Отходы посёлка вывозятся на полигон ТБО, расположенный за границами населенного пункта.

В посёлке Садовый действует централизованная система водоснабжения. Снабжение водой осуществляется от водопроводной системы города Челябинска с водозабором из Шершневского водохранилища на реке Миасс. Централизованная система канализации в посёлке отсутствует. Канализационные стоки собираются в выгреба, с последующим вывозом ассенизационным транспортом. Объекты коммунального хозяйства, сельского хозяйства, неочищенные дождевые и талые воды с неблагоустроенных территорий являются основными источниками загрязнения озера Большой Кременкуль и грунтовых вод посёлка. Необходимо предусмотреть бытовую и дождевую канализацию с отводом стоков на очистные сооружения п. Кременкуль.

Действующих скотомогильников на территории посёлка и вблизи него нет. Сельское кладбище расположено в 250 м к северу от границ посёлка.

На территории посёлка имеются источники физического воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация): электрические сети, вышки связи, автодороги. Необходимо контролировать состояние данных объектов, проводить своевременный ремонт и замену устаревших элементов и оборудования, а также проводить замеры уровня воздействия данных объектов.

Посёлок Садовый не относится к радиационно-загрязненным территориям. Согласно проведенным Федеральным государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии Челябинской области в Сосновском, Аргаяшском, Кунашакском районах» исследованиям территории нового строительства, превышений регламентов НРБ-99, ОСПОРБ-99 по показателям МЭД внешнего гамма-излучения и плотности потока радона с поверхности земли не установлено. Сведения о транзитных перевозках радиоактивных грузов отсутствуют.

На сегодняшний день одной из проблем анализа и контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Выводы

Территория посёлка Садовый по метеорологическим параметрам относится к зоне повышенного потенциала загрязнения атмосферы;

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха посёлка являются автотранспорт и отопительные объекты, промышленные предприятия – загрязнители атмосферного воздуха – отсутствуют;

Санкционированные объекты размещения отходов потребления в пределах посёлка отсутствуют, отходы посёлка вывозятся на полигон ТБО, расположенный за границами населенного пункта;

Действует система централизованного водоснабжения;

Посёлок не канализован, канализационные стоки собираются в выгреба, с последующим вывозом ассенизационным транспортом;

Действующих скотомогильников на территории посёлка нет;

Посёлок Садовый не относится к радиационно-загрязненным территориям;

Состояние окружающей природной среды посёлка можно охарактеризовать как удовлетворительное.

## Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности объекта проектирования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Чрезвычайная ситуация (здесь и далее ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

### 3.7.1. Опасные процессы и явления природного характера

Природной чрезвычайной ситуацией, согласно ГОСТ 22.0.03-97, называется обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

К опасным природным процессам (здесь и далее ОПП) и явлениям (здесь и далее ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории населенного пункта (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

Эрозионные процессы.

Затопления, обусловленные половодьем (март-май) и паводками (различные сезоны года);

Основная часть осадков отмечается в теплый сезон года (с мая по сентябрь), наибольшее их количество – в июле.

Подтопления, обусловленные поднятием уровня грунтовых вод в результате обилия осадков или снеготаяния.

Следствием последних двух вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов, деформация и разрушение конструкций.

К опасным явлениям метеорологического характера на территории объекта проектирования можно отнести:

Сильные ветры (движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с), штормы (длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные разрушения на суше).

Продолжительные дожди;

Грозы;

Ливни;

Град;

Гололед;

Заморозки;

Снегопады;

Сильные метели;

Туманы;

Засухи;

Экстремально низкие температуры.

К опасным природным явлениям также относятся природные пожары.

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Территория населенного пункта расположена в лесостепной зоне. Наиболее опасным в случае природного пожара является непосредственное воздействие на людей, их имущество, а также инженерные, транспортные и производственные объекты. Чаще всего опасность пожаров проявляется в угрозе задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении природных объектов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельскохозяйственные палы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах), грозовые разряды. Вероятность возникновения природных пожаров возрастает в засушливый период года.

Для предупреждения и смягчения последствий опасных природных явлений необходимы следующие мероприятия:

1. Для инженерной защиты территории объекта проектирования от затоплений (половодий) необходимо разработать организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска вод половодий и паводков, осуществлять надзор и безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений.

2. Проблемы развития эрозионных процессов (в частности оврагообразования, переработки берегов и т.п.), подтопления территории необходимо решать комплексом мероприятий по инженерной подготовке территории (борьбой с оврагообразованием, берегоукреплением, благоустройством водоемов и водотоков, понижением уровня грунтовых вод, организацией поверхностного стока и др. мероприятиями, разрабатываемыми на основании данных инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе штормов, гроз:

оповещение населения об угрозе возникновения явления;

отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны.

При угрозе продолжительных дождей, ливней:

проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения.

При угрозе сильных ветров в зимнее время и метелей:

временная снегозащита путей сообщений в метели;

ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

тушение лесных пожаров.

При угрозе затопления:

анализ обстановки, выявление источников и возможных сроков затопления;

прогнозирование видов (типов), сроков и масштабов возможного затопления;

планирование и подготовка комплекса типовых мероприятий по предупреждению затоплений;

планирование и подготовка к проведению аварийно-спасательных работ в зонах возможного затопления.

### 3.7.2. Опасные процессы и явления техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 года) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся  химические, радиационные и биологические вещества;

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

К техногенным источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории населенного пункта следует отнести:

пожаро- и взрывоопасные объекты;

гидротехнические объекты;

транспорт (в том числе, трубопроводный);

объекты коммунального хозяйства.

Согласно данным отдела ГО и ЧС Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области, отдельно стоящие, отнесенные по категориям по ГО организации на рассматриваемой территории отсутствуют. На территории населенного пункта и вблизи него также отсутствуют и не планируются к строительству потенциально опасные объекты.

В связи со спуском воды в оз. Большое Кременкульское необходимо детально проанализировать последствия возможной аварии на гидротехнических сооружениях.

Также угрозу для жизни и здоровья населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, могут представлять аварии (дорожно-транспортные происшествия), в том числе с участием опасных грузов (легковоспламеняющихся, взрывчатых и других опасных веществ). По территории населенного пункта проходят: автомобильные дороги общего пользования III и IV категорий. Для предупреждения тяжелых последствий аварий с участием опасных грузов необходимо маршруты их перевозки прокладывать, по возможности, в обход территории населенного пункта, планировать и осуществлять превентивные мероприятия по снижению последствий аварий.

В восточной части  п. Садовый, проходит участок магистрального (подземного) газопровода «Бухара – Урал» (3 нитки, Ду 1000, Р пр=5,5 МПа, природный газ), Челябинского ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург». В соответствии со СНиП 2.05.06-85, расстояния от оси подземных трубопроводов 1-го класса, диаметром 1000-1200 мм, до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, должны составлять не менее 250 метров.

В случае аварии, связанной с разгерметизацией газопровода происходит истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси. При прогнозировании последствий ЧС на газопроводе зону детонации при взрыве определяют расчетным путем, (с учетом давления газа, диаметра газопровода и других параметров). Зона детонации будет распространяться по направлению ветра.

Возможные причины аварий на трубопроводном транспорте:

Дефекты труб и запорной арматуры;

Коррозия трубопроводов и запорной арматуры;

Физический износ, механическое повреждение или температурная деформация трубопроводов;

Усталостное разрушение (на участках, близких к компрессорным станциям);

Нарушение правил эксплуатации;

Брак строительно-монтажных работ;

Внешние воздействия природного и техногенного характера;

Преднамеренные действия.

Основными мероприятиями по предупреждению аварий на газопроводах и смягчению возможных последствий являются:

строгое соблюдение охранной и санитарно-защитной зоны газопровода;

контроль состояния и своевременная замена изношенных сетей,

защита от блуждающих токов (что снижает скорость коррозионных процессов на подземных сетях),

установка в узловых точках систем газоснабжения (на выходе из ГРС, перед опорными ГРП) отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны, а так же, устройство перемычек между тупиковыми газопроводами и другие специальные мероприятия, разрабатываемые для данных объектов эксплуатирующими организациями в соответствии с действующими нормативами на следующих стадиях проектирования.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном (75 %), из-за нарушения правил дорожного движения. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий является: неудовлетворительное состояние дорожного покрытия (выбоины, гололёд), неисправное состояние транспортных средств, отсутствие освещения проезжей части. Наиболее вероятны аварии в районах мостовых переходов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями, газопроводами.

Нельзя исключать возможность аварийных ситуаций, связанных с прекращением работы объектов жизнеобеспечения: трансформаторных подстанций, котельных, инженерных сетей.

Пожары – одна из наиболее вероятных угроз на территории населенного пункта. Пожары возникают, как правило, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на производственных объектах – от взрывов легко воспламеняемых веществ.

К пожаро-, взрывоопасным объектам, расположенным в границах объекта проектирования относятся:

склад горюче-смазочных материалов;

котельные.

Взрывы и пожары возможны в жилых зданиях, хозяйственно-бытовых строениях.

Существует несколько опасностей при пожаре:

повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Ближайшие подразделения противопожарной службы МЧС России расположены в с. Долгодеревенское – 61 ПЧ 3 ОФПС, в г. Челябинск – 3 ОФПС. В пос. Кременкуль расположен пожарный пост добровольной пожарной дружины (здесь и далее ДПД), оснащенный пожарным автомобилем АЦ-40. Время прибытия пожарных расчетов соответствует нормам и не превышает 20 минут. Тем не менее, проектом предлагается размещение пожарного депо 5-ого типа в п. Садовый.

# Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

В основу обоснований в принятии решений по развитию территории п.Садовый во внимание принимались многие факторы, которые позволили  сформировать новую концепцию  застройки  поселка, отличную от предложенной ранее, а именно: экономическая  и демографическая составляющие.

4.1.Концепция развития территории

### 4.1.1. Прогноз демографического и социально-экономического развития

В утвержденном Генеральном плане разработчиками была предположена следующая перспектива роста жилищного строительства и как следствие- населения:

«К 2020 году ожидается увеличение численности населения до 2 000 человек. а к концу расчетного срока в свете положительных тенденций в естественном и механическом движении населения увеличится до 3600 человек».

Авторами проекта предполагается  ,что развитие п.Садовый  пойдет в более интенсивном варианте, причем спросом будет пользоваться не только усадебная застройка, но и многоквартирная, тенденция к чему  наблюдается уже не один год. Связано это с интересом иметь второе жилье в экологически привлекательном месте, причем не только как второе жилье, но и  как постоянное, где  работа  находится в крупном центре (в данном случае это г.Челябинск), а жилье –за пределами мегаполиса в относительно тихом  и зеленом районе(пригороде) Собственно это наблюдение и возрастающий спрос к подобного плана жизнедеятельности   позволило прогнозировать концепцию развития п.Садовый  как места для  многоквартирной и многоэтажной застройки

Этому способствует, в первую очередь, близость к городу-миллионнику. Проектируемая территория находится, как следует из  раздела «Современное состояние территории» в 7,3 км от  СЗ и в 10км.от Центра г.Челябинска.  По  Схеме УДС и Генеральному плану г.Челябинска, предполагается серьезное развитие транспортной инфраструктуры  в  западном направлении., что обеспечит  хорошую связь всех западных территорий с  городом. Таким образом, поселок автоматически становится пригородом мегаполиса ,где наряду с другими  населенными пунктами, он участвует в формировании Челябинской агломерации.

Городская агломерация — это компактное скопление населённых пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации.

Близость населённых пунктов даёт так называемый агломерационный эффект — экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной концентрации производств и других экономических объектов в городских агломерациях

Развитие жилищного строительства в итоге приведет к увеличению численности до 14 тыс. жителей, что позволяет говорить об изменении статуса поселка.   Предположение основано на желании правообладателей  застраивать территорию  с максимально эффективным  ее использованием. Количество прогнозируемого населения вычислено  в соответствии со СНиП по  плотности населения  в зависимости от климатического подрайона с низкой градостроительной ценность(относительно центральных районов города),а по  рекомендации это   около 200чел/га, что возможно   при наличии территорий, необходимых для удовлетворения нужд населения( коммунальные, общественно-деловые, собственно жилые).Территория обладает в принципе таким потенциалом, что позволяет предполагать дальнейшее развитие жилищного строительства.

Предполагаемое развитие жилищного строительства на территории поселка Садовый будет способствовать появлению новых предприятий обслуживание (детский сад, школа, многофункциональные учреждения: торгово-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины и т.п.), появлению новых рабочих мест и составит порядка 900мест. Естественно, что большая часть трудоспособного населения  будет ездить в Челябинск, который наряду с крупными  объектами Кременкульского сельского поселения, является  наиглавнейшей точкой приложения труда.

Структура  занятости прогнозируемого населения

| № | Структурная группа | Количество жителей | %соотношение к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего население | 14000 | 100 |
| 2. | Население моложе трудоспособного возраста | 3080 | 22 |
| 3. | Население в трудоспособном возрасте | 7280 | 52 |
| 4. | Население старше трудоспособного возраста | 3640 | 26 |
| 5. | Трудовые ресурсы (%от всего населения) | 8400 | 60 |
| 6. | Структура трудовых ресурсов, в том числе: |  |  |
|  | - трудоспособное население в трудоспособном возрасте (% от трудовых ресурсов) | 8064 | 96 |
|  | - работающие пенсионеры и подростки | 336 | 4 |
| 6.1. | Занятость трудовых ресурсов (5 от трудовых ресурсов) |  |  |
|  | -занято в экономике (%от трудовых ресурсов), из них : | 6 300 | 75 |
|  | -в отраслях материального производства Градообразующая группа населения (% от занятости трудовых ресурсов в экономике) | 2205 | 35 |
|  | -в отраслях непроизводственной сферы Градообслуживающая группа населения (% от занятости трудовых ресурсов в экономике) | 4095 | 65 |
| 6.2 | Неработающие инвалиды | 1400 | 10 |
| 6.3 | Студенты ВУЗов и техникумов |  |  |
| 6.4. | Занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве | 1470 | 10,5 |
| 6.5. | Безработные | 70 | 0,5 |

4.1.2. Статус населенного пункта.

В свете вышесказанного п.Садовый  нельзя рассматривать как  поселок сельского типа. Проектом предполагается развитие поселка Садовый как пригородного жилого района города Челябинск с застройкой смешанного типа.

Пригород  — общее название населённой территории или населённого пункта, находящегося за административной границей города, неподалёку от неё. Большинство современных пригородов являются «спальными районами» со множеством жилых домов. У многих пригородов есть некоторая степень политической автономии и в них более низкая плотность населения, чем во внутренних районах города, в основном за счёт индивидуального жилья. Механический транспорт, включая автомобили и высокоскоростные поезда, в XX веке позволил пригородам разрастись, что дало толчок к быстрому увеличению близлежащих поселений с обилием земельных территорий, пригодных для заселения (данные Википедии)

Город-спутник— город или посёлок городского типа, реже село, находящиеся и развивающиеся вблизи более крупного, но не далее 30 км от города или крупного предприятия (фабрика, завод, АЭС), и составляющие с ним единую экономическую и демографическую систему. Скопление городов-спутников вокруг определённого центра приводит к образованию агломерации. Роль самих спутников и их географическое расположение во многом зависит от типа агломерации (моноцентрическая или полицентрическая), численности населения, экономической и демографической ситуации в прошлом, настоящем и будущем. Важную роль при формировании городов-спутников играют правительственные органы, частные и государственные предприятия. Со временем, города-спутники могут сливаться с центром агломерации и больше не выделяться на её фоне ((данные Википедии).

Основная роль городов-спутников — своеобразный вклад в разделение труда между горожанами. В зависимости от экономической специализации, различают города-спутники:

- промышленные

- курортные

- жилые

- торговые

- финансовые

- научные

- студенческие

- военные

- исторические

На базе ОКАТО (Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ), проектируемый населенный пункт относится к третьему уровню классификации:

- внутригородские районы, округа

- города районного подчинения

- посёлки городского типа районного подчинения

- посёлки городского типа входящие в состав городских округов

- сельские поселения

Вывод: таким образом, на базе всего вышесказанного можно сделать  вывод о присвоении п.Садовый- статуса поселка городского типа.

Границы населенного пункта

На момент  выполнения корректировки Генерального плана, границы  проходят следующим образом:

на севере включены в границу все отведенные по кадастру участки;

на юге до Западного шоссе и СНТ «Электрометаллург 1,2», с  включением в границу территории населенного пункта  бывшего детского оздоровительного лагеря и отводов ЮУ КЖСИ

на западе по граница береговой линии озера Большой Кременкуль;

на востоке до охранной зоны линии магистрального газопровода «Бухара – Урал», за вычетом территорий, попадающих в охранную зону  газопровода и  СЗЗ от действующей ныне и реконструируемой в перспективе ГРС «Митрофановский».

Из границ исключены  участки гослесфонда.

Генеральным планом предполагается изменения границы населенного пункта:

-  в месте размещения ГРС «Митрофановский» с исключением  СЗЗ от него и учетом  будущей проектируемой  реконструируемой ГРС:

- на северо-востоке с исключением территории коммунально-складской из охранной зоны газопровода «Бухара-Урал»

-с исключением  территории малоэтажной застройки  из охранной зоны газопровода.

4.2. Планировочная структура

Генеральным планом предусматривается:

развитие комплексного жилищного строительства на всей территории, благоприятной для градостроительного освоения.;

сохранение крупных лесных массивов (земли лесного фонда), за исключением прохождения линейных объектов;

создание рекреационной зоны с благоустроенной набережной озера Большой Кременкуль);

развитие транспортной структуры в целях создания рациональной связи территории с городом Челябинском и внешним его обходом.

4.2.1.Пространственная организация поселка

В планировочной структуре выделены  географические районы-части:

1.Северная часть-существующая. Строительство вдоль существующей улицы Трактовая, в сторону Кременкульского тракта. Распределение участков в соответствии с существующим кадастром. Тип застройки – индивидуальное жилищное строительство.

2.Южная часть населенного пункта. Данная территория прилегает к одной из основных транспортных магистралей – Западному шоссе; является благоприятной с точки зрения инженерно-строительных условий. Тип проектируемой застройки – индивидуальное жилищное строительство. Проектом Генерального плана предусмотрено освоение территории на первую очередь.

3.Западная часть-территория вдоль берега озера Большой Кременкуль привлекательна с точки зрения водных ресурсов, но, в силу неблагоприятных инженерно-строительных условий, потребует проведения мероприятий по инженерной подготовке. На данной территории предусматривается строительство индивидуальной жилой застройки повышенной комфортности, а также объектов рекреации (пляж, кемпинг) на расчетный срок

4.Центральная часть перспективной территории населенного пункта к западу от существующей ГРП. Территория благоприятная для градостроительного освоения, градостроительное освоение предполагается на расчетный срок 25лет и представляет собой многоэтажную застройку с объектами обслуживания, в том числе социально-гарантированные.

5.Производственная территория. Требует реорганизации территории производственных процессов и рекультивации части территории устройство  СЗЗ от объектов Vкласса опасности с максимальным озеленением, что будет являться буфером между жилой застройкой и производственной территорией.. В связи с этим развитие данной территории предусматривается на расчетный срок.

6.Коммунально-складская территория. Определена данным проектом, является вновь Проектируемой территорией. Находится в западной части между существующей и проектируемой жилой застройкой с учетом водоохранной зоны озера Б.Кременкуль. На  данной территории предлагаются к размещению  объекты хранения и обслуживания транспорта, а так же  пожарное депо. Кроме того  часть коммунально-складской территории находится в северо-восточной части ,это существующая территория.

Проектом Генерального плана предложены следующие мероприятия:

Строительство детских дошкольных учреждения и общеобразовательной школы в дополнение к существующим;

Строительство всех необходимых для обслуживания населения объектов соцкультбыта в центральной части поселка

Строительство объектов и организация зоны физической культуры и спорта на берегу озера Большой Кременкуль (в соответствии с утвержденным Генеральным планом).

Выделение необходимой территории для обслуживающих зон смешанного назначения (автостанция) в центральной части поселка (новое предложение)

Строительство пожарного депо на две машины в западной части поселка,на территории  выделяемой  как коммунально-складская.

Развитие зон общественно-делового назначения подразумевает создание объектов социальной инфраструктуры, ориентированной преимущественно на обслуживание постоянного населения поселка.

В силу природных особенностей территории по-прежнему перспективным направлением является развитие рекреационных зон поселка и размещение в нем объектов массового отдыха населения.

Проектом генерального плана предлагается:

Создание благоустроенной набережной озера (проведение мероприятий по инженерной подготовке);

Создание капитальных спортивных сооружений в центральной части населенного пункта

Благоустройство пляжа и места массового отдыха (строительство кемпинга, включение в границу действующего оздоровительного лагеря) не только населения поселка, но и близлежащих территорий;

Сохранение и использование естественных лесных массивов как рекреационных зон поселка.

### 4.2.2. Новое строительство

Учитывая возможности размещения нового жилищного строительства в пределах границ поселка Садовый на расчетный срок проектирования в проекте Генерального плана принят уровень средней жилищной обеспеченности на душу населения –24,5- 30 кв. м общей площади на человека.

В таблице 12 приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2033 года).

Таблица 12

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства  на проектное население поселка Садовый

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения, в т.ч.: | тыс. чел. | 4,7 | 14,0 |
| 1.1 | Проживающие в индивидуальных жилых домах | тыс. чел. | 1,55 | 2,45 |
| 1.2 | Проживающие в малоэтажных многоквартирных жилых домах | тыс. чел. | 0,06 | 40 |
| 1.3 | Проживающие в многоквартирных жилых домах 5эт и выше | тыс. чел. | 3,15 | 11,15 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 24.5 | 24,5-30 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 115,1 | 343-420 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 17,8 | 16,8 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площ. | 0 | 1 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 17,8 | 16,8 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. кв. м общей площ. | 115,1 | 358 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Индивидуальные жилые дома (ср. размер дома – 130 кв. м, ср. размер приусадебного участка – 12-15 соток) | тыс. кв. м общей площади | 26,8 | 60 |
| 7.2 | Многоквартирные жилые дома |  | 74,7 | 298 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 40,4 | 94,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 26,3 | 41,6 |
|  | Многоквартирные жилые дома | га | 14,3 | 52,5 |

Для удобства  «чтения»  структуры поселка , в соответствии с транспортными артериями и по  очередности  застройки, территория поделена на участки осваивания.

Ниже приведена таблица ,с показателями  населения и выхода жилья.

Таблица 10

| Условная часть населенного пункта | №уч.-транс-порт-ного узла | Участок освоения | Тип застройки | Кол-во жителей, чел. | Площадь жилая, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная часть | 1 | Граница п.Садовый-а/д Объездная-ул.Северная-ул.Набережная | Индивидуальное жилищное строительство | 1550 | 34 600 |
| Центральная часть | 2 | Ул.Набережная-ул.Северная-ул.Парусная-Южный бульвар | Смешанная застройка 4- эт - 5-эт и выше | 3150 | 77665 |
|  | 3 | Ул.Северная-а/д Объездная-Южный бульвар-ул.Парусная | Застройка 5эт и выше | 2605 | 76390 |
|  |  | Итого: |  | 5755 | 154055 |
| Южная часть | 4 | Южный бульвар-а/д Объездная-Сад _ | Застройка 5эт и выше | 5795 | 148 260 |
|  | 8 | Ул.Набережная-граница п.Садовый | Индивидуальное жилищное строительство | 450 | 10550 |
|  |  | Итого: |  | 6245 | 158810 |
| Западная часть | 6 |  |  | 150 |  |
|  | 7 | Ул.Набережная-ул.Прибрежная | Индивидуальное жилищное строительство | 300 | 11050 |
| Производственная территория | 5 | Вдоль ул.Северная | - |  |  |
| Коммунально-складская | 6 | Ул.Набережная | - |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  | 14000 | 358 515 |

Вывод: Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит 358 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 358 га.

### 4.2.3. Развитие учреждений и предприятий обслуживания

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население поселка Садовый приведен в таблице 13.

Расчет произведен с использованием действующих нормативов:

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

В силу того, что поселок имеет статус поселка городского типа, к тому же тяготеет к крупному городу, нормативные показатели приведены к показателям, принятым Генеральным планом г.Челябинска. Для социально-гарантированными объектами обслуживания, а именно д/с и школы –потребность  с учетом соотношения детского и взрослого населения.

Таблица 13

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения поселка Садовый (расчетное количество-14000человек)

| Объекты | Единицы измере- ния | Норматив на 1000 человек | Требуемая емкость | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 60мест | В соответствии с нормативом | 840 | 90 (табл.9) | 750 |
| Общеобразова-тельные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 145 | В соответствии с нормативом | 2030 | 50 (табл.9) | 2050 |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлиничес-кие учреждения | число посещений в смену | Программа государствен-ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год | 35 | В соответствии с нормативом | 490 | 20 | 470 |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | квадрат-ных метров площади пола | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструкту-ры | 50 | В соответствии с нормативом | 700 | - | 700 |
| Общедоступные библиотеки | тысяч единиц хранения | СП 42.13330. 2011 | 4-4,5 | В соответствии с нормативом | 63 | 2 | 63 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | квадрат-ных метров площади пола | СП 42.13330. 2011 | 60 | В соответствии с нормативом | 840 | - | 840 |
| Плоскостные сооружения | тысяч квадрат-ных метров |  | 0,7 | В соответствии с нормативом | 7,0 | 0,6 | 9,8 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия розничной торговли | квадрат-ных метров торговой площади | СП 42.13330. 2011 | 280 | В соответствии с нормативом | 3920 | 140 | 4000 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330. 2011 | 8 | В соответствии с нормативом | 112 | - | 150 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Кладбище традиционного захоронения | га | СП 42.13330. 2011 | 0,24 га | В соответствии с нормативом | 3,36 | 0,9 | 3,36 |

Объекты местного значения муниципального района

Схемой территориального планирования Сосновского муниципального района предусматриваются следующие мероприятия:

реконструкция существующего ФАПа в поселке Садовый, строительство нового поликлинического комплекса;

реконструкция существующей школы-сада в поселке Садовый, строительство новых объектов дошкольного и школьного образования.

Объекты местного значения поселения

Для приведения обеспеченности населения поселка Садовый услугами учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами на перспективу в потребуется пополнить книжный фонд библиотек, построить новые спортивные сооружения, новые объекты розничной торговли, предприятия общественного питания.

4.3.Функциональное зонирование территории

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику населенного пункта, сложившиеся особенности использования земель прилегающих территорий. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений, подразумевающий размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального образования поселка Садовый предусматривает:

преемственность в части функционального зонирования по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий поселка;

Генеральным планом на территории поселка Садовый выделены следующие функциональные зоны:

жилые зоны различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки многоквартирными жилыми домами в 5этажей и выше, многоквартирными жилыми домами ниже 5этажей; зона застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения (в т.ч. учреждения культуры, искусства, объекты торговли, бытового обслуживания и др.); зона объектов дошкольного и среднего школьного образования; зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

зоны рекреационного назначения – зона озеленения общего пользования; зона озелененных территорий; зона спортивных комплексов и сооружений; зона пляжей; зона объектов рекреационного назначения.

зоны производственные и коммунально-складские- зоны объектов производственной деятельности, объекты коммунального и складского назначения, в т.ч. для хранения авто транспорта

зоны объектов транспортной инфраструктуры – зона объектов транспортной инфраструктуры;

зоны специального назначения – зона озеленения специального назначения, как санитарно-защитная от объектов   производства и других

Технико-экономические показатели территории проектные

| № поз. | Категория земель | Площадь, га | % соотно-шение к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь в проектируемых границах населенного пункта | 385,513 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Жилые территории | 184,89 | 47,96 |
|  | застройка индивидуальными жилыми домами усадебного(коттеджного) и блокированного типа | 129,55 |  |
|  | застройка многоквартирными домами до 5этажей | 12,08 |  |
|  | застройка многоквартирными домами 5 этажей и выше | 43,26 |  |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 15,42 | 4,00 |
|  | застройка объектами делового, общественного и коммерческого назначения | 7,91 |  |
|  | застройка объектами дошкольного и среднего общего образования | 6,62 |  |
|  | застройка объектами спорта | 0,89 |  |
| 1.3 | Зона производственная и коммунально-складская | 20,63 | 5,35 |
|  | производственных предприятий V класса опасности | 8,57 |  |
|  | коммунально-складского назначения и объектов транспорта | 12,06 |  |
| 1.4 | Природные территории | 80,59 | 20,90 |
|  | озелененных территорий (озеленение общего пользования) | 33,81 |  |
|  | прибрежных территорий (озеленение водоохранных зон) | 15,66 |  |
|  | рекреационного назначения | 16,94 |  |
|  | озеленения специального назначения | 8,62 |  |
|  | садов и сельскохозяйственной деятельности | 5,56 |  |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры | 83,98 | 21,78 |
|  | Зона объектов транспортной инфраструктуры (магистральные улицы) |  |  |
|  | Зона объектов транспортной инфраструктуры (улицы местного значения) |  |  |

## Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

Мероприятия на расчетный срок

обозначить границы водоохранной и прибрежной защитных полос для озера Большой Кременкуль на местности;

благоустроить автодорожную сеть, организовать зеленые защитные полосы вдоль основных автомобильных трасс;

провести эколого-просветительское образование населения.

Мероприятия на первую очередь

актуализировать схему санитарной очистки территории;

не допускать образование несанкционированных свалок вдоль дорог и внутри посёлка;

организовать пункты сбора, приема и заготовки вторичного сырья;

обеспечить своевременный сбор и вывоз бытовых отходов на действующий полигон ТБО;

построить шумозащитные экраны и/или организовать дополнительное озеленение вдоль автомобильных трасс;

организовать централизованный сбора и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

## Развитие транспортной инфраструктуры

4.4.1. Общие положения

Целью разработки данного раздела  является подтверждение и дальнейшее развитие выводов и предложений действующего Генерального плана в части создания социально-ориентированного градостроительного документа,  реализация которого предполагает развитие улично-дорожной сети в комплексе с массовым пассажирским транспортом, обеспечивающего снижение средних затрат времени на передвижения  по трудовым и культурно-бытовым целям в условиях безопасности и комфорта.

Исходными данными для корректировки Генерального плана пос. «Садовый» Сосновского района Челябинской области с целью развития транспортной инфраструктуры  приняты:

-  положения Генерального плана пос. «Садовый», утвержденного решением

Областной думы;

-  схема территориального планирования Сосновского района Челябинской области;

-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-  действующие проекты развития на рассматриваемой территории;

-  данные о работе пригородного транспорта г.Челябинска.

В данном разделе освещены решения следующих вопросов:

-  Современное состояние и установление необходимого  развития  транспортной системы  (улично-дорожной сети и системы пассажирских перевозок);

-  Классификация улично-дорожной сети  (установление структуры магистральных улиц, рассматриваемой территории;

-  Линии наземного общественного пассажирского транспорта;

-  Загрузка магистральной сети автомобильным транспортом, в том числе грузовым;

-  Определение основных показателей развития улично-дорожной сети;

-  Размещение сооружений и  устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (Определение необходимого количества мест для постоянного хранения автомобилей, принадлежащих гражданам и необходимой территории, предусматриваемой  Генеральным планом, для качественного содержания и обслуживания автотранспортных средств, принадлежащих жителям населённого пункта пос.Садовый);

-  Определение интенсивности движения транспорта по проектируемой транспортной сети;

-  Технико-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры.

4.4.2.  Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры пос. «Садовый»

Существующее положение и направления развития транспортной инфраструктуры

Сложившаяся транспортная инфраструктура пос.Садовый с населением 0,89 тыс. жителей, на территории 3,85 км²  в действующих границах, представлена улицами местного значения в жилой застройке, в широтном направлении: - ул.Первомайская, ул.Трактовая, ул.Мичурина обеспечивают связь внутри жилой территории с пос. Б.Кременкуль и  с главной улицей, выходящей на Кременкульское шоссе. Местные улицы меридионального направления  выходят на строящеюся дорогу, выходящую на Западное шоссе.

Пассажирские перевозки жителей пос.Садовый обслуживаются пригородными автобусными маршрутами г.Челябинска и

ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие» по направлениям: - г.Челябинск - Кременкуль -Харлуши,  используя  Кременкульское шоссе и г.Челябинск - пос.Северный - СНТ Мысы с выходом на Челябинскую кольцевую автомобильную дорогу.

Выгодное географическое положение пос.Садовый между двумя областными дорогами широтного направления, Западное и Кременкульское шоссе,  практически полностью исключают возможность транзитного движения через посёлок. Меридиональный транзитный поток по отношению к пос.Садовый, воспринимается западным направлением участка Челябинской кольцевой автомобильной дорогой.

Таким образом, имеется выход на внешние автомобильные дороги в северном и южном  направлениях. В соответствии с проектом «Схема территориального планирования (корректировка) Сосновского муниципального района Челябинской области, получает развитие, кроме действующих Западного и Кременкульского шоссе, дорога  по трассе – ул.Академика Королёва в г.Челябинске – пос.Барышева.

Размещение пос.Садовый  в структуре магистральной сети пригородной зоны  г.Челябинска и относительная обособленность его территории, предопределили необходимость рассмотрения возможного развития и модернизацию  действующей  улично-дорожной  сети в комплексе с городским пассажирским транспортом (ГПТ) для организации внутренних и внешних транспортных связей по грузовым и пассажирским перевозкам. Пассажирские перевозки должны удовлетворять условиям безопасности и комфортности с минимальным воздействием на окружающую среду.

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры

пос. Садовый являются:

- развитие внешних транспортных связей;

- развитие улично-дорожной сети на территории пос.Садовый;

- развитие городского пассажирского транспорта;

- размещение устройств  для хранения и обслуживания транспортных

средств.

Внешние транспортные связи

Организация внешних транспортных связей обеспечивается автомобильными дорогами областного значения: - Кременкульское шоссе с выходом на магистральную сеть г.Челябинске, проспект Победы и ул.Технологическую к железнодорожной станции «Шагол»;

- Западное шоссе, по улично-дорожной сети г.Челябинска связь с аэропортом «Баландино» и железнодорожным вокзалом станции Челябинск «Главный».

Развитие улично-дорожной сети

В соответствии с принятой планировочной структурой, разработана  улично-дорожная сеть, которая реализует все необходимые транспортные потребности населения: - пассажирские, легковые и грузовые автомобильные перевозки.

В соответствии с СП 42.13330.2011 п.4,2 населённый пункт с населением 14,0 тыс. жителей относится к группе малых городов или посёлков городского типа, на основании этого, классификация улично-дорожной сети принята как для города.

Улично-дорожная сеть сформирована из трёх категорий:

-магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

-магистральные улицы районного значения;

-улицы и дороги местного значения в жилой застройке.

Параметры магистральной улично-дорожной сети

| Категория магистралей | 2014 г. | 2020 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы общегородского значения, регулируемого движения, км | 2,5 строящаяся | 3,1 | 4,6 |
| Магистральные улицы районного значения, км | - | 2,2 | 6,1 |
| Итого, км | 2,5 строящаяся | 5,3 | 10,7 |
| Улицы и дороги местного значения в жилой застройке, км | 7,0 | 10,5 | 11,7 |
| Всего, км | 9,5 | 15,8 | 22,4 |

Внешние автомобильные дороги, областного и местного значения, при входе на территорию посёлка, приобретают значение в соответствии с принятой классификацией улично-дорожной сети пос. Садовый.

Ул. Проектная, ул.Набережная и ул.Южный бульвар  на продолжении  ул.Академика Королёва в Челябинске - магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения.

Ул. Парусная, ул.Трактовая, ул.Северная и ул.Ботаническая  - магистральные улицы районного значения.

Улица Трактовая на участке от границы посёлка до ул Проектной, протяжённостью  0,8 км, при поэтапном развитии, приобретают значение районной магистрали.

Емкость запроектированной магистральной сети обеспечивает возможность безопасного движения автомобильного транспорта со скоростью,  разрешённой правилами дорожного движения, без образования заторов, при уровне автомобилизации  к расчётному сроку 600 автомобилей на одну тысячу жителей.

Поперечные профили магистральных улиц городского и районного значения и их параметры, приняты по действующим   нормам

СП 42.13330.2011 и в зависимости от расчётной интенсивности движения транспорта на каждом конкретном участке улицы.

Кроме того, в каждом поперечном профиле предусмотрено размещение велосипедной дорожки. Пути движения велосипедистов по территории микрорайонов решаются в последующих стадиях проектирования.

Предлагаемая структура улично-дорожной  сети создаёт условия для осуществления удобной транспортной связи  по внешним направлениям  и с г.Челябинском.  А также объединяет  кратчайшими связями все  близлежащие мелкие поселения.

В соответствии с данным проектом, развитие пос.Садовый предусматривает поэтапное освоение территории в заданных границах, в том числе строительство улично-дорожной сети и сети массового пассажирского транспорта на 1 очередь до 2020 г. и к перспективному сроку 2033 г.

Линии массового пассажирского транспорта

В соответствии с запроектированной магистральной сетью, предусмотрены линии городского  пассажирского транспорта. В качестве видов пассажирского транспорта принят автобус большой, средней и малой вместимости.  Для  снижения загрязнения атмосферного воздуха  выбросами загрязняющих веществ  от автомобильного транспорта, предлагается в ближайшие 3-5 лет, подвижной состав оснастить гибридными двигателями, и в дальнейшем использовать подвижной состав   с электродвигателями. Автобусы большой вместимости заменить электробусами.

В перспективе, при полном развитии метрополитена в г.Челябинске, возникнет скоростная транспортная связь вдоль ул.Южный Бульвар до ближайшей станции метрополитена по проспекту Победы.

Внешние пассажирские перевозки осуществляются автобусными маршрутами  пригородного сообщения г.Челябинска.  Внутренние  маршруты общественного транспорта обеспечиваются транспортом индивидуальных предпринимателей (маршрутные такси).

Относительная обособленность пос.Садовый по отношению к г.Челябинску и ярко выраженная диспропорция между местом проживания и местом приложения труда определяют специфику трудовых связей и работу всей транспортной системы.  В результате возрастает напряжённость трудовых передвижений. Основные пассажиропотоки на связи с г.Челябинском в пиковые часы составят более двух тысяч  пассажиров в час в одном направлении по областным дорогам трёх  направлений, в особенности по ул.Южный Бульвар – ул.Академика Королёва.

Транспортная подвижность населения принята по аналогии с другими населёнными пунктами с населением от 10 до 15 тыс. чел, находящимися в пригородной зоне крупнейших городов и имеющие общие трудовые связи, составляет 450 поездок в год на одного жителя, что определяет объём пассажирских перевозок по пос.Садовый  на первую очередь – 2,115 млн. пассажиров в год, к расчётному сроку - 6,3 млн. пассажиров в год.

Движение массового пассажирского транспорта (автобуса или маршрутного такси) предусматривается по всем магистральным улицам и областным дорогам.     Остановки общественного транспорта размещены из условия пешеходной доступности  и вблизи мест массового тяготения населения.

Пассажиропотоки по запроектированной магистральной сети определены расчётом, в основу которого заложен принцип взаимных корреспонденций, обуславливающие  формирование пассажиропотоков по кратчайшим, по времени, путям между корреспондирующими районами.  Пассажиропотоки по связям с г.Челябинском и прилегающей территорией предусмотрены по магистральным улицам общегородского значения ул.Набережная, ул.Проектная и ул.Южный Бульвар.  Местные связи по территории пос.Садовый предусмотрены по магистральным улицам общегородского и районного значения – ул.Парусная, ул.Трактовая, ул.Ботаническая и ул.Северная.  Для обслуживания маршрутов внешних и местных связей  предусматривается размещение автостанции с диспетчерским пунктом.

Для выполнения расчётов вся территория пос.Садовый разделена на 8 транспортных районов  в зависимости от планировочного структуры – семь из них  жилая территория,  один  производственная территория. Выходы на внешние направления представляют отдельные  транспортные районы.

Рисунок прилагается

В таблице   приведены данные по  транспортным районам, характеризующие  трудовые ресурсы,  расселение и тяготение.

Характеристика транспортных районов

| № транс портного района | Население тыс. чел | Расселяется трудящихся, тыс. чел | Тяготеет, тыс. чел (рабочие места) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Трудовые ресурсы 60% от п.2 | Занятые в экономике 75% от п.3 | градо- образую щая группа 35% от п.4 | градо- обслужи вающая группа 65% от п.4 | градо- образую щая группа | градо- обслужи вающая группа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1,550 | 0,930 | 0,697 | 0,244 | 0,453 |  | 0,100 |
| 2 | 3,150 | 1,890 | 1,417 | 0,496 | 0,921 |  | 0,202 |
| 3 | 2,605 | 1,563 | 1,172 | 0,410 | 0,762 |  | 0,167 |
| 4 | 5,795 | 3,477 | 2,608 | 0,913 | 1,695 |  | 0,373 |
| 5 |  |  |  |  |  | 0,110 |  |
| 6 | 0,150 | 0,090 | 0,068 | 0,024 | 0,044 |  | 0,010 |
| 7 | 0,300 | 0,180 | 0,135 | 0,047 | 0,088 |  | 0,019 |
| 8 | 0,450 | 0,270 | 0,203 | 0,071 | 0,132 |  | 0,029 |
| Итого п.1-8 | 14,000 | 8,400 | 6,300 | 2,205 | 4,095 | 0,110 | 0,900 |
| 9 Ул.Королёва |  |  |  |  |  | 0,711 | 1,136 |
| 10 Кременкуль- ское шоссе |  |  |  |  |  | 0,942 | 0,823 |
| 11 п.Кременкуль |  |  |  |  |  | 0,119 | 0,236 |
| 12 Западное шоссе |  |  |  |  |  | 0,323 | 1,000 |
| итого п.9-12 |  |  |  |  |  | 2,095 | 3,195 |
| всего | 14,000 | 8,400 | 6,300 | 2,205 | 4,095 | 2,205 | 4,095 |

Все показатели в таблице приведены на развитие поселения к расчётному сроку – 2033 г.

Данные таблицы показывают, что на территории пос.Садовый возможно расселить 10,967 тыс. чел.  жителей  г.Челябинска и других поселений его пригородной зоны, в том числе –  4,935 тыс. трудящихся.

По  результатам  расчётов  и  по данным расселения и тяготения, расчётом определены направления  и величина пассажиропотоков, где и предусмотрено движение массового пассажирского транспорта.

Загрузка улично-дорожной сети автомобильным транспортом

Общая нагрузка на улично-дорожную сеть определена из условия необходимости освоения пассажиропотоков по трудовым  и культурно-бытовым целям и объёмов грузоперевозок автомобильным транспортом, необходимых для строительства  жилищного фонда,  объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и улично-дорожной сети к перспективному сроку 2033 г. с учётом фактической интенсивности движения транспорта на подходах к посёлку и  на магистральных направлениях  Кременкульского и Западного шоссе.

Общий пассажиропоток по внешним связям, Кременкульскому шоссе,  Западному шоссе и ул.Южный Бульвар  составляет в одном направлении 5,290 тыс. пассажиров в час. Общий пассажиропоток по внутренним связям составляет 1,010 тыс. пассажиров в час.

В соответствии с объёмами строительства  жилищного фонда,  объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения и улично-дорожной сети, определено необходимое количество грузов, перевозимых автотранспортом, для освоения территории предусмотренной на первую очередь 2020 г. и к расчётному сроку 2033 г.

Объём грузов, перевозимых автотранспортом, для нужд капитального строительства, определён по удельным показателям необходимого количества грузоперевозок на одного жителя, включая строительные, потребительские грузы и грузы очистки. Объём автомобильных грузоперевозок составляет 3,2 тыс.тонн в сутки.

По результатам  выполненных расчётов построена картограмма интенсивности движения транспорта по магистральной сети к расчётному сроку.

Картограмма прилагается

Размещение сооружений для хранения и обслуживания

транспортных средств

В соответствии с принятым уровнем автомобилизации  600 ед./тыс. жителей и численностью населения, автомобильный парк легковых автомобилей пос.Садовый составит на 1очередь развития – 2115 автомобилей  к расчётному сроку - 8400 автомобилей.

Для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей по нормам СП42.13330.2011 требуется: на 1 очередь 1904  маш. мест,  к расчётному сроку  7560 маш. мест.

Проектом предусматривается:

-  размещение 100%  маш. мест  для размещения  транспортных средств жителей малоэтажной индивидуальной застройки предусмотрено  на  приусадебных участках  –591  маш. мест.

На 1 очередь строительства малоэтажная индивидуальная застройка с приусадебными участками отсутствует;

-  размещение 5 % транспортных средств  маломобильных групп населения: на 1 очередь – 362  маш. места предусмотрено в кварталах жилой застройки;

-  размещение  маш. мест для хранения личных транспортных средств жителей многоквартирной  многоэтажной  застройки – на 1 очередь          1313 маш. места,  к перспективному сроку-5897 маш. мест  предусмотрено  в  кооперативных наземных и подземных гаражах, находящихся в пределах пешеходной доступности. Необходимая территория – 7,1 га.

Необходимая для этих нужд  территория  предлагается проектом к размещение   в зоне коммунально-складского назначения в западной части поселка вдоль ул.Набережной по направление  движения на Новоградский тракт.

Количество мест для временного хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам определённых по СП 42.13330.2011,  предусмотрено  на открытых стоянках  в жилой застройке. Всего требуется 1147 маш. мест.

Распределение количества маш. мест на открытых стоянках по территории жилой застройки, осуществляется в зависимости от количества жителей конкретного жилого образования.

Количество маш. мест  на парковке для временного пребывания автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения, предлагается предусматривать на отведённой территории для конкретного объекта.

Техническое обслуживание предусмотрено по расчёту один пост на 200 легковых автомобилей.  Всего требуется на 1 очередь 10 постов, к расчётному сроку – 40 постов.  Принимая каждую станцию технического обслуживания на 10 постов, предусмотрено 4 СТО.  Необходимая территория 4,0 га.

Автозаправочные станции приняты из расчёта 1200 автомобилей  на одну топливораздаточную колонку.  Всего требуется на 1 очередь – 2 колонки,   к расчётному сроку – 7 колонок. Предлагается станции технического обслуживания объединять с автозаправочными станциями. Требуемая территория по нормам СП 42.13330.2011 составляет для СТО  4,0 га, для АЗС 0,3 га.

Таким образом, для технического обслуживания и постоянного хранения транспортных средств, принадлежащих гражданам, требуется территория – 4,3 га.

Необходимые территории определены Генпланом в западной части поселка, вдоль ул.Набережной ,а размещение АЗС с необходимой мощностью - на пересечении ул. Роз и ул. Набережной и на пересечении Южного Бульвара с ул. Набережной

Технико-экономические показатели развития транспортной    инфраструктуры пос.Садовый

| Наименование показателей | Современное состояние, 2014 г. | Расчётный срок, 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс. чел | 8,90 | 14,00 |
| Территория, всего, км²/ м² на чел. | 3,85 | 3,92 |
| Протяжённость линий общественного пассажирского транспорта, всего км. | - | 10,7 |
| в том числе: |  |  |
| в жилой застройке | - | 10,7 |
| в центральной части | - | 6,1 |
| Протяжённость магистральных улиц и дорог, км | 2,5 строящаяся | 10,7 |
| в том числе: |  |  |
| магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения | 2,5 строящаяся | 4,6 |
| магистральные улицы районного значения | - | 6,1 |
| Общая протяжённость улично-дорожной сети, км | 9,5 | 22,4 |
| в том числе с усовершенствованным покрытием | 9,5 | 22,4 |
| Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта, км/км² | - | 2,73 |
| в пределах застроенных территорий | - | 3,4 |
| в пределах центральной части |  | 4,4 |
| Количество транспортных развязок в разных уровнях, единиц | - | - |
| Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец, мин | 60 | 40 - 60 |
| Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями, автомобилей на 1000 жителей, автомобилей | 350 | 600 |

## Развитие инженерной инфраструктуры

### 4.5.1. Водоснабжение

Общее водопотребление поселка складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В поселке предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Проектируемая жилая застройка принимается с централизованным водоснабжением.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расход воды для нужд наружного пожаротушения поселка принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Таблица 14

Прогнозные расходы воды питьевого качества сельского поселка Садовый

| №№ п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Расходы воды, |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/с\ут | м3/ч | л/с |
|  | Водоснабжение хозпитьевое в т.ч пожаротушение | 14,00 | 10 588 | 441,18 | 7,35 |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения поселка Садовый. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая, противопожарная. Подача воды предусматривается:

1 вариант-водовод D=300 мм к объектам пос. Кременкуль Сосновского района , выполнив его перекладку от точки подключения к водоводу № 6 d=1200 мм по пр. Героя России Родионова до точки подключения объектов строительства:

2 вариант- водовод D=1200 мм № 6 по пр. Героя России Родионова.

Водоснабжение площадок нового строительства поселка осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Проектируемые сети водоснабжения закольцовываются.

На проектируемых водопроводных сетях должны быть установлены водопроводные колодцы и камеры с пожарными гидрантами, с арматурой для впуска и выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов. Новые участки сетей надлежит укладывать из полиэтиленовых напорных труб по  ГОСТ 18599-2001.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Пожаротушение.

Количество пожаров в соответствии со СНиП 2.04.02-84* принято равным одному с расходом на наружное пожаротушение 15 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов кольцевой разводящей сети хозяйственно-питьевого противопожарного горводопровода. Проектируемая сеть закольцовывается. Внутреннее пожаротушение предусматривается от внутренних пожарных кранов, располагаемых в зданиях.

### 4.5.2.Система водоотведения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10%.

Таблица 15

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков поселка Садовый

| №№ п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Расходы воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/с\ут | м3/ч | л/с |
|  | Водоотведение бытовой канализации | 14,00 | 10 588 | 441,18 | 7,35 |

Система и схема канализации

Проектом предлагается строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации в поселке Садовый, с отведением стоков на канализационную насосную станцию (КНС), с последующей подачей стоков в канализационные сети и очистные сооружения (КОС), расположенные:

1 вариант- очистные сооружения ОСК г. Челябинска по Свердловскому тракту:

2 вариант- подводящие сети к КНС d=100-1800 мм № 6 по ул. С.Юлаева.

Дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения дождевой канализации.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока поселка Садовый путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в озеро Бол. Кременкуль.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод закрытого типа– 50 метров.

### 4.5.3.Электроснабжение

Генеральным планом предусматривается размещение на территории поселка объектов индивидуального жилищного строительства

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей поселка выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,5 кВт на человека.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселка составят на расчетный срок

- жилые дома- 11 554 кВт (14 000 человек)

- не жилые дома-  2 349кВт

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей поселка Садовый на перспективу будет осуществляться от сетей филиала  ОАО "МРСК Урала – «Челябэнерго»". Основной источник питания - ПС Кременкуль 110/10 кВ ВЛ-10кВ № 9.

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки   будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 кВ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ составит: 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 4.5.4. Теплоснабжение

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Климатическая характеристика пос. Садовый  Челябинской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки -                     -34°С;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период -6,5°С;

- продолжительность отопительного периода                                - 218 дней.

Максимальный часовой расход тепла на отопление, вентиляцию и ГВС общественных зданий рассчитан по укрупненным показателям.

Теплоснабжение жилых и общественных зданий  будет осуществляться от проектируемой газовой котельной.

Таблица 16

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд нового жилищно-коммунального сектора

| №№ п/п | Наименование | Население тыс.чел. | Потребление теплоты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт | Гкал/ч |
|  | Теплосети в т.ч. ОВ, ГВС | 14,00 | 51 | 44 |

### 4.5.4. Газоснабжение

Газификация поселка позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

Направления расходования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды) в застройке малоэтажными индивидуальными жилыми домами усадебного типа;

- энергоноситель для источников тепла.

Таблица 17

Прогнозируемые потребности газа на нужды жилищно- коммунального строительства

| Потребитель | Количество |
| --- | --- |
|  | м3/ч | млн куб. м/год |
| котельные | 5 694 | 16 |

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками нового строительства.

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходимо

развитие инфраструктуры газового хозяйства – прокладка газопроводов и устройство АГРС.

### 4.5.5. Связь

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в пос. Садовый к расчетному сроку  – 14000 человек.

Для телефонизации п.Садовый потребуется открытие новой АТС с использованием современных цифровых технологий.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно идти по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в п. Сдовый будет осуществляться от существующего радиоузла и на базе эфирного вещания. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания.

Мероприятия на расчетный срок

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

Обновление технической базы телефонной связи с использованием цифровой АТС и оптических кабелей для и удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

### 4.5.6. Инженерная подготовка территории

Цель раздела – предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории на основании изучения и анализа природных условий, природно-техногенных процессов, их взаимного влияния на среду населенного пункта с учетом защитных и прочих инженерно-технических сооружений.

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями:

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СНиП 2-04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.01.15-90. «Инженерная защита зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

СНиП 2.06.15-85. «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Настоящий раздел соответствует данной стадии проектирования.

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Рассматриваемая территория имеет ряд специфических природных условий. Основными из них являются равнинный рельеф, наличие озера Большой Кременкуль и колебания его уровня, высокий уровень грунтовых вод.

В соответствии с Генеральным планом Кременкульского сельского поселения и инженерно-строительными условиями, настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории п. Садовый:

организация стока поверхностных вод;

мероприятия по защите от затопления;

понижение уровня грунтовых вод;

благоустройство берега озера Большой Кременкуль.

Организация стока поверхностных вод

В настоящее время на территории поселка Садовый поверхностный сток дождевых и талых вод поступает в систему дождевой канализации открытого типа – канавы вдоль улиц и дорог.

Настоящим проектом намечается организация системы водоотведения поверхностного стока поселка Садовый путем строительства дождевой канализации открытого и закрытого типа, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в озеро Большой Кременкуль.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 метров, закрытого – 50 метров.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

строительство трех КНС;

строительство канализационных сетей (самотечных 12,0 км, напорных 1,2 км) в поселке Садовый;

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями.

Мероприятия на первую очередь

строительство трех КНС;

строительство канализационных сетей (самотечных 6,0 км, напорных 1,2 км) в поселке Садовое;

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Садовое.

Мероприятия по защите от затопления

Подтоплению и затоплению при паводках подвержены пониженные территории, прилегающих к берегу озера Большой Кременкуль, бессточному водоёму с пологими, заболоченными берегами.

В целях понижения уровня воды в озере Большой Кременкуль проложен водоотводный коллектор, спускающие воду в Сорочий лог. К северо-западу от поселка Садовый находится водоотводной канал, в который поступает вода из озера Большой Кременкуль, а из него в безнапорный трубопровод по которому сбрасывается в Сорочий лог.

На первую очередь и расчетный срок проектом предлагается проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

подсыпка затапливаемой территории до незатапливаемых отметок;

берегоукрепление с устройством набережной откосного типа с уклоном 1:3;

строительство набережных;

организация пляжа.

Понижение уровня грунтовых вод

В западной части поселка грунтовые воды залегают на глубине 0,4-2,0 метров. Водовмещающие породы – четвертичные отложения (глины, суглинки, пески). Питание подземных вод происходит за счет озера Большой Кременкуль. Амплитуда сезонного колебания уровня подземных вод связана с колебаниями уровня воды в озере и составляет 0,5 метра.

В качестве мероприятий по понижению уровня грунтовых вод проектом предусматривается устройство системы дождевой канализации и дренажно-дождевой осушительной системы, организация рельефа (вертикальная планировка территории).

Благоустройство берега озера Большой Кременкуль

В настоящее время, в границе поселка Садовый и на прилегающих к нему территориях отсутствуют организованные места отдыха населения.

Настоящим проектом, на расчетный срок предусматривается организация благоустроенного пляжа на берегу озера Большой Кременкуль.

Благоустройству берега озера Большой Кременкуль будет также способствовать строительство дождевой канализации с очистными сооружениями.

Приведенные выше мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

## Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс проводимых заблаговременно мероприятий, направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. Этот комплекс мероприятий проводится федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организационными структурами РСЧС.

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

создание надежной системы оповещения;

накопление фонда защитных сооружений;

планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Мероприятия по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов осуществляются единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана.

Решения Генерального плана по совершенствованию планировочной структуры для обеспечения его устойчивого функционирования в условиях ЧС:

1.	Рациональное природопользование в границах объекта проектирования – сохранение оптимального баланса земель различных категорий с целью охраны окружающей среды, развитие добычи и переработки полезных ископаемых, проведение рекультивации нарушенных территорий, охрана лесных и водных ресурсов.

2.	Благоустройство территории объекта проектирования – строительство и ремонт улично-дорожной сети, модернизация инженерных систем.

3.	Ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, новое жилищное строительство в необходимых объемах.

4.	Организация оптимальной системы обслуживания, соответствующей нормативным требованиям.

5.	Развитие инфраструктуры сферы отдыха и туризма, в том числе, водного, обустройство пляжа.

4.6.1. Мероприятия по предупреждению возможных ЧС природного характера

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия по предупреждению возможных метеорологических явлений и процессов, а также природных пожаров:

предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях природных чрезвычайных ситуаций;

страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

государственный надзор и контроль по вопросам природной безопасности;

информирование населения о потенциальных природных угрозах на территории проживания;

устройство минерализованных противопожарных полос.

4.6.2. Мероприятия по предупреждению возможных ЧС техногенного характера

На территории Челябинской области проводятся следующие мероприятия по предупреждению и снижению последствий аварий, катастроф и других стихийных бедствий на объектах:

оборудование производственно-технических сооружений автоматическими устройствами, предупреждающими аварии;

поддержание в постоянной готовности вентиляционных систем в помещениях;

усиление защитных свойств емкостей и коммуникаций;

устройство подземных резервуаров для хранения воды, постоянный контроль за качеством питьевой воды;

обеспечение средств индивидуальной защиты (здесь и далее СИЗ), содержание их в полной готовности;

контроль за соблюдением правил и порядка складирования, хранения, транспортировки и использования пожароопасных материалов;

поддержание на высоком уровне трудовой, технологической дисциплины, обучение персонала и соблюдение правил техники безопасности.

Для защиты населения поселка Садовый предусматривается:

при радиоактивном заражении (загрязнении):

оповещение об опасности радиоактивного загрязнения

укрытие в защитных сооружениях (убежищах, ПРУ), а при их отсутствии – в зданиях с немедленной герметизацией окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;

использование индивидуальных средств защиты (противогазов, респираторов), а при их отсутствии ватно-марлевых повязок;

использование радиационно-профилактических препаратов из АИ-2;

исключение потребления загрязненных продуктов и воды;

соблюдение правил (режимов) поведения людей на загрязненной территории;

эвакуация при необходимости с загрязненной территории;

ограничение доступа на загрязненную территорию;

санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений и др. объектов.

при химическом загрязнении:

оповещение об опасности химического загрязнения;

укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

эвакуация людей из зоны заражения;

санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

снижение запасов взрыво-пожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

хранение взрыво-пожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

строгое соблюдение мер техники безопасности и мер пожарной безопасности;

организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

создание системы оповещения;

организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

проведение плановых учений по гражданской обороне;

создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой, локальными системами оповещения и силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по предупреждению возможных ЧС техногенного характера:

обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

запрещение нового строительства на территориях не благоприятных для градостроительного освоения без соответствующих мероприятий по инженерной подготовке и защите территории;

разработка паспортов безопасности опасных объектов на территории объекта проектирования с целью определения риска и масштаба возможной ЧС в случае аварии на данном объекте, разработки конкретных мероприятий по снижению риска возникновения и предупреждению последствий возможных ЧС; обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

обеспечение необходимого количества средств индивидуальной защиты, препаратов медицинской защиты для населения объекта проектирования;

решение вопросов инженерной подготовки и защиты территории, ремонт ливневой канализации;

мероприятия по предупреждению и тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период.

4.6.3. Мероприятия по оповещению населения

Оповещение населения поселка Садовый должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ, Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.06 г. № 422/90/376).

Для оповещения в случае возникновения ЧС или в период военного времени в поселке Садовый будут использованы:

сирены;

телефонная связь.

Система оповещения должна строиться согласно отдельно разработанного проекта и включать в себя:

автоматизированную систему централизованного оповещения должностных лиц Гражданской обороны по служебным и домашним телефонам;

систему централизованного оповещения руководящего состава населенного пункта;

автоматизированную систему централизованного запуска электросирен;

системы автоматизированного перехвата каналов, звукового сопровождения первого и второго каналов, телевизионного, радио- и трехканального радиовещания по проводной сети;

рабочее место оперативного дежурного, оборудованное техническими средствами оповещения, сопряженными с каналами и линиями сети связи общественного пользования, ведомственных сетей связи, а также сетями вещания.

На первую очередь, проектом предлагается:

разработка проекта оснащения поселка Садовый современными средствами оповещения;

размещение в поселке Садовый средств оповещения населения.

4.6.4. Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории

В соответствии с федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. Требования к документации при планировке территорий поселений и городских округов определены федеральным законом от 22.07.2008 г. №123-фз «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (гл.15 ст.65).

Вопросы развития системы пожарной безопасности регулируются федеральным и областным законодательством: федеральным Законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В настоящее время для пожаротушения в п. Садовый используются силы и средства подразделения противопожарной службы МЧС России расположеного в с. Долгодеревенское – 61 ПЧ 3 ОФПС, а также пожарного поста добровольной пожарной дружины (здесь и далее ДПД), расположенной в с. Кременкуль, оснащенный пожарным автомобилем АЦ-40. Время прибытия первого пожарного расчета в п. Садовый не превышает 20 минут.

## Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

На первую очередь предлагается установить границу поселка Садовый с учетом проектируемых функциональных зон и планируемого изменения границ земель различных категорий.

## Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

1.Северная часть-существующая. Строительство вдоль существующей улицы Трактовая, в сторону Кременкульского тракта. Распределение участков в соответствии с существующим кадастром. Тип застройки – индивидуальное жилищное строительство.

2.Южная часть населенного пункта. Проектом Генерального плана предусмотрено освоение территории под многоквартирную жилую застройку.Часть территории-под индивидуальную.

3.Западная часть-территория вдоль берега озера Большой Кременкуль. На данной территории предусматривается строительство индивидуальной жилой застройки повышенной комфортности, а также объектов рекреации (пляж, кемпинг) на расчетный срок

4.Центральная часть перспективной территории населенного пункта к западу от существующей ГРП., градостроительное освоение предполагается на расчетный срок 25лет и представляет собой многоэтажную застройку с объектами обслуживания, в том числе социально-гарантированные.

5.Производственная территория. Требует реорганизации территории производственных процессов и рекультивации части территории устройство  СЗЗ от объектов Vкласса опасности с максимальным озеленением, что будет являться буфером между жилой застройкой и производственной территорией.. В связи с этим развитие данной территории предусматривается на расчетный срок.

6.Коммунально-складская территория. Определена данным проектом, является вновь Проектируемой территорией. Находится в западной части между существующей и проектируемой жилой застройкой с учетом водоохранной зоны озера Б.Кременкуль. На  данной территории предлагаются к размещению  объекты хранения и обслуживания транспорта, а так же  пожарное депо.

### 5.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок

Увеличение жилищного фонда поселка Садовый до 60 тыс. кв.м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 24.5 кв.м общей площади на человека. В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 358 тыс. кв.м

Мероприятия на первую очередь

Жилищное строительство на первую очередь в объеме 150 тыс. кв.м общей площади К концу периода первой очереди жилищный фонд поселка Садовый вырастет до 358 тыс. кв.м, а средняя жилищная обеспеченность увеличится до 30 кв.м общей площади на человека.

### 5.3.2. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок

сооружение новых улиц в жилой застройке только в пределах самих площадок строительство новых дорог

## Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

### Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ – 6 шт.

Строительство сетей 10 кВ – 5,0км.

Мероприятия на первую очередь

Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: – 3 шт.

Строительство сетей 10 кВ: – 3,5 км.

### Газоснабжение

Мероприятия на расчётный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

развитие инфраструктуры газового хозяйства – прокладка газопроводов – 3,3км и устройство 8 ГРП.

Мероприятия на первую очередь

строительство распределительных газопроводов – 2,5 км и 6 ГРП в районы нового индивидуального жилищного строительства.

### Теплоснабжение

Мероприятия на расчётный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

модернизация существующих котельных - 3шт и тепловых сетей - 1,5 км;

внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Мероприятия на первую очередь

модернизация существующей котельной и тепловых сетей - 1,0 км;

использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей с возможностью перевода их на газовое топливо.

### Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

реконструкция (2,0 км) и строительство (18,0 км) водопроводных сетей в поселке Садовое.

Мероприятия на первую очередь

реконструкция (2,0 км) и строительство (6,5 км)водопроводных сетей в поселке Садовое.

### Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок

строительство трех КНС;

строительство канализационных сетей (самотечных 12,0 км, напорных 1,2 км) в поселке Садовое;

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Садовое.

Мероприятия на первую очередь

строительство трех КНС;

строительство канализационных сетей (самотечных 6,0 км, напорных 1,2 км) в поселке Садовое;

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Садовое.

### Связь

Мероприятия на расчетный срок

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь

Обновление технической базы телефонной связи с использованием цифровой АТС и оптических кабелей для и удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

### Инженерная подготовка территории

Организация стока поверхностных вод

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

строительство трех КНС;

строительство канализационных сетей (самотечных 12,0 км, напорных 1,2 км) в поселке Садовое;

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Садовое.

Мероприятия на первую очередь

строительство трех КНС;

строительство канализационных сетей (самотечных 6,0 км, напорных 1,2 км) в поселке Садовое;

разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Садовое.

Мероприятия по защите от затопления

На первую очередь и расчетный срок проектом предлагается проведение следующих мероприятий для защиты территории от затопления:

подсыпка территории затапливаемых участков до незатапливаемых отметок;

берегоукрепление подпорной стенкой;

строительство набережных.

Понижение уровня грунтовых вод

В качестве мероприятий по понижению уровня грунтовых вод могут быть применены: прокладка дренажно-дождевой канализации, устройство системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная планировка поверхности.

Благоустройство берега озера Большой Кременкуль.

Настоящим проектом, на расчетный срок предусматривается организация благоустроенного пляжа на берегу озера Большой Кременкуль.

Приведенные выше мероприятия по инженерной подготовке территории и очередность их реализации разработаны в необходимом объеме и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

## Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

обозначить границы водоохранной и прибрежной защитных полос для озера Большой Кременкуль на местности;

благоустроить автодорожную сеть, организовать зеленые защитные полосы вдоль основных автомобильных трасс;

провести эколого-просветительское образование населения.

Мероприятия на первую очередь

актуализировать схему санитарной очистки территории;

не допускать образование несанкционированных свалок вдоль дорог и внутри посёлка;

организовать пункты сбора, приема и заготовки вторичного сырья;

обеспечить своевременный сбор и вывоз бытовых отходов на действующий полигон ТБО;

построить шумозащитные экраны и/или организовать дополнительное озеленение вдоль автомобильных трасс;

организовать централизованный сбора и вывоз отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

## Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятие на расчетный срок

Организация государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, в первую очередь при возведении объектов капитального строительства в необследованной части поселка;

Разработка документации необходимой для включения объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, документационное обеспечение учета объектов культурного наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и объектов, представляющих историко-культурную ценность;

Организация и содействие проведению мониторинга по контролю за состоянием и использованием объектов культурного наследия всех категорий значения на территории поселка;

Составление списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, выявление объектов культурного наследия в целях их дальнейшего включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

Установление системы ограничений хозяйственной деятельности для объектов археологического наследия Мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия на расчетный срок

обеспечение населения средствами индивидуальной защиты (здесь и далее СИЗ), содержание запаса СИЗ в полной готовности;

оборудование производственно-технических сооружений автоматическими устройствами, предупреждающими аварий;

накопление фонда защитных сооружений;

планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

поддержание в надлежащем состоянии существующих и проектируемых источников противопожарного водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

размещение пожарного депо 5-ого типа в п. Садовый;

поддержание в исправном состоянии имеющихся источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения и строительство новых при расширении водопроводной сети;

размещение на берегу озера Большой Кременкуль двух пожарных пирсов;

разработка проекта оснащения поселка Садовый современными средствами оповещения;

размещение в поселке Садовый средств оповещения населения.

оборудование зданий и сооружений поселка средствами молниезащиты;

обеспечение населения СИЗ, содержание запаса СИЗ в полной готовности;

оборудование производственно-технических сооружений автоматическими устройствами, предупреждающими аварии;

устройство минерализованных противопожарных полос;

накопление фонда защитных сооружений;

планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

запрещение организации травяных палов в непосредственной близости от лесных массивов;

обучение населения правилам поведения при возникновении пожара.

# 5.Технико-экономические показатели

| Показатели | Единица изме-рения | Сущест-вующее положение 2011 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчет-ный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Площадь земель различных категорий | га | 391,9 | 385,5 | 385,5 |
| 2. Функциональное зонирование в границах населенного пункта |  |  |  |  |
| 2.1. Жилые зоны | га | 208,5 |  | 184,9 |
| 2.1.1.застройка индивидуальными жилыми домами усадебного(коттеджного) и блокированного типа | га | 204,0 |  | 129,55 |
| 2.1.2.застройка многоквартирными домами до 5этажей | га | 4,46 |  | 12,08 |
| 2.1.3.застройка многоквартирными домами 5 этажей и выше | га | - |  | 43,26 |
| 2.2. Общественно-деловые зоны | га | 0,53 |  | 15,42 |
| 2.2.1.застройка объектами делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,07 |  | 7,91 |
| 2.2.2.застройка объектами дошкольного и среднего общего образования | га | 0,46 |  | 6,62 |
| 2.2.3.застройка объектами спорта | га | - |  | 0,89 |
| 2.3. Природные зоны | га | 113,35 |  | 80,59 |
| 2.3.1.озелененных территорий (озеленение общего пользования) | га | 86,28 |  | 33,81 |
| 2.3.2.прибрежных территорий (озеленение водоохранных зон) | га | 15,66 |  | 15,66 |
| 2.3.3.рекреационного назначения | га | 5,85 |  | 16,94 |
| 2.3.4.озеленения специального назначения | га | - |  | 8,62 |
| 2.3.5.садов и сельскохозяйственной деятельности | га | 5,56 |  | 5,56 |
| 2.4.Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 54,2 |  | 83,9 |
| 2.5.Зона производственная и коммунально-складская | га | 15,38 |  | 20,63 |
| 2.5.1.производственных предприятий V класса опасности | га | 10,36 |  | 8,57 |
| 2.5.2.коммунально-складского назначения и объектов транспорта | га | 5,02 |  | 12,06 |
| 3. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 0,89 | 1,55 | 14,0 |
| 4. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1.Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 15,4 | 50 | 108 |
| 4.1.1..Новое жилищное строительство – всего: | тыс. кв.м | - | 115,1 | 358 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв.м |  | 26,8 | 60 |
| - многоквартирная жилая застройка | тыс. кв.м |  | 74,7 | 298 |
| 4.1.2.Убыль жилищного фонда | тыс. кв.м | - | - | 1 |
| 4.1.3.Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | - | 15,4 |  |
| 4.2.Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 20 | 24,5 | 30 |
| 5. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 90 | 310 | 840 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 50 | 50 | 2030 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения Всего | число посе-щений в смену | 16 | 130 | 490 |
| Объекты местного значения поселения |
| Клубы, учреждения клубного типа Всего | кв.м площ. пола | - | 200 | 700 |
| Общедоступные библиотеки Всего. | тыс. единиц хранения | 2 | 63 | 63 |
| Спортивные залы Всего | кв.м площ. пола | - | 840 | 840 |
| Плоскостные сооружения Всего | тыс.кв.м | 0,6 | 7 | 9,8 |
| Предприятия розничной торговли Всего | кв.м торговой площади | 140 | 2000 | 4000 |
| 6. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. Протяженность улично-дорожной сети общая | км. | 9,5 |  | 22,4 |
| 6.2.Протяженность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/км.кв | - |  | 10,7 |
| 6.3.Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/км.кв | - |  | 2,7 |
| 7. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 7.1. Электроснабжение: | КВт·ч. | 900 |  | 13900 |
| 7.2. Газоснабжение: | Млн.куб.м/год |  |  | 16 |
| 7.3. Теплоснабжение | Гкал/час | 1,0 |  | 44 |
| 7.4. Водоснабжение | тыс. куб.м/сут | 0,10 |  | 10,58 |
| 7.5. Канализация: | тыс. куб.м/сут |  |  | 10,58 |