ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Сосновского района Челябинской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛКА ЛАСКОВЫЙ

КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка Книга 2

МК6-К-2013-ОМ

2013

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Сосновского района Челябинской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОСЕЛКА ЛАСКОВЫЙ

КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка Книга 2

МК6-К-2013-ОМ

Директор:                                                                           М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                                              О.Ф. Игнатьева

2013

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Главный инженер проекта |  | Игнатьева О. Ф. |
| Заместитель начальника производствен- ного (проектного) отдела |  | Кузнецова Т.В. |
| Геодезист |  | Демин А.В. |
| Картограф |  | Сивов В.Г. |
| Инженер-проектировщик |  | Немойкина Е.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Социолог градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Козин А.И. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Сосновского района Челябинской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН П.ЛАСКОВЫЙ КРЕМЕНКУЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОСНОВСКОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК6-К-2013-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта границ п.Ласковый | М 1:5000 |
|  |  | Карта 2. Карта планируемого размещения объектов местного значения п.Ласковый | М 1:5000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования п.Ласковый | М 1:5000 |
| Том II | МК6-К-2013-ОМ | Материалы по обоснованию проекта |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию проекта |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 4. Карта существующего состояния территории п.Ласковый | М 1:5000 |
|  |  | Карта 5. Карта ограничений использования территории п.Ласковый | М 1:5000 |
|  |  | Карта 6. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории п.Ласковый | М 1:5000 |
|  |  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры п.Ласковый | М 1:5000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК6-К-2013-CD1-УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-7, М 1:5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
|  | Раздел 1. Природные условия | 8 |
|  | 1.1. Климат | 8 |
|  | 1.2. Рельеф, геологическое строение гидрогеологическая характеристика | 9 |
|  | 1.3. Гидрология и гидрография | 10 |
|  | 1.4. Инженерно-геологическое районирование | 11 |
|  | 1.5. Особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия | 11 |
|  | Раздел 2. Положение поселка в системе расселения | 12 |
|  | Раздел 3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования | 13 |
|  | 3.1. Территория | 13 |
|  | 3.2. Население | 15 |
|  | 3.3. Комплексная оценка территории | 15 |
|  | 3.4. Варианты территориального развития | 16 |
|  | 3.5. Черта населенного пункта | 16 |
|  | Раздел 4. Обоснование предложений по территориальному планированию | 17 |
|  | 4.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура поселка | 17 |
|  | 4.2. Развитие территории природного комплекса | 18 |
|  | 4.3 Развитие жилых территорий | 18 |
|  | 4.4. Развитие социальной инфраструктуры | 19 |
|  | 4.5. Развитие транспортной инфраструктуры | 23 |
|  | 4.6. Развитие инженерной инфраструктуры | 26 |
|  | 4.6.1. Водоснабжение | 26 |
|  | 4.6.2. Водоотведение | 28 |
|  | 4.6.3. Теплоснабжение | 29 |
|  | 4.6.4. Газоснабжение | 30 |
|  | 4.6.5. Электроснабжение | 31 |
|  | 4.7. Инженерная подготовка территории | 32 |
|  | Раздел 5. Функциональное зонирование территории | 34 |
|  | Раздел 6. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 36 |
|  | Раздел 7. Основные технико-экономические показатели | 38 |

ВВЕДЕНИЕ

Данный проект выполнен по заказу Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области в соответствии со следующими документами:

- муниципальным контрактом № 6-К от 14.10.2013 г.;

- техническим заданием на проектирование: «Подготовка Генерального плана, правил землепользования и застройки п.Ласковый Сосновского муниципального района Челябинской области»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим:

- основные направления развития населённого пункта;

- освоение территорий населённого пункта с учетом особенностей социально-экономического развития, природно-климатических условий, перспективной численности населения;

- меры по организации территорий санитарно-защитных, водоохранных и других зон проектных ограничений в соответствии с действующими нормативными документами, что обеспечит экологическое и санитарное благополучие проектируемой территории;

- зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон;

- мероприятия по реконструкции и развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; сохранению, восстановлению и развитию природно-ландшафтного комплекса поселка; улучшению условий проживания населения на проектируемой территории;

- территории резерва для развития селитебных и производственных территорий на перспективу (за расчетный срок Генерального плана);

- меры по защите от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основная цель работы – разработка Генерального плана – документа, определяющего стратегию градостроительного развития населенного пункта и условия формирования среды жизнедеятельности,  реализация положений которого позволит создать благоприятную структуру жизнедеятельности.

Генеральный план разработан в соответствии со СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиПами и СанПиНами в области градостроительства, Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Работа опирается на ранее утвержденные документы прогнозного, проектного, законодательного характера.

Основные из них:

- Генеральный план Кременкульского сельского поселения (ООО «Предприятие ПРОЕКТ ПЛЮС», 2010 г.);

- Схема территориального планирования Сосновского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2008 г., решение Собрания депутатов СМР № 747

от 15.10.2008 г.);

- Корректировка схемы территориального планирования Сосновского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2011 г., решение Собрания депутатов СМР № 456 от 15.08.2012 г.);

- Корректировка схемы территориального планирования Сосновского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2013 г.)

-материалы ранее разработанных генеральных планов: корректировка генерального плана поселка Садовый (ООО «ТехПроект», 2013 г.).

Проект разработан в соответствии с действующими и рекомендуемыми нормативными документами в области градостроительства, основные из них:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ПОТ Р М-016-2001-РД 153-34.0-03.15000 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- Правила охраны газораспределительных сетей №878 от 20 ноября 2000г.;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги. Нормы проектирования».

Генеральный план является основой для комплексного решения вопросов инженерного и транспортного обустройства территории, социально-экономического развития поселения, охраны окружающей среды; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон и земельных участков; для последующей разработки целевых программ; определения зон инвестиционного развития.

Расчетные сроки проекта:

Исходный год – 2013 г.

# Расчетный срок – 2033 г.

Материалы Генерального плана разработаны в программе Карта 2011 версия 11и представляют собой электронную векторную базу, позволяющую вести мониторинг всех видов градостроительной деятельности на территории п.Ласковый по мере реализации положений Генерального плана.

# Проект разработан ООО «Градостроительство» в 2013 году.

РАЗДЕЛ 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

1.1. Климат

П.Ласковый входит в состав Кременкульского сельского поселения Сосновского района Челябинской области. Челябинская область расположена почти в центре материка Евразия, к востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и океанов, прежде всего от Атлантики.

Температура воздуха зависит как от влияния поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии. 2066 часов в году Солнце светит на территории области, это на 335 часов больше, чем над Москвой.

Климат по области умеренный, по общим характеристикам относится к умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к резко континентальному). Отличается значительными колебаниями сезонных месячных и суточных температур, холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом. Зимой континентальный воздух сильно охлаждается под снегом. Челябинск находится в лесостепной зоне Челябинской области.

Среднемесячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) – минус 15,10С, абсолютный минимум – минус 520 С.

Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября. Среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) – плюс 18,70С, средняя максимальная температура воздуха (июль) – плюс 24,40С. Лето характерно солнечной теплой, нередко жаркой сухой погодой, которая чередуется с короткими дождливыми периодами. Возможны бездождевые периоды, нередко длительные, когда наступает засуха и отмечаются суховеи.

Весна начинается в конце марта и заканчивается в середине мая, при этом на фоне общего потепления наблюдаются возвраты холодов, обусловленные влиянием арктических циклонов, последние заморозки могут наблюдаться в конце мая. Продолжительность безморозного периода – 125 дней.

Осенний период начинается в середине сентября, характеризуется понижениями температуры, первыми заморозками. Осадки в осенний период имеют обложной характер и малую интенсивность.

Первое появление снежного покрова приходится на начало октября. Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, разрушается – во второй декаде апреля.

Высота снежного покрова достигает 0,46 м, запас воды в снежном покрове – 72 мм.

Территория относится к зоне достаточного увлажнения. Среднее многолетнее количество осадков составляет 436 мм, из них 30% приходится на зимний период. Максимум осадков наблюдается в июле, минимум – в феврале. Количество осадков за теплый период года (апрель-октябрь) – 333 мм. Количество осадков за холодный период года (ноябрь-март) – 94 мм (по данным ближайшей метеостанции Челябинск-город).

Максимальная глубина промерзания почвы 190 см.

Климат Челябинской области

Таблица 1.1.1.

| Показатель | Янв | Февр. | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, 0С | 4,1 | 8,0 | 15,3 | 30,5 | 35,7 | 37,3 | 41,0 | 36,0 | 32,5 | 25,5 | 16,1 | 6,5 | 41,0 |
| Средний максимум, 0С | -10,8 | -8,1 | -0,6 | 10,2 | 18,4 | 22,8 | 24,5 | 21,5 | 17,5 | 8,5 | 1,6 | -7,7 | 7,5 |
| Средняя температура, 0С | -14,1 | -12,5 | -4,8 | 4,7 | 12,1 | 18,3 | 19,3 | 17,1 | 10,9 | 4,1 | -5,2 | -11,1 | 3,2 |
| Средний минимум, 0С | -21 | -19,3 | -12,2 | -0,8 | 6,2 | 11,5 | 14,2 | 11,4 | 6,4 | -1 | -9,3 | -16,9 | -2,5 |
| Абсолютный минимум, 0С | -48,1 | -45 | -36 | -26,3 | -11,1 | -2,9 | 3,3 | 0,2 | -10,1 | -24 | -36,4 | -42,6 | -48,1 |
| Норма осадков, мм | 19 | -16 | 18 | 27 | 47 | 58 | 87 | 43 | 41 | 30 | 26 | 21 | 429 |

*Источник – Челябинский Гидрометеоцентр.

Таблица 1.1.2.

| Показатель | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютного максимума | 1948 | 1973 | 1978 | 2012 | 1952 | 1948 | 1952 | 1937 | 1936 | 1936 | 1937 | 1947 | 1952 |
| Абсолютного минимума | 1979 | 1976 | 1971 | 1971 | 1952 | 1933 | 1972 | 1969 | 1955 | 1976 | 1953 | 1955 | 1979 |

*Источник – Челябинский Гидрометеоцентр.

Челябинская область расположена почти в центре громадного материка Евразия. Особенности ветрового режима связаны с характером общей циркуляции атмосферы, в котором преобладает западное направление переноса воздушных масс. Также на формирование розы ветров г.Челябинска оказывают существенную роль Уральские горы, находящиеся в западной части области. Расположение Урала поперек пути основных переносов воздушных масс вызывает деформацию потоков и ослабляет скорость ветра. Горная система влияет и на направление воздушных масс, движущихся под небольшим углом к ней: она заставляет воздушные массы течь вдоль одного из склонов гор, меняя направление на меридиональное. В целом за год в розе ветров г.Челябинска преобладают ветра южного, юго-западного и северо-западного направления. Наименьшая повторяемость у ветров восточного северо-восточного направления. В течение года распределение меняется. Зимой преобладают юго-западные и южные ветра, что связано влиянием азиатского антициклона. Летние месяцы характеризуются меньшей устойчивостью направлений, в основном преобладают ветры западные, северо-западные и северные. Средняя скорость ветра составляет 2-5 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются ежегодно, чаще в мае месяце, в среднем в году отмечается 14-16 дней с сильным ветром. Ветровой режим характеризуется преобладанием северо-западных ветров в летний период и юго-западных ветров в зимний период. Летом ветры неустойчивы по направлению. По данным ближайшей метеостанции Челябинск-город среднегодовая повторяемость направлений ветра и штилей, %:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 3 | 4 | 7 | 26 | 10 | 19 | 13 | 27 |

Средняя скорость ветра за год – 2,6 м/сек. Скорость ветра (И*), повторяемость превышения которой в году составляет 5% - 7 м/с.

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы - А=160.

Раздел подготовлен по данным ближайшей метеостанции Челябинск-город (расположенной в п.Шершни, ул. Гидрострой, д.10) и данным Челябинского Гидрометеоцентра.

1.2. Рельеф, геологическое строение и гидрогеологическая характеристика

В геоморфологическом отношении территория Кременкульского сельского поселения  представляет собой холмисто-увалистую равнину. Разделяющие холмы и увалы пространства имеют характер пологих ложбин, которые местами заболочены. Наиболее возвышенные участки сложены габбро, гранитами, а мелкосопочный рельеф приурочен к вулканогенно-осадочным породам.

Рельеф участка проектирования равнинный и не имеет выраженного уклона.

В разделе использованы материалы Генерального плана Кременкульского сельского поселения (проект выполнен ООО «Предприятие Проект Плюс», г. Челябинск в 2010 г.) и материалы схемы территориального планирования (корректировка) Сосновского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2013 г.)

1.3. Гидрология и гидрография

Гидрографическая сеть Кременкульского сельского поселения представлена р. Миасс с притоками (бассейн р. Тобол) и озерами равнинного типа.

Река Миасс. Имеет долину преобладающей шириной по дну до 1,0 км. Склоны пологие высотой 40-70 м, местами покрыты лесом. Пойма заболоченная, покрыта кустарником, шириной до 1 км, затапливается весной слоем до 1 м и более.

Русло умеренно извилистое, шириной 25-50 м, летом частично зарастает водной растительностью. Дно реки песчано-гравелистое, берега обрывистые, высотой 2 м, местами имеются обнажения глин, высота берегов в этих местах 8-12 м. Скорости течения 0,1-0,8 м/с.

Сток р. Миасс полностью зарегулирован Аргазинским и Шершневским водохранилищами, являющимися источниками водоснабжения г.Челябинска и Челябинского промузла.

Река Миасс, а также другие реки района являются не только источниками водоснабжения, но и приемниками сточных вод и повсеместно загрязнены.

Озера. Озера Кременкульского сельского поселения принадлежат к группе: котловинные. Котловинные озера отличаются округлой формой, незначительной глубиной, пологими, часто заболоченными берегами. Дно озерной котловины блюдцеобразной формы с постепенным понижением к середине. Озера бессточные.

Наиболее значительные озера – Большой Кременкуль, Малый Кременкуль, Мысово и Барышево. Расположены на Восточно-Уральской равнине, занимающей переходное положение от Уральских гор к Западно-Сибирской низменности. Водосборы озер сложены морскими палеогеновыми и неогеновыми отложениями, которые состоят из континентальных песчано-глинистых осадков. Повсеместно распространены выщелоченные черноземы. Леса на водосборе расположены небольшими участками, встречаются заболоченные массивы.

Озеро Большой Кременкуль. Местоположение - р. Миасс, у с. Кременкуль. Впадает в реку Миасс. Бассейновый округ - Иртышский бассейновый округ. Речной бассейн – Иртыш. Речной подбассейн - Тобол (российская часть бассейна). Водохозяйственный участок - Миасс от г. Челябинск до устья. Площадь водоёма - 3,76 км². Озеро относится к котловинному типу. Озера данного типа отличаются округлой формой , незначительной глубиной, пологими, часто заболоченными берегами. Дно озерной котловины имеет блюдцеобразную форму с постепенным понижением к середине. Водоохранная зона составляет 50 м. Во время прохождения весенних половодий и осенних паводков возможно поднятие уровня воды.

Болота и заболоченные участки приурочены к понижениям в рельефе и к пойменным террасам р. Миасс.

Подземные воды приурочены практически ко всем стратиграфо-литологическим комплексам пород осадочного, метаморфического и вулканогенного генезиса, начиная от палеозоя, кончая четвертичными отложениями.

Глубина залегания изменяется от 0,3 до 3,3 м. Воды безнапорные. Питание их происходит за счет атмосферных осадков. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные со смешанным составом катионов.

Подземные воды не могут полностью удовлетворить поселение водой хозпитьевого назначения, в связи с чем в дальнейшем водообеспечение планируется и за счет поверхностных вод.

Проектируемую территорию п.Ласковый не пересекает речная сеть. Болот и заболоченных мест нет. Таким образом, территория п.Ласковый пригодна для проживания.

В разделе использованы материалы Генерального плана Кременкульского сельского поселения (проект выполнен ООО «Предприятие Проект Плюс», г. Челябинск в 2010 г.), материалы схемы территориального планирования (корректировка) Сосновского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2013 г.), данные Государственного водного реестра Российской Федерации.

1.4. Инженерно-геологическое районирование

В геоморфологическом отношении п.Ласковый расположен на Восточно-Уральской равнине, занимающей переходное положение от Уральских гор к Западно-Сибирской низменности. Территория посёлка является частью холмисто-увалистой равнины. Абсолютные отметки поверхности составляют 255-268 м.

В инженерно-геологическом отношении территория изучена слабо.

Инженерно-геологические условия рассматриваемой территории определяются геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород, слагающих территорию, гидрогеологическими условиями и физико-геологическими процессами.

В геологическом строении принимают участие осадочные метаморфические и интрузивные породы палеозоя, перекрытые с поверхности четвертичными элювиально- делювиальными осадками мощностью, редко превышающей 10 метров.

Элювиальные дресвяные суглинки способны в значительной степени снижать свои прочностные свойства под влиянием агентов физического выветривания и являются сильноразмокаемыми и размываемыми, в силу чего в бортах незакрепленных откосов подвержены оплыванию и обрушению.

Грунтовые воды залегают на глубине более 4,0 м от поверхности земли, однако в понижениях рельефа на отдельных участках отмечается высокое стояние уровня грунтовых вод (менее 2,0 м).

По показателю рН грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности к бетону марки W4 по проницаемости и средней степенью агрессивности по отношению к металлическим конструкциям.

Основанием фундаментов сооружений будут служить элювиально-делювиальные суглинки, супеси, щебень, дресва и различные коренные породы – граниты, гранодиориты, известняки и др.

Указанные выше грунты обладают высокой несущей способностью, вполне достаточной для любого вида гражданского строительства.

В разделе использованы материалы Генерального плана Кременкульского сельского поселения (проект выполнен ООО «Предприятие Проект Плюс», г. Челябинск в 2010 г.), материалы схемы территориального планирования (корректировка) Сосновского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2013 г.)

Выводы:

1. Природные условия не налагают особых ограничений на планировочную организацию поселка.

2. Территория поселка и его окрестности пригодны для застройки.

1.5. Особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия

На территории застройки п.Ласковый Сосновского муниципального района отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также выявленные объекты культурного наследия Челябинской области (по данным на 2013 год).

К юго-востоку от п.Ласковый расположен выявленный объект культурного наследия «Братская могила жертв сталинских репрессий» (Комплекс «Золотая гора»). В его состав входят шахты, заполненные человеческими останками конца 30-х – начала 40-х гг. XX века. Общая протяженность шахт на данный момент не установлена.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛКА В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

П.Ласковый расположен в северо-восточной части Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района. Сельское поселение находится в центральной части Сосновского муниципального района. Административный центр поселения – с. Кременкуль, расположенный в 35 км к юго-востоку от районного центра – с. Долгодеревенское, в 6 км к западу от областного центра - г. Челябинск.

Протяженность территории планируемого населенного пункта с севера на юг составляет 2,8 км, с запада на восток – 2,9 км. Основную часть территории занимают земли Кременкульского лесничества и земли сельскохозяйственного назначения. Вдоль северной части п.Ласковый проходит автодорога регионального значения «Челябинск–Кулуево» («Кременкульский тракт») с двумя автозаправочными станциями, вдоль северо-западной части - магистральный водопровод г.Челябинска. С западной стороны проектируемая территория ограничена охранной зоной магистрального газопровода «Бухара-Урал». Вблизи юго-западной части расположена газораспределительная станция с-з «Митрофановский». В северо-восточной части поселка расположен газораспределительный пункт, с восточной стороны проходят магистральные ЛЭП мощностью:

- «ТГРЭС-Шагол» 500кВт,

- «ЮУГРЭС-Шагол» 3 линии 220 кВт,

- «Звягино-Шагол» 110 кВ.

Расстояние от поселка Ласковый до областного центра – г. Челябинска 1,5 км, до административного центра сельского поселения с. Кременкуль – 6 км.

РАЗДЕЛ 3. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Для решения задач выбора направлений развития поселка, исходя из приоритетов социального и природоохранного характера, имеются следующие предпосылки:

-  благоприятные природно-климатические условия;

-  близкое расположение к г. Челябинску;

- близкое расположение к автодороге «Челябинск–Кулуево».

3.1. Территория

Площадь п.Ласковый в проектируемых границах составляет 314,17 га. Всю проектируемую территорию занимают земли сельскохозяйственного назначения.

В проектируемые границы поселка вошли следующие земельные участки, предназначенные для целей жилищного строительства:

74:19:0000000:10683 площадью 89,24 га,

74:19:0000000:10682 площадью 116,22 га,

74:19:1201002:105 площадью 6,35 га,

74:19:1201002:106 площадью 47,74 га,

74:19:1201002:107 площадью 20,53 га

А также земельный участок с кадастровым номером 74:19:1201002:103 площадью 34,09 га, предоставленный под общественно-деловую зону.

Настоящим Генеральным планом предусмотрено включение всех вышеуказанных земельных участков в проектные границы п.Ласковый за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (таблица 3.1.1).

Площади земель по целевому назначению в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию земель

Таблица 3.1.1

| Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Планируемое функциональное использование | Кадастровый номер земельного участка, подлежащего переводу | Площадь,га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | Под жилищное строительство | 74:19:0000000:10683 | 89,24 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | Под жилищное строительство | 74:19:0000000:10682 | 116,22 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | Под жилищное строительство | 74:19:1201002:105 | 6,35 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | Под жилищное строительство | 74:19:1201002:106 | 47,74 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | Под жилищное строительство | 74:19:1201002:107 | 20,53 |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | Под общественно-деловую зону | 74:19:1201002:103 | 34,09 |

Расчет баланса проектируемой территории по функциональному использованию приведен в таблице  3.1.2.

Расчет баланса территории п.Ласковый по функциональному использованию

Таблица 3.1.2

| № п/п | Объекты | S тер., га | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. | Жилая зона, всего: В т.ч. территории - усадебной застройки - малоэтажной застройки | 125,00 27,50 97,50 | 40,00 8,8 31,0 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. | Общественно-деловая зона, всего: В т.ч. территории - участки д/с и школ, - административных, торговых, обслуживающих, досуговых учреждений, -учреждения здравоохранения, - учреждения физкультуры и спорта, -участок пожарной части - производственные, административные, торговые здания, строения, сооружения | 47,07 3,72 4,97 0,5 3,39 0,4 34,09 | 15,00 1,18 1,58 0,16 1,08 0,13 10,85 |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. | Рекреационная зона, всего: В т.ч. территории - парки, скверы, бульвары, - озеленения санитарного разрыва автодорог регионального значения - зона отдыха - территории общего пользования (природный ландшафт) - зеленые насаждения общего пользования (древесно-кустарниковая растительность) | 134,17 3,85 37,58 6,57 71,67 14,5 | 42,7 1,23 11,96 2,1 22,81 4,61 |
| 4. 4.1. 4.2. | Зона инженерно-транспортной инфраструктуры, всего: В т.ч. территории - автостоянок, - придорожных объектов | 7,93 5,93 2,0 | 2,5 1,89 0,64 |
|  | Итого: | 314,17 | 100,00 |

Большая часть территории – 134,17 га или 42,7 % выделена под рекреационную зону.

Жилая застройка будет занимать 40% - 125 га. Таким образом, объем жилищного строительства будет составлять 70 тыс.м.

Под зону инженерно-транспортной инфраструктуры запроектировано 7,93 га (2,5 %).

Основные объекты социально-культурного назначения будут размещены в центральной части поселка для общей доступности населения. Площадь общественно-деловой зоны составит 47,07 га или 15 %.

Итак, Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, обеспечение благоприятных условий для населения.

3.2. Население

Проектом предусмотрено освоение территорий под индивидуальную застройку (усадебные дома) и малоэтажную застройку (1-2  этажные блокированные дома (таун-хаусы)), что обусловлено потребностью населения в качественном жилье. На расчетный срок, исходя из возможного территориального роста п.Ласковый и ожидаемого притока жителей из г. Челябинска, прогнозируемая численность составляет 2 тыс. чел. Ожидаемый приток жителей из г. Челябинска на расчетный срок обусловлен, за последние годы, желанием жить по принципу – «работа в мегаполисе, а жизнь в пригородной зоне».

Дополнительными привлекательными факторами, влияющими на спрос, являются экологический комфорт территории, транспортная доступность к городу и местам приложения труда.

3.3. Комплексная оценка территории

Экологическая безопасность среды жизнедеятельности включает условия, обеспечивающие благоприятное существование людей в окружающей среде и совокупность природных и техногенных процессов, протекающих в рамках, не допускающих отрицательных воздействий на здоровье человека.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СНиП 11-04-2003 г. «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» устанавливаются следующие ограничения на использование территории поселка:

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- защитные и санитарно-защитные зоны;

- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений);

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений, санитарно-защитные полосы водоводов;

- охранные зоны ЛЭП, ГРС.

Исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается размещение жилой  застройки:

- в санитарно-защитной полосе водоводов;

- на территориях, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- в санитарно-защитных зонах; в специальных зонах (взрывоопасные, противопожарные, охранные зоны коммуникаций и сооружений);

Отображение границ ориентировочного размера санитарных, защитных, санитарно-защитных зон (по СП, СНиП, СанПиН) от объектов до жилой застройки:

- - ширина санитарного разрыва в/в ЛЭП-500 кВ по 30 м, ЛЭП- 220 по 25 м, 110 кВ по 20 м, ЛЭП 35кВ по 15 м, ЛЭП 10 кВ по 10 м в обе стороны от крайних проводов;

- - ширина охранной зоны магистрального водовода – 10 м в сухих грунтах и 50 м в мокрых грунтах по обе стороны;

- - ширина зоны санитарной охраны водопроводных сооружений – 100 м;

- - ширина охранной зоны газопроводов высокого давления: от магистральных газопроводов «Бухара-Урал» – 100-350 в зависимости от диаметра и давления; от ГРС – 175 м от границы участка; от ГРС до ГРП – по 10 м в обе стороны от газопроводов; ширина санитарно-защитной зоны ГРС – 300 м;

- - ширина зоны санитарного разрыва автодороги регионального значения – 100 м;

- - ширина придорожной полосы от региональной а/дороги – 75 м;

- - ширина полосы отвода от региональной автодороги – 80 м;

- - ширина санитарно-защитной зоны АЗС – 100 м.

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Комплексная оценка антропогенных и природных факторов позволяет учесть их влияние на качество природной и создаваемой градостроительной среды и прогнозировать возможное улучшение условий при застройке территории и ее эксплуатации.

Комплексный анализ показывает, что территория п.Ласковый благоприятна в градостроительном отношении.

Эколого-градостроительные требования к застройке и реконструкции территории, выдвинутые в Генеральном плане поселка, являются обязательными при выполнении любых проектных работ в пределах границ поселка.

3.4. Варианты территориального развития

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся градостроительной ситуации, основными направлениями территориального развития п.Ласковый являются:

- развитие жилых и общественных территорий для удовлетворения потребностей населения в жилищном строительстве,

- создание социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

- развитие природного комплекса (лесопарков, парков, скверов);

- осуществление мероприятий по созданию и дальнейшему повышению уровня санитарного, экологического состояния поселка, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3.5. Черта населенного пункта

На исходный год проектирования – 2013 – материалы закоординированной черты населенного пункта отсутствуют. Черта населенного пункта не поставлена на кадастровый учет.

Данный проект разработан в электронной базе Карта 2011 версия 11 в местной системе координат (МСК 74), материалы настоящего Генерального плана являются основой для дальнейшей постановки черты населенного пункта п.Ласковый на кадастровый учет. Площадь п.Ласковый в границах проектируемой черты составит 314,17 га.

РАЗДЕЛ 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

4.1. Планировочная и архитектурно-пространственная структура поселка

Развитие населенного пункта прорабатывалось в соответствии со схемой территориального планирования Сосновского муниципального района и Генеральным планом Кременкульского сельского поселения.

Проектом предусмотрено полномасштабное освоение земель, а именно формирование единого жилого образования с развитой системой обслуживания населения. Основной целью проекта является создание комфортной среды обитания, чему способствует расположение поселка в экологически благоприятном районе и решение о застройке поселка малоэтажным жильем, кроме того, немаловажную роль играет непосредственное соседство с областным центром и возможность создания развитой инженерной и транспортной инфраструктуры.

Площадка проектирования имеет равнинный рельеф. Основной планировочной осью является существующая автодорога «Челябинск–Кулуево».

Архитектурно-планировочная композиция застройки строится на формировании единого жилого образования с развитым общественным центром. Связность всех жилых образований поселка предусмотрена за счет развития улично-дорожной сети, а также за счет системы благоустроенных пешеходных маршрутов.

Создание и развитие планировочной структуры предполагает:

- индивидуальное и малоэтажное жилищное строительство, а именно усадебная застройка и застройка 1-2-этажными блокированными жилыми домами (таун-хаусами);

- создание развитой системы учреждений обслуживания социально – гарантированного уровня, путем организации системы общественного центра поселка;

- создание единой системы зеленых насаждений и благоустройства, включающих в себя: озеленение общего пользования различного назначения (скверы, бульвары, парки), озеленение основных улиц; озеленение и благоустройство участков общественных учреждений (школ, детских садов, учреждений спорта, здравоохранение и т.д.) создание системы санитарно – защитного озеленения;

- создание условий передвижения населения по поселку Ласковый путем создания четкой структуры главных, основных и второстепенных улиц;

- четкое функциональное зонирование территории поселка с целью наиболее планомерного градостроительного развития;

- максимальное сохранение и развитие природных ресурсов поселка.

Проектом предусмотрено развитие пяти планировочных районов. I-й район проектом предусмотрен под общественно-деловую застройку (строительство производственных, административных и торговых зданий, строений, сооружений). На территории II-го района (общепоселкового центра) планируется строительство центра обслуживания населения, административного здания и площади для проведения праздничных мероприятий, церкви, общеобразовательной школы, физкультурно-оздоровительного комплекса с примыкающим к нему открытым стадионом. В III-ем районе планируется малоэтажная застройка (1-2-этажные блокированные жилые дома (таун-хаусы), а также строительство детского сада, продовольственного магазина, торгового и культурно-досугового центра. В IV-м районе планируется индивидуальная застройка (усадебные жилые дома), а также строительство поликлиники, детского сада, 2-х магазинов и пожарной части. В V-м планировочном районе проектом предусмотрена малоэтажная застройка (1-2-этажные блокированные жилые дома (таун-хаусы), а также строительство торгового центра, детского сада и ФОКа.

Вышеперечисленные мероприятия позволят сформировать и определить развитие п.Ласковый в качестве единого планировочного образования, сформированного четкой структурой транспортных магистралей в увязке с системой озеленения и благоустройства, с ядром композиции, представленными общепоселковым центром и кварталами индивидуальной и малоэтажной застройки.

Развитие планировочной структуры населенного пункта решается с целью оптимальной организации основных функциональных зон, включения природно - ландшафтных факторов в формировании архитектурной среды, выявление специфики населенного пункта, как элемента пригородной зоны областного центра.

4.2. Развитие территории природного комплекса

Зеленые насаждения являются мощным биологическим средством окружающей среды, играют огромную роль в процессах газообмена, благоприятно влияют на температурный и влажностный режим, защищают от сильных ветров и снижают шумовое воздействие от производственных процессов, движения автотранспорта и т.д., регулируют уровень солнечной радиации. Максимальная эффективность достигается путем создания единой непрерывной системы озеленения общего пользования, санитарно-защитного озеленения и лесных массивов.

П.Ласковый расположен в равнинной местности, окружен лесными массивами. Проектом предусмотрено создание единой системы озеленения, включающей в себя систему скверов, парков, бульваров возле жилой застройки.

Таким образом проектируемая система озелененных территорий формируется из:

Территорий рекреационного назначения:

- зеленых насаждений общего пользования: благоустроенные территории с выделением в них зон для игр и занятия спортом, парки, скверы, бульвары, озелененные пешеходные зоны;

- озеленений санитарного разрыва автодорог;

- природного ландшафта.

Основные положения по развитию природного комплекса поселка:

- проектом предусматривается четкое функциональное зонирование территории, высокий уровень благоустройства;

-создание системы зеленых насаждений общего использования различных уровней: отдельные зеленые участки, значительные по площади парки, скверы, объединенные между собой бульварами, аллеями, озеленёнными улицами, специальными защитными полосами различного назначения, образуют сеть «зеленых каналов», как бы пронизывающих территорию по всем направлениям, создают в пределах селитебной территории непрерывную систему озелененных территорий, комфортную среду для повседневного отдыха, физкультурно-оздоровительной деятельности населения.

4.3. Развитие жилых территорий

Жилищное строительство п.Ласковый предусматривается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в проектные границы населенного пункта.

Параметры жилищного строительства на расчетный период Генерального плана

составят:

- прогнозируемые объемы жилищного строительства – 70 тыс. м2 (при обеспечении каждой семьи отдельной квартирой);

- размеры земельного участка на 1 усадебный дом –0,25 га;

- размеры земельного участка на 1 блокированный дом –0,25 га;

- структура жилищного строительства – 22% - усадебная застройка, 78% – малоэтажное строительство (1-2-этажный блокированный жилой фонд).

Стратегией социально-экономического развития Челябинской области предусмотрено достижение обеспеченности на одного человека не менее 30 м2 общей площади к 2020 году, при этом, на 2025-2030 годы средняя обеспеченность жильём может увеличиться до 35 м2 на человека. Таким образом, средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя принимается 35 м2, исходя из условий комфортного проживания (согласно решению Генерального плана Кременкульского сельского поселения, ООО «Предприятие Проект плюс» 2010 г.).

Удовлетворение потребностей населения в качественном жилье и в благоприятной среде с учетом перспективной численности населения предусматривается за счет индивидуального и малоэтажного строительства, а именно:

- строительства одного микрорайона (планировочного района) усадебных жилых домов с придомовым участком - 0,25 га, общее количество домов – 110, общая жилая площадь – 15,4 тыс. м2, проектная численность населения – 440 человек;

- строительства двух микрорайонов (планировочных районов) 1-2-х этажных блокированных жилых домов (таун-хаусов) с придомовым участком - 0,25 га, общее количество домов – 390, общая жилая площадь – 54,6 тыс. м2, проектная численность населения - 1560 человек.

Среднее количество человек в семье принимается равным 4.

Таким образом, общая проектная численность населения по п.Ласковый на расчетный срок составляет 2000 человек.

Жилой фонд п.Ласковый на расчетный период

Таблица 4.3.1.

| № п/п | Показатели, единицы измерения | планировочные районы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I планировочный район | II планировочный район | III планировочный район | IV планировочный район | V планировочный район | итого |
| 1. | Жилищный фонд поселка на расчетный срок, всего, тыс. м² общей жилой площади | - | - | 17,1 | 15,4 | 37,5 | 70 |
| 1.1. | в т.ч. - усадебная застройка | - | - | - | 15,4 | - | 15,4 |
| 1.2 | - малоэтажная застройка | - | - | 17,1 | - | 37,5 | 54,6 |
| 2. | Количество домов | - | - | 122 | 110 | 268 | 500 |
| 3. | Население на расчетный срок, чел. | - | - | 488 | 440 | 1072 | 2000 |

Вывод:

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

- жилищный фонд поселка: 70 тыс. м2 общей жилой площади;

- территории жилых кварталов: 125,0 га;

- средняя жилищная обеспеченность населения: 35,0 м2/чел.

4.4. Развитие социальной инфраструктуры

В наиболее крупных населенных пунктах Кременкульского сельского поселения функционируют детские сады, школы, библиотеки, медицинские учреждения и магазины. В целом по поселению, сеть социальной инфраструктуры развита достаточно слабо, существует дефицит в учреждениях социально-гарантированного уровня, объектах культурно-бытового и физкультурно-оздоровительного назначения.

Стабильное улучшение качества жизни населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы учреждений обслуживания разного профиля: объектами здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

Проектное решение

На расчетный срок в поселке Ласковый предусматривается создание и комплексное развитие социальной инфраструктуры с полным обеспечением объектами обслуживания с учетом их радиусов доступности. Всего под общественно-деловую зону предусмотрена территория поселка 47,07 га.

Создание и дальнейшее развитие системы культурно-бытового обслуживания поселка необходимо для повышения качества жизни и развития человеческого потенциала, что способствует:

- достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, поликлиники, больницы);

- повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет нового строительства, коммерческо-деловой и обслуживающей сферы;

- созданию развитой и многопрофильной социальной инфраструктуры, за счет строительства комплексных центров обслуживания населения с культурно-досуговыми, торговыми центрами, а также за счет строительства физкультурно-спортивных и оздоровительных центров.

ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие системы дошкольного и общего образования планируется за счет строительства детских садов и общеобразовательной школы.

На расчетный срок:

- строительство 3-х детских садов на 55 мест каждый в III-м, IV-м и V-м планировочных районах;

- строительство общеобразовательной школы на 320 учащихся во II-м планировочном районе.

Учитывая актуальность организации детского и юношеского досуга в небольших населенных пунктах, проектом предусмотрены места для создания детских клубов, кружков и секций детского творчества (на базе школы (проект)), из расчета минимум 10% от общего количества учащихся (приложение Ж СП 42.13330.2011).

Проектируемая площадь под строительство образовательных учреждений составит на расчетный срок 3,72 га (из расчета 40 м2 на 1 учащегося и 35 м2 на 1 место в дошкольных учреждениях, согласно СП 42.13330.2011 (приложение Ж)).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений планируется осуществлять за счет строительства помещения поликлиники на 40 посещений в смену в IV-м планировочном районе.

Стационарное обслуживание населения предусматривается осуществлять в центральных больницах г. Челябинска и многопрофильном медицинском комплексе с. Кременкуль.

Кроме того, на период проектирования предусмотрено размещение аптеки в центре обслуживания населения.

Планируемая территория под объекты здравоохранения рассчитывается согласно СП 42.13330.2011 (приложение Ж): амбулаторное обслуживание – 0,1 га на 100 посещений, стационарное обслуживание – 100 м2 на 1 чел.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Проектом предусмотрено строительство во II-м и V-м планировочных районах физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК), включающих в себя спортивные залы общего пользования, а также тренажерные залы, гимнастические залы для занятия фитнесом, аэробикой, танцами общей площадью 700 м2, согласно приложению Ж СП 42.13330.2011). Рядом с проектируемыми физкультурно-оздоровительными комплексами, предусмотрено строительство открытых стадионов (в т.ч. для проведения соревнований) общей площадью 3,36 га.

Также на расчетный срок планируется развития детского спорта и отдыха, путем открытия детских спортивных секций и спортивных школ (при общеобразовательной школе).

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Развитие материально-технической базы учреждений культуры и искусства предусматривается за счет:

- строительства в III-м планировочном районе культурно - досугового центра площадью 1,07 га, включающего:

- кинозал на 60 мест

- танцевальный зал (ночной клуб) на 100 посетителей;

- ресторан, кафе (предприятия общественного питания) на 20 мест;

- библиотеку с книжным фондом 8 тыс.экземпляров.

- строительства во II-м планировочном районе:

- административного здания с прилегающей площадью для проведения различных мероприятий;

- церкви.

КОММЕРЧЕСКО-ДЕЛОВАЯ И ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ СФЕРЫ

Коммерческо-деловая и обслуживающая сфера, включающая торговлю, общественное питание, бытовое обслуживание, малый бизнес и предпринимательство, направлена на повышение деловой активности населения, способствующей развитию и укреплению экономики поселка, созданию дополнительных мест приложения труда.

Генеральным планом предусматривается:

- строительство в III-м и V-м планировочных районах торговых комплексов (включают в себя торговые помещения, предприятия общественного питания) общей площадью 1,03 га;

- строительство во II-м планировочном районе центра обслуживания населения (сбербанк, отделение связи, аптека, предприятия бытового обслуживания) общей площадью 0,78 га;

- размещение в III-м и IV-м планировочных районах трех магазинов вблизи жилья в радиусе пешеходной доступности 500-800 м., общей площадью 0,08 га, 0,05 га и 0,09 га.

Таким образом, на расчетный срок планируется строительство:

- торговых помещений на 10,6 тыс. м2 торговой площади в общем;

- предприятие общественного питания на 20 мест;

- предприятий бытового обслуживания на 12 раб. мест;

- 1 отделение связи;

- отделение банка на 2 операционных кассы.

.

ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В сфере коммунального обслуживания населения Генеральным планом предусматривается территория площадью 0,4 га для размещения пожарной части на 1 а/машину в IV-м планировочном районе возле поликлиники. Местоположение пожарной части определено с учетом нормативного радиуса обслуживания, требований 123-ФЗ (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) и НБП 101-95.

Вывоз и складирование твердых коммунальных отходов будет осуществляться на полигон ТКО возле с. Кременкуль, строительство которого запланировано схемой территориального планирования Сосновского муниципального района Челябинской области и Генеральным планом с. Кременкуль.

Для организации кладбища необходим участок площадью 0,48 га, размещение которого возможно на землях Кременкульского сельского поселения. Выбор площадки осуществляется по предложениям администрации поселения и по согласованию с соответствующими экологическими службами. Возможен вариант организации захоронений на Преображенском кладбище.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания на расчетный срок проекта произведен по данным схемы территориального планирования (корректировка) Сосновского муниципального района (ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект», 2013 г.) и по показателям СП 42.13330.2011 (приложение Ж). Расчет приведен в таблице 4.4.1.

Расчет потребности в учреждениях обслуживания п.Ласковый

Таблица 4.4.1

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 2000 человек | Строительство на расчетный срок | Предложения по размещению, Sтер.,га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 80 | 160 | 165 | 3х55, Sтер.= 1,8 га (0,65 га, 0,52 га и 0,68 га) |
| Общеобразовательные школы | место | 160 | 320 | 320 | 1х320, Sтер.=1,86 га |
| Амбулатории | посещений в смену | 18,2 | 36,4 | 40 | 1х40, Sтер.=0,5 га |
| Аптечный пункт | объект | 1 на 10 тыс.чел. | - | 1 | В составе центра обслуживания населения |
| ФОК (спортивные залы, стадион) | - | - | - | - | 1х1,6 га и 1х1,76 га общ.Sтер.= 3,36 га |
| - спортивные залы | м2общ. площ. | 350 | 700 | 700 | - |
| - стадион | га | 0,7-0,9 | 1,4-1,8 | 1,8 | - |
| Культурно-досуговый центр (клуб, кинозал, библиотека, кафе, ресторан) | - | - | - | - | Sтер.= 1,07 га |
| -клуб | место | 50-70 | 100-140 | 100 |  |
| - кинозал | место | 25-35 | 50-70 | 60 | - |
| - библиотека | тыс.ед хранения | 4-5 | 8-10 | 8 | - |
| Административное здание с площадью | - | - | - | - | Sтер.= 2,33 га |
| Церковь | - | - | - | - |  |
| Торговый центр (магазины,кафе) | га | 0,1-0,2 | 0,2-0,4 | 1,03 | 1х0,27 и 1х0,76 общ.Sтер.= 1,03 га |
| - предприятия общественного питания | место | 20(8) | 40 | 40 | в составе торгового и культурно-досугового центра |
| Магазины | тыс. м2 торговой площади | 0,3-0,52 | 0,6-1,04 | 0,22 | 3х100, Sтер.= 0,22 га (0,08 га, 0,05 га и 0,09 га) вблизи жилья, а также магазины в составе торгового центра |
| Центр обслуживания населения (сбербанк, почта, предприятия быт. обслуж., аптека) | - | - | - | - | Sтер.= 0,78 га |
| - отделение сбербанка | операционное место | 1 | 2 | 2 | - |
| - отделение связи | объект | - | - | 1 | - |
| - предприятия бытового обслуживания | р.место | 5-7 | 10-14 | 12 | - |
| Пожарная часть | а/машин | В соотв с НПБ 101-95 | - | 1 | Sтер.= 0,4 га |
| Производственные, административные и торговые здания, строения, сооружения | - | - | - | - | Sтер.= 34,09 га |

4.5. Развитие транспортной инфраструктуры

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Внешние грузовые и пассажирские перевозки п.Ласковый в Сосновском муниципальном районе Челябинской области планируется обслуживать автомобильным транспортом. Пассажирские и грузовые перевозки воздушным и железнодорожным транспортом будут  осуществляться соответственно из Челябинского аэропорта и железнодорожного вокзала.

На расчетный срок предусматривается качественное улучшение автодороги «Челябинск–Кулуево». Для осуществления транспортных связей п.Ласковый с другими населенными пунктами планируется строительство региональных автодорог: автодороги «продолжение ул.Ак.Королева» и автодороги «продолжение ул.Технологической». На расчетный срок предусматривается расширение проезжей части существующей автодороги «Челябинск-Садовый-Кременкульский тракт». Кроме того, проектом предусматривается строительство транспортных развязок в двух уровнях:

  - на пересечении автодорог «продолжение ул. Технологической» и «продолжение ул.Ак.Королева»;

  - на пересечении автодорог «продолжение ул. Технологической» и Кременкульского тракта.

Характеристики автодорог п.Ласковый

Таблица 4.5.1

| № п/п | Наименование автодорог | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение (в границах проектирования) | На расчетный срок (в границах проектирования) |
| Автодороги регионального значения |  |  |
| 1. | «Челябинск-Кулуево» (Кременкульский тракт) | 24200 (3527) | 24200 (3527) |
| 2. | «Продолжение ул.Ак.Королева» | - | 3084 |
| 3. | «Продолжение ул.Технологической» | - | 2657 |
| Автодороги местного значения |  |  |
| 1. | «Челябинск-Садовый-Кременкульский тракт» | 5400 | 6500 |

В связи с расширением дорожной сети, и как следствие, подвижности населения проектом рекомендуется организация маршрутов пригородного автобуса ко всем близлежащим населенным пунктам.

Для обеспечения рентабельности пассажирских перевозок в п.Ласковый и близлежащие населенные пункты необходимо создание гибкой системы организации движения маршрутов и использование подвижного состава малой вместимости. Учитывая непосредственную близость п.Ласковый к г. Челябинску, обслуживание пассажироперевозок пригородного автобуса будет осуществляться службами г. Челябинска.

В целом развитие сети дорог поселка в предстоящий период будет проводиться в направлении их качественного улучшения совершенствования технического состояния и обустройства.

ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (УДС)

Проектируемая улично-дорожная сеть п.Ласковый предлагается с учетом:

- действующих норм (СП 42.13330.2011);

- сложившейся системы улиц;

- существующих зеленых насаждений общего пользования;

- перспективного развития планировочной структуры рассматриваемой территории;

- оптимального решения транспортных связей со всеми функциональными зонами и

объектами соцкультбыта прилегающей территории.

Проектное решение

Основными принципами, положенными в основу проектирования дорожной сети п.Ласковый, являются:

- обеспечение связей поселка со всеми населенными пунктами поселения;

-построение дорожной сети с четкой структурой и максимальным использованием существующих дорог;

-создание системы обслуживания автомобильного транспорта.

Классификация проектируемой УДС принята следующая:

- магистральные улицы;

- автодороги местного значения (главные поселковые улицы);

-  улицы в жилой застройке.

Магистральная сеть улиц поселка планируется исходя из требований организации удобных транспортных связей жилых территорий с местами размещения труда и отдыха, с ближайшими населенными пунктами, учетом направлений наиболее значительных пассажиропотоков. Магистральные улицы имеют выходы на внешние направления: автодороги регионального и межмуниципального значения.

По улицам местного значения п.Ласковый осуществляется транспортная связь между селитебной зоной с центрами культурно-бытового обслуживания. Главные улицы имеют выход на внешние направления и магистральные улицы.

Улицы в жилой застройке запроектированы по направлениям с интенсивным движением, имеют выходы на главные улицы.

Характеристика улично-дорожной сети п.Ласковый на расчётный срок генплана

Таблица 4.5.2.

| № п/п | Наименование | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | На расчетный срок |
| 1. | Магистральные улицы | - | 2076 |
| 2. | Улицы местного значения | 527 | 10137 |
| 3. | Улицы в жилой застройке | - | 9023 |
|  | В С Е Г О: | 527 | 21236 |

Капитальные покрытия проезжих частей предусматриваются на автодорогах местного значения, основных  улицах в жилой застройке. Для безопасности пешеходов вдоль проезжих частей улиц запроектированы пешеходные тротуары.

На пересечениях  улиц и дорог, при необходимости, устраивается светофорное регулирование движения транспорта и пешеходов.

Классификация, трассировка улиц и дорог, их функциональная взаимосвязь, инженерные сооружения показываются на чертеже «Основной чертеж. Схема генерального плана населенного пункта, схема транспортной инфраструктуры».

ПОСЕЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТ

Основными направлениями развития поселкового транспорта являются:

- формирование транспортной системы, отвечающей требованиям автомобилизации п.Ласковый;

- развитие системы внешнего и внутреннего транспорта;

- развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса.

Общий уровень автомобилизации на расчётный срок принят согласно СП 42.13330.2011 (п. 11.3), автомобилей на 1000 чел.: индивидуальный легковой транспорт – 350, грузовой – 25-40, ведомственный легковой – 2-3, такси – 3-4. Уровень мототранспорта принят 100-150 ед./тыс. жит.

Расчётное количество транспортных средств личного пользования в п.Ласковый

на расчетный срок

Таблица 4.5.3

| Наименование | Население, тыс.чел. | Количество автомобилей, ед. | Количество мотосредств, ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Ласковый | 2,0 | 700 | 200 |

Исходя из принятого уровня автомобилизации на расчетный срок в п.Ласковый проектом предусмотрено:  легковой транспорт - 704 ед. (в т. ч. ведомственный легковой - 4 ед., личный - 700 ед.) и мототранспорт - 200 ед.

Чтобы обеспечить удобные транспортные связи между жилыми зонами и объектами соцкультбыта на расчетный срок рекомендуется использование подвижного состава малой вместимости (маршрутное такси), что решает проблему транспортного обслуживания и обеспечивает безопасное движение по улицам в сложившейся жилой застройке.

Учитывая принятый уровень автомобилизации грузового транспорта (25 ед./тыс. жит.) парк грузовых автомобилей в п.Ласковый на расчетный срок составит 50 ед.

Грузоперевозки на транспорте осуществляются периодически: уборка мусора, обслуживание

населения, строительные и ремонтные работы.

Организация транзитного движения грузового транспорта предполагается по внешним автодорогам. Внутри жилой застройки по улично-дорожной сети разрешается только пропуск обслуживающего транспорта.

Итак, проектом предусматривается:

- размещение транспортных средств жителей индивидуальной и малоэтажной застройки на придомовых участках, а также на стоянках автотранспортных средств общей площадью 5,69 га, расположенных в II-м, III-м и V-м планировочных районах.

- хранение личных транспортных средств жителей индивидуальной и малоэтажной застройки в гаражах в пределах пешеходной доступности;

- размещение мотосредств из расчёта 2 ед. на 1 место в гараже;

- временное хранение индивидуального транспорта на автостоянках у объектов соцкультбыта (не менее 5 % от общего парка: (700+200/2)х0,05= 40 маш. мест).

Заправка индивидуального транспорта предусматривается на ближайших существующих АЗС, расположенных по обоим сторонам автодороги регионального значения («Челябинск-Кулуево»).

Техническое обслуживание автомобилей намечается в проектируемых придорожных объектах (шиномонтажной мастерской и автосервисах) общей площадью территории 1,98 га, предусмотренных в придорожной полосе от региональной автодороги «Челябинск-Кулуево», а также в специализированных автосалонах г. Челябинска.

4.6. Развитие инженерной инфраструктуры

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в большинстве населенных пунктов КСП являются подземные воды. Из 15-ти населенных пунктов поселения централизованные водопроводы имеются только в с. Кременкуль, п.Садовый, д. Альмеева, с. Харлуши. Водопроводные сооружения, в составе 2-х резервуаров и насосной II подъема имеются в с. Кременкуль. Существующие сооружения водоподготовки, расположенные на территории насосной II подъема, разрушены. Общее состояние имеющихся систем водоснабжения крайне не удовлетворительное. Качество воды, поступающей потребителям, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения."

В населенных пунктах, не обеспеченных централизованным водопроводом, водоснабжение осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных колодцев.

Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов КСП можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

Основными проблемами систем водоснабжения являются:

- низкая обеспеченность жилого фонда водопроводом;

- использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим показателям источников;

- водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;

- недостаточная производительность существующих подземных водозаборов;

- отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строго режима, подземных источников водоснабжения;

- отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания сельских водопроводов.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Общее водопотребление поселка складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 (п. 2.1.) в зависимости от мощностей имеющихся источников водоснабжения, качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято:

– для зданий с местными водонагревателями-230 л/сут.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения  водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,2; Ксут.min=0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды (прим.4 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Централизованная поливка из  водопровода предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы воды на поливку приняты в пересчете на 1 жителя и составляют 50 л/сут на 1 чел (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетные суточные расходы по водопотреблению в п.Ласковый на расчетный срок

Таблица 4.6.1

| Населенный пункт | Проектная численность населения, чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут.на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| п.Ласковый | 2000 | Хоз-питьевые нужды | 230 | 460 | 552 | 368 |
|  |  | Неучтенные расходы 10% | 23 | 46 | 55 | 37 |
|  |  | Полив | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Итого: |  | 606 | 707 | 505 |

Проектные предложения

Основными целями развития проектируемой системы водоснабжения п.Ласковый являются:

- обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения всех групп водопотребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

- 100 % обеспечение жителей водой питьевого качества;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Схема водоснабжения

Для населенных пунктов Кременкульского сельского поселения предусматриваются следующие типовые схемы водоснабжения в зависимости от выбранного источника водоснабжения (подземных и поверхностных вод).

Источник водоснабжения – р. Миасс

Источник водоснабжения – Шершневское водохранилище

Источник водоснабжения — подземные воды

Источник водоснабжения — система водоснабжения г. Челябинска

В соответствии с «Генеральным планом Кременкульского сельского поселения» водоснабжение п.Ласковый планируется осуществлять путем подключения к сетям водопровода МУП «ПОВВ» г.Челябинска. Общее среднее водопотребление на расчетный срок из системы водоснабжения составит 606 м3/сут.

Зоны санитарной охраны

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м; от водонапорных башен - не менее 10 м; от остальных помещений (насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 30 метров от стен водопроводных сооружений.

На территориях ЗСО должны выполняться мероприятия предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Существующее положение

В населенных пунктах КСП (за исключением села Кременкуль) централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты с последующим вывозом ассенизационными машинами. В ряде поселков, в коттеджной застройке, население использует местные системы канализации с отводом стоков от каждого дома на собственные очистные сооружения.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные суточные расходы определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые  согласно СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные  суточные расходы по водоотведению в п.Ласковый на расчетный срок

Таблица 4.6.2.

| Населенный пункт | Проектная численность населения, чел. | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут.на 1 чел. | Расчетные суточные расходы стоков, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q сред. | Q max | Q min |
| п.Ласковый | 2000 | Хоз-бытовые стоки | 230 | 460 | 552 | 368 |
|  |  | Неучтенные расходы 5% | 12 | 23 | 28 | 18 |
|  |  | Итого: |  | 483 | 580 | 386 |

Проектные предложения

Основными задачами по развитию систем водоотведения в населенных пунктах Кременкульского сельского поселения являются:

- полное прекращение сброса неочищенных сточных вод;

- достижение нормативного уровня очистки производственных и хозяйственно-бытовых стоков;

- 100% охват жилого фонда населенных пунктов канализацией;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Схема водоотведения

Отвод сточных вод от проектируемого населенного пункта предлагается в систему канализации г.Челябинска.

Общее среднее количество сточных вод составит 483 м3/сут.

Следует учесть, что согласно пункту 1 части 3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации запрещается сброс сточных и (или) дренажных вод в водные объекты, расположенные в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Потребителями тепла являются:

- проектируемая жилая застройка;

- здания и сооружения соцкультбыта

Параметры теплоносителя:

- в проектируемой  новой застройке – 95-70ºС.

Система горячего водоснабжения в многоквартирных домах и объектах соцкультбыта присоединяется к тепловым сетям по двухступенчатой смешанной схеме с установкой  водоводяных подогревателей в каждом здании.

В настоящее время шесть населенных пунктов Кременкульского сельского поселения не газифицированы. Теплоснабжение существующей многоэтажной, одноэтажной индивидуальной  застройки и зданий соцкультбыта осуществляется от существующих котельных, индивидуальных отопительных аппаратов и печное.

Существующие котельные имеются:

с. Кременкуль – котельная установленной теплопроизводительностью 12,8 Гкал/ч (14,9 МВт) с двумя водогрейными котлами «КВГ-6,5». Используемая мощность – 3,0 Гкал/ч (3,5 МВт);

д. Мамаева – маленькая котельная для теплоснабжения школы, топливо уголь;

п.Садовый – котельные для 2-эт. домов, магазина.

Расчетное теплопотребление

Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий.

Климатическая характеристика  п.Ласковый Челябинской области  принята по СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология»:

- средняя  температура наиболее холодной пятидневки - 34ºС;

- средняя температура наружного воздуха за отопительный период - 6,5ºС;

- продолжительность отопительного периода  - 218 дней.

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в зависимости от года постройки, величины общей площади, численности населения в соответствии  с требованиями СНиП 2.04.07 -86 «Тепловые сети» приложение 2.

Максимальный часовой  расход тепла на отопление  общественных зданий принят в размере 25% от расхода на отопление  жилых зданий. Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят в размере 40% от расхода на отопление этих зданий.

Расчет расходов тепла в п.Ласковый на расчетный срок

Таблица 4.6.3

| Наименование потребителей | Жилой фонд, тыс. м2 | Численность населения, чел. | Расход тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Итого |
| Жилая застройка | 70,0 | 2000 | 10,85 | 0,00 | 0,65 | 11,5 |
| Соцкультбыт |  |  | 2,71 | 1,08 | 0,00 | 3,79 |
| Всего: | 70,0 | 2000 | 13,56 | 1,08 | 0,65 | 15,29 |

Проектные предложения

Теплоснабжение жилой застройки проектом предлагается от индивидуальных источников (отопительных аппаратов типа АОГВ, водогрейных котлов), теплоснабжение объектов соцкультбыта от индивидуальных встроено-пристроенных и крышных котельных.

Общий расход тепла составит 15,29 Гкал/ч.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Источником газоснабжения Кременкульского сельского поселения является система газопроводов Бухара – Урал. По данным ГП «Уралтрансгаз» природный газ имеет следующую характеристику:

- теплота сгорания – 8029 ккал/нм3;

- плотность газа 0,6863 кг/км

Газоснабжение поселения осуществляется от ГРС с-з «Митрофановский» (у п.Садовый).

Давление газа на выходе – проектное – 1,2 МПа; фактическое – 0,6 МПа.

Диаметр газопровода на выходе с ГРС — Ду150.

На данный момент газифицированы: с. Кременкуль, п.Садовый, п. Западный,     д. Малиновка, п. Северный, п. Интернационалист и п. Вавиловец.

Основным источником централизованного теплоснабжения КСП являются отопительные котельные в с. Кременкуль и п.Садовый, работающие на газе.

Задача настоящей работы заключается в проработке системы газоснабжения п.Ласковый для осуществления газоснабжения проектируемой жилой застройки и объектов соцкультбыта и максимальном ее использовании при дальнейшем развитии.

Расчет расхода газа

Газоснабжение территории разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"; СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"; СП 42-103-2003 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"; ПБ 12-529-03 "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления и учитывает требования Федерального закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Расчет расхода газа производится в соответствии со СП 42-101-2003, согласно которому: укрупненный показатель потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 чел. Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. – 5% от суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Таким образом:

- укрупненный показатель потребления газа участка проектирования в год составляет: 2000 чел. * 300 м3/год + 5% = 630000 м3/год

- максимальный часовой расход газа: Qhd = 1/2000*630000 = 315 м3/час

Проектные решения

Газоснабжение п.Ласковый предлагается осуществлять путем подключения объектов к сетям газоснабжения нового блока АГРС с-з «Митрофановский» планируемого к вводу в эксплуатацию в IV квартале 2014 года.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение

Электроснабжение Кременкульского сельского поселения осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанции 110 кВ:

1. ПС «Кременкуль» 110/10 кВ, 1×10 мВА;

2. ПС «Харлуши» 110/10 кВ, 6,3+2,5 мВА;

3. ПС «Шершневская» 110/10 кВ, 2×16 мВА;

4. ПС «Новоградская» 110/10 кВ, 2×25 мВА;

5. ПС «Бутаки» 110/10 кВ, 2×6,3 мВА.

Электроснабжение п.Ласковый осуществляется от Челябинской энергосистемы через подстанцию ПС «Новоградская» 110/10 кВ, 2х25 мВА.

Определение нагрузок

Расчетная электрическая нагрузка нового жилищно-гражданского строительства определена в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Удельная расчетная нагрузка для усадебной застройки принята 22 кВт на коттедж и для блокированной – 18 кВт на квартиру. Расчетные электрические нагрузки новой застройки, приведенные к шинам РУ-0,4 кВ ТП, рассчитаны и сведены в таблицу 4.6.4.

Электрические нагрузки нового строительства в п.Ласковый

Таблица 4.6.4

| Наименование населенного пункта | Объем нового строительства, тыс. м2 общ.площади/кол-во квартир (домов) | Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП, кВт | Источник питания; необходимый объем нового строительства или реконструкции |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Ласковый, в т.ч. | 70/500 | 12272 | ПС «Новоградская» 110/10 кВ, 2×25 мВА |
| - усадебная застройка | 15,4/110 | 2420 |  |
| - малоэтажная застройка | 54,6/390 | 7020 |  |
| - учреждения обслуживания | - | 2832 |  |

Общие электрические нагрузки в п.Ласковый на расчетный срок составят 12272 кВт.

Рекомендации по электроснабжению района

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового строительства в поселке Ласковый планируется осуществлять от вновь построенных трансформаторных подстанций, запитанных от существующих и новых ПС.

4.7  Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для проживания, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства новых и реконструируемых жилых образований.

Рассматриваемая территория имеет равнинный рельеф. Природные условия планируемой территории предопределили мероприятие по инженерной подготовке - организацию стока поверхностных вод.

Организация стока поверхностных вод

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети  ливневой канализации в поселке.

В настоящее время водоотвод с территорий Кременкульского сельского поселения не организован и осуществляется естественным путем во все водотоки.

В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока путем проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков.

Вертикальная планировка

В основу вертикальной планировки п.Ласковый положено:

- создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных территорий и нормальные условия для движения транспорта;

-    максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;

- производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внутримикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в пределах нормативных.

Водосточная сеть

Схема водостоков разработана с учетом особенностей рельефа, принятого планировочного решения и дает принципиальное решение поверхностного отвода с планируемой территории.

Сток поверхностных вод с планируемой территорий осуществляется путем строительства системы  дождевой канализации закрытого типа. Поверхностный сток с территории п.Ласковый собирается и сбрасывается через очистные сооружения в урочище Сорочий лог.

РАЗДЕЛ 5. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Установленное функциональное назначение территории населенного пункта является юридическим инструментом обеспечения использования территории при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития населенного пункта.

ЗОНИРОВАНИЕ – деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий с определением видов преобладающего функционального использования установленных зон.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ (функциональное назначение) – установленное планировочной градостроительной документацией направление использования территории с учетом ограничений для осуществления определенных видов деятельности.

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ – определенная планировочной градостроительной документацией совокупность ограничений и предпочтений, обуславливающих ее использование в соответствии с функциональным назначением.

ИНЖЕНЕРНАЯ, ТРАНСПОРТНАЯ и СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ – комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование поселений.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

КРАСНЫЕ ЛИНИИ – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Предложения по размещению функциональных зон перспективного развития намечаются с учетом установленных ограничений градостроительной деятельности  и комплексного анализа территории поселка.

Установленное функциональное назначение территории поселка является юридическим инструментом обеспечения использования территории при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с целями, требованиями и основными направлениями градостроительного развития поселения.

Зонирование территорий – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничениям по освоению застройкой, транспортной и инженерно-технической инфраструктурами, по ее использованию для различных видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

Главной целью зонирования территории для градостроительства является поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций. В соответствии с этой целью на территории поселка Ласковый устанавливаются следующие типы функционального назначения территорий:

Жилая зона

Ж-1 - зона застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами

Общественно-деловая зона

ОД-1 - зона объектов общественно-делового назначения

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Т - зона транспортной инфраструктуры

И - зона инженерной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственного использования

СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий

Зона рекреационного назначения

Р-1 - зона лесов

Р-2 - парки, скверы, бульвары

Р-3 - зона озеленения санитарного разрыва автодорог регионального значения

Р-4 - зона общего пользования (природный ландшафт)

Р-5 - зелёные насаждения общего пользования (древесно-кустарниковая растительность)

Р-6 - зона отдыха

Материалы «Функционального зонирования территории» позволяют путем разработки нормативно-правовых документов обеспечить:

- условия формирования населенного пункта в соответствии с перспективой его развития;

- баланс общественных интересов и частных инициатив;

- регулирование процесса землепользования, согласование интересов всех уровней;

- рациональное использование природных, экономических, рекреационных ресурсов и возможностей транспортной и инженерной инфраструктур;

- поддержание здоровья;

- сохранение природной среды.

Материалы раздела «Функциональное зонирование территории» Генерального плана п.Ласковый являются основой для последующей разработки «Карты градостроительного зонирования территории. Карты границ зон с особыми условиями использования территории» – базового юридического инструмента регулирования отношений по поводу использования, строительного обустройства земельных участков и иных объектов недвижимости в условиях рынка, составляющей части «Правил землепользования и застройки поселка Ласковый».

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Значительную долю чрезвычайных ситуаций природного характера составляют ситуации, вызванные неблагоприятными метеорологическими явлениями (сильный ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки; метели со снежными заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению коммуникаций; грозы с электрическими разрядами и др.). Степень опасности природных процессов на территории п.Ласковый оценивается по категории «умеренно опасные», сложность природных условий – по категории «простые» в соответствии с СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ

Пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, проектом предусматривается устройство противопожарных расстояний между лесными массивами и застройкой поселка шириной не менее 15 м.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕССЫ

На территории муниципального района, а также на территории населенных пунктов возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

- ураганный ветер – повреждение кровли жилых зданий;

- снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6- 12 часов);

- сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

- заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Территория п.Ласковый попадает в зону возможных слабых разрушений от г. Челябинска.

ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ПОО)

На рассматриваемой территории отсутствуют:

- отдельно стоящие, отнесенные к категориям по ГО организации;

- склады, базы ГСМ, других материально-технических и прочих резервов, размещаемых на отнесенных к группам по ГО территориях, районах рассредоточения и эвакуации населения;

- защитные сооружения ГО, укрытие 100% различных категорий населения, спланировано в сооружениях, дооборудуемых под ПРУ (П-4, П-5) в соответствующий период.

Таким образом, относительно рассматриваемой территории потенциально опасные объекты отсутствуют.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно всвязи с:

- авариями на энергетических сетях и сооружениях, взрывами в жилых зданиях;

- возникновением пожаров;

- опасными происшествиями на транспорте: автодорожные аварии.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

С точки зрения территориального развития поселка и для повышения пожарной безопасности застройки Генеральным планом предусматриваются:

- разрывы между селитебной зоной и транспортными территориями – поселковыми улицами и дорогами, санитарно-защитными зонами;

- членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между собой зелеными пространствами;

- единая система озеленения территории;

- развитие жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения;

- обеспечение надежности газоснабжения, тепло- и электроснабжения;

- развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения;

- пожарная часть на 1 а/машину, предполагаемая к размещению в IV-м планировочном районе, обеспечит доступ пожарной машины до любой точки застройки;

- оснащение поселка учреждениями здравоохранения;

- создание улично-дорожной сети со строительством улиц с усовершенствованным и твердым покрытием, обеспечивающей транспортное сообщение между жилыми и рекреационными зонами, а также выходы на внешние направления; система УДС и транспорта направлена на повышение устойчивости функционирования поселка, на организацию защиты населения, ввода подразделений РСЧС для спасательных, восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

При проектировании генерального плана п.Ласковый учитывались данные Главного управления МЧС России по Челябинской области:

- Для разработки инженерно-технических мероприятий ГО

| А) Основные положения плана ГО |
| --- |
| - Отдельно стоящие отнесенные к категориям по ГО организации | Согласно плану ГО Сосновского муниципального района |
| - Границы зон возможной опасности и загородной зоны | Согласно п. 1.3 – 1.8 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» |
| - Размещение складов и баз ГСМ, складов и баз продовольственных, материально-технических и прочих резервов, распределительных холодильников и баз, специализированных торговых комплексов, размещаемых на отнесенных к группам по ГО территориях | Согласно сведениям отдела по делам ГО и ЧС администрации Сосновского муниципального района (с. Долгодеревенское, ул.50 лет ВЛКСМ, 21 тлф. 8 (351.44) 3-21-45) |
| - Ограничения на размещение строительства в зонах возможных разрушений, катастрофического затопления, возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) | Согласно п.3. «Размещение объектов и планировка городов» СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» |
| Б) Основные положения плана ГО отраслей промышленности, транспорта и сельского хозяйства, размещенных и размещаемых на территории |
| - Размещение новых промышленных объектов | Согласно п.п. 3.2., 3.12., 3.15-3.17., 4 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» |
| В) Расселение |
| - Требования к экономически перспективным средним и малым городам и поселкам – центрам устойчивого функционирования района | Предусмотреть выполнение требований п.3.1. СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» |
| - Требования к этажности, плотности застройки, плотности населения | Согласно п.3.18 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» |
| - Численность рассредоточиваемого, эвакуируемого населения, расселяемого в загородной зоне на первую очередь и расчетный срок | Согласно п.3.20-3.22 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» |
| - Обеспеченность различных категорий населения существующими защитными сооружениями ГО и требования к ЗС ГО | Согласно сведениям отдела по делам ГО и ЧС администрации Сосновского муниципального района (с. Долгодеревенское, ул.50 лет ВЛКСМ, 21 тлф. 8 (351.44) 3-21-45) |
| Г) Инженерные коммуникации |
| - Источники водоснабжения и требования к ним - Расчет подачи воды отнесенным к группам по ГО территориям и отнесенным к категориям по ГО организациям по аварийному режиму, поселениям в районах рассредоточения и эвакуации населения | Согласно п.4.10-4.22 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» |
| - Требования к устойчивому электроснабжению городов и объектов - Размещение новых объектов энергоснабжения | Согласно п.5.1-5.15 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» |
| - Требования по системам оповещения гражданской обороны | Согласно п.6.1-6.24 СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и Положению о системах оповещения гражданской обороны, введенному в действие совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» |

- Для разработки инженерно-технических мероприятий по предупреждению ЧС

| - Сведения о наблюдаемых на территории района опасных природных процессах, требующих превентивных защитных мер | Учет природно-климатических особенностей вести в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». Мероприятия СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» выполнить по мере необходимости на основании заключения инженерно-геологических изысканий |
| --- | --- |
| - Перечни и места расположения существующих и намечаемых к строительству потенциально-опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории района | Перечни и места расположения существующих и намечаемых к строительству потенциально-опасных объектов, транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС согласовать с отделом по делам ГО и ЧС администрации Сосновского муниципального района (с. Долгодеревенское, ул.50 лет ВЛКСМ, 21 тлф. 8 (351.44) 3-21-45) |
| - Дополнительные сведения об источниках ЧС природного и техногенного характера, которые необходимо учесть при пректировании | Раздел «Перечень ИТМ ГОЧС» разработать: согласно СНиП 2.01.51-90 и п. 5.3. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований». |
| - Требования по созданию локальных систеи оповещения при авариях на потенциально-опасных объектах | На проектируемом земельном участке размещение ПОО, к которым предъявляются требования по созданию локальных систем оповещения не предусматривается |

РАЗДЕЛ  7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Территория |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселка, в т.ч. территории: | га | - | 314,17 |
| 1.1 | - жилых зон | га | - | 125,0 |
| 1.2 | - общественно-деловых зон | га | - | 47,07 |
| 1.3 | - рекреационных зон | га | - | 134,17 |
| 1.4 | - зон инженерно-транспортной инфраструктуры | га | - | 7,93 |
| Население |
| 3. | Численность населения | тыс.чел | - | 2,0 |
| Жилищный фонд |
| 4. | Жилищный фонд поселка, всего, в том числе: | тыс. м2 общ. площади | - | 70,0 |
|  | - усадебная застройка | тыс. м2общ. площади | - | 15,4 |
| 4.1 | - малоэтажная застройка (1-2 эт. блокированная) | тыс. м2 общ. площади | - | 54,6 |
| 5. | Объём нового строительства, всего, в том числе | тыс. м2 | - | 70,0 |
|  | - усадебная застройка | тыс. м2 | - | 15,4 |
| 5.1 | - малоэтажная застройка (1-2 эт. блокированная) | тыс. м2 | - | 54,6 |
|  | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| 6. | Детские дошкольные учреждения –всего/1000чел. | мест | - | 165 |
| 7. | Общеобразовательные школы – всего/1000 чел. | мест | - | 320 |
| 8. | Амбулатории– всего/1000 чел. | посещений в смену | - | 40 |
| 9. | Спортивные учреждения – всего/1000чел. | га | - | 3,36 |
| 10. | Культурно-досуговые, обслуживающие, административные учреждения– всего/1000чел. | га | - | 4,18 |
| 11. | Предприятия торговли – всего/1000чел. | га | - | 1,25 |
| 12. | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | мест | - | 40 |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел. | р.мест | - | 12 |
| 14. | Пожарная часть-всего/а/машин | а/машин | - | 1 |
| Транспортная инфраструктура |
| 15. | Протяженность УДС, всего, из них: | м | 527 | 21236 |
| 15.1 | - магистральные улицы | м | - | 2076 |
| 15.2 | - улицы местного значения | м | 527 | 10137 |
| 15.3 | - улицы в жилой застройке | м | - | 9023 |
| 17. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | а/м на 1000 жителей | - | 700 |
| Инженерная инфраструктура |
| 18. Водоснабжение |
| 18.1 | Среднесуточное водопотребление, в т.ч. | тыс м3/сут. | - | 303 |
| - | на хоз-питьевые нужды | тыс м3/сут. | - | 230 |
| 18.2 | Протяженность водопроводных сетей | м | 2300 | 4300 |
| 19. Водоотведение |
| 19.1 | Расчетное количество сточных вод (среднее) | тыс м3/сут. | - | 242 |
| 19.2 | Протяженность канализационных сетей | м | - | 7935 |
| 20. Электроснабжение |
| 20.1 | Электрическая нагрузка | КВт | - | 5954 |
| 20.2 | Протяженность сетей | м | 2350 | 9592 |
| 21. Теплоснабжение |
| 21.1 | Потребление тепла | Гкал/час | - | 7,635 |
| 21.2 | Протяженность сетей | м | - | - |
| 22. Газоснабжение |
| 22.1 | Потребление газа | м3/час | - | 175 |
| 22.2 | Протяженность газопровода | м | 5100 | 5403 |