000 «Архстрой - Сервис»

экз. 1

Деревня Таловка

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

(2 и 3 части - КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ и ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ)

ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор

Главный инженер проекта

Е. С. Варнин

О. В.Здарская

Челябинск, 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Общая часть................................................................................................................3

1. Виды территориальных зон................................................................................4

2. Характеристика территориальных зон, градостроительные      регламенты............................................................................................................

А. Природные зоны...............................................................................6

Б. Общественно-деловые зоны.......................................................... 8

В. Жилые зоны……………………………………………………….9

Г. Производственные зоны................................................................ 18

К. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур.................... 19

3. Зоны с особыми условиями использования территории..............................21

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2 и 3 части   ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ    деревня ТАЛОВКА  - «Карта градостроительного зонирования территории и градостроительные регламенты» выполнены по заказу Администрации Сосновского муниципального района в соответствии с заданием на разработку генерального плана  деревня ТАЛОВКА, утвержденным Главой Сосновского муниципального района.

Работа выполнена на основе Генерального плана деревня ТАЛОВКА, разработанного 000 «Архстрой-Сервис» в 2008 г

Основные понятия

(в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья I):

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

- территориальные зоны — зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

- градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах использования земельных участков, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Градостроительное зонирование «переводит» на правовой язык общие решения Генерального плана и тем самым обеспечивает его последовательную реализацию и внесение текущих изменений по установленным процедурам, устанавливает границы территориальных зон с перечнями видов  разрешенного использования и строительного изменения недвижемости в этих зонах (градостроительный регламент).

«Проект Правил Землепользования и Застройки Территории» содержит текстовую и графическую части.

Текст включает:

- виды и характеристику территориальных зон;

- градостроительные регламенты (для всех видов зон) :

- основные виды разрешенного использования (разрешенные «по праву» виды землепользования);

условно разрешенные  виды  использования  (разрешенные  виды использования, сопутствующие основным видам землепользования);

- вспомогательные виды  разрешенного использования (виды использования недвижимости, требующие решения согласительной комиссии)

- параметры разрешенного строительства на земельных участках.

Примечание: Важный вопрос юридического регламентирования использования недвижимости связан с отношением к уже имеющимся правам на земельные участки и недвижимость в тех случаях, когда существующее использование не соответствует регламентам для данной зоны. В этих случаях устанавливается, что подобный объект может существовать в этом качестве сколь угодно долго, но без каких- либо строительных изменений. Последние разрешается осуществлять в отношении объектов с неподтвержденным использованием только в направлении приведения их использования в соответствие с регламентом по данной зоне и при условии, что существование и использование объектов недвижимости неопасно для жизни и здоровья людей, для природной и культурно-исторической среды.

Графическая часть включает:

- деревня Таловка - Карта градостроительного зонирования территории М1:5000

- деревня Таловка- Схема границ зон с особыми условиями использования

использования территории М1:5000

Детализация правового зонирования применительно к конкретной специфике территориальных зон должна производится в соответствующем картографическом

масштабе при уже принятых и действующих правилах с последующим  их дополнением  и  корректировкой  (по внесению изменений в границы  субзон, видов разрешенного использования недвижимости посредством разработки проектов красных линий  и т. д.).

1. ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Принцип   построения   территориальных   зон   базируется   на «Планировочной структуре территории населенного пункта » - основном чертеже генерального плана населенного пункта деревня Таловка  и «Схеме функционального зонирования территории населенного пункта»

При установлении границ территориальных зон учтены границы:

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом населенного пункта деревня Таловка

-существующего землепользования;

- естественные границы природных объектов.

Для каждой зоны предусмотрен набор конкретных регламентов, который распространяется на любые виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в пределах одной территориальной зоны. В другой территориальной зоне соответственно действует другой набор регламентов.

Проектом определены следующие виды территориальных зон:

А - природные, в т.ч.

А 1 санитарно-защитные зоны

А 2 прибрежные защитные полосы

А 3 парки, скверы

Б- общественные - деловые

В-жилые, в т.ч.:

В .1    -жилой  застройки

В 1.1 - усадебной и коттеджной застройки

В 1.2 - 2-3-этажной застройки

В 1.3 - многоэтажной застройки

В .2    -коллективные  сады.

Г - производственные

К - инженерной и транспортной инфраструктур, в т.ч.:

К 1 - железной дороги

К  2- внешнего автомобильного транспорта

К 3  -в\ в ЛЭП

К 7 - автомагистрали

К 8 - поселковые улицы

Примечание:

На карте градостроительного зонирования и в пояснительной записке приняты следующие обозначения:

01 07В 1.1

\   \   \- вид территориальной зоны \

\ -  № территориальной зоны\

№ градостроительной зоны по «Карте градостроительного зонирования»

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территории памятников истории и культуры, в границах территории общего пользования, на территориях,   занятых линейными объектами.

Градостроительные регламенты не устанавливаются на городские леса, водные объекты общего пользования, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, иных водохозяйственных сооружений, объектов, использование которых определяются в соответствии с федеральными законами.

А. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ

ВИДЫ ПРИРОДНЫХ ЗОН

В состав природных зон включены зоны в границах территорий, занятых парками, скверами,   а также территориями санитарно-защитных зон, прибрежных защитных полос.

Природные зоны подразделяются на природоохранные и природно-рекреационные:

Природоохранные,  предназначены   для   обеспечения   экологической

безопасности среды жизнедеятельности, сохранения природной среды, для

отдыха населения.

А 1 ---леса

А 2— озелененные  территории  санитарно-защитных  зон, санитарных разрывов, водоохранных зон.

Природно-рекреационные, предназначены для организации мест отдыха

населения.

А 3 - парки, скверы, бульвары.

А 4 -  река, водоемы, поймы ручьев

А1  ЛЕСА

Зона А.1 предназначена для сохранения естественных  природных ландшафтов

Виды разрешенного использования

1.1  лесопарки, лугопарки.

А2 ОЗЕЛЕНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН, САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ, ВОДООХРАННЫХ ЗОН.

Зона А.2. подразделяется на 2 субзоны, по назначению охранной зоны

А .2.1 СУБЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН.

Предназначены для уменьшения отрицательного влияния предприятий, транспортных и инженерных коммуникаций и сооружений на селитебные территории.

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 защитные древесно-кустарниковые полосы, озелененные территории

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 автодороги

2.2 объекты торговли и общепита, предприятия бытового обслуживания

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 рубка ухода, санитарная рубка

3.2 тротуары, велосипедные дорожки

3.3 дорожно-тротуарная сеть

3.4 инженерные коммуникации и сооружения

3.5 предприятия коммунально-складского назначения, транспортного обслуживания. Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков, иных объектов недвижимости устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку., объекту) в процессе согласования.

А 2.2. СУБЗОНА ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОДООХРАННЫХ ЗОН

Предназначена для уменьшения отрицательного влияния застройки на экологическое и санитарное состояние водных объектов.

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 озелененные территории

1.2 на территориях прибрежных защитных полос устанавливается специальный режим использования и охраны природных ресурсов и осуществления иной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 дорожно-тротуарная сеть

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 объекты водоснабжения

3.2 объекты рекреации

3.3 объекты рыбного хозяйства

3.4 объекты охотничьего хозяйства

3.5 объекты гидротехнических сооружений

А 3 ПАРКИ, СКВЕРЫ

Зона А 2 предназначена для организации мест массового отдыха населения.

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 озелененные территории

1.2 дорожно-тротуарная  сеть

1.3 площадки отдыха и игр

1.4 павильоны

1.3.зрелищные сооружения

1.4 спортивные сооружения и объекты рекреации

1.5 аттракционы

1.6 малые архитектурные формы

1.7 общественные туалеты

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 места парковки легковых автомобилей (из расчета 10 м-мест на 100 единовременных посетителей)

2.2 предприятия общественного питания

2.3 инженерно-технические объекты

2.4 объекты культа

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 пункты первой медицинской помощи

3.2 опорные пункты милиции

3.3 киоски, временные павильоны розничной торговли и обслуживания

3.4 административно-хозяйственные здания и сооружения, связанные с эксплуатацией данных зон

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Зона | Баланс территории (%) | Максимальная высота здания |
| --- | --- | --- |
|  | Зеленые насаждения | Дорожки, площадки | Здания, сооружения |  |
| Парки полифункциональные | 80 | 17 | 3 | *1 |
| Парки специализированные | 70 | 20 | 10 | *1 |
| Скверы, бульвары | 60 | 38 | 2 | - |

*1 - устанавливается в процессе согласования.

Б. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ

Общественно-деловые   зоны   предназначены   для   размещения административно-деловой,    коммерческой    деятельности,    объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования,   научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных зданий, строений, сооружений и стоянок автомобильного транспорта и т. д.

Зона Б характеризуется многофункциональным использованием территории. 1. Основные виды разрешенного использования

1.1   культурно-досуговые центры многофункциональные или целевого назначения

1.2 информационные центры, компьютерные центры

1.3 музеи, выставочные залы, картинные галереи

1.4 концертные залы, театры-студии

1.5 гостиные для творческих встреч

1.6 почта, телефон, телеграф

1.7 банки, иные финансовые организации

1.8 торговые центры, демонстрационные залы, магазины без ограничения профиля или ассортимента

1.9 художественные магазины-салоны, лавки сувениров, центры народных ремесел

1.10 рестораны, кафе, бары, закусочные

1.11 дома быта, ремонтные мастерские бытовой техники, пошивочные ателье, иные объекты бытового обслуживания населения

1.12 сфера услуг для граждан (нотариальные конторы, юридические консультации)

1.13 гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов

1.14 офисы различных фирм, компаний, представительств

1.15 научные, проектные и строительные организации, кроме биологических и промышленных лабораторий, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека

1.16 печать, пресса, рекламные агентства

1.17 объекты культа

1.18 консультации, кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины, аптеки

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 крупные инженерно-транспортные сооружения

2.2 многоэтажные гаражи-стоянки

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 павильоны розничной торговли и обслуживания населения

3.2 скверы, бульвары

3.3 инженерно-технические объекты: КНС, ТП, ГРП и др.

3.4 общественные туалеты площадью не более 60 м2

3.5 открытое или встроенное место парковки легковых автомобилей на каждые 30м2 площади здания общественного назначения

Параметры разрешенного строительного изменения земельных участков, иных объектов недвижимости устанавливаются в индивидуальном порядке (применительно к каждому земельному участку, объекту) в процессе согласования.

В  ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Жилые  зоны     предназначены  для застройки  многоквартирными многоэтажными жилыми домами, жилыми домами малой   этажности, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Жилые зоны устанавливаются с целью обеспечения комфортных и здоровых условий для проживания. В них допускается размещение различных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых сооружений, парковок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

ВИДЫ ЖИЛЫХ ЗОН:

В 1.1- зона усадебной и коттеджной  застройки  В 1.2- зона многоэтажной застройки

В 1.1 ЗОНА УСАДЕБНОЙ И КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 отдельно стоящие жилые дома усадебного типа и коттеджи на одну семью с приусадебными участками

1.2 жилые улицы, проезды (ширина проезда -не менее бм)

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

2.2 школы начальные

2.3 объекты культа

2.4 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования с общей площадью объекта не более 150 м2

2.5 кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины, поликлиники, амбулатории, аптеки

2.6 помещения для занятий спортом, спортплощадки

2.7 библиотеки

2.8 почта, телефон

2.9 мастерские по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей в соответствии с санитарными и противопожарными нормами при условии согласования со смежными землепользователями

2.10 инженерно-технические объекты: котельные, ГРП, ТП, КНС и др.

2.11 опорный пункт охраны порядка

2.12 мастерские по изготовлению мелких поделок по индивидуальным заказам (столярные изделия, кузнечно-кованые изделия, изделия народных промыслов)

2.13 ветеринарные пункты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 надомные виды деятельности в соответствии с санитарными и противопожарными нормами:

3.2 сады, огороды

3.3 содержание и строения для содержания мелкого домашнего скота и птицы

3.4 бани, сауны (при условии очистки стоков)

3.5 сооружения, связанные с выращиванием цветов, фруктов, овощей:

парники, теплицы, оранжереи и т.д.

3.6 хозяйственные постройки

3.7 для односемейных обособленных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 легковых транспортных средства на 1 участок

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Показатели | Параметры | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. Для жилых домов усадебного типа площадь участка (включая площадь застройки), м2 - максимальная - минимальная | 1500 - 600 |  |
| 2. Минимальное расстояние между фронтальной границей участка и основным строением, м: - в сохраняемой застройке — при новом строительстве | в соответствии со сложившейся линией застройки 5 | СП 30-102-99, табл. 1 |
| 3. Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м: - от границ соседнего участка до: - основного строения - постройки для содержания скота и птицы - других построек: бани, гаража, сарая и др. - окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках - от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке: | 3 4 1 6 | в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, приложение 1 и СП 30-102-99 |
| 4. Минимальное расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов при новом строительстве | Не менее 15 м | Техрегламент, глава 17 |

Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Коэффициент застройки территории:

- для жилых домов усадебного типа

при минимальной площади участка 600 м2                 не более 0,48

4. Высота строений:

для всех основных строений:

- количество надземных этажей - до двух

с возможным использованием (дополнительно)

мансардного этажа, с соблюдением норм

освещенности соседнего участка:

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли                             не более 9,бм

- до конька скатной кровли                            не более 13,6 м

для всех вспомогательных строений:

- высота от уровня земли:

- до верха плоской кровли                             не более 4м

- до конька скатной кровли                             не более 7 м как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения

5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

В 1.2 ЗОНА 2-3-эт МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 многоквартирные жилые дома не выше 3 этажей

1.2 скверы, бульвары

1.3 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

1.4 школы начальные и средние

1.5 библиотеки, информационные центры

1.6 спортплощадки

1.7 аптеки, кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины

1.8 почтовые отделения, телефон

1.9 опорный пункт охраны порядка

1.10 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования:

- встроенные в жилые дома, размещаемые преимущественно в 1-ми цокольном этажах, с общей площадью каждого объекта не более 150 м2

- отдельно стоящие - в размерах, не требующих устройства санитарно-зашитных зон

1.11 жилые улицы, проезды (ширина проезда не менее 6м)

2. Условно разрешенные виды использования

2.2 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью объекта, превышающей разрешенных «по праву»

2.3 павильоны и киоски для мелкорозничной торговли и обслуживания населения

2.4 ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, прочие подобные объекты обслуживания

2.5 музеи, выставочные центры

2.6 инженерно-технические объекты: котельные, КНС, ТП, ГРП и др. 3.

Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства и в соответствии с санитарными и противопожарными нормами)

3.2 встроенные гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на одну квартиру

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Показатели | Параметры | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. Минимальная площадь участка многоквартирного жилого дома ( при жилищной обеспеченности 18м2 общ. дл. на 1 чел.), м2: - на 1 человека на 1м2 общей площади жилых домов | 36 2 | СНиП 2.07.01-89*, приложения 4,7 |

2. Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:

- в сохраняемой застройке

- при реконструкции и новом строительстве:

отступ жилых зданий от красных линий, м:

- магистральных улиц

- жилых улиц Примечание: По красной линии допускается размещение жилых зданий со встроенными в первом этаже или пристроенными помещениями общественного назначения

в соответствии со сложившейся линией застройки 6,0 3,0

СНиП 2.07.01-89*

3. Минимальные расстояния между жилыми зданиями:

- расстояния между длинными сторонами жилых зданий высотой: 2-3 этажа

- расстояние между длинными сторонами и

торцами жилых зданий с окнами из жилых

комнат.

Примечание: Указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещенности, если обеспечивается непросматриваемость жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно  не менее 15м   СНиП 2.07.01-89*, п.2.12

4. Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке (при жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на 1 человека) м2 на 1 человека

- площадок для игр детей дошкольного и

-школьного возраста

-площадок для отдыха взрослого населения 0,7 0,1 СНиП 2.07.01-89*, п.2.13 и приложение 4

площадок для занятий физкультурой для хозяйственных целей и выгула собак для стоянки автомашин 2,0 0,3 0,8

5. Минимальное расстояние от границ участков до лесных массивов при новом строительстве

Техрегламент, глава 17

6. Высота зданий:

для всех основных строений количество надземных этажей

до четырех с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа

Предприятия обслуживания, разрешенные «по праву», размещаются в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

В 1.3 ЗОНА МНОГОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 многоквартирные дома в 5 этажей и выше

1.2 многоквартирные дома в 2 - 4 этажа

1.3 детские сады, иные объекты дошкольного воспитания

1.4 школы начальные и средние

1.5 скверы, бульвары

1.6 музеи, выставочные залы, библиотеки

1.7 помещения для занятий спортом

1.8 поликлиники, аптеки, кабинеты практикующих врачей, центры народной и др. медицины

1.9 почтовые отделения, телефон

1.10 объекты торгово-бытового обслуживания, предприятия общественного питания, помещения общественного назначения - отдельно стоящие, встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека (требующих устройства санитарно-защитных зон) с учетом требований по размещению помещений в жилых домах СНиП 31-01-2003

1.11 помещения офисные, конторские с числом работающих в каждом не более 5 чел, мастерские для художников и архитекторов, размещаемые на верхних этажах жилых зданий

1.12 жилые улицы, проезды (ширина проезда не менее 6м)

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 дома приема гостей, центры обслуживания туристов

2.2 объекты культа

2.3 кинозалы, видео салоны

2.4 объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью, превышающей разрешенных «по праву»

2.5 офисы, конторы

2.6 предприятия У класса по санитарной классификации и безвредные

2.7 отделения милиции

2.8 издательства и редакционные офисы

2.9 компьютерные центры

2.10 рекламные агентства

2.11 общественные туалеты на участках не более 60 м2

2.12 инженерно-технические объекты: котельные, насосные станции, ТП, ГРП и др

2.13 офисы и мастерские жилищно-коммунального обслуживания

2.14 ветеринарные приемные пункты

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 встроенные, подземные или полузаглубленные гаражи и открытые стоянки, но не более чем 1 место парковки на 1 квартиру

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Показатели | Параметры | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1. Минимальная площадь участка Многоквартирного дома ( при жилищной обеспеченности 18 м2 общ.пл. на 1 чел.), м2: - на 1 человека - на 1м2 общей площади жилых домов | 17,4 0,97 | СНиП 2.07.01-89* , приложения 4, 7 |
| 2. Расстояния между жилыми домами, жилыми и общественными зданиями, а также производственными | На основе расчетов инсоляции и освещенности, в соответствии с противопожарным и санитарными требованиями, но не менее 50 м | Техрегламент, глава 16 |
| 3. Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий: - до хозяйственных построек - до площадок для выгула собак | не менее 20м не менее 40м | СНиП 2.07.01-89*, п.2.13 |
| 4. Минимальные размеры площадок, размещаемых в жилой застройке (при жилищной обеспеченности 18 м2 общей площади на 1 человека), м2 на 1 человека - площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста - площадок для отдыха взрослого населения площадок для занятий физкультурой для хозяйственных целей и выгула собак для стоянки автомашин_________ | 0,7 0,1 2,0 0,3 0,8 | СНиП 2.07.01-89*. п. 2.13 и приложение 4 |
| 5.Отступ линии жилой застройки от красных линий: магистральных улиц жилых улиц | не менее 5м не менее Зм |  |
| 6. Минимальное расстояние от границ участков до лесных массивов | Не менее 50м | Техрегламент, глава 17 |
| 8. Высота зданий: для жилых зданий количество наземных этажей | 5 этажей и выше |  |

В.2.      КОЛЛЕКТИВНЫЕ  САДЫ

Зона В.2.  подразделяется  на 3 субзоны с точки зрения дальнейшего их  исползования:

В.2.1.-сохраняемые  коллективные  сады

В.2.2- с ориентацией на постепенное преобразование данной субзоны в зону В.1- зону жилой  застройки

В.2.3.- неперспективные  по  гидрологическим  и  санитарно-гигиеническим условиям

1. Основные виды разрешенного использования

  - административные помещения, связанные с обслуживанием садоводческого

кооператива.

1.2.здания и сооружения для хранения средств пожаротушения

1.3 пожарные водоемы или резервуары

1.4водозабор

1.5 площадки для мусоросборников

1.6 площадки для стоянки автомобилей при въезде на территорию коллективного сада

1.7 садовый дом сезонного, временного или круглосуточного пользования

1.9.содержание мелкого скота и птицы

2. Условно разрешенные виды использования

2.1.сооружения, связанные с выращиванием цветов, овощей, фруктов: парники, теплицы, оранжереи и т.д.

2.2хозяйственные постройки

2.3строения для содержания мелкого скота и птицы

2.4 бани, сауны

2.5 надворные туалеты

2.6 резервуары для хранения воды

2.7 встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более

чем на 2 транспортных средства  на 1 участок

2.8 коллективные овощехранилища

2.9 индивидуальная трудовая деятельность (без нарушения принципов добрососедства,

И в соответствии с санитарными и противопожарными нормами)

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 сооружения инженерной инфраструктуры

3.2 киоски, лоточная торговля, временные павильоны торговли и обслуживания

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Минимальная площадь участка, га | 0,06 |
| Минимальное расстояние между фронтальной границей участка, м: И садовым домом И хозяйственными постройками | 3,0 4,0 |
| Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями, м: От границ соседнего участка до: Садового дома Постройки для содержания мелкого скота и птицы Других построек От садового дома до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке |  |

Г ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ

Производственные    зоны   предназначены   для   размещения промышленных, коммунально-складских объектов, обеспечивающих их функционирование, объектов инженерной и транспортной структур, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственная зона включает:

Г.1.-Зоны предприятий и промышленных объектов,

Г.2. –Зоны коммунально-складских объектов

Г 2 .2. ЗОНЫ КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ(СЗЗ от50 до100)

Зона эксплуатации, модернизации и реконструкции размещения объектов коммунально-складского хозяйства(специализированных складов, торговых баз, учреждений коммунального и транспортного обслуживания), иных объектов торговой и коммерческой деятельности.

1. Основные виды разрешенного использования

1.1   коммунально-складская деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение (размещение новых, эксплуатация существующих )

1.2 дороги, проезды (ширина проездов - не менее 6м)

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 озелененные территории

2.2. общежития связанные с производством и образованием

2.3. заведения среднего специального образования

2.4.офисы, конторы различных организаций, фирм, предприятий, компаний

2.5. банки, их отделения

2.6. спортплощадки

2.7. аптеки, консультативные поликлиники

2.8. пункты первой медицинской помощи

2.9.магазины  товаров первой необходимости

2.10. выставки товаров оптовой  торговли

2.11. рынки,  комплексы оптовой, мелкооптовой торговли

2.12. предприятия по упаковке и транспортной доставке товаров

2.13.автозаправочные станции.

2.14.станции техобслуживания автомобилей.

2.15. индивидуальные и коммерческие подземные, многоэтажные гаражи, стоянки(в том числе открытые) краткосрочного и долговременного хранения автомобилей.

2.16. таксопарки

2.17. автовокзалы

2.18. спортзалы, залы рекреации

2.19. универсальные спортивные и развлекательные комплексы

2.20.станции скорой помощи

2.21 ветеринарные пункты

2.22. киоски, лоточная  торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания

2.23. общественные туалеты

2.24. отделения милиции

2.25 инженерные сооружения

2.26.издательства и редакционные офисы с типографиями

2.27.компъютерные центры

2.28.телерадио студии

2.29.рекламные агентства

2.30. пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские и иные подобные объекты обслуживания

2.31.почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции

2.34.клубы (залы встреч и собраний) многоцелевого и специализированного назначения

2.35. административные организации, офисы, конторы (сопутствующие производствам)

2.36. научные, проектные и конструкторские организации

2.37. объекты пожарной охраны.

2.38.объекты , связанные с культом

2.38. бани

Примечания:

1. Размещение новых объектов, предприятий возможно при условии, что их нормативные санитарно-защитные зоны находятся в пределах границ производственных зон.

2. Эксплуатация существующих объектов разрешается , кроме тех случаев, когда их ССЗ (нормативные) частично или полностью находятся в жилой зоне. (В этих случаях: четкая программа модернизации (понижение класса объекта) с проведением постоянного экологического мониторинга).

К. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения, и   функционирования   сооружений-  и   коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования; выделены следующие зоны:

К 1 —железной дороги

К 2 – внешнего автомобильного  транспорта

К 3 - .в/в ЛЭП

К 6 - магистральные водоводы

К 7 - автомагистраль

К  8 - поселковые улицы

К 1 ЗОНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 полоса отвода железной дороги с размещением в ней железнодорожного вокзала, пассажирских станций, остановочных пунктов, технических станций, парков резервного подвижного состава, грузовых станций и контейнерной площадки, складов и площадок для навалочных грузов долговременного хранения и др.

1.2 железнодорожные пути к производственным зонам

1.3 санитарно-защитная зона железной дороги, считая от оси крайнего ж/д пути, шириной:

100 м до жилой застройки

50 м до границ садовых участков

с озеленением не менее 50 % ширины зоны. *

в санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается  размещение  автомобильных  дорог,  транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередач и связи, складов, учреждений коммунально-бытового назначения.

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 скверы, бульвары

2.2 учреждения и предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.3 открытые автостоянки

2.4 любые здания и сооружения, коммуникации, не связанные с функционированием железной дороги

К 4  ЗОНА  ВОЗДУШНЫХ  В/В ЛЭП

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 воздушные в/в  линии электропередач (с ПС) сохранными зонами по обе стороны  от  крайних  проводов

ЛЭП  - 35кв -15м

ЛЭП  - 110кв -20м

ЛЭП -220 кв -25м

ЛЭП – 500кв- 30м

3. Вспомогательные виды разрешенного использования

3.1 использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях - по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся  ЛЭП

Примечание: При проходе коммуникаций через земельные участки, не находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных сервитутов (Земельный Кодекс, ст.23;

Градостроительный Кодекс, ст.43). 72.

К 4 ЗОНА ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА (Распределительный газопровод, ГРС)

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 трубопроводы, транспортирующие газ

1.2 охранная зона трубопроводов - 7 м по обе стороны, считая от осей крайних трубопроводов

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 использование земель, входящих в охранную зону, в иных целях - по согласованию с предприятиями трубопроводного транспорта

Примечание: При проходе коммуникаций через земельные участки, не находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для использования этих участков в целях эксплуатации и ремонта коммуникаций необходимо установление публичных сервитутов (Земельный Кодекс, ст.23;

Градостроительный Кодекс, ст.43). 72.

К 7  ЗОНА  АВТОМАГИСТРАЛЕЙ

К 8 ПОСЕЛКОВЫХ УЛИЦ

1. Основные виды разрешенного использования

1.1 магистрали для осуществления транспортной и пешеходной связей между различными районами с параметрами поперечного профиля в соответствии с их категорией и шириной в красных линиях:

- Магистральных дорог-50 – 75м

-магистральных улиц- 40-80м

1.2 полосы зеленых насаждений вдоль автомагистрали шириной не менее 10м

2. Условно разрешенные виды использования

2.1 павильоны розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания

2.2 мастерские по ремонту и обслуживанию автомобилей

2.3 открытые автостоянки

2.4 пешеходные зоны (с объектами благоустройства, небольшими магазинами, кафе, барами и т. д.)

ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| Расстояние от края основной проезжей части до линии регулирования жилой застройки: - автомагистрали в капитальной застройке - улиц: в капитальной застройке | не менее 27,0 м не менее 15,5 м |

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП П-04-2003г. устанавливаются следующие ограничения на использование территории городского округа:

- зоны 2 пояса санитарной охраны источника питьевого водоснабжения города Челябинска - Шершневского водохранилища;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- защитные, санитарно-защитные зоны от предприятий;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного  и  техногенного  характера  (зоны  подтопления, подтопления-затопления грунтовыми водами)  коридоры   инженерных   коммуникаций   (железной   дороги, магистральных трубопроводов.

Границы этих зон показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».