Экз. № 1     .

От 18.12.2017 г.

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ и МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,

РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОСНОВСКИЙ РАЙОН,

5.1 КМ НА ВОСТОК ОТ ДЕРЕВНИ КОСТЫЛИ,

6.32 КМ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ ДЕРЕВНИ КАЙГОРОДОВО

Шифр: У004.01-17ППМТ

ТОМ III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Заказчик: Чернякова М.В.                                     _______________________________

(подпись)

Разработчик: ООО НПП «Урал»

Директор   Курбанов Р. М.                                     ______________________________

м.п.                                          (подпись)

Челябинск

2017

Состав  проекта

Том I. Проект планировки территории. Основная часть

- Пояснительная записка

- Графические материалы

| 2.1. | Чертёж проекта планировки территории | М 1:2 000 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Том II. Проект планировки территории. Обосновывающая часть

- Пояснительная записка

- Графические  материалы:

| 2.1. | Схема размещения элемента планировочной структуры | М 1:10 000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Схема использования территории в период подготовки документации по планировке территории | М 1:2 000 |  |
| 2.3. | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта | М 1:2 000 |  |
| 2.4. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории | М 1:2 000 |
| 2.5. | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории | М 1:2 000 |  |

Том III.  Проект межевания территории

- Пояснительная записка

- Графические  материалы:

| 2.1. | Чертёж проекта межевания территории М 1:2 000 |
| --- | --- |

| ОГЛАВЛЕНИЕ | стр. |
| --- | --- |
| Состав проекта | 2 |
| Том III. Проект межевания территории |  |
| Пояснительная записка |  |
| Общие положения | 5 |
| Основания для выполнения работ | 5 |
| Местоположение проектируемой территории | 6 |
| Задачи разработки Проекта межевания | 6 |
| Правовая основа системы землепользования | 7 |
| Порядок формирования границ земельных участков | 7 |
| Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства | 7 |
| Проектные решения | 9 |
| Общие указания по формированию земельных участков | 9 |
| Формирование земельных участков объектов жилой застройки | 9 |
| Формирование земельных участков объектов культурно-бытового обслуживания | 9 |
| Улично-дорожная сеть | 10 |
| Инженерная подготовка территории | 10 |
| Выводы по Проекту межевания | 10 |
| Основные технико-экономические показатели Проекта межевания | 10 |
| Каталог координат поворотных точек и площади вновь образуемых земельных участков | 11 |
| Графическая часть | 23 |
| Чертёж проекта межевания территории | 1 |

Том III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- Пояснительная записка

  - Общие положения

Подготовка проекта межевания подлежащей застройке территории осуществляется в целях установления границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для ведения садового (дачного) хозяйства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Проект межевания территории, разработанный в соответствии с проектом планировки территории, является основой для последующих стадий архитектурно-строительного проектирования и строительства отдельных объектов капитального строительства и линейных объектов.

### Архитектурно-строительное проектирование осуществляется с учетом положений настоящего проекта межевания территории в соответствии с требованиями технических регламентов и региональных нормативов градостроительного проектирования.

### Проект межевания территории разработан в соответствии с требованием действующего законодательства на момент выполнения работ.

    - Основания для выполнения работ

Проект межевания территории, расположенной по адресу: Челябинская область, Сосновский район, в 5.1 км на восток от д.Костыли, 6.32 км на северо-восток от д.Кайгородово, разработан на основании:

- Постановление Администрации Сосновского муниципального района Челябинской области №3141 от 28.09.2017 г.;

- Договор подряда № 170н  от 24.08.2017 года (адрес: Челябинская область, Сосновский район, в 5.1 км на восток от д.Костыли, 6.32 км на северо-восток от д.Кайгородово);

- Топографической съёмки 2017 г., М. 1:500.

Проект межевания территории выполнен в соответствии со сведениями государственного кадастра и устанавливает границы земельных участков, на которых предполагается размещение объектов капитального строительства и линейных объектов.

При подготовке Проекта межевания территории были использованы следующие документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Земельный кодекс Российской Федерации.

- СП 53.13330.2011, Актуализированная редакция СНиП 30-02-97* Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях РФ».

- СНиП 11.04.2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения Градостроительной документации»;

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»

    - Местоположение проектируемой территории

Планируемая территория расположена по адресу: Челябинская область, Сосновский район, в 5.1 км на восток от д.Костыли, 6.32 км на северо-восток от д.Кайгородово. Границами планируемой территории являются границы земельных участков с кадастровыми номерами  74:19:0000000:11392 и 74:19:1104001:425 по данным единого государственного реестра недвижимости.

Расстояние от проектируемой территории до центра с.Кременкуль составляет 3.1 км.

    - Задачи разработки Проекта межевания

Задачами разработки Проекта межевания территории является обеспечение следующих требований:

- анализ фактического землепользования в районе проектирования;

- установление границ незастроенных земельных участков с учетом возможности размещения объектов капитального строительства по виду разрешенного использования территории согласно градостроительному регламенту, установленному утвержденными правилами землепользования и застройки.

Проектом межевания территории предусматривается:

- Установление линий градорегулирования: красных линий, отделяющих проезжую часть улицы, проезда, площади от территории застройки; линий регулирования застройки с отступом от красных линий с определением места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

- Формирование границ земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

- Формирование границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

- Установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Установление территорий общего пользования.

- Установление границ зон действия публичных сервитутов.

- Установление отводов земельных участков под размещение линейных объектов.

Номера кадастровых участков, которые подлежат разделу - 74:19:0000000:11392 и 74:19:1104001:425.

  - Правовая основа системы землепользования

    - Порядок формирования границ земельных участков

Границы земельных участков сформированы на основании документации по планировке территории и в соответствии с требованиями заказчика.

Основные виды разрешенного использования на момент проектирования:

- сельскохозяйственное использование

Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание следующих видов разрешенного использования, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

- Растениеводство;

- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур;

- овощеводство;

- выращивание тонизирующих, лекарственных и цветочных культур;

- садоводство;

- выращивание льна и конопли;

- животноводство;

- скотоводство;

- звероводство;

- птицеводство;

- свиноводство;

- пчеловодство;

- рыбоводство;

- научное обеспечение сельского хозяйства;

- хранение и переработка сельскохозяйственной продукции;

- ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках;

- питомники;

- обеспечение сельскохозяйственного производства;

    - Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства

Таблица 1

| Показатели | Параметры |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Минимальная площадь участка (включая площадь застройки), м²: - для индивидуальных участков | 600 |
| Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на участках | 6 |
| 1 | 2 |
| Минимальные расстояния (м) до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от: жилого строения (или дома) постройки для содержания мелкого скота и птицы других построек стволов высокорослых деревьев Стволов среднерослых кустарника | 3 4 1 4 2 1 |
| Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: от жилого строения или жилого дома до душа, бани (сауны), уборной от колодца до уборной и компостного устройства | 8 8 |

Примечания:

1. Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.);

2. При возведении на садовом, дачном участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового, дачного участка, скат крыши следует ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой воды не попал на соседний участок.

3. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению или жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки

4.  Высота строений:

для всех основных строений: от пола до потолка не менее 2,2 м.

Высоту хозяйственных помещений, в том числе расположенных в подвале, следует принимать не менее 2 м, высоту погреба - не менее 1,6 м до низа выступающих конструкций (балок, прогонов).

6.  Требования к ограждению земельных участков:

рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному правлением садоводческого, дачного объединения) возможно устройство ограждений других типов

Допускается по решению общего собрания членов садоводческого, дачного объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.

  - Проектные решения

1.3.1. Общие указания по формированию земельных участков

Формирование земельных участков выполняется в строгой последовательности. Первоначально формируются участки объектов общего пользования исходя из условий определенного проектом планировки местоположения в жилой застройке. Затем формирование земельных участков выполняется непосредственно по объектам жилой застройки.

Технология производства землеустроительных работ определена согласно действующему законодательству.

1.3.2. Формирование индивидуальных земельных участков.

Площади земельных участков объектов жилой застройки принимаются согласно объемно-композиционным решениям, принятым Проектом планировки, который учитывает местоположение объектов в планировочной структуре муниципального образования, иных планировочных элементов данной территории.

В основе планировочной структуры проекта застройки принята классическая прямоугольная сетка улиц (проездов).

В границах проектирования сформировано 36 индивидуальных земельных участков общей площадью 48433 кв.м.

Минимальная площадь земельного участка – 445 м², максимальная – 3827 м².

Планировочное решение предполагает разбивку прямоугольной сетки улично-дорожной сети. Всего планировочным решением предусмотрена разбивка одной улицы и трёх проездов.

На всём протяжении жилых улиц принято нормативное расстояние от красной линии улицы до линии регулирования застройки  - 5 м, проездов – 3 м.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ землепользования, линий регулирования застройки.

Возведение новых домов, гаражей, хозяйственных построек, капитальных ограждений должно вестись строго в соответствии с планом красных линий и линий регулирования застройки.

1.3.3. Формирование земельных участков объектов культурно-бытового обслуживания

В соответствии с расчётами Проекта планировки на проектируемой территории предусматривается размещение предприятия культурно-бытового назначения по оказанию услуг первой необходимости:

Всего четыре земельных участка общей площадью 7542 м² под размещение магазинов продовольственных и непродовольственных товаров и для иных целей.

1.3.4. Улично-дорожная сеть

Планировочное решение территории обеспечивает проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым участкам и участкам, предназначенных под размещение объектов торговли.

Протяженность уличной сети на проектируемой территории составила 1077 м.

Площадь – 11790 кв.м.

В рамках проекта планировки территории решены общие вопросы транспортного обслуживания территории.

Хранение личных автомобилей предусматривается на территории  индивидуальных земельных участков.

1.3.5. Инженерная подготовка территории

Проектируемый участок имеет сложный нарушенный рельеф, с большими перепадами высот. Территория является изрытой с большим количеством откосов, отвалов грунта, скопления камней.

На проектируемом участке точка с наибольшей абсолютной высотой – 264.54 м, точка с наименьшей абсолютной высотой – 250.55. Перепад высот на участке не менее 14 м.

Вертикальную планировку территории следует осуществлять с учётом сложившегося рельефа и рационального перемещения земляных масс.

1.4. Выводы по Проекту межевания

Проект межевания обеспечивает равные права и возможности правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой и общественной застройки.

1.4.1. Основные технико-экономические показатели Проекта межевания

Основные технико-экономические показатели Проекта межевания территории приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Показатель | Единица измерения | Состояние на период проектирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Площадь территории проектирования | кв.м | 67765 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2. | Площадь индивидуальных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам | кв.м | 48433 | 36 проектируемых участков |
| 3. | Земельный участок под размещение торговых и административных объектов (магазин, сторожка правления и т.д.) | га | 7542 | 4 проектируемых земельных участка |
| 4. | Площадь земельных участков под размещение объектов инженерной инфраструктуры | га | 11790 |  |

1.4.2.   Каталог координат поворотных точек и площади вновь образуемых земельных участков

Каталог координат и площади проектируемых индивидуальных земельных участков – Таблица 3

Таблица 3

| № участка | Х | Y | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 1 | 2777.6793 |
| 1 | 610795.05 | 2309024.22 |  |
| 2 | 610808.69 | 2309117.55 |  |
| 3 | 610805.16 | 2309118.4 |  |
| 4 | 610799.73 | 2309117.17 |  |
| 5 | 610790.45 | 2309122.97 |  |
| 6 | 610756.03 | 2309029.95 |  |
| 7 | 610793.7 | 2309024.45 |  |
| 1 | 610795.05 | 2309024.22 |  |
| Участок 2 | 2999.5825 |
| 1 | 610831.07 | 2309019 |  |
| 2 | 610840.29 | 2309086.62 |  |
| 3 | 610825.67 | 2309096.45 |  |
| 4 | 610826.88 | 2309108.24 |  |
| 5 | 610819.75 | 2309114.87 |  |
| 6 | 610808.69 | 2309117.55 |  |
| 7 | 610795.05 | 2309024.22 |  |
| 8 | 610802.55 | 2309022.97 |  |
| 1 | 610831.07 | 2309019 |  |
| Участок 3 | 2137.9595 |
| 1 | 610864.24 | 2309014.38 |  |
| 2 | 610870.9 | 2309063.55 |  |
| 3 | 610867.11 | 2309065.07 |  |
| 4 | 610868.51 | 2309074.62 |  |
| 5 | 610865.75 | 2309080.02 |  |
| 6 | 610857.37 | 2309083.05 |  |
| 7 | 610843.34 | 2309082.77 |  |
| 8 | 610840.29 | 2309086.62 |  |
| 9 | 610831.07 | 2309019 |  |
| 1 | 610864.24 | 2309014.38 |  |
| Участок 4 | 1986.3452 |
| 1 | 610905.42 | 2309008.65 |  |
| 2 | 610911.07 | 2309060.77 |  |
| 3 | 610900.27 | 2309059.02 |  |
| 4 | 610884.63 | 2309058.05 |  |
| 5 | 610870.9 | 2309063.55 |  |
| 6 | 610864.24 | 2309014.38 |  |
| 1 | 610905.42 | 2309008.65 |  |
| Участок 5 | 1977.4279 |
| 1 | 610939.47 | 2309003.91 |  |
| 2 | 610947.1 | 2309062.87 |  |
| 3 | 610923.23 | 2309062.73 |  |
| 4 | 610911.07 | 2309060.77 |  |
| 5 | 610905.42 | 2309008.65 |  |
| 1 | 610939.47 | 2309003.91 |  |
| Участок 6 | 1883.9675 |
| 1 | 610993.92 | 2308997.02 |  |
| 2 | 610954.52 | 2309062.92 |  |
| 3 | 610947.1 | 2309062.87 |  |
| 4 | 610939.47 | 2309003.91 |  |
| 5 | 610964.38 | 2309000.5 |  |
| 1 | 610993.92 | 2308997.02 |  |
| Участок 7 | 1388.9028 |
| 1 | 611029.35 | 2308937.75 |  |
| 2 | 611004.31 | 2308979.63 |  |
| 3 | 610983.12 | 2308982.18 |  |
| 4 | 610977.77 | 2308945.05 |  |
| 1 | 611029.35 | 2308937.75 |  |
| Участок 8 | 1117.6368 |
| 1 | 610977.77 | 2308945.05 |  |
| 2 | 610983.12 | 2308982.18 |  |
| 3 | 610962.34 | 2308984.62 |  |
| 4 | 610953.24 | 2308985.89 |  |
| 5 | 610948.07 | 2308949.24 |  |
| 1 | 610977.77 | 2308945.05 |  |
| Участок 9 | 1109.4873 |
| 1 | 610948.07 | 2308949.24 |  |
| 2 | 610953.24 | 2308985.89 |  |
| 3 | 610923.53 | 2308990.02 |  |
| 4 | 610918.36 | 2308953.43 |  |
| 1 | 610948.07 | 2308949.24 |  |
| Участок 10 | 1104.1906 |
| 1 | 610918.36 | 2308953.43 |  |
| 2 | 610923.53 | 2308990.02 |  |
| 3 | 610893.78 | 2308993.93 |  |
| 4 | 610888.66 | 2308957.63 |  |
| 1 | 610918.36 | 2308953.43 |  |
| Участок 11 | 1100.1 |
| 1 | 610879.84 | 2308958.83 |  |
| 2 | 610884.96 | 2308995.13 |  |
| 3 | 610855.25 | 2308999.33 |  |
| 4 | 610850.13 | 2308963.02 |  |
| 1 | 610879.84 | 2308958.83 |  |
| Участок 12 | 941.84741 |
| 1 | 610850.13 | 2308963.02 |  |
| 2 | 610855.25 | 2308999.33 |  |
| 3 | 610829.82 | 2309002.96 |  |
| 4 | 610824.7 | 2308966.66 |  |
| 5 | 610850.13 | 2308963.02 |  |
| Участок 16 | 945.18188 |
| 1 | 610820.28 | 2308932.8 |  |
| 2 | 610824.7 | 2308966.66 |  |
| 3 | 610794.99 | 2308970.85 |  |
| 4 | 610791.17 | 2308942.36 |  |
| 5 | 610820.28 | 2308932.8 |  |
| Участок 17 | 919.48035 |
| 1 | 610845.14 | 2308926.71 |  |
| 2 | 610850.13 | 2308963.02 |  |
| 3 | 610824.7 | 2308966.66 |  |
| 4 | 610820.28 | 2308932.8 |  |
| 5 | 610834.05 | 2308928.27 |  |
| 1 | 610845.14 | 2308926.71 |  |
| Участок 18 | 1099.6782 |
| 1 | 610874.85 | 2308922.52 |  |
| 2 | 610879.84 | 2308958.83 |  |
| 3 | 610850.13 | 2308963.02 |  |
| 4 | 610845.14 | 2308926.71 |  |
| 1 | 610874.85 | 2308922.52 |  |
| Участок 19 | 1099.6141 |
| 1 | 610913.24 | 2308917.13 |  |
| 2 | 610918.36 | 2308953.43 |  |
| 3 | 610888.66 | 2308957.63 |  |
| 4 | 610883.54 | 2308921.33 |  |
| 1 | 610913.24 | 2308917.13 |  |
| Участок 20 | 1099.7653 |
| 1 | 610942.94 | 2308912.94 |  |
| 2 | 610948.07 | 2308949.24 |  |
| 3 | 610918.36 | 2308953.43 |  |
| 4 | 610913.24 | 2308917.13 |  |
| 1 | 610942.94 | 2308912.94 |  |
| 6 | 4960584.21 | 5150411.92 |  |
| 1 | 4960557.71 | 5150411.61 |  |
| Участок 21 | 1099.7787 |
| 1 | 610972.64 | 2308908.74 |  |
| 2 | 610977.77 | 2308945.05 |  |
| 3 | 610948.07 | 2308949.24 |  |
| 4 | 610942.94 | 2308912.94 |  |
| 5 | 610972.64 | 2308908.74 |  |
| Участок 22 | 1233.6141 |
| 1 | 610994.14 | 2308909.31 |  |
| 2 | 611029.35 | 2308937.75 |  |
| 3 | 610977.77 | 2308945.05 |  |
| 4 | 610972.64 | 2308908.74 |  |
| 5 | 610979.71 | 2308907.65 |  |
| 6 | 610980.05 | 2308908.08 |  |
| 7 | 610981.28 | 2308909.31 |  |
| 8 | 610982.71 | 2308910.31 |  |
| 9 | 610984.29 | 2308911.05 |  |
| 10 | 610985.97 | 2308911.5 |  |
| 11 | 610987.71 | 2308911.65 |  |
| 12 | 610989.45 | 2308911.5 |  |
| 13 | 610991.13 | 2308911.05 |  |
| 14 | 610992.71 | 2308910.31 |  |
| 1 | 610994.14 | 2308909.31 |  |
| Участок 23 | 1904.882 |
| 1 | 611024.83 | 2308872.57 |  |
| 2 | 611024.8 | 2308876.93 |  |
| 3 | 611041.96 | 2308898.04 |  |
| 4 | 611039.08 | 2308906.16 |  |
| 5 | 611043.64 | 2308913.85 |  |
| 6 | 611029.35 | 2308937.75 |  |
| 7 | 610994.14 | 2308909.31 |  |
| 8 | 610995.37 | 2308908.08 |  |
| 9 | 610996.37 | 2308906.65 |  |
| 10 | 610997.11 | 2308905.07 |  |
| 11 | 610997.56 | 2308903.39 |  |
| 12 | 610997.71 | 2308901.65 |  |
| 13 | 610997.56 | 2308899.91 |  |
| 14 | 610997.11 | 2308898.23 |  |
| 15 | 610996.37 | 2308896.65 |  |
| 16 | 610995.37 | 2308895.22 |  |
| 17 | 610994.14 | 2308893.99 |  |
| 18 | 610992.71 | 2308892.99 |  |
| 19 | 610991.13 | 2308892.25 |  |
| 20 | 610989.45 | 2308891.8 |  |
| 21 | 610989.18 | 2308886.55 |  |
| 22 | 610995.3 | 2308886.36 |  |
| 23 | 611002.41 | 2308886.2 |  |
| 24 | 611010.19 | 2308883.88 |  |
| 25 | 611016.87 | 2308879.74 |  |
| 1 | 611024.83 | 2308872.57 |  |
| Участок 24 | 1252.3117 |
| 1 | 610989.18 | 2308886.55 |  |
| 2 | 610989.45 | 2308891.8 |  |
| 3 | 610987.71 | 2308891.65 |  |
| 4 | 610985.97 | 2308891.8 |  |
| 5 | 610984.29 | 2308892.25 |  |
| 6 | 610982.71 | 2308892.99 |  |
| 7 | 610981.28 | 2308893.99 |  |
| 8 | 610980.05 | 2308895.22 |  |
| 9 | 610979.05 | 2308896.65 |  |
| 10 | 610978.31 | 2308898.23 |  |
| 11 | 610978.31 | 2308898.23 |  |
| 12 | 610943.19 | 2308903.64 |  |
| 13 | 610938.78 | 2308868.61 |  |
| 14 | 610945.14 | 2308865.86 |  |
| 15 | 610953.88 | 2308864.62 |  |
| 16 | 610959.76 | 2308866.22 |  |
| 17 | 610965.22 | 2308869.07 |  |
| 18 | 610968.38 | 2308872.64 |  |
| 19 | 610972.07 | 2308876.69 |  |
| 20 | 610975.36 | 2308881.07 |  |
| 21 | 610981.51 | 2308885.84 |  |
| 22 | 610986.43 | 2308886.64 |  |
| 1 | 610989.18 | 2308886.55 |  |
| Участок 25 | 1200.307 |
| 1 | 610938.78 | 2308868.61 |  |
| 2 | 610943.19 | 2308903.64 |  |
| 3 | 610904.16 | 2308909.2 |  |
| 4 | 610900.39 | 2308882.47 |  |
| 5 | 610913.08 | 2308879.7 |  |
| 1 | 610938.78 | 2308868.61 |  |
| Участок 26 | 1299.9434 |
| 1 | 610900.39 | 2308882.47 |  |
| 2 | 610904.16 | 2308909.2 |  |
| 3 | 610866.25 | 2308914.6 |  |
| 4 | 610860.44 | 2308877.23 |  |
| 5 | 610869.67 | 2308872.9 |  |
| 6 | 610883.86 | 2308881.15 |  |
| 1 | 610900.39 | 2308882.47 |  |
| Участок 27 | 1145.0176 |
| 1 | 610860.44 | 2308877.23 |  |
| 2 | 610866.25 | 2308914.6 |  |
| 3 | 610832 | 2308919.47 |  |
| 4 | 610826.44 | 2308892.77 |  |
| 5 | 610830.3 | 2308891.37 |  |
| 1 | 610860.44 | 2308877.23 |  |
| Участок 28 | 1133.791 |
| 1 | 610826.44 | 2308892.77 |  |
| 2 | 610832 | 2308919.47 |  |
| 3 | 610789.91 | 2308933.27 |  |
| 4 | 610786.6 | 2308909.22 |  |
| 5 | 610797.93 | 2308903.19 |  |
| 6 | 610818.64 | 2308895.6 |  |
| 1 | 610826.44 | 2308892.77 |  |
| Участок 29 | 445.37134 |
| 1 | 610736.16 | 2308976.25 |  |
| 2 | 610742.76 | 2308994.08 |  |
| 3 | 610750.36 | 2309014.61 |  |
| 4 | 610730.28 | 2309017.58 |  |
| 5 | 610731.04 | 2308998.92 |  |
| 1 | 610736.16 | 2308976.25 |  |
| Участок 30 | 1779.4642 |
| 1 | 610756.03 | 2309029.95 |  |
| 2 | 610778.25 | 2309090 |  |
| 3 | 610737.68 | 2309093.31 |  |
| 4 | 610738.73 | 2309032.51 |  |
| 1 | 610756.03 | 2309029.95 |  |
| Участок 32 | 1200.277 |
| 1 | 610770.87 | 2309153.1 |  |
| 2 | 610783.82 | 2309165.54 |  |
| 3 | 610793.12 | 2309179.57 |  |
| 4 | 610794.08 | 2309190.41 |  |
| 5 | 610797.82 | 2309198.61 |  |
| 6 | 610784.04 | 2309208.35 |  |
| 7 | 610775.81 | 2309195.11 |  |
| 8 | 610751.78 | 2309165.25 |  |
| 9 | 610750.95 | 2309163.89 |  |
| 1 | 610770.87 | 2309153.1 |  |
| Участок 33 | 1200.1809 |
| 1 | 610797.82 | 2309198.61 |  |
| 2 | 610807.5 | 2309209.26 |  |
| 3 | 610813.58 | 2309217.25 |  |
| 4 | 610818.02 | 2309225.55 |  |
| 5 | 610818.66 | 2309242.25 |  |
| 6 | 610823.4 | 2309254.02 |  |
| 7 | 610827.47 | 2309260.21 |  |
| 8 | 610813.63 | 2309267.32 |  |
| 9 | 610809.89 | 2309260.23 |  |
| 10 | 610796.34 | 2309228.14 |  |
| 11 | 610784.04 | 2309208.35 |  |
| 1 | 610797.82 | 2309198.61 |  |
| Участок 34 |  |
| 1 | 610827.47 | 2309260.21 | 1468.8718 |
| 2 | 610834.31 | 2309270.6 |  |
| 3 | 610835.87 | 2309275.88 |  |
| 4 | 610847.58 | 2309278.51 |  |
| 5 | 610858.38 | 2309303.18 |  |
| 6 | 610850.83 | 2309326.12 |  |
| 7 | 610834.69 | 2309331.16 |  |
| 8 | 610834.63 | 2309312.01 |  |
| 9 | 610827.38 | 2309293.34 |  |
| 10 | 610813.63 | 2309267.32 |  |
| 1 | 610827.47 | 2309260.21 |  |
| Участок 35 | 2486.8584 |
| 1 | 610817.78 | 2309368.98 |  |
| 2 | 610825.56 | 2309369.69 |  |
| 3 | 610830.11 | 2309373.56 |  |
| 4 | 610833.47 | 2309385.5 |  |
| 5 | 610853.49 | 2309397.68 |  |
| 6 | 610864.48 | 2309406.09 |  |
| 7 | 610872.67 | 2309406.63 |  |
| 8 | 610876.29 | 2309414.34 |  |
| 9 | 610894.25 | 2309422.23 |  |
| 10 | 610898.6 | 2309414.71 |  |
| 11 | 610907.88 | 2309411.33 |  |
| 12 | 610914.29 | 2309432.83 |  |
| 13 | 610906.56 | 2309433.68 |  |
| 14 | 610890.02 | 2309462.63 |  |
| 15 | 610897.6 | 2309482.74 |  |
| 16 | 610895.03 | 2309490.22 |  |
| 17 | 610870.2 | 2309451.46 |  |
| 18 | 610871.63 | 2309450.46 |  |
| 19 | 610872.86 | 2309449.23 |  |
| 20 | 610873.86 | 2309447.8 |  |
| 21 | 610874.6 | 2309446.22 |  |
| 22 | 610875.05 | 2309444.54 |  |
| 23 | 610875.2 | 2309442.8 |  |
| 24 | 610875.05 | 2309441.06 |  |
| 25 | 610874.6 | 2309439.38 |  |
| 26 | 610873.86 | 2309437.8 |  |
| 27 | 610872.86 | 2309436.37 |  |
| 28 | 610871.63 | 2309435.14 |  |
| 29 | 610870.2 | 2309434.14 |  |
| 30 | 610868.62 | 2309433.4 |  |
| 31 | 610866.94 | 2309432.95 |  |
| 32 | 610865.2 | 2309432.8 |  |
| 33 | 610863.46 | 2309432.95 |  |
| 34 | 610862.69 | 2309433.06 |  |
| 35 | 610839.72 | 2309399.45 |  |
| 36 | 610840.51 | 2309397.36 |  |
| 1 | 610817.78 | 2309368.98 |  |
| Участок 36 | 3827.3448 |
| 1 | 610870.2 | 2309451.46 |  |
| 2 | 610895.03 | 2309490.22 |  |
| 3 | 610905.99 | 2309510.24 |  |
| 4 | 610927.81 | 2309520.05 |  |
| 5 | 610943.26 | 2309521.08 |  |
| 6 | 610951.65 | 2309524.41 |  |
| 7 | 610962.19 | 2309528.58 |  |
| 8 | 610962.88 | 2309539.74 |  |
| 9 | 610965.5 | 2309543.49 |  |
| 10 | 610921.9 | 2309541.01 |  |
| 11 | 610895.84 | 2309527.91 |  |
| 12 | 610891.68 | 2309523.62 |  |
| 13 | 610882.34 | 2309517.53 |  |
| 14 | 610867.55 | 2309503.67 |  |
| 15 | 610857.25 | 2309494.02 |  |
| 16 | 610839.19 | 2309479.05 |  |
| 17 | 610842.45 | 2309470.3 |  |
| 18 | 610842.98 | 2309464.57 |  |
| 19 | 610855.77 | 2309438.87 |  |
| 20 | 610855.35 | 2309441.06 |  |
| 21 | 610855.2 | 2309442.8 |  |
| 22 | 610855.35 | 2309444.54 |  |
| 23 | 610855.8 | 2309446.22 |  |
| 24 | 610856.54 | 2309447.8 |  |
| 25 | 610857.54 | 2309449.23 |  |
| 26 | 610858.77 | 2309450.46 |  |
| 27 | 610860.2 | 2309451.46 |  |
| 28 | 610861.78 | 2309452.2 |  |
| 29 | 610863.46 | 2309452.65 |  |
| 30 | 610865.2 | 2309452.8 |  |
| 31 | 610866.94 | 2309452.65 |  |
| 32 | 610868.62 | 2309452.2 |  |
| 1 | 610870.2 | 2309451.46 |  |

Каталог координат и площади проектируемых земельных участков под размещение объектов социально-культурного и бытового назначения – Таблица 3

Таблица 3

| № точки п/п | Х,м | Y,м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок 13 | 1100.0999 |
| 1 | 610824.7 | 2308966.66 |  |
| 2 | 610829.82 | 2309002.96 |  |
| 3 | 610800.11 | 2309007.16 |  |
| 4 | 610794.99 | 2308970.85 |  |
| 1 | 610824.7 | 2308966.66 |  |
| Участок 14 | 999.51758 |
| 1 | 610787.92 | 2308984.65 |  |
| 2 | 610791.23 | 2309008.64 |  |
| 3 | 610750.36 | 2309014.61 |  |
| 4 | 610742.76 | 2308994.08 |  |
| 1 | 610787.92 | 2308984.65 |  |
| Участок 15 | 2872.0956 |
| 1 | 610778.12 | 2308913.74 |  |
| 2 | 610787.92 | 2308984.65 |  |
| 3 | 610742.76 | 2308994.08 |  |
| 4 | 610736.08 | 2308976.02 |  |
| 5 | 610742.25 | 2308951.88 |  |
| 6 | 610745.08 | 2308932.9 |  |
| 7 | 610745.62 | 2308929.8 |  |
| 8 | 610760.83 | 2308922.94 |  |
| 1 | 610778.12 | 2308913.74 |  |
| Участок 31 | 2570.4584 |
| 1 | 610778.25 | 2309090 |  |
| 2 | 610790.45 | 2309122.97 |  |
| 3 | 610775.48 | 2309127.74 |  |
| 4 | 610767.79 | 2309138.2 |  |
| 5 | 610767.68 | 2309145.87 |  |
| 6 | 610769.16 | 2309151.45 |  |
| 7 | 610770.87 | 2309153.1 |  |
| 8 | 610750.95 | 2309163.89 |  |
| 9 | 610743.64 | 2309151.84 |  |
| 10 | 610739.64 | 2309139.38 |  |
| 11 | 610737.32 | 2309117.51 |  |
| 12 | 610737.68 | 2309093.31 |  |
| 1 | 610778.25 | 2309090 |  |

Каталог координат и площади проектируемого земельного участка земель общего пользования (улица, проезды, полигон ТБО) – Таблица 4

Таблица 4

| № точки п/п | Х,м | Y,м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Улица |
| 1 | 610978.31 | 2308898.23 | 7566.6324 |
| 2 | 610979.05 | 2308896.65 |  |
| 3 | 610980.05 | 2308895.22 |  |
| 4 | 610981.28 | 2308893.99 |  |
| 5 | 610982.71 | 2308892.99 |  |
| 6 | 610984.29 | 2308892.25 |  |
| 7 | 610985.97 | 2308891.8 |  |
| 8 | 610987.71 | 2308891.65 |  |
| 9 | 610989.45 | 2308891.8 |  |
| 10 | 610991.13 | 2308892.25 |  |
| 11 | 610992.71 | 2308892.99 |  |
| 12 | 610994.14 | 2308893.99 |  |
| 13 | 610995.37 | 2308895.22 |  |
| 14 | 610996.37 | 2308896.65 |  |
| 15 | 610997.11 | 2308898.23 |  |
| 16 | 610997.56 | 2308899.91 |  |
| 17 | 610997.71 | 2308901.65 |  |
| 18 | 610997.56 | 2308903.39 |  |
| 19 | 610997.11 | 2308905.07 |  |
| 20 | 610996.37 | 2308906.65 |  |
| 21 | 610995.37 | 2308908.08 |  |
| 22 | 610994.14 | 2308909.31 |  |
| 23 | 610992.71 | 2308910.31 |  |
| 24 | 610991.13 | 2308911.05 |  |
| 25 | 610989.45 | 2308911.5 |  |
| 26 | 610987.71 | 2308911.65 |  |
| 27 | 610985.97 | 2308911.5 |  |
| 28 | 610984.29 | 2308911.05 |  |
| 29 | 610982.71 | 2308910.31 |  |
| 30 | 610981.28 | 2308909.31 |  |
| 31 | 610980.05 | 2308908.08 |  |
| 32 | 610979.71 | 2308907.65 |  |
| 33 | 610972.64 | 2308908.74 |  |
| 34 | 610942.94 | 2308912.94 |  |
| 35 | 610913.24 | 2308917.13 |  |
| 36 | 610883.54 | 2308921.33 |  |
| 37 | 610888.66 | 2308957.63 |  |
| 38 | 610893.78 | 2308993.93 |  |
| 39 | 610923.53 | 2308990.02 |  |
| 40 | 610953.24 | 2308985.89 |  |
| 41 | 610962.34 | 2308984.62 |  |
| 42 | 610983.12 | 2308982.18 |  |
| 43 | 611004.31 | 2308979.63 |  |
| 44 | 610993.92 | 2308997.02 |  |
| 45 | 610964.38 | 2309000.5 |  |
| 46 | 610939.47 | 2309003.91 |  |
| 47 | 610905.42 | 2309008.65 |  |
| 48 | 610864.24 | 2309014.38 |  |
| 49 | 610831.07 | 2309019 |  |
| 50 | 610802.55 | 2309022.97 |  |
| 51 | 610795.05 | 2309024.22 |  |
| 52 | 610793.7 | 2309024.45 |  |
| 53 | 610756.03 | 2309029.95 |  |
| 54 | 610750.36 | 2309014.61 |  |
| 55 | 610791.23 | 2309008.64 |  |
| 56 | 610787.92 | 2308984.65 |  |
| 57 | 610778.12 | 2308913.74 |  |
| 58 | 610786.6 | 2308909.22 |  |
| 59 | 610789.91 | 2308933.27 |  |
| 60 | 610832 | 2308919.47 |  |
| 61 | 610834.05 | 2308928.27 |  |
| 62 | 610820.28 | 2308932.8 |  |
| 63 | 610791.17 | 2308942.36 |  |
| 64 | 610794.99 | 2308970.85 |  |
| 65 | 610800.11 | 2309007.16 |  |
| 66 | 610829.82 | 2309002.96 |  |
| 67 | 610855.25 | 2308999.33 |  |
| 68 | 610884.96 | 2308995.13 |  |
| 69 | 610879.84 | 2308958.83 |  |
| 70 | 610874.85 | 2308922.52 |  |
| 71 | 610845.14 | 2308926.71 |  |
| 72 | 610834.05 | 2308928.27 |  |
| 73 | 610832 | 2308919.47 |  |
| 74 | 610866.25 | 2308914.6 |  |
| 75 | 610904.16 | 2308909.2 |  |
| 76 | 610943.19 | 2308903.64 |  |
| 1 | 610978.31 | 2308898.23 |  |
| Проезд 1 | 3577.1812 |
| 1 | 610750.36 | 2309014.61 |  |
| 2 | 610756.03 | 2309029.95 |  |
| 3 | 610738.73 | 2309032.51 |  |
| 4 | 610737.68 | 2309093.31 |  |
| 5 | 610737.32 | 2309117.51 |  |
| 6 | 610739.64 | 2309139.38 |  |
| 7 | 610743.64 | 2309151.84 |  |
| 8 | 610750.95 | 2309163.89 |  |
| 9 | 610751.78 | 2309165.25 |  |
| 10 | 610775.81 | 2309195.11 |  |
| 11 | 610784.04 | 2309208.35 |  |
| 12 | 610796.34 | 2309228.14 |  |
| 13 | 610809.89 | 2309260.23 |  |
| 14 | 610813.63 | 2309267.32 |  |
| 15 | 610827.38 | 2309293.34 |  |
| 16 | 610834.63 | 2309312.01 |  |
| 17 | 610834.69 | 2309331.16 |  |
| 18 | 610831.15 | 2309343.24 |  |
| 19 | 610822.25 | 2309342.03 |  |
| 20 | 610817.91 | 2309349.48 |  |
| 21 | 610817.67 | 2309357.24 |  |
| 22 | 610812.05 | 2309356.42 |  |
| 23 | 610812.21 | 2309351.32 |  |
| 24 | 610813.97 | 2309343.2 |  |
| 25 | 610821.5 | 2309331.43 |  |
| 26 | 610824.47 | 2309324.7 |  |
| 27 | 610825.48 | 2309313.31 |  |
| 28 | 610819.18 | 2309297.08 |  |
| 29 | 610801.75 | 2309264.09 |  |
| 30 | 610788.32 | 2309232.29 |  |
| 31 | 610768.46 | 2309200.33 |  |
| 32 | 610744.39 | 2309170.43 |  |
| 33 | 610735.4 | 2309155.6 |  |
| 34 | 610730.79 | 2309141.25 |  |
| 35 | 610728.31 | 2309117.92 |  |
| 36 | 610729.53 | 2309035.98 |  |
| 37 | 610730.28 | 2309017.58 |  |
| 1 | 610750.36 | 2309014.61 |  |
| Проезд 2 | 645.91016 |
| 1 | 610839.72 | 2309399.45 |  |
| 2 | 610862.69 | 2309433.06 |  |
| 3 | 610863.46 | 2309432.95 |  |
| 4 | 610865.2 | 2309432.8 |  |
| 5 | 610866.94 | 2309432.95 |  |
| 6 | 610868.62 | 2309433.4 |  |
| 7 | 610870.2 | 2309434.14 |  |
| 8 | 610871.63 | 2309435.14 |  |
| 9 | 610872.86 | 2309436.37 |  |
| 10 | 610873.86 | 2309437.8 |  |
| 11 | 610874.6 | 2309439.38 |  |
| 12 | 610875.05 | 2309441.06 |  |
| 13 | 610875.2 | 2309442.8 |  |
| 14 | 610875.05 | 2309444.54 |  |
| 15 | 610874.6 | 2309446.22 |  |
| 16 | 610873.86 | 2309447.8 |  |
| 17 | 610872.86 | 2309449.23 |  |
| 18 | 610871.63 | 2309450.46 |  |
| 19 | 610870.2 | 2309451.46 |  |
| 20 | 610868.62 | 2309452.2 |  |
| 21 | 610866.94 | 2309452.65 |  |
| 22 | 610865.2 | 2309452.8 |  |
| 23 | 610863.46 | 2309452.65 |  |
| 24 | 610861.78 | 2309452.2 |  |
| 25 | 610860.2 | 2309451.46 |  |
| 26 | 610858.77 | 2309450.46 |  |
| 27 | 610857.54 | 2309449.23 |  |
| 28 | 610856.54 | 2309447.8 |  |
| 29 | 610855.8 | 2309446.22 |  |
| 30 | 610855.35 | 2309444.54 |  |
| 31 | 610855.2 | 2309442.8 |  |
| 32 | 610855.35 | 2309441.06 |  |
| 33 | 610855.77 | 2309438.87 |  |
| 34 | 610836.81 | 2309411.09 |  |
| 35 | 610837.63 | 2309404.92 |  |
| 1 | 610839.72 | 2309399.45 |  |
| Полигон ТБО |
| 1 | 610988.9 | 2308858.27 | 64.81 |
| 2 | 610987.32 | 2308861.53 |  |
| 3 | 610978.75 | 2308861.01 |  |
| 4 | 610970.36 | 2308855.65 |  |
| 5 | 610969.39 | 2308854.24 |  |
| 6 | 610988.9 | 2308858.27 |  |
| Участок ЗОП |
| 1 | 610589.73 | 2309234.29 | 0.99 |
| 2 | 610591.52 | 2309236.14 |  |
| 3 | 610587.00 | 2309232.58 |  |
| 1 | 610589.73 | 2309234.29 |  |

Том III. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

- Графическая часть