ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(корректировка)
Есаульского сельского поселения
Сосновского муниципального района
Челябинской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

г. Екатеринбург

2019 г.

# Содержание

Состав проектных материалов	3

Введение	4

1	Цели и задачи территориального планирования	6

1.1	Цели территориального планирования	6

1.2	Задачи территориального планирования	6

2	Производственно-экономический потенциал  Есаульского сельского поселения	8

2.1	Прогноз пространственного развития экономики	8

2.2	Функциональное зонирование	8

2.3	Предложения установлению границ населенных пунктов	12

2.4	Мероприятия по развитию и размещению объектов регионального значения	13

2.5	Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	14

Технико-экономические показатели генерального плана	27

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план (корректировка) Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Графические материалы |
| 2 | Генеральный план (корректировка) Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 25 000. |
| 3 | Генеральный план (корректировка) Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000. |
| 4 | Генеральный план (корректировка) Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта функциональных зон. М 1: 25 000. |
| 5 | Генеральный план (корректировка) Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. п. Есаульский. Карта планируемого размещения объектов местного значения, совмещенная с картой функциональных зон. М 1:5 000. |
| Обосновывающие материалы |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план (корректировка) Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | Графические материалы |
| 2 | Генеральный план (корректировка) Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 25 000. |
| 3 | Генеральный план (корректировка) Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1: 25 000. |
| Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# Введение

Проект генерального плана Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (далее – Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 0169300005019000251_63485 от 07.10.2019 г., заключенным между Администрацией Сосновского муниципального района и ООО «С-Проект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Есаульского сельского поселения в границах, определенных Законом Челябинской области от 9 июля 2004 г. № 246-ЗО «О статусе и границах Сосновского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области, Местных нормативов градостроительного проектирования Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Челябинской области, схемы территориального планирования Сосновского муниципального района, ведомственные и статистические материалы, стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней, в том числе:

- Стратегия социально-экономического развития Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2020 г., утвержденная решением Совета депутатов Сосновского муниципального района от 01 июля 2015 г. №1008;

- Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
на территории Есаульского сельского поселения на 2016-2026 гг.», утвержденная постановлением Администрации Есаульского сельского поселения от 26.10.2017 г. №26;

- Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Есаульского сельского поселения на 2016-2026 гг.», утвержденная постановлением Администрации Есаульского сельского поселения от 22.11.2016 г. №76;

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Есаульского сельского поселения на 2016-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Есаульского сельского поселения от 29.11.2016 г. №80.

Основной целью генерального плана Есаульского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенного пункта, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:2000 и 1:10000 (в электронном виде), переданные Администрацией Сосновского муниципального района.

Проект генерального плана Есаульского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2019 г.,

I этап (первая очередь) – 2024 г.;

II этап (расчетный срок) – 2039 г.

# Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Есаульского сельского поселения – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет улучшения показателей рождаемости, смертности и миграции;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы сельского поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории сельского поселения и населенных пунктов, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории Есаульского сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Челябинской области и Сосновского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Есаульского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# Производственно-экономический потенциал 
Есаульского сельского поселения

## Прогноз пространственного развития экономики

Для создания на территории Есаульского сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения условий по рациональному использованию ресурсов, образованию новых рабочих мест и обеспечению наибольшей занятости населения проектом предлагается в течение всего срока проектирования:

- увеличение объемов производства промышленных предприятий за счет обновления технологий, освоения новых линий по производству продукции;

- развитие личных подсобных хозяйств, поддержка малых форм хозяйствования;

- поддержка и стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и бытового обслуживания населения.

## Функциональное зонирование

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначены для застройки жилыми домами соответствующего типа в границах населенного пункта. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловые зоны – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными и иными общественными зданиями и сооружениями.

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи и иных объектов инженерной инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры: объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного, трубопроводного транспорта и иных видов объектов транспортной инфраструктуры.

- Производственная зона предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предназначена в том числе для размещения производственных зданий, строений, сооружений, связанных с сельскохозяйственным производством и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Зона сельскохозяйственных угодий – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи).

- Зона рекреационного назначения – включает береговую полосу водных объектов в границах населенных пунктов, предназначенную для общего пользования, а также прочие рекреационные территории.

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) – предназначена для размещения соответствующих объектов озеленения общего пользования.

- Зона кладбищ – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

- Зона лесов – территории, занятые лесной растительностью, в том числе земли лесного фонда.

- Зона акваторий – включает земли водного фонда.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Есаульского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны/ категории земель | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона градостроительного использования | 385,58 | 29,02 | 385,58 | 29,02 | Строительство индивидуального жилого фонда, объектов социально-бытового назначения, инженерной инфраструктуры |
| 2 | Зона сельскохозяйственных угодий | 690,08 | 51,93 | 690,08 | 51,93 | - |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 57,46 | 4,32 | 57,46 | 4,32 | - |
| 4 | Производственная зона | 88,31 | 6,65 | 88,31 | 6,65 | Размещение автоматической насосной станции второго подъема |
| 5 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,00 | 0,30 | 4,00 | 0,30 | - |
| 6 | Зона лесов | 101,46 | 7,63 | 101,46 | 7,63 | - |
| 7 | Зона акваторий | 2,00 | 0,15 | 2,00 | 0,15 | - |
|  | ИТОГО: | 1328,89 | 100 | 1328,89 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Есаульский

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 283,00 | 73,40 | 287,70 | 74,61 | Строительство индивидуального жилого фонда |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами планируемая | 4,70 | 1,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 3,33 | 0,86 | 3,33 | 0,86 | - |
| 4 | Общественно-деловые зоны | 14,06 | 3,65 | 14,06 | 3,65 | Строительство спортивного стадиона |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,20 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | - |
| 6 | Зона транспортной инфраструктуры | 13,63 | 3,53 | 13,63 | 3,53 | - |
| 7 | Производственная зона | 26,28 | 6,82 | 26,28 | 6,82 | Строительство новой котельной (взамен старой) |
| 8 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) | 0,59 | 0,15 | 0,59 | 0,15 | - |
| 9 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,86 | 0,22 | 0,86 | 0,22 | - |
| 10 | Зона рекреационного назначения | 34,91 | 9,05 | 34,91 | 9,05 | Строительство очистных сооружений |
| 11 | Зона кладбища | 3,12 | 0,81 | 3,12 | 0,81 | - |
| 12 | Зона акваторий | 0,90 | 0,23 | 0,90 | 0,23 | - |
|  | ИТОГО | 385,58 | 100 | 385,58 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## Предложения установлению границ населенных пунктов

В соответствии с Земельным кодексом РФ установлением границ населенного пункта Есаульского сельского поселения является утверждение генерального плана сельского поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения.

Предлагаемые границы п. Есаульский отражены на «Карте границ населенных пунктов. М 1: 25 000». При установлении границ настоящим проектом учтены данные государственного кадастра недвижимости, а также данные о границах земель лесного фонда.

Площадь п. Есаульский составила 385,58 га.

Определение местоположения границ населенного пункта осуществляется посредством выполнения работ по землеустройству (описанию местоположения границ объектов землеустройства) на основе документов территориального планирования.

В результате таких работ подготавливается карта (план) объекта землеустройства согласно ст. 20 Федерального закона «О землеустройстве» №78-ФЗ, форма и требования к составлению которой утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621.

## Мероприятия по развитию и размещению объектов регионального значения

| Наименование объектов регионального значения* | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты транспортной инфраструктуры |
| Участок автодороги регионального или межмуниципального значения «Челябинск – Ачит Свердловской области» | Территория сельского поселения | Протяженность в границах Сосновского района 20,39 км | Придорожная полоса | Строительство |

* Объекты регионального значения отображаются в информационно-справочных целях и не являются утверждаемыми в Генеральном плане Есаульского сельского поселения

## Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

| Наименование объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты социальной инфраструктуры |
| МДОУ «Детский сад №40 п. Есаульский» | п. Есаульский Общественно-деловые зоны | Мощность - 140 мест | Не устанавливаются | I очередь - реконструкция здания (2020 г.) |
| МБУК МСКО Есаульский Дом культуры | п. Есаульский Общественно-деловые зоны | Мощность - 400 мест | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт здания, обновление книжного фонда библиотеки и поддержание обеспеченности населения книжным фондом на нормативном уровне |
| Многофункциональные игровые и спортивные площадки на общественных и дворовых территориях | п. Есаульский Общественно-деловые зоны | По заданию на проектирование | Не устанавливаются | I очередь - строительство |
| Спортивный стадион общего пользования с беговой дорожкой, многофункциональными спортивными площадками для игры в баскетбол, волейбол и пр. | п. Есаульский Общественно-деловые зоны | По заданию на проектирование | Санитарно-защитная зона 100 м | I очередь - строительство |
| 2. Жилищное строительство |
| Индивидуальная жилая застройка | п. Есаульский, Зона застройки индивидуальными жилыми домами | строительство 3610 м2 жилья для достижения средней обеспеченности жилым фондом 26 м2/чел. | Не устанавливаются | I очередь – строительство |
| Индивидуальная жилая застройка | п. Есаульский, Зона застройки индивидуальными жилыми домами | строительство 10090 м2 жилья для достижения средней обеспеченности жилым фондом 30 м2/чел. | Не устанавливаются | Расчетный срок – строительство |
| 3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры |
| Автодорога общего пользования местного значения «Рощино —обход г. Челябинска» | Территория сельского поселения | общая протяженность 10,53 км | Придорожная полоса 50 м | Расчетный срок - строительство |
| Остановочные павильоны | Пункты остановок общественного транспорта, п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | По заданию на проектирование | Не устанавливаются | I очередь – строительство |
| Мост через р. Зюзелга (ул. Лесная) | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | По заданию на проектирование | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. Октябрьская | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 2,934 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Ленина | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 2,948 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Бердюгина | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,793 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. Мира | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,44 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Юбилейная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,46 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Северная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 1,135 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Сиреневая | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,558 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Солнечная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,863 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Рябиновая | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,6 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Школьная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,785 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Российская | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,885 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. Заготзерно | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 1,881 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Вишневая | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,895 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Звездная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,626 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Живая Защита | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,759 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Нагорная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,672 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Кооперативная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,318 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Лесная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 3,07 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Дружбы | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,573 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Луговая | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,631 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Спортивная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,248 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Молодежная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,469 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Садовая | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,15 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Рабочая | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,372 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Пионерская | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,253 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Набережная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,259 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Новая | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,292 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Дом Рэс | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,22 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| пер. Полевой | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,19 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Красных Партизан | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,468 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Станционная | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,664 км, тип покрытия – грунт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт с заменой покрытия на асфальт |
| ул. Трактористов | п. Есаульский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность – 0,289 км, тип покрытия – асфальт | Не устанавливаются | Расчетный срок – капитальный ремонт |
| 4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| 4.1.Водоснабжение |
| Система водоснабжения | п. Есаульский | Подземный водозабор (Рабочая скважина № 2, 27 метров, 384 м3/сут. Рабочая скважина № 107-РЭ, 70 метров, 600 м3/сут). Водонапорная башня объем 30 м3. Водопроводные сети диаметром 50-133 мм; материал сталь, пластик; общая протяженность 14 км. | I пояс ЗСО – 30-50 м от водозабора; Границы II и III пояса ЗСО водозабора определяются гидродинамическими расчетами. | I очередь: разработка проектов, устройство ЗСО в составе 3-х поясов вокруг всех водозаборов; замена водонапорной башни на автоматическую насосную станцию второго подъема; реконструкция, с полной заменой труб существующих водопроводов (в соответствии с программой «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Есаульского сельского поселения на 2016-2025 годы»); строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения централизованной системой водоснабжения с вводом в дом 100% потребителей п. Есаульский; оборудование существующих и планируемых водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009, расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования; в жилом секторе провести установку водомерных устройств |
| 4.2. Водоотведение |
| Очистные сооружения | п. Есаульский Зона рекреации | По заданию на проектирование (мощность не менее 830 м3/сут) | Санитарно-защитная зона 150 м | Расчетный срок – строительство |
| Сети водоотведения | Территории п. Есаульский | По заданию на проектирование (протяженность ориентировочно 26 км) | Не устанавливаются | Расчетный срок – строительство |
| 4.3. Теплоснабжение |
| Центральная котельная | п. Есаульский Производственная зона | Установленная мощность 16 Гкал/час, топливо – природный газ | Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами | I очередь – строительство новой котельной взамен старой |
| Блочная котельная Есаульской СКШИ | п. Есаульский Общественно-деловые зоны | Установленная мощность 0,6 Гкал/час, топливо – природный газ | Санитарно-защитная зона устанавливается расчетами | I очередь – замена котлов |
| 4.4. Газоснабжение |
| Распределительные сети газоснабжения | Территория п. Есаульский | По заданию на проектирование | Охранная зона в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» | I очередь – строительство для охвата всех потребителей п. Есаульский |
| 4.5. Электроснабжение |
| ВЛ-0,4 кВ | Территория сельского поселения | 0,4 кВ, протяженность 56,0 км | Охранная зона 2 м. | I очередь – реконструкция |
| КТП – 250 (4 шт.) | Территория п. Есаульский | 10/0,4 кВ | Охранная зона 10 м. | I очередь – строительство |
| Системы и объекты наружного освещения | Территория п. Есаульский | - | - | I очередь, Расчетный срок – замена существующих ламп на светодиодные в кол-ве 1260 шт. (2022-2025 гг.); строительство новых электросетей наружного освещения (2020-2023 гг.) |
| ВЛ-110 кВ | Территория сельского поселения | 110 кВ | Охранная зона 20 м. | Расчетный срок – строительство (закольцовывание электроподстанций напряжением 110 кВ, первое кольцо) |
| проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки | Расчетный срок |
| замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП). | Расчетный срок |
| 4.6. Санитарная очистка территории |
| организовать регулярный сбор ТКО с использованием контейнерного способа сбора (не менее 32 контейнеров объемом 0,75 м3) | I очередь |
| установка специализированных контейнеров для сбора вторичного сырья; | I очередь |
| вывоз ТКО с территорий населенного пункта осуществлять на полигон ТКО в д. Урефты (после их сортировки на МСК в п. Полетаево); после реконструкции полигона ТКО п. Полетаево вывоз ТКО осуществлять на полигон ТКО в п. Полетаево (после их сортировки на МСК). | В течение проектируемого периода |
| осуществлять своевременную ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок; | В течение проектируемого периода |
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 5.1. Охрана атмосферного воздуха |
| проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна; | В течение проектируемого периода |
| разработка проектов ПДВ для всех предприятий сельского поселения и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха | В течение проектируемого периода |
| разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных, сельскохозяйственных и промышленных предприятий | В течение проектируемого периода |
| проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей | В течение проектируемого периода |
| улучшение качества дорожного покрытия | В течение проектируемого периода |
| все мероприятия по капитальному строительству и реконструкции животноводческих ферм, реализация которых предполагает увеличение поголовья скота, необходимо реализовывать только после разработки и согласования проектов санитарно-защитных зон. | В течение проектируемого периода |
| 5.2. Охрана почвенного покрова |  |
| Внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых коммунальных отходов с территорий жилого фонда и других объектов сельского поселения; планово-регулярную санитарную очистку территории; организацию дифференцированного сбора и удаления мусора. | В течение проектируемого периода |
| Проведение противоэрозионных мероприятий, повышение противоэрозионной устойчивости почв, проведение инженерных работ по закреплению склонов, планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока, благоустройство территории. | В течение проектируемого периода |
| На стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории. | В течение проектируемого периода |
| 5.3. Охрана водных ресурсов |
| правильная эксплуатация и своевременный ремонт скважин и колодцев; своевременный тампонаж выведенных из эксплуатации скважин; выносы водозаборов из загрязненных мест. | В течение проектируемого периода |
| соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; | В течение проектируемого периода |
| строительство очистных сооружений на территории сельского поселения; строительство сетей водоотведения для охвата 100% территории п. Есаульский | I очередь |
| 5.4. Озеленение территории |
| Благоустройство зон рекреационного назначения, выделенных на схемах функционального зонирования населенного пункта; | В течение проектируемого периода |
| Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель); | В течение проектируемого периода |
| Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривать посадку декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород; | В течение проектируемого периода |
| Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. | В течение проектируемого периода |
| 5.5. Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории |
| Разработка проектов санитарно-защитных зон с целью сокращения их размера и исключения воздействия на жилую застройку для следующих объектов: ООО «Пельвар Есаульский», ООО «Объединение Союзпищепром», производственная база (Российская, 21). | I очередь |
| 6. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций |
| 6.1. Мероприятия по борьбе с негативным воздействием вод |
| проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль разрушенных склонов | В течение проектируемого периода |
| соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления | В течение проектируемого периода |
| исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления | В течение проектируемого периода |
| 6.2. Мероприятия по борьбе с опасными геологическими явлениями |
| Строительство на закарстованных территориях осуществлять в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, а также в соответствии с территориальными строительными нормами для Челябинской области; проводить основные противокарстовые мероприятия. | В течение проектируемого периода |
| 6.3. Мероприятия по предотвращению аварий на транспорте |
| улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; | В течение проектируемого периода |
| устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; | В течение проектируемого периода |
| работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; | В течение проектируемого периода |
| комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог); | В течение проектируемого периода |
| укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; | В течение проектируемого периода |
| регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; | В течение проектируемого периода |
| очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость. | В течение проектируемого периода |
| 6.4. Мероприятия по предотвращению аварий на взрывопожароопасных объектах |
| совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения; | В течение проектируемого периода |
| точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; | В течение проектируемого периода |
| содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ; | В течение проектируемого периода |
| регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности; | В течение проектируемого периода |
| регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС. | В течение проектируемого периода |
| 6.5. Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. |
| обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи | В течение проектируемого периода |
| оборудование существующих и проектируемых водопроводных сетей п. Есаульский пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009. Расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования | I очередь |
| оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | В течение проектируемого периода |
| обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам | В течение проектируемого периода |
| создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | В течение проектируемого периода |
| включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения | В течение проектируемого периода |
| установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | В течение проектируемого периода |
| 6.6. Мероприятия по охране лесов от пожаров. |
| В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы; | В течение проектируемого периода |
| Регулирование состава древостоя, создание системы противопожарных барьеров, устройство сети дорог противопожарного назначения; | В течение проектируемого периода |
| оснащение лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем. | В течение проектируемого периода |

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2019 г. | I очередь 2024 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, | га | 1328,89 | 1328,89 | 1328,89 |
|  | в том числе в границах населённых пунктов | га | 385,58 | 385,58 | 385,58 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Есаульского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона градостроительного использования | га | 385,58 | 385,58 | 385,58 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 690,08 | 690,08 | 690,08 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 57,46 | 57,46 | 57,46 |
|  | Производственная зона | га | 88,31 | 88,31 | 88,31 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Зона лесов | га | 101,46 | 101,46 | 101,46 |
|  | Зона акваторий | га | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 1.3. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Есаульский, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 283,00 | 287,70 | 287,70 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами планируемая | га | 4,70 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 13,63 | 13,63 | 13,63 |
|  | Производственная зона | га | 26,28 | 26,28 | 26,28 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 34,91 | 34,91 | 34,91 |
|  | Зона кладбища | га | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Зона акваторий | га | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 2753 | 2785 | 2750 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на км2 | 207 | 210 | 207 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. | 552 | 542 | 464 |
|  | – младше трудоспособного возраста |  |  |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 1556 | 1504 | 1477 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 645 | 740 | 809 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 68800 | 72410 | 82500 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 25,0 | 26,0 | 30,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 181/166 | 168 | 166 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, мощность: существующая / нормативная | мест | 460/221 | 223 | 221 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 76 | 76 | 76 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 400/275 | 278 | 275 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы), мощность: существующая / нормативная | м2 | 425,65/ 963,6 | 974,7 | 962,5 |
| 4.7. | Физкультурно-спортивные сооружения (плоскостные сооружения), мощность: существующая / нормативная | м2 | 10300 /5368,4 | 5430,6 | 5362,7 |
| 4.8. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 620/853 | 863 | 853 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 280/110 | 111 | 110 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 4,72 | 4,72 | 4,72 |
| 5.2. | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – основных улиц | км | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
|  | – местных улиц | км | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|  | – проездов | км | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 817,64 | 827,15 | 816,75 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: |  |  |  |  |
|  | – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 190 | 190 | 190 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | - | 830 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | нет данных | 2645,8 | 2612,5 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | нет данных | 950,0 | 950,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | нет данных | 75450 | 84293 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | нет данных | 11,59 | 12,89 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | нет данных | 100,0 | 100,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения сетью сотовой связи | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем накопления бытовых отходов | м3/год | 5933,01 | 6291,37 | 7233,50 |
| 6.7.2. | Наличие мест размещения ТКО на территории поселения, | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. санкционированных | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 1/3,122 | 1/3,122 | 1/3,122 |