ООО «С-Проект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

(корректировка)
Теченского сельского поселения
Сосновского муниципального района
Челябинской области

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

г. Екатеринбург

2019 г.

# Содержание

Состав проектных материалов	3

Введение	4

1	Цели и задачи территориального планирования	6

1.1	Цели территориального планирования	6

1.2	Задачи территориального планирования	6

2	Производственно-экономический потенциал  Теченского сельского поселения	8

2.1	Прогноз пространственного развития экономики	8

2.2	Функциональное зонирование	8

2.3	Предложения установлению границ населенных пунктов	13

2.4	Мероприятия по развитию и размещению объектов регионального значения	14

2.5	Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	15

Технико-экономические показатели генерального плана	27

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план (корректировка) Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Положение о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Графические материалы |
| 2 | Генеральный план (корректировка) Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 25 000. |
| 3 | Генеральный план (корректировка) Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:25 000. |
| 4 | Генеральный план (корректировка) Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта функциональных зон. М 1: 25 000. |
| 5 | Генеральный план (корректировка) Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. п. Теченский, д. Киржакуль. Карта планируемого размещения объектов местного значения, совмещенная с картой функциональных зон. М 1:5 000. |
| Обосновывающие материалы |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план (корректировка) Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | Графические материалы |
| 2 | Генеральный план (корректировка) Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта комплексной оценки и ограничений использования территории. М 1: 25 000. |
| 3 | Генеральный план (корректировка) Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1: 25 000. |
| Электронные материалы |
| 1 | Тексты томов 1 и 2 в формате Word, иллюстративные материалы в формате Jpg и MapInfo |

# Введение

Проект генерального плана Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (далее – Проект) разработан в соответствии с муниципальным контрактом № 0169300005019000251_63485 от 07.10.2019 г., заключенным между Администрацией Сосновского муниципального района и ООО «С-Проект».

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей территории Теченского сельского поселения в границах, определенных Законом Челябинской области от 9 июля 2004 г. № 246-ЗО «О статусе и границах Сосновского муниципального района и сельских поселений в его составе».

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской области, Местных нормативов градостроительного проектирования Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области.

В проекте учтены положения схемы территориального планирования Российской Федерации, схемы территориального планирования Челябинской области, схемы территориального планирования Сосновского муниципального района, ведомственные и статистические материалы, стратегии, программы социально-экономического развития федерального, областного и муниципального уровней, в том числе:

- Стратегия социально-экономического развития Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2020 г., утвержденная решением Совета депутатов Сосновского муниципального района от 01 июля 2015 г. №1008;

- Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 
Теченского сельского поселения Сосновского района Челябинской области до 2026 года, утвержденная постановлением Администрации Теченского сельского поселения от 27.04.2017 г. №9;

- Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории Теченского сельского поселения на 2016-2026 гг.», утвержденная постановлением Администрации Теченского сельского поселения от 22.11. 2016 г. №25;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Теченского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2026 года, утвержденная постановлением Администрации Теченского сельского поселения от 22.11. 2016 г. №26.

Основной целью генерального плана Теченского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспечение устойчивого развития территории на основе территориального планирования и функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронной основы проекта генерального плана сельского поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок масштаба 1:2000 и 1:10000 (в электронном виде), переданные Администрацией Сосновского муниципального района.

Проект генерального плана Теченского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

исходный год – 2019 г.,

I этап (первая очередь) – 2024 г.;

II этап (расчетный срок) – 2039 г.

# Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования

В соответствии со ст. 9 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план Теченского сельского поселения – комплексный документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сельского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана базируются на следующих установках социально-экономического развития:

- стабилизация демографической ситуации к концу проектного периода за счет улучшения показателей рождаемости, смертности и миграции;

- повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищных условий и повышения качества услуг ЖКХ;

- сохранение количества учреждений социальной сферы (здравоохранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне;

- обеспечение при преимущественном сохранении традиционной специализации территории устойчивой динамики экономического роста как необходимого условия достижения целей социального развития;

- сохранение уникальности экосистемы сельского поселения и его историко-культурного наследия.

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри территории сельского поселения и населенных пунктов, рациональное использование территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом охраны окружающей природной среды.

## Задачи территориального планирования

Для реализации поставленных целей решались следующие основные задачи:

- определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории Теченского сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности);

- выявление ограничений комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);

- функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала;

- реализация программ социально-экономического развития Российской Федерации, Челябинской области и Сосновского муниципального района посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории сельского поселения;

- стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой активности населения и производства, торговли, туризма;

- определение основных направлений развития транспортной и инженерной инфраструктур;

- обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфраструктуры, охране окружающей среды.

Положения генерального плана являются стратегией пространственного развития Теченского сельского поселения на долгосрочный период. Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осуществляться путем реализации запланированных мероприятий органами местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

# Производственно-экономический потенциал 
Теченского сельского поселения

## Прогноз пространственного развития экономики

Для создания на территории Теченского сельского поселения благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, обеспечения условий по рациональному использованию ресурсов, образованию новых рабочих мест и обеспечению наибольшей занятости населения проектом предлагается в течение всего срока проектирования:

- развитие личных подсобных хозяйств, поддержка малых форм хозяйствования;

- поддержка и стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и бытового обслуживания населения.

## Функциональное зонирование

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10, в границах сельского поселения выделены следующие зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначены для застройки жилыми домами соответствующего типа в границах населенного пункта. В этих зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловые зоны – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными и иными общественными зданиями и сооружениями.

- Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи и иных объектов инженерной инфраструктуры.

- Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры: объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного, трубопроводного транспорта и иных видов объектов транспортной инфраструктуры.

- Коммунально-складская зона предназначена для размещения объектов, обеспечивающих потребности населения в складах, коммунальных услугах, а также связанных с ними вспомогательных учреждений.

- Производственная зона предназначена для размещения промышленных предприятий, производственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предназначена в том числе для размещения производственных зданий, строений, сооружений, связанных с сельскохозяйственным производством и требующих организации санитарно-защитных зон.

- Зона сельскохозяйственных угодий – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи).

- Зона рекреационного назначения – включает береговую полосу водных объектов в границах населенных пунктов, предназначенную для общего пользования, а также прочие рекреационные территории.

- Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) – предназначена для размещения соответствующих объектов озеленения общего пользования.

- Зона кладбищ – территории специального назначения, связанные с захоронениями.

- Зона лесов – территории, занятые лесной растительностью, в том числе земли лесного фонда.

- Зона акваторий – включает земли водного фонда.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Теченского сельского поселения

| № | Наименование функциональной зоны/ категории земель | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона градостроительного использования** | 150,91 | 1,58 | 168,78 | 1,76 | Строительство индивидуальных жилых домов. Размещение объектов общественного, социально-бытового назначения |
| 2 | Зона сельскохозяйственных угодий | 7841,89 | 81,93 | 7824,02 | 81,74 | Строительство очистных сооружений |
| 3 | Зона транспортной инфраструктуры | 50,92 | 0,53 | 50,92 | 0,53 | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | - |
| 5 | Зона кладбищ | 14,99 | 0,16 | 14,99 | 0,16 | - |
| 6 | Зона лесов | 1295,43 | 13,53 | 1295,43 | 13,53 | - |
| 7 | Зона акваторий | 217,00 | 2,27 | 217,00 | 2,27 | - |
|  | ИТОГО: | 9571,37 | 100 | 9571,37 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом.

** - Включает все функциональные зоны, расположенные в границах населенных пунктов.

Таблица 2.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Теченский

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 61,24 | 55,50 | 74,61 | 57,99 | Строительство индивидуальных жилых домов |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами планируемая | 1,77 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 5,19 | 4,70 | 5,19 | 4,03 | - |
| 4 | Общественно-деловые зоны | 4,96 | 4,50 | 6,59 | 5,12 | Строительство досугового центра с музеем, спортивного стадиона, мечети, остановочного пункта для школьной остановки |
| 5 | Общественно-деловые зоны планируемые | 1,63 | 1,48 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | - |
| 7 | Зона транспортной инфраструктуры | 6,84 | 6,20 | 6,84 | 5,32 | - |
| 8 | Коммунально-складская зона | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,24 | Размещение пожарного депо V типа на 2 машины |
| 9 | Коммунально-складская зона планируемая | 0,31 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 7,43 | 6,73 | 7,43 | 5,77 | - |
| 11 | Зона сельскохозяйственных угодий | 13,26 | 12,02 | 19,98 | 15,53 | - |
| 12 | Зона рекреационного назначения | 3,96 | 3,59 | 3,96 | 3,08 | - |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,18 | - |
| 14 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) планируемая | 0,23 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | Зона кладбища | 2,53 | 2,29 | 2,53 | 1,97 | - |
| 16 | Зона акваторий | 0,94 | 0,85 | 0,94 | 0,73 | - |
|  | ИТОГО | 110,34 | 100 | 128,66 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

Таблица 2.2.3. Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Киржакуль

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2039 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 28,97 | 72,21 | 28,97 | 72,21 | Строительство индивидуальных жилых домов |
| 2 | Общественно-деловые зоны | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | Введение в эксплуатацию магазина |
| 3 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 4,44 | 11,07 | 4,44 | 11,07 | - |
| 4 | Зона транспортной инфраструктуры | 1,63 | 4,06 | 1,63 | 4,06 | - |
| 5 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,04 | 0,10 | 0,04 | 0,10 | - |
| 6 | Производственная зона | 2,00 | 4,99 | 2,00 | 4,99 | - |
| 7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 3,00 | 7,48 | 3,00 | 7,48 | - |
|  | ИТОГО | 40,12 | 100 | 40,12 | 100 |  |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

## Предложения установлению границ населенных пунктов

В соответствии с Земельным кодексом РФ установлением границ населенных пунктов Теченского сельского поселения является утверждение генерального плана сельского поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения.

Настоящим проектом определены существующие границы населенных пунктов в соответствии с границами участков земель населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН, а также в соответствии с фактическим расположением земель населенных пунктов по данным топографических съемок масштаба 1:2000.

Проектом предлагается включение в границу п. Теченский участка земель сельскохозяйственного назначения для застройки индивидуальными жилыми домами.

Также проектом предлагается включение в границу п. Теченский участка земель сельскохозяйственного назначения для размещения очистных сооружений.

Согласно ФЗ №172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» предлагается перевести указанные участки земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 18,32 га в земли населенных пунктов.

Таблица 2.3.1. Перечень участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов Теченского сельского поселения

| № п.п. | Местоположение | Категория земель | Площадь, га | Кадастровый номер участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северо-восточнее п. Теченский | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,60 | Сведения об участке не внесены в ЕГРН |
| 2 | Севернее п. Теченский | Земли сельскохозяйственного назначения | 6,72 | Сведения об участке не внесены в ЕГРН |
|  | ИТОГО: |  | 18,32 |  |

Границы п. Теченский и д. Киржакуль отражены на «Карте границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1: 25 000».

Таблица 2.3.2. Площади населенных пунктов Теченского сельского поселения

| № п.п. | Наименование | Площадь в существующих границах, га | Площадь в предлагаемых границах, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Теченский | 110,34 | 128,66 |
| 2 | д. Киржакуль | 40,12 | 40,12 |

## Мероприятия по развитию и размещению объектов регионального значения

| Наименование объектов регионального значения* | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты транспортной инфраструктуры |
| Автомобильная дорога «Большое кольцо агломерации» | Территория сельского поселения | Удаленность от центра г. Челябинска на 35 – 40 км, объединяет центры муниципальных образований, центры локальных агропромышленных комплексов IV техническая категория, (протяженность в границах Сосновского района 61,78 км) | Придорожная полоса | Строительство |

* Объекты регионального значения отображаются в информационно-справочных целях и не являются утверждаемыми в Генеральном плане Теченского сельского поселения

## Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

| Наименование объектов местного значения | Местоположение объекта Функциональная зона | Основные характеристики | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объекты социальной инфраструктуры |
| МОУ Теченская СОШ | п. Теченский Общественно-деловые зоны | Мощность - 320 мест | Не устанавливаются | I очередь - реконструкция здания (2023 г.); Строительство остановочного пункта для школьной остановки |
| МДОУ Детский сад №36 | п. Теченский Общественно-деловые зоны | Мощность - 140 мест | Не устанавливаются | I очередь - реконструкция здания (2022 г.) |
| Досуговый центр с музеем | п. Теченский Общественно-деловые зоны | По заданию на проектирование | Не устанавливаются | Расчетный срок – строительство (2026 г.) |
| Библиотека №21 | п. Теченский Общественно-деловые зоны | Мощность – 5,092 тыс. экз. | Не устанавливаются | I очередь - обновление книжного фонда библиотеки и поддержание обеспеченности населения книжным фондом на нормативном уровне (5,665 тыс. экз.) |
| ФАП | п. Теченский Общественно-деловые зоны | Мощность - 15 посещений в смену | Не устанавливаются | I очередь - реконструкция здания (2024 г.) |
| Спортивный стадион с беговыми дорожками, а также многофункциональными спортивными площадками для игры в баскетбол, волейбол и пр. | п. Теченский Общественно-деловые зоны | По заданию на проектирование | Санитарно-защитная зона 100 м. | I очередь - строительство (2022 г.) |
| Отделение связи АТС | п. Теченский Общественно-деловые зоны | - | Не устанавливаются | I очередь – косметический ремонт помещения |
| Магазин п. Теченский ул. Строителей д.2 | п. Теченский Общественно-деловые зоны | Мощность – 401,4 м2 торговой площади | Не устанавливаются | I очередь – косметический ремонт помещения |
| Магазин п. Теченский ул. Центральная д. 23 | п. Теченский Общественно-деловые зоны | Мощность – 191,5 м2 торговой площади | Не устанавливаются | I очередь – косметический ремонт помещения |
| Магазин д. Киржакуль ул. Школьная д. 21 | д. Киржакуль Общественно-деловые зоны | Мощность – 77,0 м2 торговой площади | Не устанавливаются | I очередь – косметический ремонт помещения |
| Магазин д. Киржакуль ул. Школьная | д. Киржакуль Общественно-деловые зоны | По заданию на проектирование | Не устанавливаются | I очередь – введение в эксплуатацию |
| Мечеть | п. Теченский Общественно-деловые зоны | По заданию на проектирование | Не устанавливаются | I очередь – строительство |
| 2. Жилищное строительство |
| Индивидуальная жилая застройка | п. Теченский, д. Киржакуль, Зона застройки индивидуальными жилыми домами | строительство 658 м2 жилья для достижения средней обеспеченности жилым фондом 26 м2/чел. | Не устанавливаются | I очередь – строительство |
| Индивидуальная жилая застройка | п. Теченский, д. Киржакуль, Зона застройки индивидуальными жилыми домами | строительство 1742 м2 жилья для достижения средней обеспеченности жилым фондом 30 м2/чел. | Не устанавливаются | Расчетный срок – строительство |
| Освоение свободных площадок населенных пунктов в пределах существующих и перспективных зон застройки индивидуальными жилыми домами, по мере необходимости (спроса населения) | I очередь, Расчетный срок |
| 3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры |
| Автодорога общего пользования местного значения «Чишма – Киржакуль» | Территория сельского поселения | общая протяженность 10,5 км | Придорожная полоса 50 м. | Расчетный срок - строительство |
| Участок автодороги общего пользования местного значения «Теченский – Суракова» | Территория сельского поселения | общая протяженность 2,97 км | Придорожная полоса 50 м. | Расчетный срок - строительство |
| Автодорога общего пользования местного значения «Теченский – Б. Баландино» | Территория сельского поселения | общая протяженность 14,42 км | Придорожная полоса 50 м. | Расчетный срок - строительство |
| ул. Лесная | п. Теченский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,12 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. Парковая | п. Теченский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,6 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт; Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Свободы | п. Теченский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,36 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. Солнечная | п. Теченский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,22 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт; Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Западная | п. Теченский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,38 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт |
| пер. Новый | п. Теченский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,2 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. Окружная | п. Теченский Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,2 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт |
| ул. Мира | д. Киржакуль Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,4 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт; Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Труда | д. Киржакуль Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,7 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт; Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Школьная | д. Киржакуль Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,8 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт; Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Молодежная | д. Киржакуль Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,8 км, тип покрытия - асфальт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт; Расчетный срок – капитальный ремонт |
| ул. Степная | д. Киржакуль Зона транспортной инфраструктуры | Протяженность 0,5 км, тип покрытия - грунт | Не устанавливаются | I очередь – капитальный ремонт; Расчетный срок – капитальный ремонт |
| 4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры |
| 4.1.Водоснабжение |
| Система водоснабжения | п. Теченский | скважина п. Теченский – 240 м3/час (74:19:0202002:38 примерно в 1,2 км по направлению на восток от п. Теченский), насос ЭЦВ 6-10-110, водонапорная башня емкостью 20 м3. Сети исполнены полиэтиленовыми трубами диаметром от 63 до 110 мм, протяженность 11,8 км. | I пояс ЗСО – 30-50 м от водозабора; Границы II и III пояса ЗСО водозабора определяются гидродинамическими расчетами. | I очередь: Разработка проектов, устройство ЗСО в составе 3-х поясов вокруг водозабора; реконструкция изношенных и строительство новых водопроводных сетей для водоснабжения 100% жилищного фонда; оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009, расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования; 4. в жилом секторе провести установку водомерных устройств |
| Система водоснабжения | д. Киржакуль | скважина д. Киржакуль – 240 м3/час. Сети исполнены полиэтиленовыми трубами диаметром 110 мм, протяженность 2,48 км. | I пояс ЗСО – 30-50 м от водозабора; Границы II и III пояса ЗСО водозабора определяются гидродинамическими расчетами. | I очередь: Разработка проектов, устройство ЗСО в составе 3-х поясов вокруг водозабора; реконструкция изношенных и строительство новых водопроводных сетей для водоснабжения 100% жилищного фонда; оборудование водопроводных сетей пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009, расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования; 4. в жилом секторе провести установку водомерных устройств |
| 4.2. Водоотведение |
| Очистные сооружения | Западнее п. Теченский | По заданию на проектирование (мощность не менее 247 м3/сут) | Санитарно-защитная зона 150 м | I очередь – строительство (2021-2022 гг.) |
| Сети водоотведения | Территория п. Теченский | По заданию на проектирование, протяженность 13 км. | Не устанавливаются | I очередь – строительство (2021-2023 гг.) |
| 4.3. Газоснабжение |
| Газопровод высокого давления от ГРС до п. Теченский | Территория сельского поселения | По заданию на проектирование | Охранная зона в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» | Расчетный срок – модернизация (2023-2026 гг.) |
| 4.4. Электроснабжение |
| Линии ВЛ - 0,4кВ | Территория сельского поселения | Общая протяженность 12,3 км | Охранная зона 2 м. | I очередь – реконструкция (2019-2022 гг.) |
| Трансформаторная подстанция (ЗТП №1426) | п. Теченский Зона инженерной инфраструктуры | 10/0,4 кВ | Охранная зона 10 м. | I очередь – реконструкция (2023 гг.) |
| Трансформаторная подстанция (ЗТП №1308) | п. Теченский Зона инженерной инфраструктуры | 10/0,4 кВ | Охранная зона 10 м. | Расчетный срок – реконструкция и модернизация (2024 гг.) |
| Трансформаторная подстанция (ТП №1230) | п. Теченский Зона инженерной инфраструктуры | 10/0,4 кВ | Охранная зона 10 м. | Расчетный срок – реконструкция (2025 гг.) |
| Трансформаторная подстанция (ТП №1529) | п. Теченский Зона инженерной инфраструктуры | 10/0,4 кВ | Охранная зона 10 м. | Расчетный срок – реконструкция (2026 гг.) |
| Трансформаторная подстанция (ТП №1357) | п. Теченский Зона инженерной инфраструктуры | 10/0,4 кВ | Охранная зона 10 м. | Расчетный срок – реконструкция (2025 гг.) |
| Системы и объектов наружного освещения | Территории населенных пунктов п. Теченский, д. Киржакуль | - | - | I очередь, Расчетный срок – модернизация путем замены светильников уличного освещения на энергосберегающие (2021-2026 гг.) |
| ВЛ-110 кВ | Территория сельского поселения | 110 кВ | Охранная зона 20 м. | Расчетный срок – строительство (закольцовывание электроподстанций напряжением 110 кВ, первое кольцо) |
| проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной застройки | Расчетный срок |
| замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП). | Расчетный срок |
| 4.5. Санитарная очистка территории |
| организовать регулярный сбор ТКО с использованием бесконтейнерного способа сбора во всех населенных пунктах сельского поселения; | I очередь |
| установка специализированных контейнеров для сбора вторичного сырья; | I очередь |
| вывоз ТКО с территорий населенных пунктов осуществлять на полигон ТКО в д. Урефты (после их сортировки на МСК в п. Полетаево); после реконструкции полигона ТКО п. Полетаево вывоз ТКО осуществлять на полигон ТКО в п. Полетаево (после их сортировки на МСК). | В течение проектируемого периода |
| осуществлять своевременную ликвидацию и рекультивацию несанкционированных свалок; | В течение проектируемого периода |
| производить обезвреживание биологических отходов согласно действующим ветеринарным правилам. | В течение проектируемого периода |
| 5. Мероприятия по охране окружающей среды |
| 5.1. Охрана атмосферного воздуха |
| проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна; | В течение проектируемого периода |
| разработка проектов ПДВ для всех предприятий сельского поселения и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха | В течение проектируемого периода |
| разработка проектов санитарно-защитных зон для котельных, сельскохозяйственных и промышленных предприятий | В течение проектируемого периода |
| проведение рейдов проверки токсичности выхлопных газов автомобилей | В течение проектируемого периода |
| улучшение качества дорожного покрытия | В течение проектируемого периода |
| все мероприятия по капитальному строительству и реконструкции животноводческих ферм, реализация которых предполагает увеличение поголовья скота, необходимо реализовывать только после разработки и согласования проектов санитарно-защитных зон. | В течение проектируемого периода |
| 5.2. Охрана почвенного покрова |  |
| Внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых коммунальных отходов с территорий жилого фонда и других объектов сельского поселения; планово-регулярную санитарную очистку территории; организацию дифференцированного сбора и удаления мусора. | В течение проектируемого периода |
| Проведение противоэрозионных мероприятий, повышение противоэрозионной устойчивости почв, проведение инженерных работ по закреплению склонов, планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока, благоустройство территории. | В течение проектируемого периода |
| На стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обстановки территории. | В течение проектируемого периода |
| 5.3. Охрана водных ресурсов |
| правильная эксплуатация и своевременный ремонт скважин и колодцев; своевременный тампонаж выведенных из эксплуатации скважин; выносы водозаборов из загрязненных мест. | В течение проектируемого периода |
| соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; | В течение проектируемого периода |
| строительство очистных сооружений на территории сельского поселения; строительство сетей водоотведения для охвата 100% территории п. Теченский и д. Киржакуль | I очередь |
| 5.4. Озеленение территории |
| Благоустройство зон рекреационного назначения, выделенных на схемах функционального зонирования населенных пунктов; | В течение проектируемого периода |
| Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель); | В течение проектируемого периода |
| Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривать посадку декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород; | В течение проектируемого периода |
| Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м. | В течение проектируемого периода |
| 5.5. Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории |
| Разработка проектов санитарно-защитных зон с целью сокращения их размера и исключения воздействия на жилую застройку для следующих объектов: машинного двора ООО «Нива», КФХ «Мамажанов», картофелесклада в д. Киржакуль | I очередь |
| 6. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций |
| 6.1. Мероприятия по борьбе с негативным воздействием вод |
| проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль разрушенных склонов | В течение проектируемого периода |
| соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления | В течение проектируемого периода |
| исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления | В течение проектируемого периода |
| 6.2. Мероприятия по борьбе с опасными геологическими явлениями |
| Строительство на закарстованных территориях осуществлять в соответствии с существующими сводами правил по инженерно-геологическим изысканиям для строительства, а также в соответствии с территориальными строительными нормами для Челябинской области; проводить основные противокарстовые мероприятия. | В течение проектируемого периода |
| 6.3. Мероприятия по предотвращению аварий на транспорте |
| улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; | В течение проектируемого периода |
| устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; | В течение проектируемого периода |
| работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; | В течение проектируемого периода |
| комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог); | В течение проектируемого периода |
| укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках; | В течение проектируемого периода |
| регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; | В течение проектируемого периода |
| очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость. | В течение проектируемого периода |
| 6.4. Мероприятия по предотвращению аварий на взрывопожароопасных объектах |
| совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения; | В течение проектируемого периода |
| точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; | В течение проектируемого периода |
| содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ; | В течение проектируемого периода |
| регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности; | В течение проектируемого периода |
| регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала объектов предприятия в случае ЧС. | В течение проектируемого периода |
| 6.5. Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. |
| обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи | В течение проектируемого периода |
| размещение пожарного депо V типа на 2 машины в п. Теченский | I очередь |
| оборудование водопроводных сетей п. Теченский и д. Киржакуль пожарными гидрантами в соответствии с СП 8.13130.2009. Расположение их уточняется на следующих стадиях проектирования | I очередь |
| оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | В течение проектируемого периода |
| обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам | В течение проектируемого периода |
| создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах | В течение проектируемого периода |
| включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории сельского поселения | В течение проектируемого периода |
| установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности | В течение проектируемого периода |
| 6.6. Мероприятия по охране лесов от пожаров. |
| В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы; | В течение проектируемого периода |
| Регулирование состава древостоя, создание системы противопожарных барьеров, устройство сети дорог противопожарного назначения; | В течение проектируемого периода |
| оснащение лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем. | В течение проектируемого периода |

# Технико-экономические показатели генерального плана

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2019 г. | I очередь 2024 г. | Расчетный срок 2039 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, | га | 9571,37 | 9571,37 | 9571,37 |
|  | в том числе в границах населённых пунктов | га | 150,91 | 168,78 | 168,78 |
| 1.2. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории Теченского сельского поселения, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона градостроительного использования | га | 150,91 | 168,78 | 168,78 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 7841,89 | 7824,02 | 7824,02 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 50,92 | 50,92 | 50,92 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Зона кладбищ | га | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
|  | Зона лесов | га | 1295,43 | 1295,43 | 1295,43 |
|  | Зона акваторий | га | 217,00 | 217,00 | 217,00 |
| 1.3. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Теченский, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 61,24 | 74,61 | 74,61 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами планируемая | га | 1,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 4,96 | 6,59 | 6,59 |
|  | Общественно-деловые зоны планируемые | га | 1,63 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
|  | Коммунально-складская зона | га | 0,00 | 0,31 | 0,31 |
|  | Коммунально-складская зона планируемая | га | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 7,43 | 7,43 | 7,43 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 13,26 | 19,98 | 19,98 |
|  | Зона рекреационного назначения | га | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) | га | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, скверы, бульвары, городские леса) планируемая | га | 0,23 | 0,00 | 0,00 |
|  | Зона кладбища | га | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Зона акваторий | га | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 1.4. | Параметры функциональных зон, выделенных на территории д. Киржакуль, в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 28,97 | 28,97 | 28,97 |
|  | Общественно-деловые зоны | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Производственная зона | га | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения, всего | чел. | 1226 | 1133 | 1040 |
| 2.2. | Плотность населения | чел. на км2 | 13 | 12 | 11 |
| 2.3. | Возрастная структура населения: | чел. | 244 | 235 | 202 |
|  | – младше трудоспособного возраста |  |  |  |  |
|  | – население в трудоспособном возрасте | чел. | 694 | 580 | 512 |
|  | – население старше трудоспособного возраста | чел. | 288 | 318 | 326 |
| 3. | Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд всего | м2 | 28800 | 29458 | 31200 |
| 3.2. | Обеспеченность жилищным фондом 1 человека | м2/чел | 23,5 | 26,0 | 30,0 |
| 4. | Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, мощность: существующая / нормативная | мест | 140/ 74 | 68 | 63 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, мощность: существующая / нормативная | мест | 320/ 99 | 91 | 84 |
| 4.4. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (ФАП), мощность | посещ в смену | 15 | 15 | 15 |
| 4.5. | Учреждения культуры и искусства, мощность: существующая / нормативная | мест | 100/ 184 | 170 | 156 |
| 4.6. | Физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы), мощность: существующая / нормативная | м2 | 175,1/ 429,1 | 396,6 | 364,1 |
| 4.7. | Физкультурно-спортивные сооружения (плоскостные сооружения), мощность: существующая / нормативная | м2 | 3550/ 2390,7 | 2209,4 | 2028,4 |
| 4.8. | Предприятия торговли, мощность: существующая / нормативная | м2 торг. площ. | 669,92/ 380 | 351 | 322 |
| 4.9. | Предприятия общественного питания, мощность: существующая / нормативная | мест | 80/ 49 | 45 | 42 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 5.3. | В том числе: |  |  |  |  |
|  | – основных улиц | км | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
|  | – местных улиц | км | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
|  | – проездов | км | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5.4. | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | км | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление, всего: | м3/сут | 283,82 | 262,29 | 240,76 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 человека: |  |  |  |  |
|  | – в зданиях, не оборудованных внутренним водопроводом | л/сут | 165 | 165 | 165 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 268 | 268 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии, всего по поселению | тыс. кВт.ч/год | 1164,7 | 1076,4 | 988,0 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел/год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВт.ч/год | 950,0 | 950,0 | 950,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла в год на коммунально-бытовые нужды: | Гкал | нет данных | 29461 | 29251 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Потребление газа: | млн. м3 | нет данных | 4,54 | 4,49 |
| 6.5.2. | Охват населения газоснабжением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телефонной сетью общего пользования | телеф. на 100 чел. | 15,7 | 16,9 | 18,5 |
| 6.6.2. | Охват населения сетью сотовой связи | % | 100 | 100 | 100 |
| 6.7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.7.1. | Объем накопления бытовых отходов | м3/год | 3017,71 | 3008,40 | 3303,15 |
| 6.7.2. | Наличие мест размещения ТКО на территории поселения, | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. санкционированных | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | Ед./га | 11/14,99 | 11/14,99 | 11/14,99 |